## Slide 1: Sistemas de Controle Introdução ao Curso
Prof.Gustavo Corrêa Mirapalheta

## Slide 2: Objetivo da Disciplina
Utilizando métodos de sistemas de controle, capacitar o aluno a modelar sistemas dinâmicos e a projetar e implementar sistemas de compensação

## Slide 3: Bibliografia
Básica
  NISE, Norman S. Engenharia de Sistemas de Controle, LTC, 2002, 3a ed.
  GILAT, Amos Matlab com Aplicações em Engenharia,Bookman, 2005, 2a ed.
  KUO, Benjamin C. Automatic Control Systems. Wiley, 2003, 8th ed.
Complementar
  DISTEFANO, Schaum’s Outline of Theory and Problems of Feedback and Control Systems, McGraw Hill, 1995, 2nd ed.
  FRANKLIN, Gene F. Digital Control of Dynamic Systems, Addison Wesley, 1998, 3rd ed.
  KUO, Benjamin C. Digital Control Systems. Oxford University Press, 1995, 2ª ed.

## Slide 4: Softwares Alternativos
Serão utilizados :
  Matemática simbólica : wxMaxima 0.7.5 for Windows
    Pode ser baixado de : http://wxmaxima.sourceforge.net
    Pacote COMA : http://sourceforge.net/apps/phpbb/maxima/viewtopic.php?f=3&t=7
  Simulações dinâmicas : VisSim 3.0E
    Disponível no drive H: da rede local. Executado no pendrive.
  Sistemas de controle : GNU Octave 2.1.50 for Windows
    Pode ser baixado de : http://octave.sourceforge.net
  Estes softwares estão disponíveis em todos os microcomputadores do prédio 4

## Slide 5: Matlab x Softwares Alternativos
As vantagens do Matlab são :
  Integração dos distintos pacotes
  Software profissional, padrão de mercado na área de engenharia
As vantagens dos softwares alternativos são :
  Custo zero
  Similaridade com os pacotes Matlab
  Baixos requisitos de hardware

## Slide 6: Avaliação e Aprovação
MF = 0,40.N1 + 0,45.N2 + 0,15.N3
  Notas N1, N2
    1 prova teórica individual
  Nota N3
    Exercícios de Laboratório
Aprovação : MF >= 5

## Slide 7: Professor
Gustavo Corrêa Mirapalheta
  gustavo.mirapalheta@gmail.com
  (11) 9-9204-1201

## Slide 8: Sequência de Aulas
Sistemas de Controle

## Slide 9: Sequência de Aulas – N1
1a Semana
  Tutorial de Matlab
  Conceitos Básicos
  Revisão (Transf.Laplace)
2a Semana
  Sistemas de 1a e 2a ordem (cap.4)
3a Semana
  Estabilidade (cap.6)
    Ex.6-11 : Avaliação direta de pólos ( non-Routh )
    Lista : Ex.45,46, Nise, cap.6
4ª Semana
  Erros de Estado Estacionário (cap.7)
    Ex.7-13 : Erro utilizando o teor. do valor final, Nise, pag.285
    Ex.7-14 : Erro utilizando subst. da entrada, Nise, pag.286
    Lista : Ex.46, Nise, cap.7
5a Semana
  Técnica do Lugar das Raízes (cap.8)
6a Semana
  Projeto pelo lugar das raízes
  Compensação PI e por atraso de fase
  Compensação PD e por avanço de fase
  Comp.PID e por atraso e avanço de fase
  Comp.por realimentação (cap.9)
7a Semana
  Técnicas de Respostas em Frequência
  Diagramas de Bode / Diagramas de Nyquist
  Análise de Estabilidade
  Resposta transitória
  (Cap.10)

## Slide 10: Sequência de Aulas – N1
8a Semana
  Projeto por Intermédio da Resposta em Frequencia
  Compensação por Ajuste de Ganho
  Compensação por Atraso de fase
  Compensação por Avanço de fase
  Compensão por Avanço e Atraso de fase
  (Cap.11)
9a Semana
  Revisão de compensadores
10a Semana
  Prova N1

## Slide 11: Sequência de Aulas – N2
11a Semana
  Análise de Variáveis de Estado (cap.3)
    Ex.3-1 : Repr.de um circ.elétr., Nise, pag.97
    Ex.3-2 : Repr.de um circ.elétr.c/fonte dep., Nise, pag.99
    Ex.3-3 : Repr.de um sist.mec.em translação, Nise, pag.101
    Ex.3-4 : Convertendo função de transf., Nise, pag.104
    Ex.3-5 : Convertendo função de transf., Nise, pag.106
    Ex.3-6 : Repr.no espaço de estados, Nise, 108
    Lista : Exercícios 1 a 24, Nise, cap.3
  Modelagem Motor CC (Kuo)
  Linearização (Kuo)
  Acompanhamento solar (Kuo)
12a Semana
  Solução das equações de estado
  Transformada de Laplace
  Matriz de transição de estado (cap.4)
    Fórmulas UP, TS, TR, TP, Sol.das Eq.de Estado
    Ex.4-11 : Sol.p/Tf.de Laplace, autoval., pólos, Nise, pag.157
    Ex.4-12 : Solução no domínio do tempo, Nise, pag.161
    Lista : Ex.10, 34 a 39, 42 a 49, 62, Nise, cap.4

## Slide 12: Sequência de Aulas – N2
13a Semana
  Redução de Subsistemas (cap.5)
    Forma canônica do controlador, Nise, pag.201
    Forma canônica do observador, Nise, pag.202
    Lista : Ex.23 a 25, 30 a 34, 37 a 41, 43 a 47, 49, 51, 53, 62, Nise, cap.5
14a Semana
  Projeto no Espaço de Estados
  Representação por Matrizes de Estado
  Projeto por Variáveis de Estado
  Controlabilidade (cap.12)
15a Semana
  Projeto no Espaço de Estados
  Projeto por Transformação a Variáveis de Fase (cap.12)
    Ex.12-1 : Controlador com variáveis de fase, Nise, pag.519
    Ex.12-2 : Controlador pela matriz de control., Nise, pag.524
    Ex.12-3 : Controlador por igualdade, Nise, pag.525
    Ex.12-4 : Controlador por transformação, Nise, pag.527

## Slide 13: Sequência de Aulas – N2
16a Semana
  Projeto no Espaço de Estados
  Observabilidade (cap.12)
  Ex.12-5 : Projeto de observador, Nise, pag.533
  Ex.12-6 : Observ. pela matriz de observ., Nise, pag.537
  Ex.12-7 : Não-observabilidade, Nise, pag.537
  Ex.12-8 : Transf.p/Observadores, Nise, pag.539
  Ex.12-9 : Igualdade de coeficientes, Nise, pag.542
  Ex.12-10 : Projeto de Controle Integral, Nise, pag.544
17a Semana
  Sistemas de Controle Digital
  Conversão A/D, modelagem, ZOH e transformada Z (cap.13)
    Modelagem do Amostrador, Extrapolador e a Transformada Z
    Ex.13-1 : Transf.Z de uma função do tempo, Nise, pag.565
    Ex.13-2 : Transf.Z inversa, via frações parciais, Nise, pag.567
    Ex.13-3 : Transf.Z inversa, via série de potências, Nise, pag.567
    Função de transf.pulsada
    Ex.13-4 : Convertendo G1(s) em cascata + um Z.O.H. em G(z), Nise, pag.569

## Slide 14: Sequência de Aulas – N2
18a Semana
  Sistemas de Controle Digital
  Estabilidade no Plano Z, Erros de Estado Estacionário, Resposta Transitória (cap.13)
    Redução de diagrama de blocos
    Ex.13-5 : Função de transf.pulsada com realim., Nise, pag.572
    Ex.13-6 : Modelagem e estabilidade, Nise, pag.574
    Ex.13-7 : Faixas para estabilidade, Nise, pag.576
19a Semana
  Sistemas de Controle Digital
  Estabilidade e Resposta Transitória pelo Root-Locus
  Compensação em Cascata, Implementação de Compensadores
    Ex.13-8 : Transf.bilineares, Nise, pag.578
    Ex.13-9 : Det.de Erros em estado estacionário, Nise, pag.581
    Ex.13-10 : Projeto pelo Root-Locus, Nise, pag.584
    Ex.13-11 : Projeto pelo ajuste de ganho, Nise, pag.585
    Ex.13-12 : Projeto de comp.digital em cascata, Nise, pag.588
    Ex.13-13 : Implementação de um compensador digital em cascata, Nise, pag.578
20a Semana
  Prova N2

## Slide 15: Automação e Controle
Tutorial de Matlab

## Slide 16: Números
Ao abrir o Matlab experimente os seguintes comandos :
  Números reais
    -3.96
  Números complexos
    -4+7i
  Operações com números complexos
    (-4+6i)*(3-7i)
  Atribuição de valores a uma variável
    N=3+9i
  Operações com variáveis
    N^2

## Slide 17: Vetores e Polinômios
Representação numérica de s3+7s2-3s+23
  Com apresentação de resultados
    P=[1 7 -3 23]
  Sem apresentação de resultados
    P=[1 7 -3 23];
Representação de (s+2)(s+5)(s+6)
  P3=poly([-2 -5 -6])
  ans=1 13 52 60 – Significando s3+13s2+52s+60
Cálculo de raízes
  P4 = [5 7 9 -3 2]
  roots(P4)

## Slide 18: Operações com polinômios na forma numérica
Multiplicação
  p5a = [1 7 10 9]
  p5b = [1 -3 6 2 1]
  conv(p5a,p5b)
  ans = [1 4 -5 23 48 81 28 9]
Expansão em frações parciais
  numf = [7 9 12]; denf = [15 12 1 7];
  [r,p,k] = residue[numf,denf]
    r -> resíduos
    p -> raízes
    k => quociente direto, caso o grau do numerador seja maior que o grau do denominador

## Slide 19: Criação de Funções de Transferência
Forma polinomial
  T(s) = 150(s2+2s+7)/(s(s2+5+4))
    numf = conv([150],[1 2 7])
    denf = conv([1 0],[1 5 4])
    Ts = tf(numf,denf)
Forma fatorada
  T(s) = 20(s+2)(s+4)/((s+7)(s+8)(s+9))
    numf = [-2 -4]
    denf = [-7 -8 -9]
    Ts2 = zpk(numf , denf , 20])

## Slide 20: Criação de Funções de Transferência
Forma polinomial por extenso
  T(s) = 150(s2+2s+7)/(s(s2+5+4))
    s = tf(‘s’)
    ts4 = 150*(s^2+2*s+7)/(s*(s^2+5*s+4))
    ts5 = 20*(s+2)*(s+4)/((s+7)*(s+8)*(s+9))
    Aparece sempre a forma por extenso
Forma fatorada
  T(s) = 20(s+2)(s+4)/((s+7)(s+8)(s+9))
    s = zpk(‘s’)
    ts4 = 150*(s^2+2*s+7)/(s*(s^2+5*s+4))
    ts5 = 20*(s+2)*(s+4)/((s+7)*(s+8)*(s+9))
    Aparece sempre a forma fatorada

## Slide 21: Funções de transferência : conversão de formatos a partir de vet.numéricos
Forma racional para forma fatorada
  numf = [1 4] – representando : s+4
  denf = [1 6 8] – representando : s2+6s+8
  s = tf(‘s’)
  tf(numf,denf) – mostra a forma racional
  [z,p,k] = tf2zp(numf,denf) – gera vetores com os valores dos zeros, polos e ganho na forma fatorada
  s = zpk(‘s’)
  zpk(z,p,k) – mostra a forma fatorada

## Slide 22: Funções de transferência : conversão de formatos a partir de vet.numéricos
Forma fatorada para forma racional
  numf = [-1 -4] – repres. : (s+1)(s+4)
  denf = [-1 -6 -8] – repres. : (s+1)(s+6)(s+8)
  s = zpk(‘s’)
  zpk(numf,denf,1) – mostra a forma fatorada
  OBS : zp2tf trabalha com vetores COLUNA
  [num2,den2] = zp2tf(numf’,denf’,1) – gera vetores com os valores dos coef.dos polinômios do numerodor e denominador na forma fatorada
  s = tf(‘s’)
  tf(num2,den2) – mostra a forma racional

## Slide 23: Representação de Matrizes
A = [0 1 0;0 0 1;-9 -8 -7]
A’ – transposta de A
inv(A) – inversa de A
A*A – produto matricial

## Slide 24: Representação no espaço de estados
  A = [0 1 0;0 0 1;-9 -8 -7]; B = [7;8;9]
  C = [2 3 4]; D = 0; sys = ss(A,B,C,D)
    Gera uma representação no espaço de estados de um sistema com matrizes A, B, C, D acima denominando o mesmo de F
  tf(sys)
  [num,den]=ss2tf(A,B,C,D)
    Converte uma representação no espaço de estados do sistema representado pelas matrizes A,B,C,D em uma representação como função de transferência, com os coef.do numerador representado por num e os coef.do denominador por den

## Slide 25: Respostas temporais
Seja T(s) = (24s+542)/(s2+4s+24.542)
Para calcular a resposta ao degrau :
  numf = [24 542]; denf = [1 4 24.542];
    Vetores com representação dos coef.dos polinômios
  sys = tf(numf,denf)
    Variável com representação da função de transf.do sist.
  step(sys)
    Gera um gráfico com a resposta temporal
  title(‘Resposta ao Degrau de T(s)’)
    Acrescenta um título ao gráfico
  [y1,t1] = step(sys)
    Coleta os dados nos vetores y1 e t1

## Slide 26: Respostas temporais (cont.)
  numt2 = [245.52]
  p1 = [1 10]; p2 = [1 4 24.542]
  dent2 = conv(p1,p2)
  sys2 = tf(numt2,dent2)
  [y2,t2]=step(sys2)
  clf – Limpa o gráfico
  plot(t1,y1,t2,y2) – Plota os pontos de duas respostas diferentes no mesmo gráfico
  title(‘Resposta ao degrau de T1(s), T2(s)’)
  xlabel(‘Tempo’)
  ylabel(‘Resposta’)
  text(0.5,20,’c1(t)’) – Escreve “c1(t)” em 0.5 e 20

## Slide 27: Respostas temporais (cont.)
clf
step(sys,sys2) – Várias respostas no mesmo gráfico
t = 0:0.01:3 – 0 a 3 de 0.01 em 0.01
step(sys,sys2,t) – Altera o interv.de tempo

## Slide 28: Redução de sistemas
g1(s) = s/(s2+3s+4) ; g2(s) = 1/(s+3)
Para gerar combinações
  g1=tf([1 0],[1 3 4]); g2=tf([1],[1 3]);
  g3 = series(g1,g2) ou g3 = g1*g2
  g4 = parallel(g1,g2) ou g4 = g1+g2
  g5 = feedback(g1,g2,-1) ou g5 = g1/(1+g1*g2)
  minreal(g5) – Elimina termos comuns no numerador e no denominador

## Slide 29: Redução de sist. via append e connect
  Passos :
    Listar todos os sistemas individuais em modelos LTI ( seja do tipo tf, zpk ou ss ). Suponha G1,G2,G3,G4,G5
    Agrupar na variável system com system=append(G1,G2,G3,G4,G5)
    Agora G1 é denominado 1, por causa de sua posição no argumento do comando append, G2 é 2, etc…
    Determinar quem são os sistemas de entrada na variável input. Suponha neste caso input=[1 3]
    Determinar quem são os sistemas de saída na variável output. Suponha neste caso output=[2,5]
    Criar a matriz de conexão. Uma linha que contenha [3 4 -1] significa : a entrada do 3 provém da saída do vetor 4 menos a saída do vetor 1. Fazemos isso para todas as entradas internas do sistema. A matriz chamamos de Q

## Slide 30: Redução via append&connect (cont.)
Criamos o sistema com :
  T = connect( system, Q, input, output )
  T é o objeto que irá receber o sistema
  system, Q, input e output são as matrizes e objetos criados na etapa anterior.

## Slide 31: Obtenção do num e dem de uma T(s)
g6 = tf([1 3 0],[1 6 14 12])
[num6,den6]=tfdata(g6,’v’)
  Obtém o num. e den. de g6 em formato de vetores linha. Para isso é essencial a opção ‘v’.

## Slide 32: Formas canônica controlável & observável
Para passar T(s) = s+3/(s2+3s+2) para a forma canônica controlável faça :
  num = [1 3];den = [1 3 2];
  [A B C D] = tf2ss(num,den)
Em seguida pode-se condensar as matrizes A, B, C, D para um objeto único fazendo :
  SCC = ss(A,B,C,D)
Este objeto pode então ser convertido a forma paralela fazendo :
  SCO = canon(SCC,’modal’)

## Slide 33: Formas canônica controlável & observável (cont.) & Eigenvalues
Para inverter o processo, isto é, a partir de um objeto de espaço de estados obter as matrizes A,B,C,D fazemos :
  [A1,B1,C1,D1]=ssdata(SCC)
Para obter os autovalores de uma matriz, utilizasse o comando [P,d]=eig(A) o qual produz na matriz P os eigenvectors de A e na matriz d os eigenvalues de A na sua diagonal principal

## Slide 34: Nise, exemplo 8.1, pag.304
Calcule F(s) = (s+1)/(s(s+2))
No Matlab :
  File, New, M-File ->Abrirá o editor de funções
  Escreva no editor :
    function [r,theta] = f08_01(s)
    F = (s+1)/(s*(s+2))
    [theta2,r] = cart2pol(real(F),imag(F)) % passa a função para a forma polar, theta em radianos
    theta = theta2*180/pi % devolve theta em graus
  Salve o arquivo,retorne ao prompt e digite :
    s = -3 + 4j
    f08_01(s) % chama a função

## Slide 35: Nise, exemplo 8.2, pag.312
Gerar o rloc de G=K(s+3)/(s(s+1)(s+2)(s+4))
  zeros = [-3]; polos = [0 -1 -2 -4];
  num=poly(zeros);den=poly(polos);K=0:0.01:100
  GH = tf(num,den); rlocus(GH,K);
  axis([-3 3 -2 2]); % delimita as faixas de valores para os eixos x (-3 a 3) e y (-2 a 2 ) para o rlocus
  title(‘Visão Expandida’); z=0.45;wn=0;sgrid(z,wn) % desenha faixas de amortecimento (z) e frequência natural (wn) constantes
  [K,p] = rlocfind(GH) % ganho e polos a partir de pontos escolhidos no gráfico e salvos nas variáveis K e p

## Slide 36: Nise, exemplo 8.8, pag.324
Seja o sistema G(s)=K*(s+1,5)/(s(s+1)(s+10)). Calcule o K para uma UP = 1,52% e o tempo de assentamento, instante de pico e erro estacionario resultante
  zeros = [-1.5]; polos = [0 -1 -10];
  GH = tf(poly(zeros),poly(polos)); rlocus(GH);
  UP=0.0152; z=-log(UP)/sqrt((log(UP))^2+pi^2);
  wn=0; sgrid(z,wn)

## Slide 37: Nise, exemplo 8.8, pag.324 (cont.)
Detalhes obtidos clicando-se no gráfico do rootlocus

## Slide 38: Nise, exemplo 8.8, pag.324 (cont.)
Detalhes obtidos clicando-se no gráfico do rootlocus

## Slide 39: Nise, exemplo 8.8, pag.324 (cont.)
Um dos possíveis ganho fica próximo a 40. Para melhor detalhar a região fazemos :
  K=38:0.1:42; rlocus(GH,K);sgrid(z,wn);
  axis([-6 -4 3 4])
  Neste caso K3=39,6

## Slide 40: Nise, exemplo 8.8, pag.324 (cont.)
Outro possível ganho fica próximo a 10. Para melhor detalhar a região fazemos :
  K=0:0.1:18; rlocus(GH,K);sgrid(z,wn);
  K2 =12,9 e K1=6,1

## Slide 41: Nise, exemplo 8.8, pag.324 (cont.)
Fazemos agora
  K=5:0.01:14; rlocus(GH,K);sgrid(z,wn);
  axis([-1 -0.5 0.4 1]);
  K2=12.9
  K1=7.27

## Slide 42: Nise, exemplo 8.8, Simulação
Temos três valores de ganho, K1=7,27 ; K2=12,81 e K3=39,6.
Podemos agora simular a resposta em malha fechada com feedback e step e apresentar os gráficos de forma conjunta, fazendo:
  K1=7.27; K2=12.81; K3=39.6;
  T1=feedback(K1*GH,1);[y1,t1]=step(T1,5);
  T2=feedback(K2*GH,1);[y2,t2]=step(T2,5);
  T3=feedback(K3*GH,1);[y3,t3]=step(T3,5);
  plot(t1,y1,t2,y2,t3,y3) ou
  step(T1,T2,T3,0:0.01:7)

## Slide 43: Nise, exemplo 8.8, simulação (gráf.)

## Slide 44: Nise, ex.8.8, Ts, Tp, Erro, Kp
Escolhendo k = 7.35 ( uma vez que é a única aproximação de 2a ordem válida ) iremos calcular :
  Tempo de Assentamento = 4/Real = 4/(z*wn)
  Instante de pico = pi/Imag = pi/(wn*sqrt(1-z^2))
  Erro estacionário = 1/(1+Kp)
  Kp = GH(s=0)

## Slide 45: Nise, exemplo 8.8, pag.324 (cont.)
Podemos calcular os polos e zeros da malha fechada a partir do ganho k = 7.28 fazendo :
  k=7.28; T1 = feedback(k*GH,1);
  ps = pole(T1); zs = zero(T1);
  Neste caso os polos são calculados diretamente e valem :
    p(1) = -9.2539 ; p(2) = -0.8731+0.6551j; p(3) = -0.8731-0.6551j;
  Sendo assim Ts = 4/real(p(2)) = 4,60 e Tp = 4,83
  O erro ao degrau é calculado como Kp=dcgain(GH) , o que produz Inf ou infinity, o que leva a Ep=0, pois Ep = 1/(1+Kp)

## Slide 46: Nise, exemplo 8.8, pag.324 (cont.)
Podemos calcular os polos (e ganho) de forma gráfica :
  [k,p]=rlocfind(GH) % permite selecionar um ponto no rootlocus e salva o ganho em k e os polos em p
  K=5:0.01:14;rlocus(GH,K);axis([-1.5 -0.5 0.4 1]);
  rlocfind(GH);
  Obtemos k=7.28 (como esperado) e p = -9.26 (3o polo) e p1,2 = -0.8694+/-0.6509j.
  Sendo assim Ts = 4/0.8694 e Tp = pi/0.6509
  Para calcular, mesmo processo do slide anterior.
    Ts = 4/-real(p(2)) = 4,6 e Tp = pi/imag(p(2)) = 4,83
    Kp = dcgain(GH) = infinity , logo Ep = 1/(1+Kp) = 0

## Slide 47: Nise, exemplo 13.1,
Obtenção da Transformada Z de f=(kT), onde k é um número inteiro e T o período de amostragem. Para tanto fazemos :
  f = n*T
  ztrans(f) % por default ztrans assume que a varíavel discreta é n e a variável de transformação é z. Sendo assim é desnecessário especificar n e z.

## Slide 48: Nise, exemplo 13.2
Encontrar a transformada inversa de F(z)=0,5z/((z-0,5)(z-0,7)). Para tanto fazemos :
  F1 = 0.5*z/((z-0.5)*(z-0.7));
  iztrans(F1,z,n)

## Slide 49: Nise, exemplo 13.4
Seja G1(s)=(s+2)/(s+1) com um Z.O.H. em cascata, ou seja G(s)=(1-e-Ts)/s*G1(s). Encontrar a G(z) se T=0.5
  zeros = [-2]; polos = [-1];
  num = poly(zeros); den = poly(polos);
  GH = tf(num,den);
  GHz = c2d(GH,0.5,’zoh’) % converte GH(s) em GH(z) + um amostrador de ordem zero.
  Obtemos : GH(z) = (z-0.2131)/(z-0.6065)

## Slide 50: Nise, exemplo 13.6
Determine a F(z) do sistema completo, com T=0,1 seg. . Em seguida determine se o sistema é estável com K=20 e K=100. G(s)=27/(s(s+27))
Fazemos :
  num=[27]; den=poly([0 27]); GH=tf(num,den);
  GHz = c2d(GH,0.1,’zoh’); rlocus(GHz);
Procurando no gráfico ( próximo slide ) o ponto de cruzamento do rootlocus com o círculo unitário encontramos o ganho limite.

## Slide 51: Nise, exemplo 13.6, (cont.)

## Slide 52: Nise, exemplo 13.6 (cont.)
Logo como o rootlocus cruza o circulo unitário quando K = 32.9, para K = 20 o sistema é estável e para K = 100 o sistema é instável.
Podemos ainda comparar as respostas com o comando step. Suponha K=1, K=10 e K=20.
Fazemos :
  K=1;step(feedback(K*GH,1),feedback(K*GHz,1))
  % e em seguida K=10 e K=20. Os gráficos podem ser vistos nos próximos slides e mostram como a resposta digital diverge da analógica conforme aumenta o K

## Slide 53: Nise, exemplo 13.6, analóg.xdigital

## Slide 54: Nise, exemplo 13.6, analóg.xdigital

## Slide 55: Nise, exemplo 13.6, analóg.xdigital

## Slide 56: Nise, exemplo 13.6
A função GH(z) é :
  0.06545 z + 0.02783
  ----------------------------
  z^2 - 1.067 z + 0.06721
A função T(z) é : K*GH(z)/(1+K*GH(z))

## Slide 57: Nise, exemplo 13.7
Determine a faixa de valores da amostragem T para os quais o sistema é estável. O sistema tem G(s) = 10/(s+1) + ZOH.
  Fazemos :
  fs = 10/(s*(s+1)); ilaplace(fs,s,t);
  Obtemos : 10-10*exp(-t)
  ft = 10-10*exp(-k*T); fz1 = ztrans(ft,k,z);
  fz = (z-1)/z*fz1 % para acrescentar o Z.O.H.
  fz = pretty(simplify(fz)); Tz=fz/(1+fz);
  pretty(simplify(Tz))
  Tz = 10*(1-e-T)/(z+10-11e-T)

## Slide 58: Nise, exemplo 13.7 (cont.)
Devemos agora resolver (10-11e-T)<=1 pois isto garante que o polo de Tz fique no interior do círculo unitário.
  Resolvendo temos T <0.2007
  Logo o sistema será estável para períodos de amostragem menores que 0,2 segundos ou para frequências de amostragem maiores que 5Hz.

## Slide 59: Erros de Estado Estacionário
O teorema do valor final para sistemas discretos é :
  limt->∞ f(t) = limz->1 (1-z-1)F(z)
E por conseguinte as fórmulas de erro são :
  E(z)=R(z)-C(z)
  E(z)=R(z)-R(z).T(z)
  E(z)=R(z)(1-G(z)/(1+G(z)))
  E(z)=R(z)(1+G(z)-G(z))/(1+G(z))
  E(z)=R(z)/(1+G(z))

## Slide 60: Erros de Estado Estacionário
E por conseguinte as fórmulas de erro são :
  E(z)=R(z)/(1+G(z))
  limt->∞ e(t) = limz->1 (1-z-1)E(z)
  Degrau :
    R(z)=z/(z-1)
    limt->∞ e(t) = limz->1 1/(1+G(z))
    Kp = limz->1 G(z)
  Rampa :
    R(z)=Tz/(z-1)2
    limt->∞ e(t) = limz->1 T/((z-1).G(z))
    Kv = 1/T.limz->1(z-1)G(z)

## Slide 61: Sistemas de Controle
Conceitos Básicos

## Slide 62: Exemplo
Veja as figuras abaixo :
Este é um exemplo elementar de sistema de controle!

## Slide 63: Definições - I
Entrada
Saída
Malha Aberta
Malha Fechada
Realimentação
  Precisão
  Menor sensibilidade à variações dos componentes
  Atenuação de não-linearidades
  Maior largura de banda
  PORÉM : Tendência à oscilações e à instabilidade

## Slide 64: Definições - II
Tipos de sistemas de controle realimentados
  Analógicos
  Digitais
  Não Lineares
Tipos de metodologias de projeto
  Projeto por análise
    Quando modificamos um elemento de um sistema existente
  Projeto por síntese
    Quando projetamos um sistema completo a partir do zero

## Slide 65: Definições - III
Modelos matemáticos
  Equações diferenciais, equações à diferenças, transformadas de Laplace, transformada Z
Diagramas de blocos
Diagramas de fluxo de sinal

## Slide 66: Exercício 1
Identifique :
Entrada, saida, malha, tipo de sistema

## Slide 67: Exercício 2
Considere :
Como fazer v2 como um loop aberto ou um loop fechado?

## Slide 68: Exercício 3
Como o mecanismo de oferta e demanda do mercado competitivo pode ser interpretado como um sistema realimentado?
Mercado
+
-
Empresas
Preço
Oferta
Demanda

## Slide 69: Sistemas de Controle
Propriedades e Problemas de Transformada de Laplace

## Slide 70: Transformada de Laplace
Transformada de f(t) = e-t
Transformada de a1f1(t)+a2f2(t) =
  = a1F1(s)+a2F2(s)
Transformada da derivada

## Slide 71: Transformada de Laplace
Transformada da integral
Time-scaling

## Slide 72: Transformada de Laplace
Frequency-scaling
Deslocamento no Tempo

## Slide 73: Transformada de Laplace
Teorema do valor final ( t->∞ )

## Slide 74: Transformada de Laplace
Teorema do valor inicial ( t->0 )

## Slide 75: Transformada de Laplace
Deslocamento na frequência
Convolução no tempo

## Slide 76: Transformada de Laplace
Multiplicação no tempo

## Slide 77: Transformadas de Laplace
Rampa : f(t) = t
Polinomial : f(t) = tn

## Slide 78: Transformadas de Laplace
Exponencial : f(t) = e-at
Cossenoidal : f(t) = cos(ώt)

## Slide 79: Transformadas de Laplace
Senoidal : f(t) = sen(ώt)

## Slide 80: Transformadas de Laplace
Cossenóide amortecida : f(t) = e-atcos(ώt)

## Slide 81: Transformadas de Laplace
Senóide amortecida : f(t) = e-atsin(ώt)

## Slide 82: Transformada de Laplace
Resolução de Equações Diferenciais

## Slide 83: Transformada de Laplace
Resolução de Equações Diferenciais (cont.)

## Slide 84: Problemas 14.3.3 e 14.3.4
Usando a propriedade da linearidade, encontre a transformada de Laplace de f(t) = e-3t + t, t>0
Usando a propriedade da linearidade, encontre a transformada de Laplace de f(t) = A(1-e-bt)u(t)

## Slide 85: Exercicios 14.4.1
Cosidere um pulso definido por f(t) = A 0<t<T, f(t) = 0 todos os outros instantes. Encontre F(s)
  Considere a soma das funções A(u(t)-u(t-T))
  Esta soma representa a função f(t). Logo :

## Slide 86: Exercicios 14.4.2
Cosidere um pulso definido por f(t) = eat 0<t<T, f(t) = 0 todos os outros instantes. Encontre F(s)
  Considere a soma das funções eat (u(t)-u(t-T))
  Esta soma representa a função f(t). Logo :

## Slide 87: Exercicios 14.4.3
Encontre a transformada de Laplace F(s) para :
  f(t) = t2.e-3t,t>0
  f(t) = δ(t-T), t>=0
  f(t) = e-4t.sen(5t), t>=0

## Slide 88: Exercicios 14.4.4
Encontre a transformada de Laplace F(s) para :
  f(t) = e-1u(t-0,5) t>0
  f(t) = -(t-T)/T.u(t-T), t>=0

## Slide 89: Exercício 14.5.1
Encontre f(t) quando :
  F(s) = (s+3)/(s3+ 3s2+ 6s+4)
  Fazendo a expansão :

## Slide 90: Exercício 14.5.2
Encontre f(t) quando :
  F(s) = (s2-2s+1)/(s3+ 3s2+ 6s+4)
  Fazendo a expansão :

## Slide 91: Exercício 14.5.3
Encontre f(t) quando :
  F(s) = (5s-1)/(s3- 3s-2)
  Fazendo a expansão :

## Slide 92: Exercício 14.5.4
Encontre f(t) quando :
  F(s) = 1/(s3+3s2+4s+2)
  Fazendo a expansão :

## Slide 93: Exercício 14.5.5
Encontre f(t) quando :
  F(s) = (2s+6)/(s+1)(s2+2s+5)
  Fazendo a expansão :

## Slide 94: Exercício 14.5.6
Encontre f(t) quando :
  F(s) = (2s+6)/s(s2+3s+2)
  Fazendo a expansão :

## Slide 95: Exercício 14.6.1 e 14.6.2
Encontre f(0) e f(∞) quando :
  F(s) = (2s2 -3s+4)/(s3+3s2+2s)
    f(0) = lims->∞sF(s) = lims->∞ (2s3 -3s2+4s)/(s3+3s2+2s) = 2s3/s3 = 2
    f(∞) = lims->0sF(s) = lims->0 (2s3 -3s2+4s)/(s3+3s2+2s)= 4s/2s = 2
Encontre f(0) e f(∞) quando :
  F(s) = (s+16)/(s2+4s+12)
    f(0) = lims->∞sF(s) = (s2+16s)/(s2+4s+12) = s2/s2 = 1
    f(∞) = lims->0sF(s) = (s2+16s)/(s2+4s+12) = 16s/12 = 0

## Slide 96: Exercício 14.6.3 e 14.6.4
Encontre f(0) e f(∞) quando :
  F(s) = (s+10)/(3s3+2s2+1s)
    f(0) =lims->∞sF(s) =lims->∞ (s2 +10s)/(3s3+2s2+1s) =s2/3s3 =0
    f(∞)=lims->0sF(s) =lims->0 (s2 +10s)/(3s3+2s2+1s)= 10s/1s=10
Encontre f(0) e f(∞) quando :
  F(s) = -2(s+7)/(s2-2s+10)
    f(0) = lims->∞sF(s) = -2(s2+7s)/(s2-2s+10) = -2s2/s2 = -2
    f(∞) = lims->0sF(s) = -2(s2+7s)/(s2-2s+10) = -14s/12 = 0

## Slide 97: Nise, cap.2 - pags.81-82
Exs.1 a 15

## Slide 98: Sistemas de Controle
Sistemas de 1a e 2a Ordem

## Slide 99: Estátivo vs Dinâmico
Estático significa que o sistema não se altera ao longo do tempo
Dinâmico significa que o sistema esta mudando ao longo do tempo

## Slide 100: Exemplo de Um Sistema Estático: Transdutor de Força

## Slide 101: Exemplo de Um Sistema Dinâmico: O Esfriamento de Uma Xícara de Café

## Slide 102: A Matemática Por Trás do Esfriamento
A variação na temperatura da xícara a qualquer momento
É proporcional a própria temperatura da xícara naquele momento
Constante de Proporcionalidade

## Slide 103: Resolva a equação diferencial para o esfriamento

## Slide 104: Abordagem via Transformada de Laplace

## Slide 105: Constante de Tempo de Sistema de 1a Ordem – Abordagem no Domínio Frequência
Considere o sistema descrito pela função de transferência G(s), e sua resposta C(s) a um degrau R(s)=(1/s) :
C(s) =G(s).R(s)
Sua resposta a ut no tempo será : C(t) = 1-e-a.t

## Slide 106: Definimos para um sistema, sua constante de tempo T então como :
t=1/a -> 1-e-1 = 0,63
  Então a será o tempo para se atingir 63% do valor final OU
  a será o tempo para que a saída caia para 37% do valor inicial

## Slide 107: Outras definições :
Tempo de subida Tr (também chamado de tempo de rampa )
  Tempo necessário para que a saida vá de 10% ( c(t) = 0,1 ) para 90% ( c(t) = 0,9 ) do valor final
  Resolvendo teremos Tr = 2,2/a
Tempo de assentamento
  Tempo para que a saida chegue a uma faixa de 2% ( +/- 1% ) do valor final e ali permaneça
  Resolvendo teremos Ts = 4/a

## Slide 108: Exemplo :
Seja a função de transferência de
  G(s) = 50/(s+50)
Calcule Tc (const.de tempo)
  G(t) = 1 – e-50t -> a = 1/50 = 0,02
Calcule Ts (tempo de assentamento)
  Ts = T(0,02) = 4/a = 0,08
Calcule Tr (tempo de subida)
  Tr = T(0,9) – T(0,1) = 2,2/a = 0,044s

## Slide 109: Sistemas de 2a ordem
m
Força da mola = ky
F(t)

## Slide 110: Sistemas de 2a Ordem
Contém os seguintes elementos :
  Armazenamento de Energia
  Amortecimento,o qual restringe o fluxo de energia
Exemplos
  Amortecedor de carro
  Sistemas elétricos com capacitância e indutância

## Slide 111: Equações Diferencial Básica
Equação Geral para Sistemas de 2a ordem
Resultante
Força motora
Atrito
Mola

## Slide 112: Equações Diferencial Básica
Equação Geral para Sistemas de 2a ordem
Resposta Forçada
Resposta Natural
Resposta Completa

## Slide 113: Equações Diferencial Básica
Equação Geral para Sistemas de 2a ordem
Função de Entrada Padrão (degrau)
Forma Padrão

## Slide 114: Equações Diferencial Básica
Equação Geral para Sistemas de 2a ordem
Frequência Natural de Oscilação
Amortecimento
Ganho

## Slide 115: Equações Diferencial Básica
Analogia Mecânica
2ζωn=/m

## Slide 116
Um Exemplo de Equação de 2a Ordem
A equação a seguir descreve o comportamento de um sistema de segunda ordem. Determine a frequência natural e a razão de amortecimento do sistema. Converta a mesma para sua forma padrão como mostrado no slide anterior e encontre a resposta no equilíbrio (resposta do sistema na ausência de efeitos dinâmicos) .

## Slide 117
Solução para n e 
Comparando os coeficientes com os coeficientes da forma padrão, isto nos dá :

## Slide 118: Solução da Eq.de 2a Ordem Entrada Padrão (degrau unitário)
z<1->raízes complexas -> solução com senos e cossenos
resposta subamortecida
z=1->raízes iguais -> resposta criticamente amortec.
z>1->raízes reais -> solução com expon.amortecidas resposta super amortecida.

## Slide 119
Respostas de 2a Ordem

## Slide 120: Respostas de 2a Ordem

## Slide 121
Respostas de 2a Ordem
Resposta de Um Sistema de 2a Ordem a Uma Entrada Senoidal
Razão da Frequência (w/wn)
Razão da Amplitude (y/kxo)

## Slide 122: A Solução
A mais importante em sistemas de controle é a resposta subamortecida

## Slide 123: Sistemas de 2a ordem : Respostas Típicas

## Slide 124: Sistema Sub-Amortecido Resposta ao Degrau

## Slide 125: Comparação entre as respostas :

## Slide 126: Percebe-se que o amortecimento determina a resposta do sistema :

## Slide 127: Exemplos de respostas para diferentes níveis de amortecimento

## Slide 128: Critérios de especificação para sistemas subamortecidos
Instante de Pico (Tp)
  Tempo para se atingir o primeiro valor de pico máximo
Ultrapassagem % (%UP)
  O quanto o valor de pico é % maior que o valor de regime permanente
Tempo de Assentamento (Ts)
  Tempo necessário para que a saída permaneça em uma faixa de 2% do valor de regime permanente
Tempo de Subida (Tr)
  Tempo para que a saida vá de 0,1 a 0,9 do valor final

## Slide 129: Visualização das Especificações

## Slide 130: Instante de Pico (via wxMaxima)
  Y[s]:=K*Wn^2/(s*(s^2+2*Zeta*Wn*s+Wn^2));
  y[t]:=ilt(Y[s],s,t)
  yl[t]:=diff(y[t],t)
  ratsimp(yl[t])
  Fazendo a derivada acima ser 0, ficamos apenas com

## Slide 131: Tempo de Assentamento (via wxMaxima)
y[t]=
Como o assentamento depende da saída entrar em +/-2% do valor final (K), este valor dependerá apenas da parte exponencial, dai :
  solve(%e^(-ts*Wn*Zeta))=1-0,98 ( com K=1 )
  ts = log(50)/(Wn*Zeta) ~ 4/(Wn*Zeta)

## Slide 132: Ultrapassagem Percentual (via Maxima)
limit(y[t],t,inf)
  Resposta : K
UP : y[tp]/y[∞]-1
UP :
Invertendo UP :

## Slide 133: Fórmulas
Instante de Pico :
Ultrapassagem percentual :
Tempo de Assentamento :
  Pois ε varia de ~0,1 a ~0,9
Tempo de Subida : não há relação analítica. Pode ser obtida por computador ( vide slides a seguir )

## Slide 134: Ultrapassagem % X Amortecimento

## Slide 135: Tempo de Subida Normalizado para wn =1 x Amortecimento

## Slide 136: Exemplo 4.5, Nise, pag.140
Seja G(s) = 100/(s2 + 15s + 100)
Calcule Tp , %UP, Ts , Tr
  1o : wn = 100^(1/2)=10 e ε = 15/(2*10) = 0,75
  2o : Tp = 0,475, %UP = 2,838 e Ts = 0,533 ( por aplicação de fórmula a partir de wn e ε )
  3o : Usando o gráfico do slide anterior para ε = 0,75 o Tr normalizado ( wn = 1) será 2,3
  4o : Sendo wn = 10, Tr = 2,3/10 = 0,223

## Slide 137: Relacionando as especificações com a localização dos pólos

## Slide 138: Linhas de Amortecimento, Tempo de Pico e Tempo de Assent. constantes

## Slide 139: Significado das linhas de constância
Assentamento constante
Pico constante
Amortecimento constante

## Slide 140: Exemplo 4.6, Nise, pag.143
Determine os parâmetros do sistema a partir do diagrama de polos e zeros:
  cos q = e = 3/raiz(32+72)
  e = 0,394
  wn= sd/e = 3/0,394 = 7,61
  Tp = p/wd = 3,14/7 = 0,45
  %UP = 26% (formula)
  Ts = 4/sd = 4/3 = 1,33

## Slide 141: Exemplo 4.7, Nise, pag.144
Calcule J ( momento de inércia ) e D ( atrito rotacional ) para que %UP = 20% e Ts = 2s para um torque de entrada em degrau

## Slide 142: Exemplo 4.7, Nise, pag.144
Calcule J ( momento de inércia ) e D ( atrito rotacional ) para que %UP = 20% e Ts = 2s para um torque de entrada em degrau

## Slide 143: Exemplo 4.7, Nise, pag.144

## Slide 144: Efeito da Adição de + 1 pólo
A medida que o polo adicional tende a -∞ seu efeito no sistema torna-se cada vez menor

## Slide 145: Exemplo 4.8 – Comparação com 2 pólos adicionais diferentes
Altera a natureza
da resposta
O denominador na
função de transferência
modifica as raízes da expansão
em frações parciais

## Slide 146: Efeito da Adição de Zeros
Altera o grau
(amplitude)
da resposta
O numerador na
função de transferência
modifica apenas os resíduos
da expansão em frações parciais

## Slide 147: Zeros no semiplano direito
Altera o grau
(amplitude)
da resposta
tornando-a
negativa
O numerador na
função de transferência neste
caso produzirá resíduos
negativos
Estes circuitos são chamados de
circuitos de fase mínima

## Slide 148: Exercícios
Nise, cap.4, pags.215, exs.3, 4, 7, 9, 11, 13, 21, 22, 24, 28, 31, 34, 49 a 57

## Slide 149: Medições Possíveis em Laboratório
Backup Slides

## Slide 150: Medições Possíveis em Lab.
wd : a frequência amortecida
z : a razão de amortecimento
wn : a frequência natural
Parâmetros de Medida

## Slide 151: Medindo wd e z
Encontrar Valores para yn e yn + k
Executar os seguintes cálculos:
  Seja:
  Encontrar:
 (lambda)
Medindo o período e em seguida calculando!

## Slide 152: Medindo wn
Após encontrar as duas anteriores, a resposta torna-se um cálculo simples

## Slide 153: Sistemas de Controle
Fórmulas para Sistemas de 1a e 2a Ordem

## Slide 154: Fórmulas para sistemas de 1a ordem
T(s) = 1/(s+a)
Constante de tempo
  Tempo para atingir 34% do valor inicial
    em sistemas com saida tendendo a zero
  ou
  Tempo para atingir 64% do valor final
    em sistemas com saida tendendo a valor constante
  Tr = 2,2/a
Tempo de assentamento
  Tempo para atingir uma faixa de 2% do valor final
  Ts = 4/a

## Slide 155: Fórmulas para sistemas de 2a ordem sub-amortecidos
T(s) = ωn2/(s2+2ζωn+ωn2)
Ultrapassagem %
  %UP = exp[-ζπ/raiz(1- ζ2)]*100
Amortecimento
  ζ = [-ln(%UP/100)]/raiz[π2 + ln2(%UP/100)]
Tempo de Pico
  Tp = π/[ωn.raiz(1-ζ2)]
Tempo de Assentamento (2%)
  Ts = 4/(ζωn)

## Slide 156: Sistemas de Controle
Estabilidade
Nise – Cap.6

## Slide 157: Estabilidade - Definição
Um sistema é dito estável se para toda a entrada finita a resposta é finita
Um sistema é dito instável se para pelo menos uma entrada finita a resposta seja infinita
Um sistema é dito marginalmente estável se para pelo menos uma entrada finita temos uma saída oscilante ( limitada mas que não se estabiliza )
Na sigla em inglês, queremos que o sistema seja BIBO ( Bounded Input Bounded Output )

## Slide 158: Realimentação
Vamos calcular a função de transferência para o seguinte sistema :
G(s)
-
+
R(s)
C(s)
E(s)
C(s)H(s)
H(s)
E(s)=R(s)-C(s)H(s)
C(s)=E(s)G(s)
C(s)/G(s)=R(s)-C(s)H(s)
C(s)=G(s)R(s)-G(s)C(s)H(s)
C(s)+G(s)C(s)H(s)=G(s)R(s)
C(s)=G(s)R(s)/(1+G(s)H(s))
C(s)/R(s)=G(s)/(1+G(s)H(s))
T(s)=G(s)/(1+G(s)H(s))
C(s)/G(s)=E(s)

## Slide 159: Realimentação
Considerando a realimentação unitária (H(s)=1), e assumindo que as funções são todas em s
G(s)
-
+
R(s)
C(s)
E(s)
C(s)H(s)
H(s)
T=G/(1+G)

## Slide 160: Realimentação
Note que G(s) é a função de transferência em malha aberta isto é sem realimentação
Quanto fechamos o laço de realimentação, a função de transferência se torna G/(1+GH)
Nosso objetivo agora é determinar as características da resposta do sistema em malha fechada a partir de análises feitas em malha aberta!

## Slide 161: Estabilidade - Exemplo

## Slide 162: Exemplo 6.1, Nise, pag.239
Analisar a estabilidade do sistema abaixo em malha fechada :

## Slide 163: Exercícios
Para entregar :
  Nise, cap.6, pags.256-262, exs 1-54

## Slide 164: Sistemas de Controle
Erros de Estado Estacionário
Nise – Cap.7

## Slide 165: Erros de Estado Estacionário
Define-se erro de estado estacionário como a diferença entre a entrada e a saída para uma entrada de teste quando t -> ∞

## Slide 166: Entradas de Teste

## Slide 167: Exemplos de Erros

## Slide 168: Sistema com ganho puro, r(0)=1 e E(s)=R(s)-C(s)
No sistema (a) :
  Quanto maior o ganho menor o erro
  Lembre-se : r(0) = 1 e e(∞) = 0 somente para K-> ∞
No sistema (b) :
  integradores eliminam o erro de estado estacionário em sistemas com ganho puro
  Lembre-se : r(0) = 1 e e(∞) = 0 para todo K

## Slide 169: Erros de estado estacionário a partir de G(s) ( a função do laço direto )
E(s) = R(s) – C(s)
C(s) = E(s).G(s)
Substituindo e isolando E(s) = R(s) / [1+G(s)]
Considerando R(s) = 1/s ( degrau unitário )
  e(∞) = lims->0 s.E(s) = 1/[1+G(s)]
  Para que e(∞)=0, quando r(t)=1, lims->0G(s) = ∞
Considerando R(s) = 1/s2 ( rampa unitária )
  e(∞) = lims->0 s.E(s) = s.(1/s2)/[1+G(s)]=1/[s+s.G(s)]
  Para que e(∞)=0, quando r(t)=t, lims->0 s.G(s) = ∞
E se R(s) = 1/s3 , e(∞)=0, lims->0s2G(s)= ∞

## Slide 170: Constantes de Erro Estático
Degrau
  e(∞) = lims->0 1/[1+G(s)]
  Constante de Posição : Kp = lims->0 G(s)
Rampa
  e(∞) = lims->0 1/[s.G(s)]
  Constante de Velocidade : Kv = lims->0 s.G(s)
Parábola
  e(∞)=lims->01/[s2G(s)]
  Constante de Aceleração : Ka = lims->0 s2.G(s)

## Slide 171: Tipo de Sistema
Determinado pelo número (n) de integrações no caminho direto
  Nenhuma (n=0) -> Tipo 0
  Uma (n=1) -> Tipo 1
  Duas (n=2) -> Tipo 2

## Slide 172: Sensibilidade
SF;P = lim∆P->0 [∆F/F]/[∆P/P]=[P/F].[δF/ δP]
  Onde F função e P parâmetro e
  δF/ δP é a derivada da função em relação ao parâmetro

## Slide 173: Exemplo 7.10, Nise, pag.28
Calcule a sensibilidade da função de transferência a variações no parâmetro a

## Slide 174: Erro Estacionário no Espaço de Estados
Partindo das equações de estado :
A transf.de Laplace do erro será :
Aplicando o teorema do valor final :

## Slide 175: Exemplo 7.13, Nise, pag.285
A partir das matrizes de estado :
Calcule o erro estacionário para o degrau e a rampa.

## Slide 176: Exemplo 7.13, Nise, pag.285
Calculando E(s) :
Calcule o erro para :
  o degrau :
  a rampa :

## Slide 177: Erro por substituição da entrada
Se a entrada for r = 1, uma solução possível para X seria :

## Slide 178: Erro por substituição da entrada
A solução para o sistema sairia de :
A qual é :
O erro será e(∞)=1-yss = 1-CV = 1+CA-1B

## Slide 179: Erro por substituição da entrada
Se a entrada r = t, uma solução possível para X seria :

## Slide 180: Erro por substituição da entrada
A solução para o sistema sairia de :
A qual é :
Substituindo na segunda equação :
O erro será e(∞)=limt->∞ (t-yss) o qual será :

## Slide 181: Exercícios
Para entregar :
  Nise, cap.7, pags.291-299, exs.1-55

## Slide 182: Sistemas de Controle
Técnica do Lugar das Raízes
Nise – cap.8

## Slide 183: Função de Transferência como Função de Um Parâmetro K

## Slide 184: Representação Vetorial de Nos. Complexos

## Slide 185: Exemplo de Sistema de Controle, Nise, pag.306
Courtesy of ParkerVision.
O sistema de filmagem mostrado na figura segue automaticamente um individuo que utilize sensores infravermelhos na roupa.
Comandos de acionamento e audio são
enviados para o camera-man através de um link de rádio frequencia b. diagrama de blocos c. função de transferência
Em malha fechada

## Slide 186: Localização dos polos como uma função do ganho para o sistema do slide anterior

## Slide 187: Localização de alguns pólos e o Root-Locus

## Slide 188: Vamos deduzir as propriedades do Root-Locus

## Slide 189: Propriedades do Root-Locus
1o) Número de ramos ( caminhos )
  Será igual ao número de pólos
2o) Simetria em relação ao eixo dos reais
  Devido ao fato que as raízes complexas são sempre conjugadas ( ocorrem aos pares )
3) Segmentos sobre o eixo dos reais
  Somente quando o número de pólos + zeros a direita do ponto for impar

## Slide 190: Inicio e Fim do Root Locus
Seja a função :
Vamos desmembrar G(s) e H(s) em polinômios com numerador e denominador e chama-los de Gn(s), Gd(s), Hn(s), Hd(s) respectivamente
Nestas condições T(s) fica :

## Slide 191: Inicio e Fim do Root Locus (cont.)
No inicio do Root-Locus temos a condição
  Significa que o o Root-Locus “começa” nos polos ( raízes dos denominadores ) de G(s) e H(s)
No final do Root-Locus temos a condição
  Significa que o Root-Locus “termina” nos zeros ( raízes dos numeradores ) de G(s) e H(s)

## Slide 192: Comportamento no Infinito ( a.k.a. assíntotas )
As retas para as quais o Root-Locus converge quando dois ou mais de seus ramos tendem ao infinito é dada por
  A) um ponto (σ) de cruzamento com o eixo dos reais
  B) ângulos de inclinação (θ) a partir do ponto σ
  Onde :

## Slide 193: Pontos de Entrada e Saida no Eixo Real
Analisando o Root-Locus percebe-se :
  A medida que K aumenta os pólos “andam” de -2 e -1 para 3 e 5
  O ponto de saída é o ponto no qual, para uma variável apenas real σ, o ganho será um máximo local

## Slide 194: Pontos de Entrada e Saida no Eixo Real
Analisando o Root-Locus percebe-se :
  A medida que K aumenta os pólos “andam” de -2 e -1 para 3 e 5
  O ponto de entrada é o ponto no qual, para uma variável apenas real σ, o ganho será um mínimo local

## Slide 195: Logo para determinar tais pontos :
Pode-se proceder da seguinte forma:
  Substitui-se a variável complex s por uma variável real σ
  Deriva-se a expressão K=1/(G(σ).H(σ))
  Encontra-se os pontos de derivada = 0 (max e min)

## Slide 196: Pontos de entrada e saída no eixo real Método alternativo
Pode-se demonstrar que os pontos de derivada nula, de K em relação a σ, são dados por :

## Slide 197: Intersecção do Root-Locus com o eixo imaginário (s=jw)
Neste ponto o sistema é marginalmente estável.
O método consiste em calcular o w tal que jw seja uma raíz em malha fechada de T(s)
Para tanto jw deverá fazer parte do root-locus e neste caso G(jw)/[1+G(jw)H(jw)] deverá ter parte imaginária nula
Depois calcula-se o ganho a partir de K=-1/G(jw)H(jw) .

## Slide 198: Outros tópicos :
Root-Locus para um parâmetro qualquer
Root-Locus com Realimentação Positiva
Sensibilidade dos Pólos ao Ganho

## Slide 199: Exercícios
Para entregar :
  Nise, cap.8, pags.338-352, exs.1-53

## Slide 200: Nise, cap.8, pag.340
3) Todos podem ser obtidos pelo octave
  A) rlocus(tf([1 8 12],[1 8 25]))
  B) rlocus(tf([1 0 4],[1 0 1]))
  C) rlocus(tf([1 0 1],[1 0 0]))
  D) rlocus(zp([],[-j –j –j +j +j +j -4],1))
4) Os polos e zeros são
  P1 = -1, P2 = 0, Z1,2 = 1+/-j
  O ponto de saida será :
    solve( 1/(s+1)+1/s=1/(s-1-j)+1/(s-1+j),s )
    s = -0,39

## Slide 201: Nise, cap.8, pag.340
5) G(s) = K(s+1)(s+2)/((s+5)(s+6))
  Octave : rlocus(zp([-1 -2],[-5 -6],1))
  Maxima : solve(1/(s+1)+1/(s+2)=1/(s+5)+1/(s+6),s)
    s = -5,44 e s = -1,56
6) Denominador = s3+3s2+(K+2)s+10K
  Em T(s) = K.G(s)/[1+K.G(s).H(s)], com H(s) = 1
    Dividindo o denominador pelo termo (s3+3s2+2s) fica:
    1 + K.(2s+10)/(s3+3s2+2s)
    Logo G(s) = K.(2s+10)/(s3+3s2+2s)
    Octave : rlocus(tf([2 10],[1 3 2 0])

## Slide 202: Nise, cap.8, pag.340
7) Supondo
  Polos : p1,2 = -2+/-4j e p3 = 4
  Zeros : z1,2 = 1+/-3j e z3 = 5
  Octave : rlocus(zp([1+3j 1-3j],[-2+4j -2-4j 4],1))

## Slide 203: Nise, cap.8, pag.340
8) Octave :
  Se emitirmos o comando direto, o Octave irá acusar um erro pois a função tem 3 zeros e 2 polos
  Isto significa que um dos pólos esta no infinito (-∞ )
  Portanto para traçar o root-locus deve-se incluir um 3o polo, 10x a 100x mais negativo que o maior polo ( neste caso foi utilizado p3 = -30 )
  rlocus(zp([-1 -2j 2j],[-3 3 -30],1))

## Slide 204: Nise, cap.8, pag.340
8) Faixa de Estabilidade (cont) :
    Para montar uma tabela de Routh, devemos obter a expressão do denominador de T(s) em potencias de s, cada termo como função de K, a partir de K*G(s)
    Maxima :
      gs : (s+1)*(s^2+2)/((s+3)*(s-3))
      ts : ratsimp(K*gs/(1+K*gs))
      den_ts : expand(denom(ts))
        s3K+s2K+2sK+2K+s2-9
      coeff(den_ts,s,3) -> K
      coeff(den_ts,s,2) -> K+1
      coeff(den_ts,s,1) -> 2K
      coeff(den_ts,s,0) -> 2K-9

## Slide 205: Nise, cap.8, pag.340
8) Faixa de Estabilidade (cont) :
    Tabela de Routh:
      A11 = K, A12 = K+1, A21 = 2K, A22 = 2K-9
      A31 = ratsimp(-determinant(A)/(2*K)), A32 = 0
      Para gerar uma linha de zeros, fazendo na 4a linha, K=4,5
      Pela 3a linha 5.5s =0, s = 0
      Logo o sistema é estável para K>4.5 e o cruzamento ocorre em s=0
K | K+1
2K | 2K-9
5,5 | 0
-(2K-9) | 0

## Slide 206: Nise, cap.8, pag.340
9) Root-Locus e Faixa de Estabilidade para :
  G(s) = K(s2+1)/(s2 -1)
    Maxima :
      gs : (s^2+1)/(s^2-1) ; ts : ratsimp(K*gs/(1+K*gs))
      den_ts : expand(denom(ts))
        s2K+K+s2-1
      coeff(den_ts,s,2) -> K+1 ; coeff(den_ts,s,1) -> 0
      coeff(den_ts,s,0) -> K-1
      Estabilidade para K>1, para K=1 (2a linha ), na 1a linha, s deverá ser = 0 ( pto de cruzamento )
K+1 | 0
K-1 | 0
0 | 0

## Slide 207: Nise, cap.8, pag.340
10) Root-Locus e Faixa de Estabilidade para :
  G(s) = K(s2+2)/[(s+3)(s+4)]
    Octave : rlocus(zp([sqrt(2)*i –sqrt(2)*i],[-3 -4],1))
    Maxima :
      gs : (s^2+2)/((s+3)*(s+4)) ; ts : ratsimp(K*gs/(1+K*gs))
      den_ts : expand(denom(ts)) -> s2K+2K+s2+7s+12
      coeff(den_ts,s,2) -> K+1 ; coeff(den_ts,s,1) -> 7
      Coeff(den_ts,s,0) -> 2K+12
      Estabilidade para qualquer K>0
K+1 | 2K+12
7 | 0
2K+12 | 0

## Slide 208: Nise, cap.8, pag.340
10) Ponto de saída para :
  G(s) = K(s2+2)/[(s+3)(s+4)]
    Maxima :
      solve(1/(s+sqrt(2)*%i)+1/(s-sqrt(2)*%i)=1/(s+3)+1/(s+4),s)
      s =-3,44
      K = -1/G(s=-3,44) -> K=0.017811704834606
      Prova ( Maxima ) :
        K = 0.017811704834606
        gs : (s^2+2)/((s+3)*(s+4))
        ts : K*gs/(1+K*gs)
        solve(denom(ratsimp(K*gs/(1+K*gs)))=0,s)
        Tem-se como resposta s = -3,44

## Slide 209: Nise, cap.8, pag.340
11) Para G(s) = K[(s+2)(s+1)]/[(s-2)(s-1)]
  Rlocus : Octave : rlocus(zp([-2 -1],[2 1],1))
  Ponto de Saida e de Entrada :
    solve(1/(s+2)+1/(s+1)=1/(s-2)+1/(s-1),s)
      s = +/-sqrt(2)
  Estabilidade (tabela de Routh ):
    gs : ((s+2)*(s+1))/((s-2)*(s-1));
    ts : ratsimp(K*gs/(1+K*gs));
    den_ts : expand(denom(ts));
    coeff(den_ts,s,2) -> K+1
    coeff(den_ts,s,1) -> 3K-3
    coeff(den_ts,s,0) -> 2K+2

## Slide 210: Nise, cap.8, pag.340
  Tabela de Routh
    coeff(den_ts,s,2) -> K+1
    coeff(den_ts,s,1) -> 3K-3
    coeff(den_ts,s,0) -> 2K+2
    Para valores positivos de K, devemos zerar a 2a linha
      K = 1 ( cruzamento ) ; Estável para K > 1
    Para K=1, substituindo na 1a linha
      2s2+4=0
      s = +/- sqrt(2)j ( freqüências no cruzamento )
K+1 | 2K+2
3K-3 | 0
-(2K+2) | 0

## Slide 211: Nise, cap.8, pag.340
  Ganho para polos criticamente amortecidos e estáveis
    Pelo root-locus, os polos serão negativos, reais e iguais no ponto de entrada
    Sabe-se que neste ponto s = -sqrt(2)
    Calculando K = -1/g(s=-sqrt(2)) -> K = 33,97
  Ganho para se ter um par de pólos com ζ = 0,707
    No plano complexo, cos θ = ζ, logo θ = 45 +90 = 135o (vide root-locus, os polos são estáveis somente após θ>90o
    Olhando o Root-Locus, percebe-se que os pólos que satisfazem esta condição são -1+/-j
    Fazendo K=-1/G(s=-1+j)
      s : -1+%i; gs : ((s+2)*(s+1))/((s-2)*(s-1));K=-1/gs;abs(K);carg(K)
        K = 5, arg = 0 (OK!)

## Slide 212: Nise, cap.8, pag.340
  Tabela de Routh
    coeff(den_ts,s,2) -> K+1
    coeff(den_ts,s,1) -> 3K-2
    coeff(den_ts,s,0) -> 2K+2
    Para valores positivos de K, devemos zerar a 2a linha
      K = 2/3 ( cruzamento ) ; Estável para K > 2/3
    Para K=2/3, substituindo na 1a linha
      (5/3)s2+10/3=0
      s = +/- sqrt(2)j ( freqüências no cruzamento )
K+1 | 2K+2
3K-2 | 0
-(2K+2) | 0

## Slide 213: Nise, cap.8, pag.340
  Ganho para polos criticamente amortecidos e estáveis
    Pelo root-locus, os polos serão negativos, reais e iguais no ponto de entrada
    Sabe-se que neste ponto s = -sqrt(2)
    Calculando K = -1/g(s=-sqrt(2)) -> K = 28,14
  Ganho para se ter um par de pólos com ζ = 0,707
    No plano complexo, cos θ = ζ, logo θ = 45 +90 = 135o
    Olhando o Root-Locus, percebe-se que os pólos que satisfazem esta condição são -1+/-j
    Fazendo K=-1/G(s=-1+j)
      s : -1+%i; gs : (s2+3s+2)/(s2-2s+2);K:-1/gs;abs(K);carg(K)
        K = 4, arg = 0 (OK!)

## Slide 214: Nise, cap.8, pag.340
11) Para G(s) = K[(s+2)(s+1)]/[(s2-2s+2)]
  Rlocus : Octave : rlocus(tf([1 3 2],[1 -2 2]))
  Ponto de Saida e de Entrada :
    solve(1/(s+2)+1/(s+1)=1/(s-1+%i)+1/(s-1-%i),s)
      s = +/-sqrt(2)
  Estabilidade (tabela de Routh):
    gs : (s^2+3*s+2)/(s^2-2*s+2); ts : ratsimp(K*gs/(1+K*gs)); den_ts : expand(denom(ts)); coeff(den_ts,s,2); coeff(den_ts,s,1); coeff(den_ts,s,0);
      s2 -> K+1
      s -> 3K-2
      s0 -> 2K+2

## Slide 215: Nise cap.8 ex.12 pag341
12) a) G(s) = K(s2+1)/[(s-1)(s+2)*(s+3)]
  Pelo rootlocus (octave), percebe-se que o ponto de entrada no semiplano esquerdo ocorre em (0,0).
  Para este valor de s, K = -1/GH(0) = 6
  Logo o sistema torna-se marginalmente estável para K>=6

## Slide 216: Nise cap.8 ex.12 pag341
12) b) G(s) = K(s2-2s+2)/(s*(s+1)*(s+2))
  Rootlocus : octave
  Valor de K para estabilidade
  Fazendo pelo maxima :
    s : %i*w
    gh : K(s^2-2*s+2)/(s*(s+1)*(s+2))
    K : -1/gh
    carg(K) -> tan(%) -> ratsimp(%) -> solve(%=0,w)
    s = +/- 3,091 e s = +/- 0,646
  Pelo rootlocus percebe-se que o ponto é s = 0.646
  Calculando o valor de K chega-se a 0.7913

## Slide 217: Nise, cap.8, pag.340
13) Rootlocus -> Octave
  sys = zp([-3],[-sqrt(2)*j +sqrt(2)*j 2 -5],1)
  rlocus(sys)
  Pelo rootlocus percebe-se que o sistema é sempre instável.

## Slide 218: Nise, cap.8, pag.341
17) Dado G(s) = K(s+1)/(s(s+2)(s+3)(s+4))
  Root-locus
    Octave : rlocus(zp([-1],[0 -2 -3 -4],1))
  Assintotas
    σ = [(0-2-3-4) – (-1)]/[4 – 1] = -8/3
    θ = π/3 ( 60o ); π ( 180o ); 5π/3 ( 300o =-60o )
  K do ponto de cruzamento
    gs : (s+1)/(s*(s+2)*(s+3)*(s+4)); ts : ratsimp(K*gs/(1+K*gs)); den_ts : expand(denom(ts));coeff(den_ts,s,4);coeff(den_ts,s,3);coeff(den_ts,s,2);coeff(den_ts,s,1); coeff(den_ts,s,0)
    Routh : 1, 9, 26, K+24, K

## Slide 219: Nise, cap.8, pag.341
17) Dado G(s) = K(s+1)/(s(s+2)(s+3)(s+4))
  Routh : 1, 9, 26, K+24, K
  Fazendo a 4a linha, 1a coluna = 0, K = 140,79
  Substituindo K=140,79 na 3a linha e resolvendo
    (210-140.79)/9 s2 +140,79 = 0
    s = +/-4,27j
1 | 26 | K
9 | K+24 | -
(210-K)/9 | K | -
(K2-105K-5040)/(K-210) | 0 | -
- | - | -

## Slide 220: Nise, cap.8, pag.341
17) Dado G(s) = K(s+1)/(s(s+2)(s+3)(s+4))
  K para que um dos pólos seja -0.5
  K = -1/G(s) -> K = -1/G(-0.5) -> K = 13,125

## Slide 221: Nise, cap.8, pag.341
18) Dado G(s) = K(s+α)/(s(s+3)(s+6))
  K para que dois polos sejam -1+/-j100
  Vamos analisar 3 posições relativas para α
  Em -1,5 ( entre 0 e -3 )
    Neste caso a assintota dos polos complexos fica depois de -3
  Em -4,5 ( entre -3 e -6 )
    Neste caso a assintota já está entre 0 e -3 porém a esquerda de -1, o que faz com que o caminho dos polos nao inclua -1 como parte real de raizes complexas
  Em -7,5 ( depois de -6 )
    Neste caso a assintota está entre 0 e -3 e o caminho dos pólos inclui uma passagem por -1 na sua parte real

## Slide 222: Nise, cap.8, pag.341
18) Dado G(s) = K(s+α)/(s(s+3)(s+6))
  K para que dois polos sejam -1+/-j100
  α deve ser maior que -6
  A parte imaginária tem valor alto
  Logo estará próxima da assíntota em -1
  O valor σ da assíntota será [(0-3-6)-(α)]/(3-1)~-1
    α ~ 7
  Os angulos serão (2k+1)/2->90o e 270o
  Calculando K=-1/G(α,s) para α = 7 e s = -1+100j
    K = 9997,02
  Calculando T(s) = K*G(s)/[1+K*G(s)]
    Para K=9997,02; α=7 os pólos de T(s) serão ~1+/-100j

## Slide 223: Nise, cap.8, pag.341
19) Dado G(s) =K[(s-1)(s-2)]/[s(s+1)], pede-se:
  Root-locus
  Pontos de Entrada e saida
    solve(1/(s-1)+1/(s-2)=1/s+1/(s+1),s) -> s=-0,36 e s=1,36
  Intersecção em jw (tabela de Routh)
    Aplicando : gs : (s^2+3*s+2)/(s^2-2*s+2); ts : ratsimp(K*gs/(1+K*gs)); den_ts : expand(denom(ts)); coeff(den_ts,s,2); coeff(den_ts,s,1); coeff(den_ts,s,0);
    2a linha -> K=1/3, estabilidade para K<1/3
    1a linha para K=1/3, s2(1+1/3)+2.1/3=0 -> s=+/-0.707
K+1 | 2K
1-3K | 0
2K | 0

## Slide 224: Nise, cap.8, pag.341
19) Dado G(s) =K[(s-1)(s-2)]/[s(s+1)], pede-se:
  K para produzir um sistema estável com ζ=0,5
  θ =arccos(-0,5)*180/%pi = 120o
    (-0.5 porque queremos no 2o quadrante)
  tg(120) = -1,73 ; logo queremos polos complexos conjugados da forma a+/-1,73a
  Pode-se encontrar o ponto aproximado por inspeção no gráfico do root-locus com um transferidor e régua, bastando para isto procurar o ponto do root-locus que está em 120o de angulo
  Ou pode-se seguir os passos analíticos apresentados a seguir :

## Slide 225: Nise, cap.8, pag.341
19) Dado G(s) =K[(s-1)(s-2)]/[s(s+1)], pede-se:
  K = -1/G(s)
  Queremos K para que s = a+1,73.a.j (polo complexo)
    s : a + 1.73*a*%i
    gs:((s-1)*(s-2))/(s*(s+1))
    K : -1/gs, sendo K um numero real, logo carg(K)=0
    theta : carg(K) (obtemos um ângulo em função de uma arctan)
    valor : tan(theta) (preparamos a expressão para retorna num)
    expr : trigreduce(valor) ( geramos uma expressão em a )
    solve(expr=0,a) -> a : -0.25 e a : 0.5, queremos o negativo
    Recalculando para s = -0.25 + 0.4325j
      K = 0.1427

## Slide 226: Nise, cap.8, pag.341
20) Dado
  G(s) =K((s+10)(s+20))/((s+30)(s2-20s+200))
  Faixa de estabilidade
    Pelo gráfico s~+/-18j no cruzamento, logo
      K = -1/(g(18j) ~ 24 (crítico), K>24 estável
  Ganho para a relação de amortecimento ser 0,707
    cos(θ) = 0,707-> sen(θ) = 0,707
    s : a+a*%i; gs : (s+10)*(s+20)/((s+30)*(s^2-30*s+200)); K : ratsimp(-1/gs);solve(ratsimp(tan(carg(K)))=0,a)
    Queremos “a” negativo, portanto das opções escolhemos
    a: -13.04;s:a+a*%i; gs : (s+10)*(s+20)/((s+30)*(s^2-20*s+200));K : ratsimp(-1/gs);abs(K);carg(K)
      K = 81,85

## Slide 227: Nise, cap.8, pag.341
21) Dado G(s) =K/((s+1)(s+2)(s+3)(s+4)) :
  Assintotas : (2k+1).180/(4-0) -> 45, 135, 225 e 315
  σ = [(-1-2-3-4)-0]/(4-0) = -2,5
  Pts de Saida: 1/(s+1)+1/(s+2)+1/(s+3)+1/(s+4)=0
  s = -3,62 e s = -1,38
  Faixa de Estabilidade
    gs : 1/((s+1)*(s+2)*(s+3)*(s+4)); ts : ratsimp(K*gs/(1+K*gs)); den_ts : expand(denom(ts)); coeff(den_ts,s,4); coeff(den_ts,s,3); coeff(den_ts,s,2); coeff(den_ts,s,1); coeff(den_ts,s,0);
    1, 10, 35, 50, K+24

## Slide 228: Nise, cap.8, pag.341
21) Dado G(s) =K/((s+1)(s+2)(s+3)(s+4)) :
  Faixa de Estabilidade : 1, 10, 35, 50, K+24
  K<126 ganho no cruzamento
  30s2+126+24=0-> s=+/-2,24j frequencia de cruzam.
  Ganho para amortecimento de 0,707
    Seguindo o algoritmo anterior para s=a+a.j
    a = -2,5; a = -1; K<0 para a=-2,5; K=10 para a=-1
1 | 35 | K+24
10 | 50 | 0
30 | K+24 | 0
(126-K)/3 | 0 | 0
K+24 | 0 | 0

## Slide 229: Nise, cap.8, pag.341
21) Dado G(s)=K(s+a)/((s+1)(s+2)(s+3)(s+4)):
  Faixa de Estabilidade : 1, 10, 35, K+50, aK+24
  Determine a para que o cruzamento ocorra em j5,5
    4a linha=0 -> solve((K^2+(100*a-250)*K-12600)=0,K);
    K=+/-5*sqrt(100*a^2-500*a+1129)-50*a+125
    3a linha -> s : 5.5j ; K : vide acima
    solve((300-K)/10*s^2+a*K+24 = 0,a)
    a = -0.08 ou a = 0.47
1 | 35 | aK+24
10 | K+50 | 0
(300-K)/10 | aK+24 | 0
(K2+(100a-250)K-12600)/(K-300) | 0 | 0
aK+24 | 0 | 0

## Slide 230: Nise, cap.8, pag.341
21) Dado G(s)=K(s+a)/((s+1)(s+2)(s+3)(s+4)):
  O método a seguir requer bem menos capacidade de cálculo que o anterior
  Determine a para que o cruzamento ocorra em +/-5.5j
  5.5j pertencerá ao root-locus
  Para pertencer Σθp - Σθz = 180o
      Lembrar que 1+GH=0 -> GH=-1 ou GH = 1≤180o
    θp1+θp2+θp3+θp4-θza = 180o
    atan(5.5/1)+atan(5.5/2)+atan(5.5/3)+atan(5.5/4)-θza=180o
    θza=85.07o
    tg(θza)=5.5/a
    a = 0.47

## Slide 231: Nise, cap.8, pag.341
23) Dado G(s)=1/(s(s+a)) calcule o root-locus em função de a:
  T(s) = G(s)/[1+G(s)]=1/(s2 +as+1)
  T(s) = {1/[s2+1]}/[1+as/(s2+1)]
  Logo para este sistema G(s).H(s) = as/(s2+1)
  O rootlocus pode ser feito agora da maneira tradicional pelo Octave
    rlocus(tf([1 0],[1 0 1],1))

## Slide 232: Nise, cap.8, pag.341
24) Dado G(s)=K/[(s+1)(s+2)(s+3)], pede-se
  Root-locus
  T(s) = K/(K+s3+6s2+11s+6)
  K para 20% de ultrapassagem
    ε = -ln(0,2)/raiz[pi2 +ln2(0,2)] = 0,46; sen θ = 0,88
    s = a*(-0,46+i0,88);gs : 1/((s+1)*(s+2)*(s+3)); K : -1/gs;
    K : expand(K); Theta : carg(K); Valor : tan(Theta);
    Expr : num(Valor); allroots(Expr); a=1.90
    a : 1.90; s : a*(-0,46+i0,88); gs : 1/((s+1)*(s+2)*(s+3));
    K : -1/gs; abs(K) -> 9.14

## Slide 233: Nise, cap.8, pag.341
25) Dado G(s)=K(s2 -2s+2)/[(s+2)(s+4)(s+5)(s+6]
  K para 25% de ultrapassagem
    ε = -ln(0,25)/raiz[pi2 +ln2(0,25)] = 0,404; sen θ = 0,915
    s = a*(-0,404+i0,915);gs : (s2-2s+4)/((s+1)*(s+2)*(s+3));
    K : -1/gs; K : expand(K); Theta : carg(K); Valor : tan(Theta);
    Expr : num(ratsimp(Valor)); allroots(Expr); a=1.63
    a : 1.63; s : a*(-0,404+i0,915);
    gs : (s2-2s+4)/((s+1)*(s+2)*(s+3)); K : -1/gs;
    abs(K) -> 36.09

## Slide 234: Nise, cap.8, pag.341
40) Dado : G(s)=K/[(s+1)(s+3)(s+6)2]
  O valor de ganho para um tempo de ass. de 4s
  Ts = 4/SigmaD -> SigmaD = 1
  s : -1+jw
  gs : 1/((s+1)*(s+3)*((s+6)^2))
  K : -1/gh
  carg(K) -> tan(%) -> solve(%=0,w)
  w = 2,0412 // s : -1+%i*2.0412
  gs : 1/((s+1)*(s+3)*((s+6)^2)) // K : -1/gs
  abs(K) => 170 // carg(K) => 0 (ok!!!)

## Slide 235: Nise, cap.8, pag.341
40) Dado : G(s)=K/[(s+1)(s+3)(s+6)2]
  O valor de ganho para um sistema criticamente amortecido
  gs : 1/((s+1)*(s+3)*((s+6)^2))
  K : -1/gh
  diff(K,s) ->solve(%,s) ->s =-4,22 // s =-1.77 // s =-6
  Recalculando :
    Para s = -6 -> K = 0 ( início do root-locus )
    Para s = -4,22 -> K= -12,45 ( valor negativo )
    Para s = -1,77 -> K= 16,94 (OK!)

## Slide 236: Recordando :

## Slide 237: Tempo de Subida Normalizado para wn =1 x Amortecimento

## Slide 238: Resumo - I
Condições de comportamento de um sistema de 2a ordem
  UP = exp[-ζ.π/raiz(1- ζ2)]
  ζ = -ln(UP)/raiz[π2+ln(UP)2]
  Tp = π/[ωnraiz(1- ζ2)]
  Ts = 4/(ζωn)

## Slide 239: Resumo - II
Plano complexo
  Ts constante -> Reais = ζωn
  Tp constante -> Imaginários = ωnraiz(1- ζ2)
  Amortecimento constante -> ζ cte = cos(Θ) cte
Assíntotas do rootlocus
  σ = (Σpolos – Σzeros)/(n.polos – n.zeros)
  Θ = (2k+1) π/ (n.polos – n.zeros)
Pontos de saida e de entrada
  dK/ds = 0
  d2K/ds2 < 0 -> máximo -> saída
  d2K/ds2 > 0 -> mínimo -> entrada

## Slide 240: Sistemas de Controle
Projeto por Intermédio do Lugar das Raízes
Compensação PI
Compensação por Atraso de Fase

## Slide 241: Novo Software : Simulink Matlab
A partir desta etapa o foco do curso voltasse para o projeto de compensadores, ou seja, blocos de circuitos que corrigem a resposta do sistema
Nesta etapa o software a ser utilizado é o Simulink 3.0, versão comercial do simulador do pacote Matlab, da Mathworks.
Estamos agora interessados em rapidez da resolução e não em entendimento. O software preferencial será o Matlab/Simulink e o Máxima será um auxiliar apenas.

## Slide 242: Aperfeiçoando a resposta transitória Ponto A (atual) Ponto B (desejado)

## Slide 243: Técnicas de Compensação : Em Cascata e em Retroação

## Slide 244: Compensação : Erro Estacionário corrigido, amortecimento afetado

## Slide 245: Correção Final : Adição de Pólo na origem e Zero próximo da origem : ζ ok!

## Slide 246: Exemplo 9.1, Nise, pag.358
Para o circuito da figura a seguir, o qual opera com uma relação de amortecimento ζ próxima de 0.174, projetar um compensador em cascata, do tipo Proporcional-Integral (PI) que reduza a zero o o erro de estado estacionário para uma entrada em degrau, sem afetar de forma apreciável a resposta transitória

## Slide 247: Circuito a Compensar e Compensador Proposto

## Slide 248: Exemplo 9.1, Nise, pag.358
Estratégia :
  Determina-se o ganho K e os 2 pólos dominantes no circuito original, em malha fechada, quando ζ = 0,174
  Determina-se o erro em estado estacionário para o ganho K da etapa anterior
  Calcula-se o root-locus com o acrescimo do compensador.
  Procura-se no root-locus compensado, o ganho para que, quando ζ = 0,174, os polos dominantes sejam aproximadamente iguais aos do circuito original
  Determina-se o novo erro em estado estacionário

## Slide 249: Root-Locus Não Compensado x Compensado (Nise)

## Slide 250: Erro em estado estacionário
3o polo para K = 164,6 fica em -11,61
  Aula de Erro em Estado Estacionário (recordando) :
  E(s) = R(s)-C(s) = R(s) – R(s).T(s) = R(s).[1-T(s)]
  E(s) = R(s).{1-[G(s)/(1+G(s)]} = R(s)/[1+G(s)]
  Pelo teorema do valor final limt->∞f(t)=lims->0 s.F(s)
  Erro de Posição : Medido quando R(s) = 1/s (degrau 1)
  ep (∞)=lims->0 {s.1/s}.{1/[1+G(s)]}=1/[1+G(0)]
  Fazendo Kp=lims->0G(s)=G(0), teremos :
  Erro de Posição : e(∞) =1/(1+Kp), onde Kp=G(s=0)
  e(∞) =1/(1+8,23)=0,108 ou 10,8%

## Slide 251: Calculo do K pelo VisSim
1o – Rodar uma simulação com o Root-Locus em Auto Range
2o – Utilizar a função read coordinates para obter uma idéia da região onde se encontra o ganho
3o – Refazer o calculo sem a opção auto-range, dentro dos parâmetros de K escolhidos e com o Step Count em no máximo 1000
4o – Determinar desta forma com alta precisão a localização dos polos e o ganho K associado.

## Slide 252: Cálculo pelo VisSim – 1a Aproximação K entre 100 e 200

## Slide 253: Cálculo pelo VisSim – K entre 100 e 200 P/ζ=0.174, K=164,2 e p1,2=X+/-jY

## Slide 254: Sistema Compens.– K = 157,8 P/ζ=0.174, e p1,2=X+/-jY

## Slide 255: Cálculo do K pelo wxMaxima (recordação)
Faça :
  ζ = 0.174 e lembrando que cos(θ)= ζ
    s(r,zeta):=r*(-zeta+sqrt(1- zeta^2)*%i)
  G(s):=1/((s+1)*(s+2)*(s+10))
  K(s):=-1/G(s)
  K(s(r,zeta));imagpart(%);ratsimp(%);num(%);allroots(%); Obtemos os r e selecionamos r=3.986, a 2a raiz.
  kp:K(s(rhs(%[2]),zeta));imagpart(kp);realpart(kp);
    imagpart ~ 0 confirma o cálculo de realpart(kp) que é ~164

## Slide 256: Ajuste do compensador
Vamos incluir um polo na origem o que irá zerar o erro estacionário
Para neutralizar o efeito deste polo no root-locus ( e por consequencia na resposta transitória ) devemos incluir um zero nas proximidades do polo.
Sendo assim podemos fazer o compensador com uma função de transferência = (s+0,1)/s

## Slide 257: Erro em estado estacionário (compensado)
Sendo Kp = G(0) e considerando que agora G(s) inclui o termo 1/s, lims->0 G(s) = ∞
Uma vez que ep (∞)=lims->0 {1/[1+G(0)]} o seu limite será 0 ( pois G(0)-> ∞ )
O erro de estado estacionário foi eliminado!
Vamos confirmar isto na simulação

## Slide 258: Exemplo 9.1, Nise, pag.358 Não Comp. x Comp. (10s. de simulação)

## Slide 259: Exemplo 9.1, Nise, pag.358 Não Comp. x Comp. (30s. de simulação)

## Slide 260: Exemplo 9.1, Nise, pag.358 Não Comp. x Comp. (50s. de simulação)

## Slide 261: O polo na origem no entanto …
… requer componentes ativos ( op.amps ) que irão requerer alimentação em separado.
A alternativa para componentes passivos e baratos seria posicionar o polo tão próximo da origem quanto possível e corrigir o erro estacionário em um fator pré-determinado
Este tipo de compensação chama-se compensação por atraso de fase

## Slide 262: Vamos calcular a melhoria no erro estacionário
O erro estacionário é dado por :
  e(∞)=1/[1+G(0)]
  Quanto maior G(0) menor será o erro
No entanto após a compensação G(0) fica :
  Gcomp.(0)=Gnão comp.(0).(s+zc)/(s+pc), e como s=0
  Gcomp.(0)=Gnão comp.(0).zc/pc
A melhoria então será dada pelo quanto maior o zero é em relação ao polo
Atente no entanto para um detalhe…

## Slide 263: Resposta Transitória
A resposta transitória vai depender dos pólos dominantes
Temos de “mexer” bem pouco neles para não altera-la em muito
Para isto a contribuição angular do zero e do pólo no root-locus tem de ser mínima ou seja, eles devem ser bem pequenos
Veja a figura a seguir :

## Slide 264: Root-locus para a compensação por atraso de fase

## Slide 265: Agora veja a solução :
A contribuição angular de pólos e zeros ao Root-Locus se dá por SOMA
  Uma vez que ao multiplicar números complexos somamos seus ângulos
A contribuição de módulo dos pólos e zeros ao Root-Locus se dá por PRODUTO
  Uma vez que ao multiplicar números complexos multiplicamos seus módulos
Logo para termos uma boa compensação basta que : zc e pc sejam pequenos mas tenham uma razão grande entre sí

## Slide 266: Nise, Exemplo 9.2 : Compensar para melhorar o erro estacionário em 10x
Suponha o mesmo circuito do exemplo anterior onde : G(s)=1/[(s+1)*(s+2)*(s+10)] e K=164
O erro neste caso será :
  e(∞)=1/[1+(164/20)] = 1/[1+8,2]=0,1086
O novo erro deverá ser :
  e(∞)=0,1086/10 = 0,0108
Calculando o novo Kp teremos
  e(∞) = 1/[1+Kp] -> K.G(0)=Kp=91,59
Queremos então passar de um Kp de 8,2 para 91,59 ( em outras palavras 11,13x )

## Slide 267: Nise, Exemplo 9.2 : Compensar para melhorar o erro estacionário em 10x
Queremos então uma relação zc/pc = 11,13 vezes
Selecionando arbitrariamente pc = 0,01 teremos zc = 0,111
O resultado da simulação é mostrado no slide a seguir

## Slide 268: Compensação por Atraso de Fase (Simulação)

## Slide 269: Nise Exercício de Avaliação 9.1

## Slide 270: Nise Exercício de Avaliação 9.1

## Slide 271: Sistemas de Controle
Projeto por Intermédio do Lugar das Raízes
Compensação PD Ideal
Compensação por Avanço de Fase
Nise – cap.9

## Slide 272: Melhorando a Resposta Transitória
Compensação PI : Melhora o Erro Estacionário sem afetar a resposta transitória
Compensação PD : Melhora a resposta transitória
Compensação Derivativa Ideal : acréscimo de um derivador puro ( i.e. de um zero ) na função de transferência
Compensação Derivativa Não Ideal : acréscimo de um zero mais um pólo ( depois do zero ) na função de transferência

## Slide 273: Qual o objetivo do acréscimo do zero na função de transferência?
Deslocar o root-locus para que ele “passe” por sobre uma raiz, a qual desejamos, para que a resposta transitória seja ajustada a nossas especificações
Se tal raiz estiver no root-locus atual, precisamos apenas ajustar o ganho
Se tal raiz não estiver no root-locus atual, precisamos ajusta-lo pela compensação PD, ideal ou real

## Slide 274: Exemplo 9.3, Nise, pag.368
Dado o sistema abaixo, projetar um compensador derivativo ideal, para produzir uma ultrapassagem de 16%, com uma redução de 3 vezes o tempo de assentamento

## Slide 275: Resolução
Para uma %UP de 16% -> ζ = 0,504
Procurando o encontro da reta com cos(θ) = 0,504 com o root-locus teremos : s=-1,205+/-j2,064
O tempo de assentamento será Ts = 4/ζωn = 4/1,205 = 3,320
O 3o polo para este ganho será -7,59 ( 6x o polo dominante complexo conjugado ), logo a aproximação de 2a ordem é válida

## Slide 276: O novo sistema terá :
Ts = 3,32/3 = 1,107
A parte real do polo dominante será σ = 4/Ts = 4/1,107 = 3,613
Logo o novo polo terá cosθ = -0,507 e parte real -3,613.
Sua parte imaginária será ωd = 6,193
Queremos então que o ponto -3,613 +/-j6,193 esteja no root-locus

## Slide 277: Nosso compensador derivativo :
Precisa colocar o ponto -3,613 +/-j6,193 no root-locus
A contribuição angular dos polos e zeros atuais no ponto acima, soma -275,6o .
Para que tal soma seja de -180o o zero do compensador precisará adicionar 95,6o
A parte imaginária do zero será o próprio 6,193j
A parte real será : 6,193/[3,613-σ]=tg(180-95,6)
σ = 3,006 ( vide figuras a seguir )

## Slide 278: Root-Locus Não Compensado

## Slide 279: Root-Locus Compensado : Avaliação do Zero do Compensador

## Slide 280: Root-Locus Compensado : Visualização Final

## Slide 281: Respostas ao Degrau para os sistemas compensado e não compensado

## Slide 282: Compensação por avanço de fase
Um compensador derivativo ideal requer componentes ativos, alimentados em separado e possivelmente caros para sua operação
Alternativas passivas, mais baratas podem ser implementadas, sem obter 100% do desempenho de um compensador derivativo ideal.
O objetivo será introduzir um zero na região de resposta do root-locus e um polo bem mais longe

## Slide 283: Exemplo 9.4, Nise, pag.373 – Projetar um comp.de avanço para o exemplo 9.3

## Slide 284: 3 tentativas

## Slide 285: Root-Locus compensado

## Slide 286: Respostas ao Degrau

## Slide 287: Sistemas de Controle
Projeto por Intermédio do Lugar das Raízes
Compensação PID

## Slide 288: Controlador PID Ideal

## Slide 289: Passos de Projeto
Calcular o desempenho atual do sistema não compensado
  Determinar as melhorias necessárias
Projetar o PD para atender as especificações da resposta transitória
Simular o sistema, verificar resposta, reprojetar
Projetar o PI para atender as especificações de erro estacionário
Determinar ganhos K1 ,K2 , K3
Simular o sistema, verificar resposta, reprojetar

## Slide 290: Exemplo 9.3, Nise, pag.377
Tp : 2/3 do sistema não compensado
%UP : 20%
Erro Estacionário : Nulo ao Degrau

## Slide 291: Exemplo 9.3, Nise, pag.377, via Matlab
Determinar o ponto de operação
UP=20% -> Zeta = -ln(UP)/sqrt(ln(UP)^2+pi^2)
Obtemos : Zeta = 0.456
num=[1 8];den=poly([-3 -6 -10]);
GH = tf(num,den); rlocus(GH); sgrid(z,0);
Rootlocus com linhas de z const = 0.456 é mostrado a seguir

## Slide 292: Exemplo 9.3, Nise, pag.377, via Matlab
Ganho = 120
Polos dominantes = -5,41+10,5j
Z = 0.459
Ts = 4/Real logo
Ts = 4/5,41 = 0.6240
Tp = pi/Complexo logo
Tp = pi/10,5 = 0,2992

## Slide 293: Root-Locus Não Comp. (slides livro)
  Para UP:20%>ζ=0,456
  s = -5,41+/-j10.57
  K = 121,5
  Por simulação :
  Ts=feedback(120*GH,1)
  step(Ts)
  gráfico de simulação no próximo slide
  Tp = 0,297
  UP = 20% (confere)

## Slide 294: Resposta do Sistema Não Compensado
num=[1 8]
poles=[-10 -6 -3]
den=poly(poles)
GH=tf(num,den)
Ts=feedback(K*GH,1)
step(Ts)
Tp=0.297 (confere)
UP=1.01/0.837=0.21 (confere também)

## Slide 295: Melhorias
Tp : 2/3 Tp atual=2/3*0.297=0.198
  ωd = π/Tp = 3.14/[(2/3).(0.297)] = 15,87
  Theta = acos(0,456) = 62,87
Portanto σ = ωd / tg(62,87o) = 8,13
Novo ponto de operação = -8,13+15,87j

## Slide 296: Zero do compensador PD : cálculo via condição angular
s1 = -8.13+15.87j
GHc(s1) = GH(s1).(s1+zc) -> fase = 180o
GH(s1)->pto=(-0.0035+0.0012j)
[theta,r]=cart2pol(real(pto),imag(pto))
Obtemos theta = 161.63o .
Para levar a fase de GHc(s1) para 180o , a fase de (s1+zc) deverá ser 180o-161.63o = 18.36o
Por geometria ( próximo slide ) calcula-se o valor de zc

## Slide 297: Calculo do Zero do PD

## Slide 298: Root-Locus do Compensado por PD (slide do livro – çálculos a seguir )

## Slide 299: Geração do sistema GH + PD
pd = tf([1 55.92],[1]);
GHd = GH*pd;
rlocus(GHd)
UP=20%, Z=0.456
    (já calculados)
sgrid(Z,0)
rootlocus mais detalhado no próximo slide

## Slide 300: Geração do sistema GH + PD
axis([-50 0 10 40])
Kpd=5,56
Td=feedback(Kpd*GHd,1)
step(Ts,Td)
gráficos no próximo slide

## Slide 301: Simulações Não Comp. x Comp.PD
Tp=0.172 ( melhor que o esperado )
UP = 1.14/0.929
UP = 22,7% (~ok)
Compensação PD pronta.
Parte-se agora para a PI

## Slide 302: Root-Locus do Compensado por PID
Qualquer polo na origem servirá,
desde que o zero associado esteja
próximo dele

## Slide 303: Geração da função PI e GH+PD+PI
Conforme mostrado no slide anterior, o polo fica na origem. Qualquer zero próximo do mesmo servirá.
Fazendo o zero em -0.5 :
  Pi = tf([1 0.5],[1 0]); % Utilizamos Pi com P maiúsculo para evitar conflito com a constante pi
  GHpid= GHpd*Pi; rlocus(GHpid); sgrid(z,0);
  Rootlocus é apresentado a seguir

## Slide 304: Rootlocus do sistema GHpid
Ganho K total = 4.15
Podemos melhorar a escolha do ganho alterando os eixos fazendo :
  axis([-30 0 0 35])
  rootlocus é mostrado no slide a seguir

## Slide 305: Detalhe do rootlocus para cálculo do K
Ganho total = 4.71
Passamos a simulação
Kpid=4.71
Tpid=feedback(Kpid * GHpid,1);
step(Tpid,Tpd,Ts)

## Slide 306: Estimativas para o PD e o PID

## Slide 307: Simulação das Respostas (slides do livro)

## Slide 308: Simulação das respostas (Matlab)
K=0:0.01:3;
step(Ts,Tpd,Tpid)
Acertou-se o tempo de pico
Corrige-se o erro (apesar da forma lenta)
Para melhorar pode-se tentar afastar o zero do PI

## Slide 309: Tentativa com o zero do PI em -1.9
pi6=tf([1 1.9],[1 0]);
GHpid6=GHpd*pi6;
rlocus(GHpid6);sgrid(z,0);axis([-30 0 0 35]);
Obtemos Kpid6 = 3.44;
Tpid6=feedback(Kpid6*GHpid6,1);
step(Ts,Tpd,Tpid,Tpid6,0:0.01:3);
Percebe-se que o tempo de assentamento melhora, mas as custas de uma piora do tempo de pico. Veja os gráficos no próximo slide.

## Slide 310: Simulações
Não Compensado
PI
PID I e II

## Slide 311: Exercício : Exemplo 9.6, Nise, pag.381
Compensador por atraso e avanço de fase
  Estratégia geral :
    Mesmo sistema do exemplo anterior
    Considerar o efeito dos polos e zeros adicionais
    Demais etapas iguais
G(s)=K/(s(s+6)(s+10))
  Deseja-se :
    UP=20%
    Ts_compensado = Ts_não_compensado/2
    Erro_rampa_comp = Erro_rampa_não_comp/10

## Slide 312: 1o – Ponto de Operação Atual
UP =20%;z=-ln(UP)/sqrt(ln(UP)2+pi2);
GH=tf([1],poly([0 -6 -10]));
rlocus(GH); sgrid(s,0);
Rootlocus de GH no próximo slide

## Slide 313: Rootlocus de GH (não compensado)
K=193
polos = -1,79+j3,51
Desempenho calculado no próximo slide

## Slide 314: Desempenho do sistema não compens.
K=193; polos = -1,79+j3,51;
Ts = 4/Real = 4/1,79 = 2,2346 segundos
Tscomp = 2,2346/2 = 1,1173 segundos
Realcomp = 4/Tscomp = 3,58
Ts = 4/(zeta.wn) ; zeta = 0,456 ( UP=20% );
wn = 4/(zeta.Tscomp) = 4/(0,456*1,115)
wn = 7,851
Imaginário = wd = wn*sqrt(1-zeta^2)
Imaginário = 6,987
Novo pto operação = -3,58+6,987j

## Slide 315: Compensador por avanço de fase
GH=1/(s(s+6)(s+10))
s1= -3,58+6,987j
Gav=(s+zav)/(s+pav)
A escolha do zero do compensador é arbitrária
Escolhemos -6 para “matar” um dos polos de GH
Calculamos a seguir a fase em s1 de :
  GH2 = 1/(s1(s1+10)) => -0.0129 -0.0036j
  p1 = -0.0129 -0.0036j;
  [theta,r]=cart2pol(real(p1),imag(p1));
  theta = -2,872 rad. -> theta = -164,55o

## Slide 316: Comp.por avanço – cálculo do polo
Em s1 = -3,58+6,987j a fase é de -164,55o
O polo deverá diminuir 180-164,55=15,44o para que s1 passe a fazer parte do root-locus.
Usando geometria :
  tan(15,44)=6,98/(p-3,58)
  Resolvendo temos p=-28,85
X
-p
-3,58
6,98
15,44o

## Slide 317: Sistema GH+avanço
GH = 1/(s(s+6)(s+10))
Pav = (s+6)/(s+28,85)
Para encontrar o Kav
GH=tf([1],poly[0 -6 -10]);Pav=tf([1 6],[1 28.85]);
GHav = GH*Pav; rlocus(GHav); sgrid(z,0);
axis([-20 0 0 20]);
Lembrando que z=0.456, já calculado;
O rootlocus (em detalhe )é mostrado no próximo slide. O valor de K obtido é 1890

## Slide 318: Rootlocus de GH+avanço
Kav = 1890
Para simular :
Ts = feedback(K * GH , 1)
Tav = feedback(Kav * GHav , 1)
step(Ts, Tav)
Gráficos de simulação no próximo slide

## Slide 319: Simulação Tnão_comp x Tcomp_avanço
A simulação indica que o compensador reduziu o tempo de assentamento mantendo a ultrapassagem percentual.
Parte-se agora para a compensação por atraso

## Slide 320: Sistema inicial
GH(s)= 193/(s(s+6)(s+10))
Deseja-se melhoria de 10x a entrada em rampa
Kv (const.erro de velocidade )
Kv = lims->0 sGH(s) = 193/(6x10) = 3,2167
Kv = 3,2167
Erampa = 1/Kv = 0,3109
Erampa_comp = 0,3109/10 = 0,03109
Kvcomp = 1/0,03109 = 32,67
Deseja-se levar o Kv de 3,2167 para 32,67

## Slide 321: Sistema GH + avanço
GHav = 1890/(s(s+10)(s+28,85))
Kvav = lims->0 s.GHav(s) = 1890/(10.28,85)
Kvav = 6,5511
Com o compensador de avanço de fase a constante de erro à rampa passou para 6,55.
Desejamos levar Kv para 32,67 (vide slide anterior)
Logo o compensador por atraso deverá ter um Kvatraso = 32,67/6,55 = 4,98

## Slide 322: Compensador por atraso
Recordando que o compensador por atraso deve:
  Ter um polo antes (menor em modulo) que o seu zero
  Estar próximo da origem, tendo valores absolutos, do polo e do zero, pequenos
  Ter entre sí a relação desejada para Kv em s=0
Logo, escolhendo arbitrariamente o polo em pat=-0,01 , o zero teria de ter uma relação de 4,98 vezes o polo, ou zat=-0,0498.
Sendo assim Pat = (s+0,0498)/(s+0,01)
Devemos agora calcular o novo ganho e ponto de operação do sistema Ghavat e simular o mesmo.

## Slide 323: Rlocus e ganho de GHavat
Pat = tf([1 0.0498],[1 0.01]);
GHavat = GHav*Pat; rlocus(GHavat); sgrid(z,0);
Kavat = 1860;
Simulações no próximo slide

## Slide 324: Simulação de GHavat
Kavat=1860;
Tavat=feedback(Kavat*GHavat,1);
Queremos agora uma análise de uma entrada em rampa. Para tanto temos que ir direto ao simulador ( simulink ou vissim ), pois o Matlab não possui função para resposta a rampa.
O diagrama de simulação é mostrado a seguir

## Slide 325: Simulação no Vissim

## Slide 326: Pela simulação…
… percebe-se que o compensador por avanço conseguiu melhorar a resposta transitória em relação ao sistema não compensado ( curva em azul ), PORÉM…
… o compensador por atraso não provocou aumento significativo de Kv com consequente diminuição do erro à rampa.
Neste caso pode-se tentar aumentar o valor do zero do compensador em avanço e verificar qual o efeito na simulação.
Resultado a seguir

## Slide 327: Nova simulação

## Slide 328: Neste caso …
… percebeu-se uma melhora tanto do transitório quanto do regime permanente.
O sistema é dado como finalizado.

## Slide 329: Sistemas de Controle
Projeto por Intermédio do Lugar das Raízes
Compensação por Realimentação

## Slide 330: Por que utilizar a compensação na realimentação?
A resposta será mais rápida pois o sinal de entrada vem da saida principal do sistema
Os sistemas são calculados por redução e simplificação
Em seguida é gerado para fins de análise um sistema equivalente no formato direto com realimentação unitária

## Slide 331: Exemplos de Simplificação
sistema original
sistema com realimentação ativa
sistema equivalente compensado
sistema equivalente compensado com realimentação unitária

## Slide 332: Exercícios
Para entregar :
  Nise, cap.9, pags 408 a 415, exs 1 a 44

## Slide 333: Nise, Cap.9, Problema 1
Solução : investigar o sistema no root-locus para amortecimento igual a 0,707
K = 22,52
Introduzir o compensador PI ideal ( 1/s )
Recalcular o root-locus
Encontrar o novo ganho para um amortecimento de 0,707
K = 18

## Slide 334: Outras especificações
T(s) orig.(K=22.52) = 563/(25s2+225s+1013)
T(s) comp.(K=18) = 18/(s3+9s2+18s+18)

## Slide 335: Nise, Cap.9, Problema 1 - Simulação

## Slide 336: Nise, Cap.9, Problema 01, root-locus nao compensado

## Slide 337: Nise, Cap.9, Problema 01, Root-Locus Compensado

## Slide 338: Nise Cap.9 Problema 2
G(s) : K/[s(s+2)(s+5)]
  Projetar controlador PI para forçar a zero o erro de estado estacionário a uma entrada em rampa para valores de K que levam a estabilidade
  Estratégia :
    Acrescentar um polo na origem e 2 zeros nas proximidades

## Slide 339: Root Locus Não Compensado

## Slide 340: Root Locus Compensado

## Slide 341: Circuitos : Comparação da Resposta

## Slide 342: Nise Cap.9 Problema 3
G(s) : K/[(s+1)(s+3)(s+5)]
10% ultrapassagem -> ζ=0,59 -> K = 20
Polos em -1,4+/-1,92j e -6,2
Const.Erro : K.G(s),s->0,K.G(0) = 20/15 = 1.33
Const.Erro Desejada = 4 ( ou 3x de melhoria )
3x de melhoria -> 3x o compr.do polo no zero
Comp(s) = (s+0.3)/(s+0.1)
K para manter os polos em -1,4 +/-1,92j=>24
Simulações a seguir

## Slide 343: Simulações

## Slide 344: Nise Cap.9 Problema 4
G(s):K/[(s)(s+3)(s+5)]->Melhorar o erro à rampa
10% ultrapassagem -> ζ=0,59 -> K = 17,5
Polos em -1,0+/-1,38j e -5,98
Ct.Erro : K.s.G(s),s->0,K.s.G(0) =17.5/15 = 1.17
Const.Erro Desejada = 4 (ou 3,429x de melhoria)
3,429x de melhoria -> 3,429x polo / zero
Comp(s) = (s+0.3429)/(s+0.1)
K para manter os polos em -1,0 +/-1,38j=>13.15
Simulações a seguir

## Slide 345: Simulações Capítulo 9 Exercício 4

## Slide 346: Nise Pag.409 Ex.14
O sistema com retroação unitária com :
  G(s) = K/[(s2+6s+13)(s+15)]
  Opera com 30% de ultrapassagem.
  Projete um compensador de avanço de fase, com o zero em -7, para que o tempo de assentamento (Ts) seja reduzido a metade

## Slide 347: Nise Pag.409 Ex.14 - Resolução
UP = 30% -> ζ=0.357 -> K = 333.54 ->
Pto de Operação = -2.063 +/- 5.397j ->
σd = -2.063 -> Ts = 1.93 segundos
Ts compensado = 0.97 segundos ->
σd = -4.125 -> ωd = 10.794 ( pois estamos assumindo que o amortecimento permaneça constante )
Pto de Operação = -4.125 +/- 10.794j ->

## Slide 348: Nise Pag.409 Ex.14 - Resolução
Pto de Operação = -4.125 +/- 10.794j ->
G(s) = (s+7)/[(s+15)(s2+6s+13)]
<G(s) no pto de operação = -162o
-<Polo +<G(s) = -180o -> <Polo = -17.98o

## Slide 349: Nise Pag.409 Ex.14
Projeto do polo do compensador de avanço
X
-4.125
+10.194j
p1
Θp1 = 17,98o
Px
X
tan(17,98o)= 10.194/(p1-4.125)
p1 = -35.53

## Slide 350: Nise Pag.409 Ex.14 - Resolução
G(s) = (s+7)/[(s+15)(s2+6s+13)(s+35.53)]
Para s = -4.125 +/- 10.794j -> K=5.186
Avaliando os sistemas compensado e não compensado por simulação ( vide slide a seguir ):

## Slide 351: Simulação

## Slide 352: Nise, pag.410, ex.16
No Matlab :
  GH = tf([1],conv([1 20 101],[1 20]))
  rlocus(GH)
  sgrid(0.4,0)
Rootlocus com posição de zeta = 0.4 para o sistema não compensado, é mostrado no próximo slide

## Slide 353: Nise, pag.410, ex.16 (rootlocus)

## Slide 354: Nise, pag.410, ex.16
Pólo dominante : -5.46 + 12,4j ; K = 3300
Ts = 4/Real = 4/5.46 = 0.7326
Ts (pedido) = 0.5 -> Real = 4/Ts = 8
Theta = acos(0.4)*180/pi = 66.4o
tan(Theta) = Im/Real -> Im = tan(Theta)*Real
Im = 18.33
Novo pólo dominante => -8 + 18.33j
GHc(s) = (s+zc)/(s+15)*GH(s)
ThetaZero + ThetaGH(s1)/(s1+15) = +/-180

## Slide 355: Nise, pag.410, ex.16
ThetaZero + ThetaGH(s1)/(s1+15) = +/-180
Theta(s1+15)*GH(s1) = 66.58o
ThetaZero = 113.4o
Utilizando trigonometria :
      tan (180-113.4) = 18.33/d
      d = 18.33/tan(66.58) = 7.94
      zc = 7.94-8 = -0.06
X
-8
X
18.33
116.1o
Zc
d

## Slide 356: Nise, pag.410, ex.16
A função de transferência fica então :
  GHc = (s+0.06)/(s+15)*1/[(s2+20s+101)*(s+20)]
  No Matlab :
    GHc = tf([1 0.06],conv([1 15],conv([1 20 101],[1 20])))
    rlocus(GHc) ; sgrid(0.4,0) ;
    O novo ganho do sistema compensado será : K = 6960
    o rootlocus pode ser visto no slide a seguir :

## Slide 357: Nise 410, ex.16

## Slide 358: Nise 410, ex.16
Vamos agora comparar as respostas ao degrau. Para tanto precisamos formar as funções de transferência em malha fechada, levando em conta os ganhos correspondentes ( 3300 e 6960 respectivamente )
  tf1 = feedback(3300*GH,1);
  tf2 = feedback(6960*GHc,1);
  step(tf1,tf2)
  Como poderá ser visto no próximo slide, para o caso do sistema compensado a aproximação de 2a ordem não será válida.

## Slide 359: Nise 410, ex.16

## Slide 360: Nise pag.410, ex.16
Vamos tentar então deslocar o zero do compensador bastante para a esquerda de modo a fazer a aprox.de 2a tornar-se válida.
Fazendo z = -20, teremos para s1 = -8+18.33j a contribuição será :-Theta-167=-180-> Theta~13
O zero será agora : x = 18.33/tan(13) = 82.89
O polo do compensador será p = -8 -82.89 = -90.89 ~ -91
O ganho será então ( para z=0.4 ) de : 27100
Fazendo tf3=feedback(GHc3,1);step(tf3); percebemos que a aprox.de 2a ordem é válida

## Slide 361: Nise 410, ex.16, nova simulação

## Slide 362: Nise pag.410, ex.18
Mostre que G(s)=K/((s+3)(s+5)) não pode operar com Ts=2/3 e UP = 1,5% por ajuste de ganho
  zeta = -log(0.015)/sqrt(log(0.015)^2+pi^2)
  gh = tf([1],poly([-3 -5])); rlocus(GH); sgrid(zeta,0);
  Pelo rootlocus ( slide a seguir ), um dos polos dominantes será : s1 = -4+3j e K=10
  Ts = 4/Real = 4/4 = 1s
  Logo não é possível ter UP = 1,5% e Ts = 0,67 com apenas o ajuste de ganho.

## Slide 363: Nise pag.410, ex.18

## Slide 364: Nise pag.410, ex.18
Devemos projetar um compensador por avanço de fase para atender aos requisitos de UP e Ts
  Devemos calcular o novo pólo dominante. Ts = 0,67.
  Ts = 4/Real -> Real = 4/Ts = 4/0,67 = 5,97
  UP=0.015 -> zeta=0.8 -> theta=acos(0.8)=36,8o
  tan(theta)=Im/Real -> Im=tan(36,8o)*5,97=4,46
  O novo polo será s2=-5,97+4,46j
  Supomos o polo do compensador em -20. Vamos calcular o zero para que s2 pertença ao rootlocus
  Theta(s2+zero)+Theta(1/[(s2+3)(s2+5)(s2+20)])=+-180

## Slide 365: Nise pag.410, ex.18
    s2=-5,97+4,46j
    Theta(s2+zero)+Theta(1/[(s2+3)(s2+5)(s2+20)])=+-180
    No wxMaxima :
      G(s):=1/((s+3)*(s+5)*(s+20)); s2:-5.97+4.46*%i;
      G(s2);polarform(%); Com isto obtemos Theta(1/…) = 116,4
      Theta(s2+zero) + 116,4 = 180 -> Theta(s2+zero)=63,6
      d = 4,46/tan(63,6) = 2,217
      zc = -2,217-5,970 = -8,18
X
-5.97
X
4.46
63.6o
Zc
d

## Slide 366: Nise pag.410, ex.18
    Preparando a nova simulação :
    GHc = (s+8,18)/((s+3)(s+5)(s+20))
    No Matlab :
      GHc = tf([1 8.18],poly([-3 -5 -20]));
      rlocus(GHc);sgrid(zeta,0);
    O ganho K=63
    Preparando a simulação :
      tf2=feedback(63*GHc,1);
      step(tf2);

## Slide 367: Nise pag.410, ex.18

## Slide 368: Nise pag.410, ex.19
Dado G(s) = 1/[(s+2)(s+4)(s+6)(s+8)], pede-se um compensador por avanço&atraso com ts=0,5s menor que o não compensado, com relação de amortecimento de 0,5 e que melhore o erro de estado estacionário em 30x.
O zero do compensador esta em -5.
Determine também o ganho do sistema compensado.
Verifique o projeto por simulação

## Slide 369: Nise 410, ex.19
  GH=tf([1],[-2 -4 -6 -8]); rlocus(GH); sgrid(0.5,0);
  Obtemos : K=360, s1 = -1,53+2,63j
  Ts = 4/1,53 = 2,61 ; Tsc = 2,11 ; Re = 4/2,11 = 1,892;
  Theta = acos(0,5) = 60o ; Im = tg(60o)*1,892 = 3,277
  s2 = -1,892 + 3,277j ( novo ponto de operação )
  s2+5/s2+p*GH(s2) -> -165,6o–po=-180o -> po=14,3o
  tg(14,3o)=3,277/(x-1,892) -> x=14,69
  (s+5)/(s+14,69)*G(s) com zeta = 0.5 -> K=1340
  Ep1=1/(1+Kp1) ; Kp1=GH(0) ; Ep1=0,5161;
  Ep2=Ep1/30=0.0172 ; Kp2=57,125 ;
  1340*(s+5)/(s+14.69)*G(s)*(s+zat)/(s+pat)=57,125 , para s=0

## Slide 370: Nise 410, ex.19
  1340*(5)/(14.69)*G(0)*(zat)/(pat)=57,125
  Logo zat/pat~49 , fazendo pat=0.001-> zat=0.049
  Sendo assim a função final fica :
  GHc_avat = 1340*(s+5)/(s+14,69)*(s+0.049)/(s+0.001)*G(s)
  Rootlocus e simulações encontram-se nos próximos slides

## Slide 371: Nise 410, ex.19, rootlocus

## Slide 372: Nise 410, ex.19, simulação

## Slide 373: Nise 410, ex.19
  Caso a simulação não satisfaça podemos tentar outra relação entre o pólo e o zero do compensador por atraso, por exemplo pat=0.03, o que refazendo o rootlocus pelo matlab ( com zat=49*0.025 ) nos leva a um ganho de K=1330, para um zeta =0,5.
  Rootlocus e simulação são apresentados no próximo slide.

## Slide 374: Nise 410, ex.19

## Slide 375: Nise 410, ex.19

## Slide 376: Nise Pag.411 Ex.23
O sistema com retroação unitária com :
  G(s) = K/[(s2+4s+8)(s+10)]
  deve ser compensado para atender as seguintes especificações : UP% < 25%, Ts < 1s, Kp = 10.
  Para tanto determine :
    O desempenho do sistema não compensado operando com 10% de ultrapassagem
    Os valores de um compensador com função de transferência K.(s+a)/(s+b) que faça com que o sistema atenda as especificações pedidas

## Slide 377: Nise Pag.411 Ex.23
Desempenho com UP = 10% :
  G(s) = K/[(s2+4s+8)(s+10)]
  ζ = 0,5911
  Estabilidade para :
  s = -6,92j -> K < 591

## Slide 378: Nise Pag.411 Ex.23
Desempenho com UP = 10% :
  G(s) = K/[(s2+4s+8)(s+10)] ; ζ = 0,5911
  Ponto de operação
    s = a*[0,5911+j*raiz(1-0,5911^2)]
    gs = K/[(s2+4s+8)(s+10)] ; K = -1/gs
    carg(K) -> tan(%) -> solve(%=0,a) -> a = -38.49 e a = -3,13
  Calculo dos Ks
    a=-38,49->K=46753 (instável) ; a=-3,14-> K=21,24 (estável)
  Pto :
    s =-1,85+/-2,23j -> K = 21,24
    Kp : G(0) = 21,24/80 = 0,2655
    Ts = 4/σ = 4/1,85 = 2,16 segundos

## Slide 379: Nise Pag.411 Ex.23
Projeto do compensador de avanço
  Cavanço(s)=(s+a)/(s+b) , onde a<b (zero vem antes)
  ζ = 0,5911
  Ts = 1 = 4/σd -> σd = 4 = ζ ωn -> ωn =6,768
  Pto de operação -> s = -ζ.ωn +/- ωn√(1-ζ2).j
  Pto de operação -> s = -4 +/- 5,45j

## Slide 380: Nise Pag.411 Ex.23
Projeto do compensador de avanço
  Cavanço(s)=(s+a)/(s+b) , onde a<b (zero vem antes)
  Pto de operação -> s = -4 +/- 5,45j
  CHUTE : a = -3
  G(s) = K/[(s2+4s+8)(s+10)]*(s+3)/(s+b)
  Calculando b para que o root-locus passe pelo pto de operação
    Contribuição angular sem b :
      s : -4+5.45*%i ; carg((s+3)/((s2+4s+8)(s+10))) ; -> -166.98o
      -166,98 - arg(polo) = 180
      arg(polo) = -13.02

## Slide 381: Nise Pag.411 Ex.23
Projeto do compensador de avanço
X
-4
+5.45j
p1
Θp1 = 13,02o
Px
o
tan(13,02o)= 5,45/(p1-4)
p1 = -27,57

## Slide 382: Nise Pag.411 Ex.23
Projeto do compensador de atraso
  G(s) = K/[(s2+4s+8)(s+10)]*[(s+3)/(s+27,57)]
  s = -4 +/- 5,45j
  K = abs(-1/gs) = 1088
  G(s) = 1088/[(s2+4s+8)(s+10)]*[(s+3)/(s+27,57)]
  Kp atual : G(0) = 1,48
  Catraso(s)=(s+a)/(s+b) , onde b<a (polo vem antes)
  Kp pedido : 10
  Melhoria : 10/1,48 = 6,734
  Considerando b = 0,01 -> a = 0,01*6,734 = 0,06734

## Slide 383: Nise Pag.411 Ex.23 - Simulação

## Slide 384: Nise pag.411, ex.28
G(s) = K/[s2+2s+0.25]
H(s) = (s+3)/(s+2)
ζ = 0,517 -> s= -0.746+/-1.235j -> K = 1.574
T(s) = KG(s)/[1+KG(s)H(s)]
  T(s)=(787s+1574)/(500s3+2000s2+2912s+2611)
Zeros de malha fechada : -2
Polos de malha fechada : -0.745+/-1.235j e -2.508

## Slide 385: Nise, ex.38, pag.413, compensação tacométrica
Determine K e Kt para que os polos da malha externa tenham ζ = 0,5 e os polos da malha interna tenham ζ = 0,8.

## Slide 386: Nise, ex.38, pag.413, compensação tacométrica
Na malha interna com ζ = 0,8 teremos os polos em s1,2 = -3,36+/-2,52j e em s = -0,28 e um Kt = 8,52
G = 1/[(s+1)2(s+5)] e H = 8,52s
Temos uma função de transferência para a malha externa de T(s) = 25/[25s3+175s2+488s+125]
Na malha externa com ζ = 0,5 teremos um K ( obtido pelo root-locus ) de : 27.74

## Slide 387: Nise, pag.413, ex.39 – Compensação tacométrica
Considere o sistema na figura. Obter K e Kt para que o sistema a malha fechada tenha UP=4,32% e na malha secundária um ζ = 0,8. Compare as respostas ao degrau com e sem a realimentação tacométrica

## Slide 388: Pto de operação (sistema com o tacógrafo)
Na malha interna : ζ = 0,8 ->
Pelo root-locus : s=-7,74+j5,93 -> Kf = 38.16
Considerando que
  G=1/[(s+1)(s+5)(s+10)] e H=Kf.s=38.16s
  T(s)=G/[1+G.Kf.H]=25/(25s3+400s2+2579s+1250)
Teremos então na malha externa um sistema com : T(s) =25K/(25s3+400s2+2579s+1250)
Na malha externa : UP=4,32% -> ζ = 0,707
Para ζ = 0,707 -> s=-4,37+j4,37 -> K = 233

## Slide 389: Pto de operação (sistema sem o tacógrafo)
Teremos na malha externa um sistema com : G(s) =K/[(s+1)(s+5)(s+10)]
Na malha externa : UP=4,32% -> ζ = 0,707
Para ζ = 0,707 -> s=-2,38+j2,38 -> K = 77,73
A simulação a seguir compara a resposta ao degrau dos dois sistemas ( com e sem o tacógrafo)

## Slide 390: Simulação – Sistemas com e sem o tacógrafo

## Slide 391
Nise Pag.414 Ex.40 Sistema de Controle de Posicionamento de Disco
Considere o sistema abaixo e determine :
  K para um Ts = 0,1s
  Calcule a UP
  Mantento a UP projete um compensador de avanço de fase para obter Ts = 0,05s sem alterar a UP

## Slide 392: Resolução – Determinação do ponto de operação
Ts = 4/σd -> 0,1 = 4/σd -> σd = 4/0,1 = 40
Devemos agora procurar no rootlocus o ganho para se obter um ponto de operação com parte real = -40
  s = -40+a.j
  GH = 20000/[(s+500)(s+800)s(s+100)] /// K = -1/GH
  Theta = carg(K) /// Valor = tan(Theta)
  solve(valor=0,a) /// a = +/-57,25
  K = 1/GH(s=-40+57,25j) -> |K|= 102.309

## Slide 393: Resolução – Determinação do UP
σd = -40 // ωd = 57.25
σd = ζ.ωn // ωd = ωn.√(1-ζ2)
-> ζ = 0,573 -> UP = 5%
Queremos agora Ts = 0.05 com o mesmo UP
Neste caso nosso novo ponto de operação será :
  Real : σd = -4/Ts=-80 // θ = acos(0.573) = 55,04o
  Imag : ωd = tg(55,04)*80 = 114,42o
  s = -80 + 114,42.j

## Slide 394: Cálculo do comp. PD (s+a)/(s+b)
  s = -80 + 114,42.j
  Fazendo a = 100 ( para cancelar o pólo dominante )
  GH = 1/[(s+800)(s+500)s] // arg(GH) = -149o
-arg(polo)-149o = -180 -> arg(polo) = 30,77o
Por geometria ( slide a seguir ) determinamos b

## Slide 395: 4o) Determ. o polo do controlador de avanço de fase
X
-80
+114,42j
p1
Θp1 = 30,77o
Px
x
tan(30,77o)= 114,42/(p1-80)
p1 = -272

## Slide 396: Determinamos agora o valor de K e a expressão final de GH
  s = -80 + 114,42.j
  GH = 20000/[s(s+272)(s+500)(s+800)]
  K = -1/GH
  abs(K) = 495.147,69
  carg(K) ~ 0o (ok!)
  GH = 495.147,69 * 20.000/[s(s+272)(s+500)(s+800)]

## Slide 397: Verificamos o resultado por simulação

## Slide 398
Nise Pag.414 Ex.41 Sistema de Controle de Temperatura
O sistema abaixo tem Tp = 16s, UP = 5% e erro estacionário considerável. Projetar um compensador PID para um Tp = 8s, UP = 5% e erro estacionário nulo.

## Slide 399: Resolução
UP = 5% -> ζ = 0,69 // Tp = 16 -> ωn = 0,27
  Lembrar ζ = -ln(UP)/raiz[pi2+ln2(UP)]
  Lembrar Tp=4/ωd , ωd=ωnraiz(1-ζ2)
  Lembrar σd= ζωn
Pto operação = σd+ωd.j = -0,187 + 0,196j
K no pto de operação => K=0,0823
  Polos de GH : -0,5 ; -0,4 ; -1,626 ; -1,537

## Slide 400: Resolução
Novo ponto de operação :
  Para UP = 5% e Tp = 8s -> -0,374+0,393j
Projeto compensador PD (s+a)
  A contribuição angular dos polos atuais no novo ponto de operação será : 64,92o ou -295,37o
  Sendo assim o zero deverá contribuir com 180o-64,92o = 115.37o

## Slide 401: Determ. o zero do controlador PD
X
-0.374
+0.393j
z1
Θz1 = 115,37o
Px
o
tan(180-115.67o)= 0.393/(0.374-z1)
z1 = -0.19

## Slide 402: Projeto do Compensador PI
G(s) = 0.7(s+0.19)/[(s+0.4)(s2+1.7s+0.25)]
Como queremos erro nulo um compensador PI ideal é necessário. Sendo assim usaremos :
  s+0.01/s
    G(s)= 0.7(s+0.19)/[(s+0.4)(s2+1.7s+0.25)][(s+0.01)/s]
  Valor de K para o ponto de operação -0,374+0,393j
    K = 0,5834 // carg(K) = 0.014 (ok...)
  Encontraremos o melhor local para o zero do compensador PI por tentativa e erro na simulação.
  Isto ocorre porque um zero proximo da origem produzirá uma resposta + lenta. ( vide slide a seguir ):

## Slide 403: Simulação Final
A escolha recai por 0.24 para a localização do zero

## Slide 404: Nise Pag.414 Ex.42 Sistema de Levitaçào Magnética
Os sistemas de levitação magnética são usados para suspender e realizar a propulsão de trens ao longo de pistas. Um diagrama para demonstração de um sistema de levitação magnética está mostrado na figura a seguir. A ação entre um imã e a bola de pingue-pongue fornece a sustentação. A intensidade da elevação pode ser controlada usando um par fotodetector. Admita que o sistema de elevação esteja representado pelo esquema e determine :

## Slide 405: Sistema de Levitação Magnética

## Slide 406: Especificações de Compensação :
Projete um compensador para obter um tempo de assentamento de 0,1s ou menos, na resposta ao degrau, se UP não precisar ser no máximo 1%.
Projete um segundo compensador em cascata para minimizar o erro de estado estacionário e ter um tempo total de assentamento de no máximo 0,5s. Este compensador não poderá afetar significativamente a resposta anterior.
Especifique polos e zeros em ambos os casos

## Slide 407: Estratégia
1o) Ajustar a resposta transitória através de um controlador PD
  Analisar o sistema via simulação
2o) Ajustar o erro estacionário através de um controlador PI
  Analisar o sistema via simulação

## Slide 408: 1o) Transformar o sistema para um equivalente com realimentação unitária

## Slide 409: 2o) Analisar os polos e zeros de GH
X
X
X
Sistema instavel para qualquer
valor de Ganho

## Slide 410: 3o) Calculo do Ponto de Operação ( polos dominantes )
UP = 0,01
  Daí ζ = -ln(UP)/raiz[pi2+ln2(UP)] = 0,82
Ts = 0,1
  Daí 0,1 = 4/σd = 4/(ζωn)-> ωn=4/(0,82.0,1)=48,42
Ponto de Operação :
  σd = ζ.ωn= -40
  ωd = ωn √(1- ζ2)= 48,42
  σd +/-ωd.j =-40+/-48,42.j

## Slide 411: 4o) Determ. o zero do controlador PD
X
X
X
X
-40
+48.42j
P3 =+67
P2 =-67
P1 =-286
Pela condição do Root-Locus :
+Θz1 -Θp1 - Θp2 -Θp3 = 180o
Logo Θz1 = +Θp1+Θp2+Θp3+180o
Logo Θz1 =
arg(px-p1)+arg(px-p2)+arg(px-p3)+180o
Θz1 = 37,32o
Px
o

## Slide 412: 4o) Determ. o zero do controlador PD
X
-40
+48.42j
z1
Θz1 = 37,32o
Px
o
tan(37,32o)= 48,42/(z1-40)
z1 = -76,34

## Slide 413: Determinar o ganho K para o novo ponto de operação
GH agora é :
  gh : (s+76.34)/[(s2-4551)(s+286)]
O ponto de operação é :
  s=-40+/-j48.42
K = -1/GH para s=-40+/-j48.42
  Modulo(K) = 23375
  Carg(K) ~ 0 (ok!)

## Slide 414: Verificar por simulação a resposta ao degrau

## Slide 415: Rootlocus associado

## Slide 416: Adicionar um controlador PI ( s+a/s ) para eliminar o erro estacionário
GH agora é :
  GH : 23375.(s+76.34)/[(s2-4551)(s+286)]
Devemos adicionar :
  (s+a)/s com a podendo ser 1, 5, 10
GH torna-se :
  GH:23375.(s+76.34)/[(s2-4551)(s+286)]*(s+a)/s

## Slide 417: Analisando a simulação dos diversos modelos :
A escolha recai por a = 5. Perceba que a aprox.de 2a ordem falha no calculo de UP max

## Slide 418: Nise, Pag.414, ex.43 – Controle de Angulo de Manobra
A função de transferência que relaciona o angulo de ataque à deflexão do profundor em uma aeronave AFTI/F-16 é dada por :
Determine
  Trace o root-locus
  Faixa de valores K para a estabilidade
  Um compensador em cascata para obter erro estacionário nulo, Ts~0.05s e UP%<20%

## Slide 419: Rootlocus
Requer uma analise
mais detalhada

## Slide 420: Rootlocus próximo do eixo imaginário
X
X
0,733<K<1,134 / neste intervalo o sistema é instável
K =0,7190 / antes deste ponto o sistema é instável

## Slide 421: Valores de K para a estabilidade
Pelo root-locus para a estabilidade
  0,7190<K<0,733 e 1,134<K
  Obs : Considerando-se que o ganho de 0.072 não seja alterado
Ponto de operação não compensado
  UP = 20% -> ζ = 0.46 -> Calculando K pelo rootlocus
    K = 0,7220 – não ok, zona de instab.
    K = 232 – ok!
Simulando a resposta neste ponto de operação

## Slide 422: Simulação do Sistema no ponto de operação UP=20%

## Slide 423: Compensador em Cascata
Erro estacionário nulo -> Compensador PI
  (s+a)/s
UP = 20% -> ζ =ln(UP)/Raiz[Pi2+ln2(UP)] =0.46
Ts = 0,05s -> 0.05 = 4/(ζ.ωn) -> ωn = 175,46
σd = -ζ.ωn = -0,46.175,46 = -80
ωd = ωn √(1- ζ2) = 156,16
Ponto de Operação = -80+/-156,16j

## Slide 424: Compensação em Cascata : (s+a)/s
Ponto de Operação = -80+/-156,16j
  GH=[(s+23).(s2+0,05s+0,04)]/[(s-0,7)(s+1,7)(s2+0,08s+0,04)]
Polos e Zeros :
  Polos : -0.025+/-0.1984j , -1.7 e -23
  Zeros : 0.7 e -0.04+/-0.196j
Será adicionado (s+a)/s ( P5 = 0 )
Angulo do Zero do Compensador :
  Z1+Z2+Z3+Za-P1-P2-P3-P4-P5=180
Roteiro de cálculo a seguir

## Slide 425: Calculo do zero
GH = f(s).Z onde Z é o zero a ser calculado
No rootlocus GH = -1, logo Z = -1/f(s)
Fazendo
  s : -80+156.16*%i
  fs : 0.072*(s+23)*(s^2+0.05*s+0.04) /(s*(s-0.7)*(s+1.7)*(s^2+0.08*s+0.04))
  Z : -1/fs
  carg(Z)*180/%pi , isto fornece :
  θ = 61.023o

## Slide 426: 4o) Determ. o zero do controlador PD
X
-80
+156.16j
z1
Θz1 = 61,03o
Px
o
tan(61,03o)= 156.16/(z1-80)
z1 = -166.45

## Slide 427: Calculo do Ganho K em Operação
Ponto de Operação = -80+/-156,16j
  GH=[0.072.(s+23).(s+166.45)(s2+0,05s+0,04)] / [s.(s-0,7)(s+1,7)(s2+0,08s+0,04)]
  1+K.GH(s) = 0, logo K = -1/GH(s), quando s = -80+156.16j
  abs(K) = 2521.73
  carg(K) = 0.000141 (ok!)
Simulando a função GH em realiamentação unitária ( vide slide a seguir ),teremos :

## Slide 428: Simulação final

## Slide 429: Nise, pag.415, ex.44 – Controle de Ângulo de Manobra em Aviões
É apresentado um diagrama do controle de manobra de um. Projete um compensador por avanço de fase para ter uma resposta ao degrau do sistema a malha fechada com ultrapassagem de 10% e tempo de assentamento de 1,5s

## Slide 430: Estratégia de resolução
Determinar o ponto de operação
Eliminar um dos pólos com o zero do compensador
Calcular o polo do compensador de modo que o root-locus passe pelo ponto de operação
Determinar o ganho para operar

## Slide 431: Ponto de Operação
UP=10%-> ζ = -ln(0.1)/raiz[pi2+ln2(0.1)] = 0,59
Ts = 1,5s -> 1.5 = 4/(ζ.ωn) -> ωn = 4,51
σd = -ζ.ωn = -0,59.4.51 = -2.67
ωd = ωn √(1- ζ2) = 3.64
Ponto de Operação = -2.67+/-3.64j

## Slide 432: Comp. de avanço->(s+a)/(s+b) , a<b
Polos atuais de GH :
  0, -5, -5+5j, -5-5j
  Supondo a = 5 ( para cancelar um dos polos em -5 )
  GH = (s+5)/[(s.(s+5).(s2+10s+50).(s+b)]
  GH = 1/[(s.(s2+10s+50).(s+b)]

## Slide 433: Comp. de avanço->(s+a)/(s+b) , a<b
GH = 1/[(s.(s2+10s+50).(s+b)]
Para que P=-2.67+/-3.64j esteja no root-locus
  p1=0, p2=-5+5j, p3=-5-5j
  -θp1 -θp2 -θp3 -θpb = 180o
  -arg(P-p1)-arg(P-p2)-arg(P-p3)-θpb=180o
  -θpb = 350,9o = -9,1o
  θpb = 9,1o

## Slide 434: Comp. de avanço->(s+a)/(s+b) , a<b
X
-2.67
+3.64j
p1
Θp1 = 9,1o
Px
o
tan(9,1o)= 3.64/(p1-2.67)
p1 = 25.64

## Slide 435: Cálculo de K
GH = 1/[(s.(s2+10s+50).(s+25.64)]
Para que P=s=-2.67+/-3.64j esteja no root-locus
  K = -1/GH(s)
  Módulo de K = 2534
  Argumento de K = 0.0017 (ok!)
GH : 2534/[(s.(s2+10s+50).(s+25.64)]

## Slide 436: Confirmação por simulação

## Slide 437: Sistemas de Controle
Técnicas de Resposta em Frequencia
Diagramas de Bode

## Slide 438: Sistemas Lineares apresentam respostas senoidais para entradas senoidais

## Slide 439: Forma de uma função de entrada senoidal

## Slide 440: Gráficos de Resposta em Frequencia de G(s) =1/(s + 2) para magnitude e fase (slides do livro)
Lembrando que s = jω

## Slide 441: Gráficos de resposta em frequência (via Matlab)
Apresente os gráficos de magnitude e fase de G(s)=1/(s+2)
Fazemos :
  GH = tf([1],[1 2]);
  bode(GH);
  Os gráficos podem ser marcados tal como o de rootlocus e obtidos os valores do ponto escolhido
  Os gráficos são mostrados a seguir :

## Slide 442: Gráficos de resposta em frequência (via Matlab)

## Slide 443: Gráfico polar de G(s) = 1/(s + 2): a medida que a freq.varia, varia o modulo e a fase de G(s)

## Slide 444: Gráficos Assintóticos de Bode para G(s) = s+a : magnitude e fase

## Slide 445: Tabelas para as assíntotas e os valores de G(S) = (s+a) para a frequencia normalizada ω/a

## Slide 446: Gráficos de ganho real e assimtótico para G(s)=(s + a) com frequencia normalizada

## Slide 447: Gráficos reais e assintóticos de G(s) = (s + a) para a frequencia normalizada

## Slide 448: Gráficos em escala logarítmica e escalonados para : a. G(s) = s; b. G(s) = 1/s; c. G(s) = (s + a); d. G(s) = 1/(s + a)

## Slide 449: Recordando : Sistema em Realimentação com H(s) = 1, T(s) = C(s)/R(s) = G(s)/[1+G(s)]

## Slide 450: Gráfico de Bode para o ganho : a. componentes individuais; b. composição

## Slide 451: Gráfico de Bode para o ganho : contribuição de cada polo e zero para o slide anterior

## Slide 452: Gráfico de Bode para a fase : contribuição de cada polo e zero para o slide anterior

## Slide 453: Gráfico de Bode para a fase : a. componentes individuais; b. composição

## Slide 454: Gráficos via Matlab
Faça os gráficos de bode para GH(s)=K(s+3)/(s(s+1)(s+2)) pelo Matlab
GH=tf([1 3],poly([0 -1 -2]));
bode(GH);grid on;

## Slide 455: Gráficos via Matlab
Faça os gráficos de bode para GH(s)=K(s+3)/(s(s+1)(s+2)) na faixa de frequências de w=0.1 a 10.000 rad/s pelo Matlab
GH=tf([1 3],poly([0 -1 -2]));
bode(GH,{0.1, 10000}); grid on;

## Slide 456: Gráficos via Matlab
Faça os gráficos de bode para GH(s)=K(s+3)/(s(s+1)(s+2)) e seu equivalente digital, com T=0.1s no mesmo gráfico.
GH deverá estar em vermelho, e ser tracejada
GHz deverá estar em azul, e estar pontilhada
GH=tf([1 3],poly([0 -1 -2]));
GHz = c2d(GH,0.1);
bode(GH,’r--’,GHz,’b.’); grid on;
Gráfico no próximo slide

## Slide 457: Gráfico de GH e GHz

## Slide 458
Exemplo 10.3 – RESOLUÇÃO VIA PROGRAMAÇÃO NO MATLAB pág. 435
Gráficos de Bode de funções racionais com fatores de primeira e de segunda ordem
Esboce os gráficos logarítmicos de magnitude e fase de G(s) para o sistema com realimentação unitária mostrado na Fig. 10.10, onde G(s) = (s+3)/[(s+2)(s2+2s+25)].
G(s)
R(s)
+
-
C(s)
'(cap10p1) Exemplo 10.3'
clf
numg=[1 3];
deng=conv([1 2],[1 2 25]);
'G(s)'
G=tf(numg,deng)
grid on
bode(G)
title('Resposta de Frequência a Malha Aberta')
[mag,fase,w]=bode(G);
pontos=[20*log10(mag(:,:))',fase(:,:)',w]
% Exibe título
% Apaga gráficos existentes na tela
% Define o numerador de G(s)‏
% Define o denominador de G(s)‏
% Exibe título
% Cria e mostra G(s)‏
% Ativa a grade para o gráfico de Bode
% Constrói um gráfico de Bode
% Adiciona uma legenda ao gráfico de Bode
% Armazena pontos do gráfico de Bode
% Lista pontos do gráfico de Bode com magnitude em dB
Fig. 10.10

## Slide 459
Assíntota de baixa freqüência
para jw=0
G(s) = (s+3)/[(s+2)(s2+2s+25)] = 3/2*25 = 3/50
20*log(3/50) = -24,43
-24,43
G(s) = (s+3)/[(s+2)(s2+2s+25)‏
= (s-Z1)/[(s+P1)(s2+2ζωns+ωn2)]
Z1 = 3 rad/s
P1 = 2 rad/s
2 Pólos complexo e conjugados em 5 rad/s
Z1
P1
5 rad/s
-3
-2
-1
-5j
5j

## Slide 460: Assintotas para G(s) = s2 +2ζωn + ωn2 a. magnitude; b. fase

## Slide 461: Valores dos gráficos normalizados para magnitude e fase para G(s)=(s2 + 2zwns + wn2). Mag = 20 log(M/wn2)
Freq. w/wn
Mag (dB) z = 0.1
Phase (deg) z = 0.1
Mag (dB) z = 0.2
Phase (deg) z = 0.2
Mag (dB) z = 0.3
Phase (deg) z = 0.3

## Slide 462: Table 10.4 (cont.)
Freq. w/wn
Mag (dB) z = 0.5
Phase (deg) z = 0.5
Mag (dB) z = 0.7
Phase (deg) z = 0.7
Mag (dB) z = 1
Phase (deg) z = 1

## Slide 463: Resposta normalizada do ganho para G(s) = (s2 + 2zwns + wn2).

## Slide 464: Resposta normalizada da fase para G(s) = (s2 + 2zwns + wn2).

## Slide 465: Gráficos no Matlab
GH1=tf([1 2*1.5 1],[1]);
bode(GH1);
GH2 = tf([1 2*1 1],[1]);
bode(GH1,GH2);
etc…
bode(GH1,GH2…GH7);
grid on
Gráfico ao lado

## Slide 466: Valores dos gráficos normalizados para magnitude e fase para G(s)=1/(s2 + 2zwns + wn2). Mag = 20 log(M/wn2)
Freq. w/wn
Mag (dB) z = 0.1
Phase (deg) z = 0.1
Mag (dB) z = 0.2
Phase (deg) z = 0.2
Mag (dB) z = 0.3
Phase (deg) z = 0.3

## Slide 467: Table 10.5 (cont.)
Freq. w/wn
Mag (dB) z = 0.5
Phase (deg) z = 0.5
Mag (dB) z = 0.7
Phase (deg) z = 0.7
Mag (dB) z = 1
Phase (deg) z = 1

## Slide 468: Resposta normalizada do ganho para G(s) = 1/(s2 + 2zwns + wn2).

## Slide 469: Resposta normalizada da fase para G(s) = 1/(s2 + 2zwns + wn2).

## Slide 470: Gráfico de Bode para o ganho para G(s) = (s + 3)/[(s + 2) (s2 + 2s + 25)] : a. componentes individuais; b. composto

## Slide 471: Inclinações para os gráficos de ganho, exemplo do slide anterior

## Slide 472: Inclinações para os gráficos de fase, exemplo do slide anterior

## Slide 473: Gráficos de Bode para G(s) = (s + 3)/[(s +2) (s2 + 2s + 25)]: a. componentes individuais; b. conjunto

## Slide 474: Gráficos via Matlab
Faça os gráficos de bode para GH(s)=K(s+3)/((s2+2s+25)(s+2)) pelo Matlab
GH=tf([1 3],conv([1 2 25],[1 2]));
bode(GH);grid on;

## Slide 475: Sistemas de Controle
Técnicas de Resposta em Frequencia
Diagramas de Nyquist

## Slide 476: Recordando : Sistema em Realimentação com H(s) = 1, T(s) = C(s)/R(s) = G(s)/[1+G(s)]
Os polos de 1+GH sao
os polos de GH
Os zeros de 1+GH são os pólos de T

## Slide 477: O diagrama de Nyquist
Imagine uma função que :
  a partir de um número complexo a+b.j, fornece outro número complexo, c+d.j
  Diz-se que esta função “mapeia” um plano em outro (vide figura )

## Slide 478: Agora imagine formatos para a função de mapeamento
  Mapeamento de zeros gira no mesmo sentido
  Mapeamento de polos gira em sentido oposto
  Se um contorno envolve o polo ou zero o mapa envolverá a origem
  Se um contorno envolve um número igual de polos ou zeros o mapa não envolverá a origem

## Slide 479: Suponha agora que a função de mapeamento seja 1+GH (vide fig.)
Ao percorrer o contorno A em sendido horário :
1 – Se existirem mais N zeros que pólos no interior do contorno A , o mapeamento 1+GH dará N voltas ao redor da origem em sentido horário:
2 – Se existirem mais N polos que zeros no interior do contorno A , o mapeamento 1+GH dará N voltas ao redor da origem em sentido anti-horário:

## Slide 480: Sendo assim …
N = P – Z onde :
  N : número de rotações em sentido anti-horário, ao redor da origem, no mapeamento de 1+GH
  P e Z: núm.de pólos e zeros de 1+GH no contorno A
Agora lembrando :
  Polos de 1+GH = Polos de GH (função da malha abert.)
  Zeros de 1+GH = Polos de T (função da malha fech.)
  Logo Z = P-N ou seja :
    O número de pólos da função de transferência em malha fechada , será igual ao número de pólos de GH menos o número de rotações do mapeamento 1+GH, em sentido anti-horário, ao redor da origem

## Slide 481: Uma vez que queremos determinar se T(s) tem pólos no semiplano direito…
Devemos primeiro definir um contorno que cubra a totalidade do semi-plano direito
  Este contorno pode ser entendido como um semi-círculo de raio infinito que cobrirá todo o semi-plano direito.

## Slide 482: Em seguida devemos mapear, isto é transformar este contorno através da aplicação de 1+GH
Isto equivale a criar o gráfico 1+GH para todos os pontos no eixo imaginário e na circunferência de raio infinito
  Este novo gráfico ( ou contorno ) que chamaremos de B terá um número de voltas em torno da origem, em sentido anti-horário, igual a P-Z onde P é o número de pólos de 1+GH e Z o número de zeros de 1+GH
Queremos no entanto determinar Z, uma vez que os zeros de 1+GH são os polos de T

## Slide 483: N = P-Z logo Z = P-N
Sendo assim :
  O número de polos de 1+GH no semiplano direito…
  … os quais são os pólos de T(s), será igual…
  … ao número de zeros de 1+GH, …
  … os quais são os pólos de GH, no semi-plano direito, menos …
  … o número de voltas em sentido anti-horário de 1+GH em torno da origem

## Slide 484: Por ultimo : (1+GH)-1 = GH
Logo o mapeamento GH é igual ( equivalente ) ao mapeamento 1+GH deslocado para esquerda em uma unidade.
Sendo assim mapear 1+GH em torno de zero é equivalente a mapear GH em torno de -1

## Slide 485: Chegamos ao critério de Nyquist
Dado :
  Um contorno A que envolva todo o semiplano direito,
  O mapeamento de A através da função G(s)H(s)
  Dizemos que : O número de pólos de T(s), a função de transferência em laço fechado, no semi-plano direito, será igual :
  Ao número de pólos de G(s)H(s), a função de transferência em laço aberto, no semi-plano direito, MENOS
  O número de voltas em sentido anti-horário que o mapeamento de G(s)H(s) dará em torno de -1

## Slide 486: Exemplo 10.4 – Esboçar o diagrama de Nyquist
Dada a função de transferência de laço aberto G(s) = 500/[(s+1)(s+3)(s+10)] esboce o diagrama de Nyquist
  G(s) = |500/(p1.p2.p3)|<-θ1-θ2-θ3
  O contorno A irá de jω = 0j (ou 0<0o) até jω = +∞j (ou ∞<90o)
    O contorno B irá de 50/3<0o até 0<-270o ( -90o por polo )
  Em seguida o contorno A irá de +∞j(ou ∞<90o) até -∞j(ou ∞<-90o)
    Sem sair do 0, o contorno B irá de 0<-270o até 0<270o

## Slide 487: Exemplo 10.4 – Esboçar o diagrama de Nyquist
Continuação
  G(s) = |500/(p1.p2.p3)|<-θ1-θ2-θ3
  O contorno A irá então de jω = -∞j (ou 0<-90o) até jω = 0j (ou 0<0o)
    O contorno B irá de 0<270o até 50/3( -90o por polo )
  Em seguida o contorno A irá de +∞j(ou ∞<90o) até -∞j(ou ∞<-90o)
    Sem sair do 0, o contorno B irá de 0<-270o até 0<270o
  Por último o contorno A vem de -∞j(ou ∞<-90o) até 0<0o
    O contorno B vem então de 0<270o até 50/3<0o

## Slide 488: Diagrama de Nyquist do Exemplo 10.4
Chart: 
Qual o valor deste
Cruzamento?
Neste ponto a parte imaginária é igual a 0. Com isto determinamos a frequência de cruzamento e o ganho limite

## Slide 489: Exemplo 10.5 – Diagrama de Nyquist com pólos no contorno
Traçar o diagrama de Nyquist para G(s)=(s+2)/s2
  Para ω=0 G(0) = ?
    Não temos informação de ângulo quando cruzamos um pólo que se localiza no eixo imaginário, logo devemos “contornar” o mesmo ao redor de uma distância infinitesimal
  Sendo assim, vamos traçar o diagrama de Nyquist para :

## Slide 490: Exemplo 10.5 – Cont.
Seja o contorno :
E o mapeamento:
  G(s) : (s+2)/s2
Em “A”, G(s) tem:
  0o de contribuição angular do zero e -90o de contribuição de cada pólo, portanto o mapeamento será : G(0) = ∞.∞ < -90o-90o ou ∞ < -180
Em “B”, G(s) tem:
  90o de contribuição angular do zero e -90o de contribuição de cada pólo, e o mapa : ∞/(∞.∞)<-90o ou 0<-90o sendo o mapa mostrado a seguir

## Slide 491: Exemplo 10.5 – Cont.
O mapeamento :
  G(s) : (s+2)/s2
  De “A” até “B” é :
De “B” até “C” o módulo de G(s) permanece em 0 e o argumento varia de +90 para 0 no zero e de -90 para 0 em cada pólo. G(s) = 0<0o
De “C” até “D” o módulo de G(s) continua em 0, porém a contribuição do zero passa para -90o e os pólos passam para +90o , G(s) = 0<90o

## Slide 492: Seguindo o mapeamento
De “D” até “E”, o módulo irá de 0 até ∞. A contribuição angular de -90o para 0o no zero e permanece em -90o para cada polo
Ao se aproximar de “E” contornamos o polo. Para tanto, o módulo continuará em ∞ e a contribuição angular do zero continuará em 0o.
A contribuição dos pólos passa de -90o por polo para +90o ,logo o mapa passa de +180o para -180o (uma vez que fazemos 0o-(-90o )-(-90o))
  Descrevemos uma circunferência de raio infinito

## Slide 493: O mapeamento final fica então :

## Slide 494
Exemplo 10.5 – PROGRAMAÇÃO NO MATLAB pág. 446
Diagrama de Nyquist para função de malha aberta com pólos no contorno
Esboçar o diagrama de Nyquist do sistema com retroação unitária da Fig. 10.10, onde G(s) = (s+2)/s2
G(s)
R(s)
+
-
C(s)
'(cap10p2) Exemplo 10.5'
clf
numg=[1 2];
deng=[1 0 0];
'G(s)'
G=tf(numg,deng)
grid on
nyquist(G)
title('Resposta de Frequência a Malha Aberta')
w=0:0.5:10;
[re,im]=nyquist(G,w);
pontos=[re(:,:)',im(:,:)',w']
% Exibe título
% Apaga gráficos existentes na tela
% Define o numerador de G(s)‏
% Define o denominador de G(s)‏
% Exibe título
% Cria e mostra G(s)‏
% Ativa a grade para o gráfico de Nyquist
% Constrói um gráfico de Nyquist
% Adiciona uma legenda ao gráfico de Nyquist
% Faz 0<w<10 em incrementos de 0,5
% Obtém pontos do gráfico de Nyquist para uma faixa de valores de w
% Lista pontos específicos em uma faixa de valores do gráfico de Nyquist
Fig. 10.10

## Slide 496: Diagramas de Nyquist – Exemplos e Casos Típicos
Nos slides a seguir iremos analisar vários casos específicos de desenho do diagrama de Nyquist seguidos de exemplos de aplicação
Em todas as situações, a implementação é feita pelo Matlab
Os exercícios não provém do livro texto de Norman Nise

## Slide 497: Diagramas de Nyquist – Caso 2
 Caso 2:

Exemplo Matlab:
f2=tf(1,[1 2]);%GH=1/(s+2) figure;nyquist(f2);

## Slide 498
 Caso 3:

Exemplo Matlab:
f3=tf([1 2],1); %GH=s+2 figure;nyquist(f2);
Diagramas de Nyquist – Caso 3

## Slide 499
 Caso 4:

Exemplo Matlab:
f4=tf(1,[1 0]); figure;nyquist(f4);
(Eixo imaginário negativo)
Diagramas de Nyquist – Caso 4

## Slide 500
 Caso 5:

Exemplo Matlab:
f5=tf(1,[1 0 0 0]); %n=3 figure;nyquist(f5);
Diagramas de Nyquist – Caso 5

## Slide 501
 Caso 5-b:

Exemplo Matlab:
f5b=tf([1 0],1); %n=-1 figure;nyquist(f5b);
n = – 1  G(s)H(s) = s
Eixo imaginário positivo
Diagramas de Nyquist – Caso 5

## Slide 502
 Caso 6:

Diagramas de Nyquist – Caso 6

## Slide 503
 Caso 6:

Exemplo Matlab:
wn2=2; wn=sqrt(2);
zeta = 0.5;
nf6=wn2;
df6=[1 2*zeta*wn wn2]; f6=tf(nf6,df6);
figure;nyquist(f6);
Diagramas de Nyquist – Caso 6

## Slide 504
Exemplo Matlab:
wn2=2; wn=sqrt(2);
zeta1 = 0.1; zeta2 = 0.3;
zeta3 = 0.5; zeta4 = 0.7;
zeta5 = 0.9; zeta6 = 1.0;
zeta7 = 1.2;
nf6b=wn2;
df61=[1 2*zeta1*wn wn2];
df62=[1 2*zeta2*wn wn2];
df63=[1 2*zeta3*wn wn2];
df64=[1 2*zeta4*wn wn2];
df65=[1 2*zeta5*wn wn2];
df66=[1 2*zeta6*wn wn2];
df67=[1 2*zeta7*wn wn2];
f61=tf(nf6b,df61);f62=tf(nf6b,df62);f63=tf(nf6b,df63);f64=tf(nf6b,df64);f65=tf(nf6b,df65);f66=tf(nf6b,df66);f67=tf(nf6b,df67);
figure;nyquist(f61,f62,f63,f64,f65,f66,f67);
Diagramas de Nyquist – Caso 6

## Slide 505
 Caso 7:

Exemplo Matlab:
wn2=2; wn=sqrt(2);
zeta1 =0.1; zeta2 =0.3; zeta3 =0.5; zeta4 =0.7; zeta5 =0.9; zeta6 =1.0;
zeta7 = 1.2;
nf71=[1/wn2 2*zeta1/wn 1];
nf72=[1/wn2 2*zeta2/wn 1];
nf73=[1/wn2 2*zeta3/wn 1];
nf74=[1/wn2 2*zeta4/wn 1]; nf75=[1/wn2 2*zeta5/wn 1];
nf76=[1/wn2 2*zeta6/wn 1];
nf77=[1/wn2 2*zeta7/wn 1];
Diagramas de Nyquist – Caso 7

## Slide 506
Exemplo Matlab (continuação):
f71=tf(nf71,1);f72=tf(nf72,1); f73=tf(nf73,1);f74=tf(nf74,1); f75=tf(nf75,1);f76=tf(nf76,1); f77=tf(nf77,1); figure;nyquist(f71,f72,f73,f74,f75,f76,f77);
Diagramas de Nyquist – Caso 7

## Slide 507
Exemplo 1: Trace o diagrama de Nyquist da função:
Sistema do tipo 0
Diagramas de Nyquist – Exemplo 1

## Slide 508
Exemplo 1: No Matlab, para K = 20:
Exemplo Matlab:
K=20;
numex1=K; denex1=[2 1];
fex1=tf(numex1,denex1);
figure;nyquist(fex1);
Diagramas de Nyquist – Exemplo 2

## Slide 509
Exemplo 2: Trace o diagrama de Nyquist para:
Sistema do tipo 1
Diagramas de Nyquist – Exemplo 2

## Slide 510
Exemplo 2: (continuação)
Sistema do tipo 1
Diagramas de Nyquist – Exemplo 2

## Slide 511
Exemplo 2: (continuação)
Exemplo Matlab:
numex2=10;
denex2=conv([1 0],[4 1]);
fex2=tf(numex2,denex2);
figure;nyquist(fex2);
Diagramas de Nyquist – Exemplo 2

## Slide 512
Exemplo 3: Trace o diagrama de Nyquist para:
Sistema do tipo 1
Diagramas de Nyquist – Exemplo 3
Notes: C:\Meus documentos\UnB\disciplinas-01-2004\links\curso-AME455-ControlSystemDesign-Spring2004\L17.pdf ; L18.pdf ; e vide ENEL 441, Lectures 27 a 30.

## Slide 513
Exemplo 3: (continuação)
Diagramas de Nyquist – Exemplo 3
Notes: C:\Meus documentos\UnB\disciplinas-01-2004\links\curso-AME455-ControlSystemDesign-Spring2004\L17.pdf ; L18.pdf ; e vide ENEL 441, Lectures 27 a 30.

## Slide 514: Sistemas de Controle
Técnicas de Resposta em Frequencia
Análise de Estabilidade
Problemas de Diagramas de Bode, Nyquist

## Slide 515: O critério de estabilidade para o diagrama de Nyquist é baseado :
No número de giros em torno de -1 que o diagrama descreve e …
… na equação Z = P – N onde
  Z,os zeros de 1+GH são os pólos de T (malha fechada)
  P,os pólos de GH, conhecidos e constantes
  N, número de giros ao redor de -1,dado pelo mapeamento GH, quando descrevemos um contorno completo no semi-plano direito
Desejamos agora determinar como varia o diagrama quando variar o ganho K na malha aberta

## Slide 516: Uma vez que K é um fator multiplicativo
Seu efeito no diagrama será o de amplia-lo ou reduzi-lo de maneira uniforme.
Suponha agora o sistema abaixo :
E seu diagrama de Nyquist associado :

## Slide 517: Uma vez que o fator K é multiplicativo
Podemos ou “ampliar” isto é multiplicar o diagrama por K ou …
… “reduzir” o ponto -1 multiplicando-o por 1/K …
… aproximando-o da origem!
Em outras palavras, mexemos no ponto de estabilidade, fazendo-o igual a -1/K, mantendo o diagrama de Nyquist estável!

## Slide 518: Um detalhe importante
Suponha o diagrama de Nyquist cruzando exatamente o ponto -1.
  Se isto ocorre, G(s)H(s) = -1 para algum s=jω
Mas G(s)H(s)+1=0 é a condição para existência do root-locus
  E a condição limite para a estabilidade do sistema é o valor de K do rootlocus quando ele ( o root-locus ) cruza o eixo dos Y, isto é quando s = jω, logo :
O ganho K que leva o o diagrama de Nyquist a cruzar o ponto -1 é o ganho limite p/a estabilidade do sistema.

## Slide 519: Resumindo os conceitos vistos até o momento :
Consideramos o ganho K = 1
Desenhamos o diagrama de Nyquist correspondente
Consideramos o ponto crítico igual a -1/K e ajustamos o mesmo de acordo com o ganho desejado
Vejamos no seguinte exemplo :

## Slide 520: Exemplo 10.4, Nise 10.4, pag.443
Analise a estabilidade do sistema abaixo através do diagrama de Nyquist

## Slide 521: Calculando a expressão analítica de GH para K=1
G(jω)H(jω) =
  G(s)H(s) = 1/[(s+1)*(s+3)*(s+10)]
  s = jω
  Parte real : (30-14w2)/(w6+110w4+1009w2+900)
  Parte imaginária : (w3-43w)/(w6+110w4+1009w2+900)
  Para que a parte imaginária seja 0 : w = 6,55
  Para w = 6,55 a parte real é -0,00175

## Slide 522: O diagrama de Nyquist é :
Chart: 
-0,00175

## Slide 523: Agora vejamos
Z = P-N
  P é 0
    Isto é, o número de pólos de GH no semi-plano direito é 0
  Logo para Z ser 0, N tem de ser 0 também
  Isto quer dizer que o ponto -1 tem de estar fora do diagrama de Nyquist
Para K=1, GH(0)= -0,00175
  Logo para K = 1/0,00175, GH(0)=-1
  E o diagrama incluirá -1 tornando o sistema instável
A faixa de ganho p/estabilidade será 1 a 572 e a frequencia de oscilação será 6,55 rad/s

## Slide 524: Cálculo via Matlab
G(s)=500/((s+10)(s+3)(s+1));
GH=tf([500],poly([-1 -3 -10]));nyquist(GH);
axis([-5 0 -2 2]);

## Slide 525: Considerando o ganho inicial de 500
… a margem de ganho será 1/0,877 = 1,1403x
ou em dbs => 1,14dbs

## Slide 526: 10-5, Nise, Avalie a faixa de ganho para a estabilidade do sistema abaixo :
GH tem 2 polos no s.p.d.
Z = P – N, para que Z=0
  N = 2 ( pois P = 2 )
O diagrama de Nyquist é apresentado no slide a seguir :

## Slide 527: Diagrama de Nyquist
Chart: 

## Slide 528: Calculando a expressão analítica de GH
Parte Real : (w4-71w2+120)/(w4+20w2+64)
Parte Imaginária : (154w-14w3)/(w4+20w2+64)
Neste caso a região de estabilidade começa quando o diagrama envolver o ponto -1, 2 vezes.
Calculando K :
  w para que a parte imaginária seja 0 => Raiz(154/14)
  Parte real quando w = raiz(154/14) => -1,33
O sistema será estável para K > 0,75 e a frequencia no cruzamento será 1,33 rad/s

## Slide 529: Cálculo via Matlab
GH=tf(poly([-3 -5]),poly([2 4])); nyquist(GH);
MG = 20*log(1.32/1)/log(10) = 2.4115

## Slide 530: Exemplo 10.7
Calcule a estabilidade para G(s)H(s) = 1/[(s2+2s+2)(s+2)]
Resolução
  Nenhum polo de GH no s.p.d., logo P = 0
  Z = P-N, logo para Z = 0, N deve ser 0
  Parte Real : (4-4w2)/(w6+4w4+4w2+16)
  Parte Imaginária : (w3-6w)/(w6+4w4+4w2+16)
  Parte Imaginária = 0 para w = Raiz(6)
  Para w = Raiz(6), Parte Real = -0,05
  K crítico = 20, sistema estável para K<20, w = raiz(6)

## Slide 531: Cálculo via Matlab
tf=([1],conv([1 2 2],[1 2])); nyquist(GH);
axis([-0.1 0 -0.25 0.25]);
Margem = 20log(1/0.0489)/log(10)=26.21dbs

## Slide 532: Margem de Ganho e Margem de Fase
Margem de Ganho é o quanto podemos aumentar o ganho e manter o sistema estável
Margem de Fase é o quanto a fase pode variar e ainda assim manter o sistema estável
Considere a figura a seguir :

## Slide 533: Critérios para a margem de ganho e de fase
Pela figura :
  A margem de ganho ocorre quando o ângulo do diagrama é igual a +/-180o
  A margem de fase ocorre quando o módulo é 1

## Slide 534: Margem para a estabilidade (exemplo)
Considere G(s) = (s2 + 10s + 24) / (s2 – 8s + 15).
O sistema possui um ganho K que pode ser variado de forma a modificar a resposta de malha fechada do sistema. No entanto, o sistema só será estável para um certo intervalo de valores de K. Como determinar este intervalo de valores de ganho para os quais o sistema em malha fechada é estável?
Primeiro passo: determinar o número (P) de pólos de malha aberta no SPD  raízes de s2 – 8s + 15 : roots([1 -8 15])  s1 = 5, s2 = 3.
Portanto, para que o sistema seja estável, é necessário que haja dois envolvimentos anti-horários de –1 pelo diagrama de Nyquist (N = – 2)  Z = P + N = 2 – 2 = 0.
Se o número de envolvimentos for menor do que 2 ou se não forem no sentido anti-horário, o sistema será instável.

## Slide 535: Margem para a estabilidade (cont.)
nyquist([ 1 10 24], [ 1 -8 15])
E se o ganho for aumentado para K = 20?
nyquist(20*[ 1 10 24], [ 1 -8 15])
O diagrama expandiu. Assim, sabemos que, aumentando o valor de K, o sistema permanecerá estável (o diagrama irá se expandir ainda mais).
E se diminuir o ganho K?
Há 2 envolvimentos anti-horários de –1. Portanto, o sistema é estável para K = 1.

## Slide 536: Margem para a estabilidade (cont.)
K = 0.5  nyquist(0.5*[ 1 10 24], [ 1 -8 15])
O sistema agora é instável (N =0  Z = P + N = 2  há dois pólos no SPD).
Para determinar estes pólos de malha fechada:
[num,den]=cloop(0.5*[ 1 10 24],[ 1 -8 15]);
polos=roots(den);  polos = 1.0000+4.1231i;1.0000-4.1231i
ou sistema=feedback(tf(0.5*[ 1 10 24],[ 1 -8 15]),1)
Transfer function:
0.5 s^2 + 5 s + 12
------------------
1.5 s^2 - 3 s + 27
Pode-se verificar, por tentativa e erro, que o sistema ficará instável para ganhos menores do que 0.8. Veja: http://www.engin.umich.edu/group/ctm/freq/exa1.sol.html

## Slide 537: Margem de Ganho
Definimos, anteriormente, a margem de ganho como a variação do ganho de malha aberta necessária, na freqüência relativa à fase de –180o , para levar o sistema a 0dB (e, portanto, para tornar o sistema instável).
Considere o sistema com função de malha aberta:
Pólos de G(s)H(s): todos no SPE do plano-s (determinação direta, aplicação do critério de Routh-Hurwits etc)  P = 0.
Assim, se não houver nenhum envolvimento do ponto –1 pelo diagrama de Nyquist de G(s)H(s) (N = 0), não haverá nenhum zero da equação característica (pólo de malha fechada) no SPD do plano-s (Z = N – P = 0).
Nestas condições, de quanto pode ser aumentado o ganho K sem que o sistema fique instável?

## Slide 538: Margem de Ganho
O sistema em malha aberta representado por este diagrama ficará instável em malha fechada se o ganho for aumentado além de um determinado valor limite.
O intervalo do eixo real negativo entre –1/a (definido como o ponto em que ocorre a fase de –180o, isto é, em que o diagrama cruza o eixo real negativo) e –1 representa o aumento no ganho que pode ser tolerado antes da instabilidade em malha fechada.
Assim, se o ganho for igual a a, o diagrama passará pelo ponto –1.

## Slide 539: Margem de Ganho
Portanto, neste caso, a margem de ganho = a unidades. Em dB: MG = 20log10(a).
Retornando ao exemplo anterior:
nyquist (50, [1 9 30 40 ])
Portanto, para determinar a margem de ganho, é necessário determinar o ponto em que a fase é 180o.
Observe que, quando a fase for de  180o, a parte imaginária de G(jw)H(jw) é nula (só há parte real). Como o numerado já é real, examinemos o denominador.

## Slide 540: Margem de Ganho
w=0; polyval(50,j*w)/polyval([1 9 30 40],j*w)
ans =
1.2500 (Não é o ponto que estamos procurando. Por que?)
w=sqrt(30); polyval(50,j*w)/polyval([1 9 30 40],j*w)
ans =
-0.2174 (Este é o ponto que estamos procurando).
(Observe a parte imaginária nula.)
Ao substituir s = jw, os únicos termos no denominador que vão possuir parte imaginária serão os de potências ímpares de s.
Assim, para que G(jw)H(jw) seja real, deve-se ter: – jw3 + 30jw = 0
 w = 0 ou w = 30.
Basta agora encontrar o valor de G(jw)H(jw) nesta freqüência.
No Matlab: polyval(50,j*w)/polyval([1 9 30 40],j*w)

## Slide 541: Margem de Ganho
Como podemos, a partir deste valor, determinar a MG do sistema?
Definimos anteriormente que o ganho no ponto de 180o de fase era –1/a :
– 1/a = – 0,2174  a = 4,6
 em dB: MG = 20log10(a) = 20log10(4,6) = 13,26
Vamos testar este valor de ganho:
a = 4.6; nyquist(a*50,[1 9 30 40])
Veja: http://www.engin.umich.edu/group/ctm/freq/exa2.sol.html

## Slide 542: Margem de Fase
Definimos anteriormente a margem de fase (MF) como a variação da fase necessária, na freqüência relativa à magnitude unitária (ou 0dB), para levar o sistema a –180o (e, portanto, para tornar o sistema instável).
  A margem de fase também mede a tolerância do sistema a atrasos no tempo. Se houver um atraso maior do que 180/wc_fase na malha (onde wc_fase é a freqüência em que a fase do sistema é –180o), o sistema ficará instável em malha fechada.
  O atraso no tempo pode ser representado como um bloco extra na malha direta do sistema, que acrescenta fase ao sistema mas não tem efeito no ganho. Ou seja, o atraso no tempo pode ser representado como um bloco com magnitude 1 e fase tatraso (em rd/s) .

## Slide 543: Margem de Fase
Sabemos que, se o diagrama de Nyquist de malha aberta do sistema envolve o ponto –1 + j0, o sistema em malha fechada será instável.
Se o diagrama for deslocado de theta graus, ele irá passar pelo ponto –1 no eixo real negativo, tornando o sistema marginalmente estável em malha fechada.
Portanto, o ângulo necessário para tornar o sistema marginalmente estável em malha fechada é chamado de margem de fase (medida em graus).
Para determinar o ponto correspondente à MF, traça-se um círculo centrado na origem com raio unitário, determina-se o ponto no diagrama de Nyquist com magnitude 1 (ganho de 0dB) e mede-se o deslocamento de fase necessário para que este ponto esteja em um ângulo de 180o.

## Slide 544: Exercícios
Para testar o seu entendimento.
1) Qual G(s)H(s) implica em sistemas de malha fechada estáveis? Justifique sua resposta.

## Slide 545: Exercícios
2) Para cada um dos cinco pontos indicados nos diagramas de Bode, determine os pontos correspondentes no diagrama de Nyquist? Explique sua resposta.

## Slide 546: Exercícios
3) Qual diagrama de Nyquist possui a maior margem de ganho? Explique a sua resposta.

## Slide 547: Exemplo 10.8 Nise, pag.452
Determinar a margem de ganho e de fase para o sistema do exemplo anterior se K = 6
  Diagrama de Nyquist para K = 6 no slide a seguir, calculado diretamente a partir do VisSim

## Slide 548: Diagrama de Nyquist (Resolução Gráfica)
Margem de Fase
Margem de Ganho
Circulo Unitário

## Slide 549: Resolução Algébrica (via wxMaxima )
Parte Real : 6*(4-4w2)/(w6+4w4+4w2+16)
Parte Imaginária : 6*(w3-6w)/(w6+4w4+4w2+16)
Parte Imaginária = 0 para w = Raiz(6)
  Parte Real para w = Raiz(6) -> -0,3
  Margem de ganho = 1/0,3 = 3,33 vezes ou ( em db )
  Margem de ganho = 20log(3,33) = 10,45db
Cont.

## Slide 550: Resolução algébrica ( continuação )
ω para |G(jω)H(jω)| = 1
  Emitir no Máxima os comandos :
    s:w*%i; gs:6/((s^2+2*s+2)*(s+2));gs:rectform(gs);
    gs:ratsimp(gs);gs:rectform(gs);expr:abs(gs);
    expr:expr^2;expr:expand(expr);expr:ratsimp(expr);
    realroots(num(expr)=denom(expr),w);
  ω = 1,253 rad/s
  GH(j1,253) = 1<-112o ou 1<248o
  Logo para se atingir 180o é necessário diminuir θ de 67,7o a qual é a margem de fase!

## Slide 551: Resolução via Matlab
GH = tf([1],conv([1 2 2],[1 2]));
[Mg,Mf,wg,wf]=margin(6*GH);
Mg = 3.3341 -> Mg(db)=20log(3.3341)/log(10)
Mg(db)=10.46db
Mf = 67.71, wg = 2.45, wf = 1.25

## Slide 552
Exemplo 10.8 – RESOLUÇÃO VIA PROGRAMAÇÃO NO MATLAB pág. 452
Determinando as margens de ganho e fase
Determinar a margem de ganho e fase para o sistema abaixo se K = 6.
'(cap10p3) Exemplo 10.8'
clf
numg=6;
deng=conv([1 2],[1 2 2]);
'G(s)'
G=tf(numg,deng)
grid on
nyquist(G)
title('Resposta de Frequência a Malha Aberta')
[Gm,Pm,Wcg,Wcp]=margin(G);
'Margem de Ganho (dB)'
'Margem de Fase (graus)'
'frequência de 180 graus (rad/s)'
'frequência de 0dB (rad/s)'
margens=[20*log10(Gm),Pm,Wcg,Wcp];
% Exibe título
% Apaga gráficos existentes na tela
% Define o numerador de G(s)
% Define o denominador de G(s)
% Exibe título
% Cria e mostra G(s)
% Ativa a grade para o gráfico de Nyquist
% Constrói um gráfico de Nyquist
% Adiciona uma legenda ao gráfico de Nyquist
% Obtém as margens de ganho e fase e as frequências correspondentes
% Exibe título
% Exibe título
% Exibe título
% Exibe título
% Exibe os dados de margens
G(jω)H(jω) = 6/[(s2+2s+2)(s+2)] |s → Jω
= 6[4(1 – ω2) – jω(6 – ω2)] / 16(1 – ω2)2 + ω2(6 - ω2) 2

## Slide 554: Margem de Ganho e Margem de Fase via Gráficos de Bode
Pela definição :
  Margem de Ganho : Ganho quando a fase é 180o
  Margem de Fase : Fase quando o ganho é 1 ou em db , quando o ganho é 0 db

## Slide 555: Critério de estabilidade de Bode
K em dB
Margem de fase
Pelo diagrama de Bode de G(jw)H(jw), pode-se analisar a estabilidade relativa de um sistema.
Um sistema será estável se tiver MF e MG positivos.
Em outras palavras, o ganho em dB do sistema deve ser < 0 quando o ângulo de fase for –180o, e a fase do sistema deve ser > –180o quando o ganho em dB for 0.
Fonte da figura: http://www.mech.soton.ac.uk/smv/me204/Lecture17/lecture17.ppt
Notes: Vide: http://www.mech.soton.ac.uk/smv/me204/Lecture17/lecture17.ppt

## Slide 556: Critério de estabilidade de Bode
Neste exemplo, o sistema em malha fechada com realimentação unitária negativa é instável
(por que?).

## Slide 557
Critério de estabilidade de Bode
Considere um processo com função de transferência Gp(s). Se for utilizado um controle proporcional, determine a estabilidade em malha fechada para 3 valores de Kc: 1, 4 e 20.
Observe que o gráfico da fase é o mesmo para os três casos (por que?).
K
C
MG(dB)
Estável?
1
+12
Sim
4
0
Condicionalm.estável
20
-14
Não

## Slide 558
Exemplo 10.9 – RESOLUÇÃO VIA PROGRAMAÇÃO NO MATLAB pág. 453
Faixa de valores de ganho para estabilidade por intermédio dos gráficos de Bode
Use o gráfico de Bode para determinar a faixa de valores de K para a qual o sistema com retroação unitária mostrado na Fig. 10.10 é estável. Seja G(s) = K / [(s+2)(s+4)(s+5)].
G(s)
R(s)
+
-
C(s)
'(cap10p4) Exemplo 10.9'
numg=1;
deng=poly([-2 -4 -5]);
'G(s)'
G=tf(numg,deng)
[Gm,Pm,Wcg,Wcp]=margin(G);
K=Gm
% Exibe título
% Define o numerador de G(s)
% Define o denominador de G(s)
% Exibe título
% Cria e mostra G(s)
% Obtém as margens de ganho e fase e as freqüências correspondentes
% Mostra o valor de K para estabilidade
Fig. 10.10

## Slide 559: Exemplos de Aplicação – Análise de Estabilidade – Bode & Nyquist
A seguir serão apresentados um conjunto de exemplos de aplicação da análise de estabilidade baseada nos diagramas de Bode e Nyquist
Os exercícios não foram retirados do livro texto de Norman Nise.Todas os exemplos são resolvidos via Matlab.
Alguns gráficos do diagrama de Nyquist irão diferir dos apresentados no Matlab, pois é utilizada uma rotina desenvolvida por Ogata, para gráficos com polos no eixo y (imaginários)

## Slide 560
Diagramas de Nyquist – Estabilidade
FONTE: http://www.enel.ucalgary.ca/People/Westwick/Courses/ENEL441/index.html - Lectures 27 a 29.
Exemplo 1: Analise a estabilidade do sistema G(s) = 1/(s+2) pelo critério da estabilidade de Nyquist.
Diagrama de Nyquist:

## Slide 561
Diagramas de Nyquist – Estabilidade
FONTE: http://www.enel.ucalgary.ca/People/Westwick/Courses/ENEL441/index.html - Lectures 27 a 29.
Exemplo 1: (continuação – análise da a estabilidade do sistema G(s) = 1/(s+2) pelo critério da estabilidade de Nyquist).
Diagrama de Nyquist:
Exemplo Matlab:
numex1=1; denex1=[1 2]; fex1=tf(numex1,denex1); figure;nyquist(fex1);

## Slide 562
Diagramas de Nyquist – Estabilidade
O ponto – 1 + j0 não é envolvido pelo diagrama de Nyquist.
Z = N + P = 0 + 0 = 0.
K G(s) : estável para qualquer valor de K (root locus)
K G(s) : modifica a magnitude de G(s), mas não sua fase  um aumento de K aumenta o tamanho do círculo do diagrama de Nyquist, mas este continuará passando por 0 + j0 (quando w )
Portanto, o ponto –1+j0 nunca será envolvido, e o sistema é estável K.

## Slide 563
Diagramas de Nyquist – Estabilidade
FONTE: Ogata, exemplo 8.14, 4a edição.
Exemplo 2: Considere um sistema em malha fechada cuja função de transferência de malha aberta é dada por G(s)H(s) a seguir. Examine a estabilidade do sistema.

## Slide 564
Diagramas de Nyquist – Estabilidade
Exemplo 2: (continuação)
Exemplo Matlab:
K=10; T1=2; T2=5; numex2=K; denex2=conv([T1 1],[T2 1]); fex2=tf(numex2,denex2); figure;nyquist(fex2);
O ponto – 1 + j0 não é envolvido pelo diagrama de Nyquist (N = 0).
G(s)H(s) não tem nenhum pólo no SPD do plano-s (P = 0).
Z = N + P = 0 + 0 = 0.
 Este sistema é estável para quaisquer valores positivos de K, T1 e T2 .

## Slide 565
Diagramas de Nyquist – Estabilidade
FONTE: Ogata, exemplo 8.15, 4a edição.
Exemplo 3: Considere um sistema em malha fechada cuja função de transferência de malha aberta é dada por G(s)H(s) a seguir. Examine a estabilidade do sistema para dois casos: (1) o ganho K é pequeno; (2) o ganho K é grande.

## Slide 566
Diagramas de Nyquist – Estabilidade
FONTE: Ogata, exemplo 8.15, 4a edição.
Exemplo Matlab: (K pequeno)
K=0.1; T1=2; T2=5; numex3=K; denex3=conv([1 0],conv([T1 1],[T2 1])); fex3=tf(numex3,denex3); figure;nyquist(fex3);
O ponto – 1 + j0 não é envolvido pelo diagrama de Nyquist (N = 0).
G(s)H(s) não tem nenhum pólo no SPD do plano-s (P = 0).
Z = N + P = 0 + 0 = 0  sistema estável para pequenos valores de K.

## Slide 567
Diagramas de Nyquist – Estabilidade
FONTE: Ogata, exemplo 8.15, 4a edição.
Exemplo Matlab: (K grande)
K=100; T1=2; T2=5; numex3d=K; denex3d=conv([1 0],conv([T1 1],[T2 1])); fex3d=tf(numex3d,denex3d); figure;nyquist(fex3d);
O ponto – 1 + j0 é envolvido 2 vezes no sentido horário pelo diagrama de Nyquist (N = 2).
G(s)H(s) não tem nenhum pólo no SPD do plano-s (P = 0).
 Z = N + P = 2 + 0 = 2.
 Este sistema possui 2 pólos de malha fechada no SPD do plano-s, e o sistema é instável para valores grandes de K.
 figure;nyquist1b(numex3d,denex3d);

## Slide 568
Diagramas de Nyquist – Estabilidade
FONTE: Ogata, exemplo 8.16, 4a edição.
Exemplo 4: A estabilidade de um sistema de malha fechada com a função de transferência de malha aberta a seguir depende dos valores relativos de T1 e T2. Construa os diagramas de Nyquist e determine a estabilidade do sistema. ( caso a: T1 < T2; caso b: T1 = T2; caso c: T1 > T2).

## Slide 569
Diagramas de Nyquist – Estabilidade
FONTE: Ogata, exemplo 8.16, 4a edição.
Exemplo 4: caso a: T1 < T2 .
K=1; T1=2; T2=10; numex4=K*[T2 1]; denex4=conv([1 0],conv([1 0],[T1 1])); fex4=tf(numex4,denex4); figure;nyquist(fex4);
figure;nyquist1b(numex4,denex4);

## Slide 570
Diagramas de Nyquist – Estabilidade
FONTE: Ogata, exemplo 8.16, 4a edição.
Exemplo 4: caso a: T1 < T2 .
figure; bode=tf(numex4,denex4);
O ponto – 1 + j0 não é envolvido pelo diagrama de Nyquist (N = 0).
G(s)H(s) não tem nenhum pólo no SPD do plano-s (P = 0).
 Z = N + P = 0 + 0 = 2.
 O sistema é estável para T1 < T2.

## Slide 571
Diagramas de Nyquist – Estabilidade
FONTE: Ogata, exemplo 8.16, 4a edição.
Exemplo 4: caso b: T1 = T2 .
K=1; T1=10; T2=10; numex4b=K*[T2 1]; denex4b=conv([1 0],conv([1 0],[T1 1])); fex4b=tf(numex4b,denex4b); figure;nyquist(fex4b);
OU:
K=1; T1=10; T2=10; numex4b=K;
denex4b=conv([1 0],[1 0]); fex4b = tf(numex4b,denex4b); ltiview(‘nyquist',fex4b);

## Slide 572
Diagramas de Nyquist – Estabilidade
FONTE: Ogata, exemplo 8.16, 4a edição.
Exemplo 4: caso b: T1 = T2 .
K=1; T1=10; T2=10; numex4b=K; denex4b=conv([1 0],[1 0]); fex4b = tf(numex4b,denex4b); figure; nyquist1b(numex4b,denex4b); %Já efetue antes o cancelamento
p = [0 ; 0]
P = 0 %P = number of Open loop poles in rhp
N = 0 %N = number of anti-clockwise encirclements
Z = 0 %Z = number of closed loop poles in rhp

## Slide 573
Diagramas de Nyquist – Estabilidade
FONTE: Ogata, exemplo 8.16, 4a edição.
Exemplo 4: caso b: T1 = T2 .
K=1; T1=10; T2=10; numex4b=K; denex4b=conv([1 0],[1 0]); fex4b = tf(numex4b,denex4b); ltiview('bode',fex4b);
O diagrama de Nyquist passa por cima do ponto –1 + j0 (mas não o envolve): (N = 0).
G(s)H(s) não tem nenhum pólo no SPD do plano-s (P = 0).
 Z = N + P = 0 + 0 = 0.
 O sistema é marginalmente estável para T1 = T2.

## Slide 574
Diagramas de Nyquist – Estabilidade
FONTE: Ogata, exemplo 8.16, 4a edição.
Exemplo 4: caso c: T1 > T2 .
K=1; T1=10; T2=2; numex4c=K*[T2 1]; denex4c=conv([1 0],conv([1 0],[T1 1])); fex4c=tf(numex4c,denex4c); figure;nyquist(fex4c);
OU:
ltiview(‘nyquist’,fex4c);

## Slide 575
Diagramas de Nyquist – Estabilidade
FONTE: Ogata, exemplo 8.16, 4a edição.
Exemplo 4: caso c: T1 > T2 .
K=1; T1=10; T2=2; numex4c=K*[T2 1]; denex4c=conv([1 0],conv([1 0],[T1 1])); fex4c=tf(numex4c,denex4c); figure; nyquist1b(numex4c,denex4c);
p = [0 ; 0; -0.1000]
P = 0 %P = number of Open loop poles in rhp
N = -2 %N = number of anti-clockwise encirclements
Z = 2 %Z = number of closed loop poles in rhp  Sistema instável.

## Slide 576
Diagramas de Nyquist – Estabilidade
FONTE: Ogata, exemplo 8.16, 4a edição.
Exemplo 4: caso c: T1 > T2 .
K=1; T1=10; T2=2; numex4c=K*[T2 1]; denex4c=conv([1 0],conv([1 0],[T1 1])); fex4c=tf(numex4c,denex4c); ltiview('bode',fex4c);

## Slide 577
Diagramas de Nyquist – Estabilidade
FONTE: Ogata, exemplo 8.16, 4a edição.
Exemplo 4: caso c: T1 > T2 .
K=1; T1=10; T2=2; numex4c=K*[T2 1]; denex4c=conv([1 0],conv([1 0],[T1 1])); fex4c=tf(numex4c,denex4c); ltiview('bode',fex4c);

## Slide 578
Diagramas de Nyquist – Estabilidade
FONTE: Ogata, exemplo 8.17, 4a edição.
Exemplo 5: Considere um sistema em malha fechada cuja função de transferência de malha aberta é dada por G(s)H(s) a seguir. Determine a estabilidade do sistema.
Notes: w=0.0005; polos=polyval(denex5,j*w), magpolo=abs(polos), fasepolo = phase(polos),
zeros=polyval(numex5,j*w),
magnitG=abs(zeros/polos), faseG=phase(zeros/polos) %fase em radianos
w=0.0000001; polos=polyval(denex5,j*w), magpolo=abs(polos), fasepolo = phase(polos),
zeros=polyval(numex5,j*w),
magnitG=abs(zeros/polos), faseG=phase(zeros/polos), faseGgraus=faseG*180/pi %fase em radianos

## Slide 579
Diagramas de Nyquist – Estabilidade
FONTE: Ogata, exemplo 8.17, 4a edição.
Exemplo 5: (continuação)
K=1; T=5; numex5=K; denex5=conv([1 0],[T -1]); fex5=tf(numex5,denex5); figure;nyquist(fex5);

## Slide 580
Diagramas de Nyquist – Estabilidade
K=1; T=5; numex5=K; denex5=conv([1 0],[T -1]);
figure; nyquist1b(numex5,denex5); lnyquist1b(numex5,denex5);
P = 1 %P = number of Open loop poles in rhp
N = -1 %N = number of anti-clockwise encirclements
Z = 2 %Z = number of closed loop poles in rhp  Sistema instável K.

## Slide 581
Diagramas de Nyquist – Estabilidade
FONTE: Ogata, exemplo 8.17, 4a edição.
Exemplo 5: (continuação)
figure; ltiview(‘bode’,fex5);
O ponto – 1 + j0 é envolvido uma vez pelo diagrama de Nyquist (N = 1  positivo no sentido horário).
G(s)H(s) tem um pólo no SPD do plano-s (P = 1).
 Z = N + P = +1 + 1 = 2.
 O sistema é instável.

## Slide 582
Diagramas de Nyquist – Estabilidade
FONTE: Ogata, exemplo 8.18, 4a edição.
Exemplo 6: Investigue a estabilidade de um sistema de malha fechada com a seguinte função de transferência de malha aberta:

## Slide 583
Diagramas de Nyquist – Estabilidade
FONTE: Ogata, exemplo 8.18, 4a edição.
Exemplo 6: (continuação)
K=10; numex6=K*[1 3]; denex6=conv([1 0],[1 -1]); fex6=tf(numex6,denex6); figure;nyquist(fex6);

## Slide 584
Diagramas de Nyquist – Estabilidade
K=10; numex6=K*[1 3]; denex6=conv([1 0],[1 -1]);
figure; nyquist1b(numex6,denex6); lnyquist1b(numex6,denex6);
p = [0 ; 1]
P = 1 %P = number of Open loop poles in rhp
N = 1 %N = number of anti-clockwise encirclements
Z = 0 %Z = number of closed loop poles in rhp  Sistema estável: K > 0.

## Slide 585
Diagramas de Nyquist – Estabilidade
FONTE: Ogata, exemplo 8.18, 4a edição.
Exemplo 6: (continuação)
figure; ltiview(‘bode’,fex6);
O ponto – 1 + j0 é envolvido uma vez pelo diagrama de Nyquist no sentido anti-horário (N = – 1).
G(s)H(s) tem um pólo no SPD do plano-s (P = 1): o sistema em malha aberta é instável.
 Z = N + P = – 1 + 1 = 0.
 O sistema em malha fechada é estável.

## Slide 586: Sistemas de Controle
Técnicas de Resposta em Frequencia
Resp.Transitória de T(s) x Resp. em Freq.de G(s)H(s)
Diagramas de Nichols

## Slide 587: Amortecimento x Resposta em Freq.
Seja T(s) = ωn2/(s2+2ζωn s+ωn2) em um sistema com realimentação unitária
Neste caso G(s) será igual a : ωn2/s(s+2ζωn )
M (magnitude do ganho), M = |T(jω)|
M = |T(jω)| =ωn2/Raiz[(ωn2-ω)2 + 4ζ2ωn2ω]
Vamos agora ( vide slide a seguir, comandos emitidos no wxMaxima ) calcular a derivada de M em relação a ω, iguala-la a 0, obtendo o valor de ω que produz o máximo de M

## Slide 588: Calculo ω para um máximo de M
Emitir no Maxima
  s : %i*w; Gs : wn^2/(s*(s+2*Ep*wn));
  Ts : ratsimp(Gs/(1+Gs)); M : radcan(abs(Ts));
  DM : diff(M,w); Num_DM : num(DM);
  solve(Num_DM=0,w); kill(all);
  wmax : sqrt(1-2*Ep^2)*wn;
  Mmax : wn^2/sqrt(wn^4+(4*Ep^2-2)*wmax^2*wn^2+wmax^4);
Como resposta obtemos :
  -%i/(2*sqrt(Ep-1)*Ep*sqrt(Ep+1))

## Slide 589: Calculo ω para um máximo de M (cont.)
Como resposta obtemos :
  -%i/(2*sqrt(Ep-1)*Ep*sqrt(Ep+1))
  Fazendo sqrt(Ep-1) = (1-Ep)*%i
  Simplificando os %i e tomando o módulo :
  Mp = 1/[2.ζ.(1-ζ2)1/2] para ωp = (1-2ζ2)1/2ωn;
  Observações :
    Normalmente ωp # ωn ou seja a frequência de pico é diferente da frequencia natural do circuito
    Para sistemas com amortecimento pequeno (ζ->0), ωp ~ ωn
    Perceba que pela expressão de ωp o pico só existe quando ζ>0,707, pois a partir deste valor 1-2ζ2 torna-se negativo

## Slide 590: Sistemas de segunda ordem - revisão
Função de transferência senoidal (de malha fechada):
FONTE: http://www.ame.arizona.edu/courses/ame455/L6.pdf

## Slide 591: Diagramas de Bode de malha fechada

## Slide 592: Diagramas de Bode de malha fechada
Em que freqüência ocorre o pico de ressonância, no diagrama de Bode de malha fechada?  Naquela em que o denominador é mínimo.

## Slide 593: Banda Passante x Velocidade de Resposta no Domínio do Tempo
Banda Passante ou ωBw :
  Faixa de freqüência que vai de 0 rad/s até a frequência que sofre uma atenuação de 3db ou 1/√2 vezes
  ωBW = ωn [(1-2.ζ2)+(4ζ4-4ζ2+2)1/2]1/2
    Banda passante em função da freqüência natural e do amortecimento
  ωBW = [4/(Tsζ)].[(1-2.ζ2)+(4ζ4-4ζ2+2)1/2]1/2
    Banda passante em função do tempo de assentamento e do amortecimento
  ωBW = [π/(Tp(1-ζ2)1/2].[(1-2.ζ2)+(4ζ4-4ζ2+2)1/2]1/2
    Banda passante em função do tempo de pico e do amortecimento

## Slide 594: Calculo da Banda Passante(via Maxima)
T(s)=ωn2/(s2+2ζωns+ωn2)
Modulo de T(s=ωj) em ω=0 -> 1
Banda Passante : ω para T(s=ωj)=(1/√2).T(0)
  Isto é ω para M = |T(s= ωj)| = (1/√2)
  Faça :
    s:%i*w; ts : Wn^2/(s^2+2*Ep*Wn*s+Wn^2);
    M : abs(ts); solve(M=1/sqrt(2),w)
    w=sqrt(sqrt(2)*sqrt(2*Ep^4-2*Ep^2+1)-2*Ep^2+1)*Wn
    w= √[√(4Ep4-4Ep2+2)+1-2Ep2]ωn

## Slide 595: Relação entre Respostas de Freqüência a Malha Aberta e a Malha Fechada
Circulos de Ganho Constante ou M constantes

## Slide 596: Circulos de M constante – derivação da expressão

## Slide 597: Circulos de M constante – derivação da expressão (cont.)

## Slide 598: Relação entre Respostas de Freqüência a Malha Aberta e a Malha Fechada
Circulos de Ganho Constante ou M constantes
Equação de um círculo de raio
E centro em
Onde M é um ganho constante em frequência

## Slide 599: Círculos M constantes

## Slide 600: Relação entre Respostas de Freqüência a Malha Aberta e a Malha Fechada
Circulos de Fase Constante ou N constantes

## Slide 601: Circulos de N constante – derivação da expressão (cont.)
T(s) = G(s)/[1+G(s)] = (P+jQ)/(1+P+jQ)
Φ = atan[Q/P]-atan[Q/(1+P)]
N = tan Φ
Emir no máxima :
  N : tan(atan(Q/P)-atan(Q/(1+P)))
  ratsimp(trigexpand(N))
N = Q/(P2+P+Q2)

## Slide 602: Por processo similar ao anterior

## Slide 603: Relação entre Respostas de Freqüência a Malha Aberta e a Malha Fechada
Circulos de Fase Constante ou N constantes
Equação de um círculo de raio
E centro em
Onde N é uma fase constante em frequência

## Slide 604: Circulos N constantes

## Slide 605: Resposta de Frequencia da Malha Fechada a Partir da Malha Aberta
Nise, Exemplo 10.11
  Determine a resposta em frequencia a malha fechada, do sistema com retroação unitária e resposta em frequencia a malha aberta dada por :
  G(s)=50/[s(s+3)(s+6)]
Solução :
  Primeiro calcule o diagrama de Nyquist para a função G(s)
  Em seguida sobreponha o mesmo aos circulos M e N constante
  A resposta em malha fechada é dada pelo cruzamento do diagrama de Nyquist com os círculos M e N

## Slide 606: Nise, exemplo 10.11 – Nyquist sobreposto aos círculos M e N constante

## Slide 607: Nyse, exemplo 10.11 – Diagrama de Resposta em Malha Fechada

## Slide 608
Exemplo 10.11 – RESOLUÇÃO VIA PROGRAMAÇÃO NO MATLAB pág. 453
Resposta de frequência a malha fechada a partir da resposta de freqüência a malha aberta
Determine a resposta de freqüência a malha fechada do sistema com retroação unitária mostrado na Fig. 10.10, onde G(s) = 50 / [s(s+3)(s+6)], usando os círculos M constantes, os círculos N constantes e a curva de resposta em freqüência polar a malha aberta.
G(s)
R(s)
+
-
C(s)
Fig. 10.10
'(cap10p5) Exemplo 10.11'
clf
numg=50;
deng=poly([0 -3 -6]);
'G(s)'
G=tf(numg,deng)
'T(s)'
T=feedback(G,1)
grid on
bode(T)
title('Resposta de Frequência a Malha Fechada')
pause
nyquist(T)
title('Resposta de Frequência a Malha Fechada')
% Exibe título
% Apaga gráficos existentes na tela
% Define o numerador de G(s)
% Define o denominador de G(s)
% Exibe título
% Cria e mostra G(s)
% Exibe título
% Obtém e mostra a função de transferência a malha fechada
% Ativa a grade para os gráficos
% Constrói um gráfico de Bode
% Adiciona uma legenda ao gráfico de Bode
% Constrói um gráfico de Nyquist
% Adiciona uma legenda ao gráfico de Nyquist

## Slide 611: Diagrama de Nichols
Para manter a padronização com os diagramas de Bode os quais são gráficos …
  … do ganho em dB e …
  … da fase em graus …
  … a partir da frequência em rad/s, …
  … os círculos M e N constantes são traçados nesta escala ao invés da escala do diagrama de Nyquist …
  … a qual é Re x Im para uma frequência em rad/s …
  … quando o diagrama de Nyquist é traçado em dB x Graus e sobreposto a círculos M e N constantes nestas escalas…
  …da-se o nome a tal gráfico de Diagrama de Nichols

## Slide 612: Ultrapassagem Percentual e Pico da Resposta em Frequencia
Lembrar que Mmax=1/[2ζ√(1-ζ2)]
Podemos a partir da fórmula acima montar a equação : -ζ4 +ζ2 -1/(4Mmax2)=0 a qual permitirá o cálculo do amortecimento a partir do pico de resposta em frequência
Uma vez tendo o amortecimento, a ultrapassagem percentual pode ser obtida pela aplicação da fórmula correspondente

## Slide 613: Margem de Fase e Amortecimento
Margem de fase é a fase ( i.e. argumento ) de G(s) quando |G(s=jω)|=1
  Atente que trabalhamos neste caso com a função de MALHA ABERTA
G(s) = ωn2 /[s(s+2ζωn)]
|G(jω)|=1 -> ω = √[√(4ζ4+1)-2ζ2]ωn
A relação é dada por :

## Slide 614: Erros de Estado Estacionário
Em um sistema tipo 0, GH(0)db=20logKp
  Lembrar que e(∞)=1/[1+Kp], Kp =GH(0)
Em um sistema tipo 1 (um pólo na origem), Kv é o cruzamento da reta de -20db/década com a linha de 0db
  Lembrar que e(∞) = 1/Kv, Kv=sGH(0)
Em um sistema tipo 2 ( dois pólos na origem), o cruzamento da reta de -40db/década com a linha de 0db fornece √Ka
  Lembrar que e(∞) = 1/Ka, Ka=s2GH(0)

## Slide 615
Resumo : Especificação de desempenho transitório em termos do diagrama de Bode
Fonte: Ogata e http://www.mech.soton.ac.uk/smv/me204/Lecture17/lecture17.ppt
Margem de ganho MG e margem de fase MF  intervalos aceitáveis :
A aproximação linear se aplica apenas para valores de  no intervalo 0    0,6. Valores aceitáveis para a taxa de amortecimento  : 0,3    0,7  Portanto: 30o  MF  65o.
 Relação entre MF e z

## Slide 616
Resumo : Especificação de desempenho transitório em termos do diagrama de Bode

## Slide 617
Observações
A aplicabilidade da correlação resposta-em-frequência x resposta-transitória existente para o sistema de segunda ordem padrão para sistemas de maior ordem depende da presença de um par dominante de pólos complexos conjugados de malha-fechada nestes últimos sistemas.
Se a resposta em freqüência de um sistema de maior ordem é dominada por um par de pólos complexos conjugados de malha-fechada, a correlação resposta-em-freqüência-resposta-transitória existente para o sistema de segunda ordem pode ser estendida para um sistema de maior ordem.
Para sistemas de maior ordem, são disponíveis técnicas matemáticas para a obtenção da correlação exata, porém são muito trabalhosas e de pequeno valor prático.

## Slide 618: Sistemas com Retardo
Neste caso é um atraso colocado propositalmente na malha.
NÃO É o atraso decorrente do tempo de resposta natural do circuito.
A modelagem em Matlab de um problema exemplo é feita no slide a seguir

## Slide 619
Exemplo 10.15 pág. 471
Gráficos de resposta de freqüência de um sistema retardo
Traçar a resposta de freqüência para o sistema G(s) = K / [s(s+3)(s+10)] com um retardo de 1s. Use o diagrama de Bode.
'(cap10p7) Exemplo 10.15'
clf
hold off
numg=1;
deng=poly([0 -1 -10]);
'G(s)'
G=tf(numg,deng)
w=0.01:0.1:10;
[magg,faseg]=bode(G,w);
[nund,dend]=pade(1,6);
Gd=tf(nund,dend);
[magd,fased]=bode(Gd,w);
Ge=Gd*G;
[mage,phasee]=bode(Ge,w)
subplot(2,1,1)
semilogx(w,20*log10(mage(:,:)))
grid on
axis([0.01,10,-80,20]);
title('Magnitude da Resposta com Retardo')
xlabel('Frequência (rad/s)')
xlabel('20log M')
subplot(2,1,2)
semilogx(w,faseg(:,:),w,fased(:,:),w,phasee(:,:))
grid on
axis([0.01,10,-900,0]);
title('Resposta de Fase com Retardo')
xlabel('Frequência (rad/s)')
ylabel('Fase (graus)')
text(1.5,-50,'Retardo')
text(4,-150,'Sistema')
text(2.7,-300,'Total')
% Exibe título
% Apaga gráficos existentes na tela
% Desativa a função hold
% Define o numerador de G(s)
% Define o denominador de G(s)
% Exibe título
% Cria e mostra G(s)
% Faz 0,01<w<10 em incrementos de 0,1
% Coleta dados dos diagramas de Bode de G(s)
% Representa o retardo
% Gd(s)
% Coleta dados dos diagramas de Bode de Gd(s)
% Forma Gd(s)G(s)
% Coleta dados dos diagramas de Bode de Gd(s)G(s)
% Subdivide a área para plotar o gráfico 1
% Plota a curva de magnitude
% Ativa a grade para o gráfico de magnitude
% Rotula o eixo x da magnitude da resposta
% Rotula o eixo y axis da magnitude
% Subdivide a área do gráfico para o gráfico 2
% Plota as curvas de fase de G(s)
% Gd(s) e G(s) em um único gráfico
% Ativa a grade para o gráfico de fase
% Limita os eixos do gráfico de Bode
% Adiciona legenda à curva de fase
% Rotula o eixo x da resposta de fase
% Rotula o eixo y axis da resposta de fase
% Gera dístico para identificar a curva de retardo
% Gera dístico para identificar a curva Sistema
% Gera dístico para identificar a curva Total

## Slide 621: Exercícios
Para entregar :
  Nise, cap.10, pags.480 a 488, exs.1 a 39

## Slide 622: Nise, pag 480, problema 1
Encontre as expressões analíticas para a magnitude e a fase de cada G(s) dada
  G(s) = 1/[s(s+2)(s+4)]
    |G(s)|= 1/(w6+20w4+64w2)0.5
      <G(s) = atan([8w-w3]/[6w2])
      Confirmação do angulo de partida :
      pela expressão ao lado, para w->0, atan->pi/2
      Pela expressão de G(s) um polo na origem produz um ângulo de partida de -90o
      Logo devemos “corrigir” a expressão diminuindo a mesma de pi radianos ( ou somando a mesma com pi radianos )
      A expressão correta fica :
    <G(s) = atan([8w-w3]/[6w2]) - pi)

## Slide 623: Nise, pag 480, problema 1
Encontre as expressões analíticas para a magnitude e a fase de cada G(s) dada
  G(s) = (s+5)/[(s+2)(s+4)]
    |G(s)| = (w2+25)0.5/(w4+20w2+64)0.5
    <G(s) = atan[-(w3+22w)/(w2+40)] (ok!)
  G(s) = (s+3)(s+5)/[s(s+2)(s+4)]
    |G(s)| =(w4+34w2+225)0.5/(w6+20w4+64w2)0.5
    <G(s) = (w4+25w2+120)/(2w3+26w) + pi

## Slide 624: Nise , pag.480, problema 2.c
Apresente os gráficos de módulo e fase da 3a função do problema anterior
Chart: fase
| 0.1 | 0.14125375446227684 | 0.19952623149688925 | 0.28183829312644942 | 0.39810717055349742 | 0.56234132519034941 | 0.79432823472428205 | 1.1220184543019747 | 1.5848931924611138 | 2.2387211385683452 | 3.1622776601683822 | 4.4668359215096354 | 6.3095734448019414 | 8.9125093813374647 | 12.589254117941724 | 17.782794100388987 | 25.118864315096072 | 35.481338923357576 | 50.118723362727287 | 70.794578438413879 | 100
 | -91.2396 | -91.7484 | -92.4625 | -93.4585 | -94.83 | -96.6732 | -99.0359 | -101.8079 | -104.5747 | -106.6064 | -107.1973 | -106.1451 | -103.8641 | -101.0776 | -98.4111 | -96.1863 | -94.4681 | -93.1959 | -92.2743 | -91.6144 | -91.1444
Chart: 
| 0.1 | 0.14125375446227684 | 0.19952623149688894 | 0.28183829312644942 | 0.39810717055349742 | 0.56234132519034941 | 0.79432823472428205 | 1.1220184543019747 | 1.5848931924611138 | 2.2387211385683452 | 3.1622776601683822 | 4.4668359215096354 | 6.3095734448019414 | 8.9125093813374647 | 12.589254117941724 | 17.782794100388987 | 25.118864315096072 | 35.481338923357576 | 50.118723362727287 | 70.794578438413879 | 100
modulo | 18.7349 | 13.2527 | 9.3673 | 6.6108 | 4.6514 | 3.2543 | 2.2538 | 1.5354 | 1.0227 | 0.66566 | 0.42743 | 0.27522 | 0.18027 | 0.12084 | 0.082699 | 0.057434 | 0.040244 | 0.028339 | 0.020008 | 0.014145 | 0.010007

## Slide 625: Nise , pag.480, problema 3.c
Apresente os gráficos polares (real x imaginário) do 2o exemplo da 1a questão
Chart: real x imag
| 0.62320775201284762 | 0.62143313753193052 | 0.61791929957802405 | 0.6110138512346206 | 0.59764187731632035 | 0.57247401254622665 | 0.52755655651841071 | 0.45457667697003795 | 0.3526573029818833 | 0.23770991359582386 | 0.13736263736263746 | 6.9618478170804493E-2 | 3.2640984480091124E-2 | 1.4999921474092558E-2 | 7.0007323599548671E-3 | 3.3483654792024792E-3 | 1.6333329097347506E-3 | 8.0671797490850525E-4 | 4.0124788017379396E-4 | 2.0031877279306286E-4 | 1.0019953679869905E-4
imag | -0.034283 | -0.048299 | -0.067865 | -0.094867 | -0.13128 | -0.1782 | -0.23341 | -0.28753 | -0.32227 | -0.31936 | -0.278 | -0.21761 | -0.1595 | -0.11354 | -0.080142 | -0.056535 | -0.039927 | -0.028227 | -0.019968 | -0.014131 | -0.010002

## Slide 626: Nise , pag.480, problema 3.c
Apresente os gráficos polares (real x imaginário) do 3o exemplo da 1a questão
Chart: real x imaginário
| -0.40529531885464348 | -0.40434980447431684 | -0.40247696283342638 | -0.39879379813748822 | -0.39165139888028838 | -0.37817002054030618 | -0.35397152263655618 | -0.31419989086793432 | -0.25735767063222231 | -0.19024316894740989 | -0.12637362637362454 | -7.6530812327909425E-2 | -4.3197050706627917E-2 | -2.3217823265061822E-2 | -1.2096880892057307E-2 | -6.1891575654078714E-3 | -3.1352118934467742E-3 | -1.5798984038967482E-3 | -7.9400502766377988E-4 | -3.9849631694635856E-4 | -1.9986015178593275E-4
imag | -18.7305 | -13.2465 | -9.3587 | -6.5987 | -4.6349 | -3.2323 | -2.2259 | -1.503 | -0.9898 | -0.6379 | -0.40832 | -0.26437 | -0.17502 | -0.11859 | -0.08181 | -0.057099 | -0.040122 | -0.028295 | -0.019992 | -0.014139 | -0.010005

## Slide 627: Nise pag.480, gráficos de Bode, 4.c
Emitir no octave :
  sys = zp([-3 -5],[0 -2 -4])
  bode(sys)
No matlab :
  sys = tf(poly([-3 -5]),poly([0 -2 -4]))
  bode(sys)

## Slide 628: Nise 482, cap.10, ex.8
Plotar o diagrama de Nyquist para a função : G(s)=K(s+5)/[(s2+6s+100)(s2+4s+25)] e exibir o valor da função e da freqüência para o cruzamento com o eixo real
  Para plotar : Octave
  Para exibir o valor de cruzamento :
    s :%i*w ; gs : (s+5)/((s^2+6*s+100)*(s^2+4*s+25));
    imagpart(gs) ; parte_imag : ratsimp(%) ;
    allroots(num(parte_imag)) -> -10.07 e 10.07 ; w : -10.07 ;
    s : %i*w ; gs : (s+5)/((s^2+6*s+100)*(s^2+4*s+25));
    abs(gs) -> 2,154E-3 ; Para w : 10.07 -> abs(gs) -> 2,154E-3

## Slide 629: Nise 482, cap.10, ex.8
Plotar o diagrama de Nyquist para a função : G(s)=K(s+5)/[(s2+6s+100)(s2+4s+25)] e exibir o valor da função e da freqüência para o cruzamento com o eixo real
  No Matlab :
    num = [1 5]; den = conv([1 6 100],[1 4 25]);
    GH = tf(num, den); nyquist(GH);

## Slide 630: Nise 482, cap.9, ex.9.10
Determinar por Nyquist a faixa de estabilidade dos sistemas :

## Slide 631: Nise 482, cap.10, ex.9,10
Faixa de estabilidade via critério de Nyquist
Todos os gráficos de Nyquist feitos pelo Octave
  1) GH : K/[(s(s+6)(s+9)]
  K no cruzamento = 0,001234
  Faixa de ganho 0 a 810
  2) GH : K(s+2)(s+4)/[s(s2-3s+10)]
  Cruzamento : -0.254 – Estabilidade : K > 3.937
  3) GH : K/[(s+1)(s+3)(s+5)(s+7)]
  Cruzamento : w = 3,3166 – real = 0,001388 – Estabilidade : K < 720

## Slide 632: Nise 482, cap.10, ex.9,10
Faixa de estabilidade via critério de Nyquist
Pelo Matlab (sistema 2)
  2) GH : K(s+2)(s+4)/[s(s2-3s+10)]
  num = poly([-2 -4]);
  den = conv([1 0],[1 -3 10]);
  GH = tf(num,den);
  nyquist(GH);
  Cruzamento : -0.254 – Estabilidade : K > 3.937
    Pois 0.254 * 3.937 = 1

## Slide 633: Nise 482, cap.10, ex.9,11
Margem de ganho e fase via critério de Nyquist
Pelo wxMaxima (sistema 1), k = 500
  GH(s) : 500/[s*(s+6)*(s+9)]
  solve(imagpart(GH(%i*w))=0,w)
  w : rhs(%[2]) /* w = 7.348 */
  20*log(1/abs(GH(%i*w)))/log(10)
  No que chegamos a : 4.19 db
  solve(abs(GH(%i*wf))=1,wf)
  wf : rhs(%[2]) /* w = 5.684 */
  atan2(imagpart(GH(%i*wf)),realpart(GH(%i*wf)))
  No que chegamos a : -165,7 logo MF = -14,3

## Slide 634: Nise 482, cap.10, ex.9,11
Margem de ganho e fase via critério de Nyquist
Pelo Matlab (sistema 1), k = 500
  GH = tf([500],poly([0 -6 -9]))
  [Gm,Pm,Wg,Wp] = margin(GH)
  No que chegamos a :
    Gm = 1.62, o que dá em db = 4.19 db
    Gp = 14.27 ( já em graus )
    Wg = 7.34
    Wp = 5.68
  (Todos conferem com o anterior!)
  Se fazemos apenas margin(GH) e grid on obtemos o gráfico do próximo slide

## Slide 635: Nise 482, cap.10, ex.9,11

## Slide 636: Nise 483, Ex 13, Margem de Ganho, Margem de Fase, w 0db, w 180o
G(s) = 10000/[(s+5)(s+18)(s+30)]
  Margem de Ganho :
    1o) Ganho quando fase = 180o -> w = 27.9285 -> K = 0.2588
    2o) K pode aumentar 1/0.2588 x até chegar a envolver -1
    3o) Margem de Ganho é de 3,864x ou 11,74db
  Margem de Fase :
    1o) Fase quando |G(s)|=1 -> s : %i*w ; gs : 10000/((s+5)*(s+18)*(s+30)) ;abs(gs) ;%^2 ; ratsimp(%) ;allroots(num(%)=denom(%)) ;w:12.8951 ; s : %i*w ;gs : 10000/((s+5)*(s+18)*(s+30)) ; carg(gs)*180/%pi = -127,68o ;
    2o) Margem de Fase é de 180o – 127,68o = 52,31o

## Slide 637: Nise 483, Ex 13, Margem de Ganho, Margem de Fase, w 0db, w 180o
G(s) = 10000/[(s+5)(s+18)(s+30)]
  Frequência de 0db :
    1o) w quando |ganho| = 1 , a qual é a frequência da margem de fase ou w = 12,8951
  Frequência de 180o :
    1o) w quando fase = 180o , a qual é a frequência da margem de ganho ou w = 27,9285

## Slide 638: Nise, pag.483, ex.14
1o) Demonstre a relação entre amortecimento e o pico de magnitude na função de transferência
  Para entender a estratégia de resolução veja a figura a seguir :

## Slide 639: Nise, ex.14, pag.483
Perceba pela curva de resposta que o amortecimento está relacionado com um ganho máximo

## Slide 640: Nise, pag.483, ex.14
s = jω
T(s) = ωn2/[s2+2ζωns+ωn2]
M = |T(s)|
Vamos agora encontrar a frequência ω para a qual o módulo de T(s) tem um máximo
Para tanto calculemos dT(s)/dω = 0
Comando do máxima no próximo slide

## Slide 641: Continuação
1o) Cálculo da frequencia de ganho maximo
  s : %i*w; PR : -Ep*Wn; PI : Wn*sqrt(1-Ep^2);
  r1 : PR+PI*%i ; r2 : PR-PI*%i ;
  ts : Wn^2/((s-r1)*(s-r2)) ; M : abs(ts) ;
  diff(M,w) ; ratsimp(%) ; solve(num(%)=0,w) ;
    -> w=sqrt(1-2*Ep^2)*Wn
2o) Cálculo do ganho máximo
  w:sqrt(1-2*Ep^2)*Wn; s:%i*w;
  ts : Wn^2/((s-r1)*(s-r2)); Mp : abs(ts)
    ->Mp:1/sqrt(4*Ep^2-4*Ep^4) ->1/[2*Ep*sqrt(1-Ep^2)]

## Slide 642: Ex13 – Forma alternativa de resolução
G(s):=wn^2/(s*(s+2*zeta*wn))
T(s):=G(s)/(1+G(s))
T(%i*wp);abs(%);diff(%,wp);solve(%=0,wp)
As soluções ficam :
Sendo a que nos interessa : wp = wn*raiz(1-2*zeta^2)

## Slide 643: Ex13 – Forma alternativa de resolução
Partindo de wp = wn*raiz(1-2*zeta^2) calculamos abs(T(%i*wp)) obtendo M ( o pico da resposta em frequência ) o que nos leva a :
M = ou
M = 1/(2*zeta*sqrt(1-zeta^2))
Sendo assim a partir de M ( o pico da resposta em frequência ) podemos calcular zeta ( resolvendo a equação acima )

## Slide 644: Nise, pag.483, ex.14
2o) Demonstre a relação entre banda passante a malha fechada e ζ e ωn em um sistema de dois pólos
  Ganho em db para frequencia 0 -> s : 0 -> ts : Wn^2/[s^2+2*Ep*Wn*s+Wn^2] = 1 -> 0db
  Frequência para um ganho de -3db ou ganho de 1/√2
  Comandos do máxima no slide a seguir

## Slide 645: Continuação
s : %i*w ; ts : Wn^2/(s^2+2*Ep*Wn*s+Wn^2)
M : abs(ts) ; solve(num(M)*sqrt(2)=denom(M),w)
  w->sqrt(sqrt(2)*sqrt(2*Ep^4-2*Ep^2+1)-2*Ep^2+1)*Wn
  Considerando que Ts=4/ζωn -> ωn=4/(ζTs)
  Substituindo na equação acima chega-se na fórmula pedida.

## Slide 646: Ex.14 – Forma alternativa de resolução
G(s) := wn^2/(s*(s+2*zeta*wn))
T(s) := G(s)/(1+G(s))
T(%i*wc);abs(%);solve(%=1/sqrt(2),wc)
Obtemos como resposta :
A que nos interessa é o segundo elemento no conjunto acima, pois é a única real e positiva

## Slide 647: Nise, pag.483, ex.15, Apresente a forma de calculo da banda passante ωb
Com ζ e Ts : ωn = Ts/ζ -> ωb .
Com ζ e Tp : ωn = pi/[Tpraiz(1- ζ2)] -> ωb .
Com Tp e Ts : Através das duas acima chega-se a ζ e ωn -> ωb .
Com ζ e Tr : Tr tempo de 0,1 a 0,9 do valor final (formula pag.137 e metodo pag.138) ->ωn -> ωb .

## Slide 648: Nise 483, Cap.10 ex.16
Circulos M e N constantes

## Slide 649: Nise 483, Cap.10 ex.17
Diagramas de Nichols (via matlab)
a) G1 = tf([10],poly([0 -1 -2])
b) G2 = tf([1000],poly([-3 -4 -5 -6]))
c) G3 = tf([50 150],poly([0 -2 -4]))
nichols(G1,G2,G3); grid on;
O gráfico e opções que podem ser obtidas clicando-se no mesmo com o botão do lado esquerdo ou direito do mouse podem ser vistos no slide a seguir

## Slide 650: Nise 483, Cap.10 ex.17 – diagr.de Nichols

## Slide 651: Nise, 483, ex.18 – Estimar zeta por M, pico da resposta em frequência

## Slide 652: Nise, 483, ex.18 – Estimar zeta por M, pico da resposta em frequência

## Slide 653: Estimando zeta para G2
Pelo gráfico anterior temos para G2, M (peak gain) = 8.87db -> 20log(G)=8.87 -> 2.78
Substituindo M em e resolvendo no wxMaxima temos :
  solve(2.78=1/(2*zeta*sqrt(1-zeta^2)),zeta)
  Esta expressão não obtém resposta via solve
Podemos manipular a expressão e obter uma equação passível de solução (vide slide a seguir )

## Slide 654: Estimando zeta para G2
Resolvendo então :
  solve(4*z^2-4*z^4-1/2.78^2=0,z)
  Obtemos z = 0.183

## Slide 655: Estimando a UP
Tendo zeta, aplicamos
  UP = exp(-zeta/sqrt(1-zeta^2)*%pi) e obtemos a estimativa para a UP como :
  UP = 0.56
Fazemos a simulação para verificar e chegamos a :
  T2 = feedback(G2,1);
  step(T2)

## Slide 656: Resposta ao Degrau

## Slide 657: Nise, 483, ex.18 – Sistema G1 (azul)

## Slide 658: Sistema G1 (em azul)
Observe que o ganho é maior que 0 db quando a fase é -180o logo sua margem de ganho é NEGATIVA o que implica que o sistema é INSTÁVEL.
Logo não há sentido em analisar a ultrapassagem percentual deste sistema

## Slide 659: Nise, ex.23, estimar a resposta transitória a partir dos gráficos de Bode
Devemos calcular : Ts, Tp, UP ( e zeta )
  Estratégia : Mp=>zeta ; Bandwidth + zeta => wn
  wn + zeta => Ts, Tp e UP

## Slide 660: Solução ( algébrica )
G(s):=100*(s+2)/(s*(s+1)*(s+4))
T(s):=ratsimp(G(s)/(1+G(s)))
abs(T(%i*wp));diff(%,wp);ratsimp(%);num(%)
allroots(%^2)
Obtemos wp1 = 9.674 ( freq.para um pico de resposta )
abs(T(%i*wp1)) = 3.451 ( ganho, não db, máximo, isto é em wp1=9.674 )
Resolvendo : allroots(4*zeta^2-4*zeta^4-1/M^2) obtemos zeta = 0.15

## Slide 661: Solução algébrica (cont.)
wc (largura de banda) => abs(T(%i*wc))=1/√2
Para tanto fazemos :
  abs(T(%i*wc))^2
  allroots(num(%)*2-denom(%))
Obtemos como resposta
  wc = 15.23
Sabendo que :
  Podemos agora calcular Ts pois Ts = 4/(zeta*wn), Tp pois Tp = pi*zeta/(raiz(1-zeta^2)) e UP pois UP = exp(pi*zeta/raiz(1-zeta^2))

## Slide 662: Sistemas de Controle
Projeto por Intermédio da Resposta em Frequencia
Compensação por Ajuste de Ganho

## Slide 663: Principais Técnicas de Projeto Frequenciais x Root-Locus
Estabilid. e Resp.Transitória por Ajuste de Ganho
  Frequenciais possuem vantagem computacional
Resposta Transitória por Comp. em Cascata
  Root-Locus é mais intuitivo
Erro de Estado Estac. por Comp. em Cascata
  Permite combinar a resposta transitória e o erro estacionário em um único problema

## Slide 664: Métodos Frequencias : Regras de Projeto
Estabilidade : Critério de Nyquist
  Sistema a malha fechada será estável se a magnitude da resposta em frequência for menor que 0 db quando a fase for 180o
Resposta transitória : UP e Ts
  UP : diminui com o aumento da margem de fase
  TS : diminui com o aumento da banda passante
Erro Estacionário :
  Diminui com o aumento da magnitude da resposta em frequência em frequências baixas

## Slide 665: Foco de nossas aulas
Nosso foco será no projeto de compensadores de atraso, avanço e atraso/avanço de fase.
Não entraremos em detalhes nos exemplos de compensadores PI, PD ou PID

## Slide 666: Resposta Transitória por Ajuste de Ganho
A margem de fase Φm é dada por :
  Portanto variar a margem de fase, altera a ultrapassagem percentual
  E pelo gráfico ao lado vemos que o ajuste de ganho pode ser utilizado para rapidamente determinar a margem de fase!

## Slide 667: Nise, Exemplo 11.1 Resposta Transitória por ajuste de ganho
Determine o ganho K para uma UP de 9,5%
UP=9,5% -> ζ = 0,6 -> Φm = 59,16o
Logo teremos de encontrar ω para <GH = -180o+59,16o=-120,84o
E depois |GH| para este ω

## Slide 668: Nise, Exemplo 11.1 Resposta Transitória por ajuste de ganho (cont.)
Desenhando as curvas de Bode :
  Calcule K para que ω=0,1 rad/s forneça |GH|=1 (0db)
  w : 0.1; s : %i*w; gh : 100/(s+100)*1/(s+36)*1/s;
  1/abs(gh); -> K = 3.6
Faça GH(s) = 3.6*100/(s+100)*1/(s+36)*1/s
  Traçe os gráficos de Bode no octave
  bode(zp([],[-100, -36, 0],3.6*100))
  Determine o ganho na frequência que produz uma fase de -120.84o -> -44,2db
  Temos então de aumentar 44dbs no nosso ganho atual de K = 3.6 ou seja K = 3.6*10^(44/20) = 583,9

## Slide 669: Nise, Exemplo 11.1 Resposta Transitória por ajuste de ganho (cont.)

## Slide 670: Nise, Exemplo 11.1 Resposta Transitória por ajuste de ganho (solução algebrica)
No maxima :
  s:%i*w; gh(s):=100/(s+100)*1/(s+36)*1/s;
  carg(gh(s));
    -> 4.71238898038469-atan2(136*w^2,3600*w-w^3)
  Desejamos w para Φ = 360-120,84 = 239.16o
  fase : 4.71238898038469-136*w^2/(3600*w-w^3)
  solve(239.16*%pi/180=fase,w) -> w : 13.52
  w : 13.52; s:%i*w; abs(gh(s))
    -> Ganho = 0.0019053915767309 vezes ou
    -> Ganho = -54,4 db
  O ganho necessário é de 524,82 ( solução exata!)
  Veja a confirmação no próximo slide

## Slide 671: Calculando o ganho para os dois Ks (o obtido no gráfico e o obtido no maxima)
K: 583,9; s: %i*w; gh:100/(s+100)*1/(s+36)*1/s; abs(gh)
  -> 1.112948504246595 = 0,920db
K : 524,82; s: %i*w; gh:100/(s+100)*1/(s+36)*1/s; abs(gh)
  -> 1.000338472338925 = 0.003db

## Slide 672: Solução Algébrica – 2o método ( sem incógnita em funções trigon.inversas )
UP : 0.095;
Com UP, calculamos zeta através da fórmula zeta= -log(UP)/sqrt(UP^2+%pi^2);
Com zeta, calculamos a Margem de Fase com Mf :atan(2*zeta/sqrt(-2*zeta^2+sqrt(1+4*zeta^4)))
Com a Margem de Fase, calculamos o ângulo de G(s) na margem de fase pela fórmula : Arg_G= 180-Mf;

## Slide 673: Solução Algébrica – 2o método ( sem incógnita em funções trigon.inversas )
Sabemos quanto deverá ser o argumento de G(%i*w) (Arg_G) na frequência da margem de fase.
Calculamos G(s):=100/(s*(s+36)*(s+100));
Denominanos a frequência da margem de fase wf e fazemos Gwf:G(%i*wf);
Fazemos ->numer:true; (para obter um resultado numérico ) e em seguida calculamos e simplificamos a expressão do arg.de Gwf fazendo : ratsimp(imagpart(Gwf)/realpart(Gwf));

## Slide 674: Solução Algébrica – 2o método ( sem incógnita em funções trigon.inversas )
ratsimp(imagpart(Gwf)/realpart(Gwf));
Igualamos a expressão acima ao Argumento da Margem de Fase desejado e resolvemos para wf fazendo : solve(%=Arg_G,wf);
Obtemos -> wf=14,83;
Calculamos o módulo de G(s) na frequência da margem de fase, fazendo : abs(G(%i*wf)); Obtemos -> 0,001712
Logo o ganho deverá ser 1/0,001712 = 584 vezes ou em db : 55,3 db

## Slide 675: Solução com os diagramas ( sem resolução de equações )
UP : 0.095;
Dai, zeta= -log(UP)/sqrt(UP^2+%pi^2);
zeta = 0.60
  O nos dá, Mf =atan(2*zeta/sqrt(-2*zeta^2+sqrt(1+4*zeta^4)))
Mf = 59,16o
Com a Margem de Fase, calculamos o ângulo de G(s) na margem de fase pela fórmula : Arg_G = 180-Mf = 120,84o;
Vamos ao diagrama de bode

## Slide 676: Solução com os diagramas ( sem resolução de equações )
Para traçar o diagrama no Matlab :
  GH = tf([100],poly([-100 -36 0]))
  bode(GH); grid on;
Devemos agora encontrar diretamente no gráfico qual a frequência que produz uma fase (i.e. um argumento ) de aprox.120o.
Em seguida obtemos o valor do ganho desejado no gráfico de magnitude, pois devemos levar este ganho para 0 db. ( pois assim esta frequência se transforma na frequência da margem de fase! )

## Slide 677: Calculando o ganho
1o) Procuramos este valor
( argumento na margem de fase desejada )
3o) Procuramos agora o ganho para a frequência da margem de fase desejada
2o) Encontramos a frequência da margem de fase desejada

## Slide 678: Obtivemos então :
55 db o que nos dá um ganho de :
  20 log N = 55 ou N = 1055/20 = 562
Vamos fazer o novo diagrama de bode agora para 562*GH
  bode(562*GH);grid on;
Podemos também obter a confirmação através do diagrama margin(562*GH);grid on;

## Slide 679: Diagrama de Bode

## Slide 680: Diagrama de margens ( variação do diagrama de Bode )

## Slide 681: Podemos agora simular
Fazemos a criação do sistema a malha fechada
  T = feedback(562*GH,1); step(T);

## Slide 682: Nise, pag.494, exercício de avaliação 11.1
Para o sistema com G(s) = 1/(s(s+50)(s+120), calcule o ganho para uma resposta ao degrau unitário com 20% de ultrapassagem
Algébrica :
  UP = 20% ; zeta = -log(UP)/sqrt(log(UP)^2+pi^2)
  zeta = 0.456 ; Margem de Fase :
  Mf = 48,14o ;
  Arg(GH(wf)) = -180+48,14o = -131,86o
  Devemos procurar no diagrama de bode, qual frequência produz um argumento de -131,86o (a seguir)

## Slide 683: Diagramas de Bode

## Slide 684: Cálculo do Ganho ( final )
Pelo gráfico anterior o ganho na frequência desejada para a margem de fase é de -106db.
Precisamos de um ganho portanto de :
  20logK=106 ou K = 10106/20 = 199.500

## Slide 685: Sistemas de Controle
Projeto por Intermédio da Resposta em Frequencia
Compensação por Atraso de Fase
Compensação por Avanço de Fase

## Slide 686: Visualizando a compensação por atraso
A função de um comp.de atraso é :
  (1) melhorar o ganho nas baixas frequências ( para ajuste de erro ) e
  (2) aumentar a fase (para melhoria da resposta transitória)

## Slide 687: Como isto é obtido?
O erro estacionário será melhorado pelo aumento do ganho em baixas frequências uma vez que GH(0) = 20logKp
A estabilidade será garantida se o diagrama de ganho estiver abaixo de 0db quando a fase cruzar 180o

## Slide 688: Nise, Exemplo 11.2, pag.496
Dado o sistema anterior, use os diagramas de Bode para projetar um compensador por atraso de fase que melhore o erro estacionário em 10x e mantenha a ultrapassagem em 9,5%
Resolução (1a parte)
  Partindo de um K de 583,9 ( seguiremos os valores do livro para comparação de resultados ), temos UP = 9,5%.
  Kv = s.GH(0) = 100/100*1/36*583,9 = 16,22
  10*Kv = 162,2 e K deverá ser 5839

## Slide 689: Resolução 1a parte
Partindo de um K de 583,9 ( seguiremos os valores do livro para comparação de resultados ), temos UP = 9,5%.
Kv = s.GH(0) = 100/100*1/36*583,9 = 16,22
10*Kv = 162,2 e K deverá ser 5839
Fazer os diagramas de Bode para K=5839 de GH=5839/[s(s+36)(s+100)

## Slide 690: Resolução 1a parte – Diagramas de Bode

## Slide 691: Resolução 2a parte
Margem de Fase para UP : 9,5%
  ζ = 0,6 -> Φm = 59,2o
  Aumentaremos a margem em 10o por segurança
  Logo Φm = 69,2o
Olhamos no diagrama de Bode de fase, e determinamos a frequência na qual a fase seja -(180o-69,2o) => -110,8o , a qual é ω=9,8rad/s
Olhamos no diagrama de Bode de magnitude, e vemos que o ganho em ω=9,8rad/s é +24db
Logo o compensador deverá fornecer -24db

## Slide 692: Resolução 3a parte – Projeto do Compensador
O compensador por atraso de fase terá função de transferência de Gc(s)=(1/a)[s+1/T]/[s+1/(aT)], com o pólo dominante em relação ao zero (a>1).
Sendo assim ele terá uma assíntota de alta frequência mais “embaixo” que a de alta freq.
Desenhe a assíntota de alta em -24db. Selecione a frequência aT situando-a uma década abaixo da frequência de margem de fase, isto é em 0,98 rad/s

## Slide 693: Resolução 3a parte – Projeto do Compensador (cont.)
Começando na interseção de 0,98 rad/s, com a assíntota de altas frequências do compensador, trace uma reta de -20db/década até alcançar a linha de 0db
Como o compensador deve ter um ganho estatico ( w=0 ) unitário para não interferir na constante de erro, o ganho do compensador deve ser ajustado para que nesta frequência ( a frequência de corte de baixa ) o ganho seja 1

## Slide 694: Parte 3 - Resolução
Sendo assim a função de transferência do compensador por atraso de fase será :
  Gc(s) = 0,063(s+0,98)/(s+0,062)
A função de transferência completa seria então :
  G1(s) = Gc(s).G(s)
  G1(s) = 36.786(s+0.98)/[s(s+36)(s+100)(s+0.062)]

## Slide 695: Vizualização gráfica
3o)Linha de -24db (ganho do compensador para ajustar a margem de fase)
1o)Frequência da Margem
de Fase (9,8 rad/s)
para UP = 9,5%
4o)Frequência de corte de alta do compensador, situada uma década abaixo da frequência da Margem de Fase
5o)Reta de -20db/década extendida até 0 db
6o)Frequência de corte de baixa do compensador, escolhida para que ele tenha ganho unitário em baixas frequências
2o)+24db (ganho do sist.não compensado na frequência desejada para a margem de fase)

## Slide 696: Nise Exercício de Avaliação 11.2 (com a parte do Exercício de Avaliação 11.1)
Projetar um compensador para o sistema com realimentação unitária G(s) = 1/(s(s+50)(s+120) de modo a obter :
  UP = 20%
  Redução de 10x do erro estacionário ( tendo por base o erro do sistema com UP = 20% )

## Slide 697: Ajuste de ganho para UP = 20%
G(s) = 1/(s(s+50)(s+120))
UP = 20% -> zeta = -ln(UP)/raiz(ln(UP)^2+pi^2)
zeta=0.46->Mf=atan(2z/raiz(raiz(4z^4+1)-2z^2))
Mf = 0.84 rads ou 48.14o
Arg[G(j.wf)] = -180o +48,14o = -131,85o
Desenhamos os gráficos de Bode para G(s) no Matlab e encontramos a frequência (wf) que produz uma fase de -131,85o e o ganho correspondente.
GH = tf([1],poly([0 -50 -120]));bode(GH);grid on;

## Slide 698: Gráficos de Bode
1o)Fase de -131o A frequência correspondente é de 26,9 rad/s
1o)Na frequência de 26,9 rad/s temos um ganho de -106 db

## Slide 699: Ajuste do Ganho
Logo o ganho do sistema deve ser ajustado para que em 26,9 rad/s o sistema compensado tenha ganho de 0 db, fazendo com que 26,9 rad/s se torne a frequência da margem de fase
Esta frequência produzirá uma fase no sistema de -131o e por consequência uma margem de fase de ~48,14o, um amortecimento de 0,456 e uma ultrapassagem percentual de 20%
Como o ganho no sistema não compensado é -106db o compensador deverá fornecer 106db
Ou 20logK=106 -> K=10106/20 = 199530 aprox.

## Slide 700: G(s) com o ganho ajustado
G(s) = 199530/(s(s+50)(s+120))
Simulando para confirmar a ultrapassagem de 20% , pelo Matlab :
T = feedback(199530*GH,1);step(T);grid on;
O gráfico pode ser visto no próximo slide

## Slide 701: Simulação com o ganho ajustado

## Slide 702: Vamos agora compensar o erro a uma rampa sem alterar a UP
GH(s) = 199530/(s(s+50)(s+120))
Kv = s.GH(0) = 199530/(50 . 120) = 33,25
Errorampa =1/Kv->Erro 10x menor->Kv 10x maior
Kvc = Kv*10 = 330,25
Em db = 20*log(330,25) = 50,38db
Ou seja nosso novo sistema tem de ser :
GH(s) = 199530 . 10 / (s(s+50)(s+120)) porém com margem de fase de 48.14o + 10o por segurança ou margem de fase de 58.14o

## Slide 703: Partindo de:GH(s)=1.995.300/(s(s+30)(s+120))
Queremos uma Mf = 58,14o ou seja um argumento de -180+58,14o = -121,86o
Traçamos o diagrama de bode e determinamos a frequência em que a fase é -121,86o e o ganho que este sistema terá nesta frequência
GH = tf([1995300],poly([0 -50 -120]));
bode(GH);grid on;
Gráfico no próximo slide

## Slide 704: Diagramas de Bode

## Slide 705: Diagramas de Bode
-23,6db

## Slide 706: Diagramas de Bode
-23,6db
Frequência da Margem de Fase

## Slide 707: Diagramas de Bode
-23,6db
Frequência da Margem de Fase
Freq.do zero do compensador (1 década abaixo da freq.da MF ->~2 rad/s

## Slide 708: Diagramas de Bode
-23,6db
Frequência da Margem de Fase
Freq.do zero do compensador (1 década abaixo da freq.da MF ->~2 rad/s
Reta de -20db/dec. Ao cruzar 0 db temos a freq.do pólo do comp.

## Slide 709: Calculo do Pólo do compensador
20 log(pc) -20 log(zc) = -23,6
log(pc/zc) = -23,6/20
zc ~ 2
pc = 2*10-23,6/20 = 0.1321
Sabendo que o compensador deve ter ganho =1 ( ou 0 db ) em baixas frequências ( para não afetar o erro estacionário ) temos de incluir um ganho igual a pc/zc = 0.1321/2 = 0.066
GHc = 0.066(s+2)/(s+0.1321)

## Slide 710: Então o compensador fica :
GHc = 0.066(s+2)/(s+0.1321)
A função não compensada era :
GH = 199500x10/(s(s+50)(s+120))
O sistema a ser simulado será :
Ghcompleto = GHc . GH
No próximo slide podemos ver as simulações para o sistema compensado por ganho, por ganho e atraso e a solução algébrica

## Slide 711: Simulação (no Vissim )

## Slide 712: Compensação por Avanço de Fase
Nos compensadores por atraso de fase, modificamos a curva de magnitude, mantendo a curva de fase
No compensadores por avanço de fase, desejamos aumentar a margem de fase de modo a reduzir a ultrapassagem percentual e aumentar o ganho de cruzamento de modo a obter uma resposta mais rápida

## Slide 713: Compensadores por Avanço – Visualização da Curva de Resposta
Gc(s)= 1/β.[s+1/T]/[s+1/(βT)]
onde β<1, sendo o ganho estático feito unitário para não alterar o erro estacionário

## Slide 714: Compensadores por avanço – Fórmulas Cálculo pelo wxMáxima
Função de transferência padrão
  Gc(s) = 1/β *(s+1/β)/(s+1/(β*T))
Calculando o ângulo de Gc(s), para s=jw
  Gc(s):=1/B*(s+1/B)/(s+1/(B*T)); Gc(%i*w)
  imagpart(Gc(%i*w))/realpart(Gc(%i*w))
Derivando e igualando a 0 (zero) para encontrar a frequência que leva ao ângulo máximo
  solve(diff(%,w)=0,w)
Obtemos : ωmax = 1/(T√β)

## Slide 715: Compensadores por avanço – Fórmulas Cálculo pelo wxMáxima
Função de transferência padrão
  Gc(s) = 1/β *(s+1/β)/(s+1/(β*T))
Frequência para o ângulo máximo
  ωmax = 1/(T√β)
Ângulo máximo :
  wf:1/(T*sqrt(B));
  imagpart(Gc(%i*wf))/realpart(Gc(%i*wf));ratsimp(%);
  Lembrando que a expressão acima fornece a tangente do ângulo, obtemos :
  Φmax = tg-1 (1-β)/(2√β) = sen-1(1-β)/(1+β)

## Slide 716: Compensadores por avanço – Fórmulas Cálculo pelo wxMáxima
Função de transferência padrão
  Gc(s) = 1/β *(s+1/β)/(s+1/(β*T))
Frequência para o ângulo máximo
  ωmax = 1/(T√β)
Ângulo máximo :
  Φmax = tg-1 (1-β)/(2√β) = sen-1(1-β)/(1+β)
Módulo no ângulo máximo :
  wf:1/(T*sqrt(B)); abs(Gc(%i*wf)); ratsimp(%);
  |Gc(jωmax)|=1/√β

## Slide 717: Compensadores por avanço Resumo de Fórmulas
Função de transferência padrão
  Gc(s) = 1/β*(s+1/β)/(s+1/(β*T))
Frequência para o ângulo máximo
  ωmax = 1/(T√β)
Ângulo máximo :
  Φmax = tg-1 (1-β)/(2√β) = sen-1(1-β)/(1+β)
Módulo no ângulo máximo :
  |Gc(jωmax)|=1/√β

## Slide 718: Compensação por Avanço de Fase, fórmulas úteis – resumo matemático
De acordo com sua função de transfência, o ângulo do compensador por avanço de fase será: Φc = tg-1(ωT)-tg-1(ωβT)
d(Φc)/dω = T/[1+(ωT)2]+βT/[1+(ωβT)2]
0 = d(Φc)/dω -> ωmax = 1/(T√β) # s=jωmax
Gc(jωmax)=1/β.[jωmax+1/T]/[jωmax+1/T]
Fazendo cálculo para a defasagem :
Φmax = tg-1 (1-β)/(2√β) = sen-1(1-β)/(1+β)
Fazendo cáculo similar para o módulo :
|Gc(jωmax)|=1/√β

## Slide 719: Nise, exemplo 11.3, pag.501, Compensação por Avanço de Fase
Dado o sistema não compensado G(s)=100K/[s(s+36)(s+100)] determine um compensador por avanço de fase para UP=20%, Kv = 40 e Tp = 0,1s
Para Tp = 0,1s e ζ = 0,456 deveremos ter uma largura de banda Wbw = 46,6 rad/s
Para UP = 20%, deveremos ter uma margem de fase Φm = 48,1º
Para Kv = 40 -> deveremos ter K = 1440 para que lims->0s.G(s) = 40 -> 40=100K/[(36)(100)]

## Slide 720: Desempenho do Sistema Não Compensado com K=1440 – G(s)=144.000/[s(s+36)(s+100)]
UP=20% -> requer uma Φm=48,1º
Calculando a margem de fase de G(s)=144000/s(s+36)(s+100)
  G(s):=144000/(s*(s+36)*(s+100));
  solve(abs(G(%i*w))=1,w);radcan(%);expand(%);
  Obtemos wf = 29,618
  wf : 29.618; imagpart(G(%i*wf))/realpart(G(%i*wf));atan(%);%*180/%pi;
  Obtemos Φm=33,9º diretamente.
  Porque não é necessário calcular a diferença entre o angulo de G(jwf) e -180o?
  Uma vez que o ângulo esta no 3o quadrante, a parte imaginária e a parte real serão negativas. Ao dividirmos uma pela outra ficamos com um valor positivo para a tang.
  Com isto o ângulo obtido esta no 1o quadrante. Se “rebatermos” este ângulo para o 3o quadrante, veremos que ele é a diferença entre a fase de G(jwf) e -180o
O sistema com K=1440 tem Φm=33,9º em uma freq. ωf = 29,7
Para compensar , portanto devemos introduzir um sistema que leve a margem de fase para 48,1º ( o qual é o valor requerido por proj.)
Por segurança acrescentamos 10º levando a margem de fase para 58,1º
O compensador deverá então acrescentar 48,1º-33,9º+10º = 24,2º

## Slide 721: Diagramas de Bode, Sistema Não Compensado e K = 1440

## Slide 722: Cálculo do compensador
Ele deverá ter Φm = 24,2º
Sabemos que :
  Φmax = tg-1 (1-β)/(2√β) = sen-1(1-β)/(1+β)
  Usando o wxMaxima :
    sen(24.2*%pi/180)=(1-B)/(1+B); solve(%,B);
    Obtemos : β = 0,42
Sabemos também que :
  |Gc(jωmax)|=1/√β
  Portanto |Gc(jωmax)|=3,77db
Continua no próximo slide

## Slide 723: Cálculo do compensador
Nosso compensador deverá ter Φm = 24,2º
Não sabemos ainda qual será a frequência ωmax que será a frequência de margem de fase Φm do nosso compensador PORÉM sabemos que : …
… o nosso compensador nesta frequência terá ganho |Gc(jωmax)|=1/√β = |G(jωmax)|=3,77db.
Esta frequência ωmax terá de ser a frequência de margem de fase tanto do compensador quanto do sistema a compensar e nela o ganho é 0 db para o sistema como um todo

## Slide 724: Cálculo do compensador
… o nosso compensador nesta frequência terá ganho |Gc(jωmax)|=1/√β = |G(jωmax)|=3,77db.
Esta frequência ωmax terá de ser a frequência de margem de fase tanto do compensador quanto do sistema a compensar e nela o ganho é 0 db para o sistema como um todo
Sendo assim, o sistema não compensado terá de fornecer nesta frequência -3,77db
Com este dado calculamos a frequência ωmax)
  O cálculo será apresentado no próximo slide

## Slide 725: Cálculo do compensador (algébrico)
Cálculo da frequência ωmax
  numer:false;G(s)=144000/(s*(s+36)*(s+100));
  G(%i*w); abs(%); %=10^(-3.77/20); %^2; eq:%;
  numer:true; solve(eq,w); radcan(%); expand(%);
  Com isso obtemos wmax = 39 rad/s

## Slide 726: Cálculo do compensador (via diagrama de bode)
Fazemos no Matlab :
  GH = 144000*tf([1],poly([0 -36 -100]));
  bode(GH); grid on;
  Procuramos no diagrama a frequência que proporciona ganho de -3,77 db
  O diagrama é apresentado no próximo slide

## Slide 727: Diagrama de Bode

## Slide 728: Cálculo do compensador
Temos então ωmax=39 rad/s e β = 0,42
Calculamos T pela fórmula:ωmax=1/(T√β)
Logo T=0.0395, 1/T=25,3 e 1/(βT)=60,2
O compensador é dado por Gc(s)=1/β.(s+1/T)/[s+1/(βT)]
Sendo assim o compensador é dado por Gc(s)= 2,38.(s+25,3)/(s+60,2)
  O ganho de 2,38 (=1/0.42) manterá unitário o valor do ganho estático, de modo que Kv fique em 40 após a inclusão do compensador
E G1(s) = 342700(s+25.3)/[s(s+36)(s+100)(s+60.2)]

## Slide 729: Diagramas de Bode ( sistemas não comp., compensado e compensador )

## Slide 730: Confirmação da largura de banda
Wbw desejada : 46,6 rad/s
Procurando no diagrama de bode o ponto de -7db no sistema compensado, em malha aberta, veremos que a fase está entre -135o e -225o
Isto nos permite estimar a largura de banda, em malha fechada, a partir da frequência em malha aberta para magnitude de -7db
Pelo diagrama da próxima página vemos que esta frequência é 66,8 rad/s maior que a desejada.

## Slide 731: Aproximação da largura de banda em malha fechada pela malha aberta

## Slide 732: Nise, pag.502, exercício de av. 11.3
Para o sistema G(s) = 1/(s(s+50)(s+120)) , calcule um compensador em avanço de fase tal que UP = 20%, Ts = 0.2s e Kv = 50
Kv=50 logo lims->0sG(s)=50 -> K/(50x120)=50
K = 300.000
G1(s) = 300.000/(s(s+50)(s+120)
Fazendo os diagramas de bode no Matlab
  G1 = 300000*tf([1],[0 -50 -120])
  bode(G1); grid on;

## Slide 733: Diagrama de Bode (sist.não compens.)

## Slide 734: Pelo diagrama calculamos a frequência da margem de fase e a margem de fase
Wf = 37,9 rad/s
A fase de G1(jw) para G1(37,9j) é -145o
A margem de fase do sistema G1(s), não compensado, será :
  -145o –(-180o) = 35o
Nosso sistema atual então está trabalhando com uma margem de fase de 35o

## Slide 735: Sistema compensado – Características de projeto
UP=20%; z=-ln(UP)/raiz(ln(UP)2+pi2); z =0.456
Mf = tg-1[2z/raiz(raiz(4z4+1)-2z2)]*180/pi
Mf = 48.15o (desejada, compensada)
MfG1= 35.22o (atual, não compensada)
Segurança = 10o
Mfcomp=48.15o -35.22o +10o = 22.93o
  Φmax = tg-1 (1-β)/(2√β) = sen-1(1-β)/(1+β)
  sin(22.93o) = (1-β)/(1+β) ; β=0.439 ;
|Gc(jωmax)|=1/√β = 1.5087 ou 3.57db
Daí |G1(jωmax)| = -3.57db -> voltamos aos diagr.

## Slide 736: Diagrama de Bode ( sist.não compens. )

## Slide 737: Do diagrama anterior temos :
Wfmax = 49.4 rad/s
Sabemos que : ωmax=1/(T√β)
Logo T=0.0305, 1/T=32.83 e 1/(βT)=74.73
O compensador é dado por Gc(s)=1/β.(s+1/T)/[s+1/(βT)]
Sendo assim o compensador é dado por Gc(s)= 2,27.(s+32.83)/(s+74.73)
E G1(s) = 681000(s+32.83)/[s(s+50)(s+120)(s+74.73)]

## Slide 738: Diagramas de Bode ( sist.não comp, comp, e compensador )

## Slide 739: Por último confirmando a largura de banda
Desejada para UP:20% e Ts=0.2s
UP:20% -> z=0.456
Ts = 0.2 -> Ts = 4/(z*wn) -> wn = 4/(0.456x0.2)
wn = 43.86 rad/s
O sistema deverá ter uma largura de banda de 43.86 rad/s A MALHA FECHADA
Para estimar a largura de banda a malha fechada a partir da resposta em frequência a malha aberta utilizamos a relação exposta no slide a seguir :

## Slide 740: Largura de Banda a Malha Aberta x Malha Fechada
Se :
  1o) O ganho em baixa frequência for 0 db
  2o) A resposta de fase a malha aberta estiver entre -135o e -225o
Podemos estimar a frequência de -3db em malha fechada calculando :
  A frequência que o sistema a MALHA ABERTA fornece entre -6 e -7,5db
Para aprofundar o entendimento vide Nise, pags. 464 e 465 (Velocidade de Resposta a Partir da Resposta em Frequência a Malha Aberta )

## Slide 741: Diagramas de Bode para confirmar a largura de banda do sistema compens.

## Slide 742: Pelo diagrama anterior
A frequência do sistema compensado em malha aberta que proporciona -7db é 84,8 rad/s
Nesta frequência a fase do sistema esta em -164o ( logo entre -135o e -225o )
Logo a aproximação é válida e o sistema tem uma largura de banda maior que desejada, portanto atende o requisito de projeto.

## Slide 743: Sistemas de Controle
Projeto por Intermédio da Resposta em Frequencia
Compensação por Avanço e Atraso de Fase
Exercícios Resolvidos

## Slide 744: Compensação por Atraso e Avanço de Fase
A função de transferência passiva será :
Note que iremos projetar o sistema com base em um único parâmetro, γ

## Slide 745: Nise, exemplo 11.4, pag.505
Dado o sistema com retroação unitária e G(s)=K/[s(s+1)(s+4)] projete um compensador de atraso-avanço passivo que leve a uma UP = 13,25%, Tp = 2s e a Kv = 12

## Slide 746: Resolução
Banda passante necessária para atender o requisito de Tp=2s e UP de 13,25% é 2,29 rad/s
  z=-ln(UP)/raiz[ln(UP)2+pi2]
  Tp=pi/[wn.raiz(1-z2)]
  Wbw=wn.raiz[1-2z2+raiz(4z4-4z2+2)]
Para atender Kv=12, K é 48
  G(s)=K/[s(s+1)(s+4)]
  Lims->0s.G(s)=Kv=12
Os gráficos de Bode são mostrados a seguir. O sistema não compensado é instável.

## Slide 747: Gráficos de Bode para K = 48

## Slide 748: A partir da especificação e dos gráficos
A margem de fase para UP = 13,25% é 55º
  z=-ln(UP)/raiz[ln(UP)2+pi2]
  Mf = tan-1{2z/raiz[raiz(1+4z4)-2z2]}
Selecionemos w = 1,8 rad/s como nova frequencia de margem de fase
Nesta frequencia a fase não compensada é de -175º e, se for adicionada uma contruibuição de -5º pelo compensador de atraso, de uma contribuição de 55º do compensador de avanço. (Ou seja Φmax=55º=sin-1[[(1-β)/(1+β)])

## Slide 749: Projeto do Compensador de Atraso
O projeto permitirá manter o ganho em K=48 para manter o Kv em 12. Escolha o compensador de modo que sua resposta em frequencia tenha efeito minimo na nova frequencia da margem de fase
Escolhemos a frequência uma década abaixo da nova frequencia de margem de fase em w = 0,18 rad/s.

## Slide 750: Projeto do Compensador de Atraso (cont)
Como precisamos adicionar 55º de defasagem com o compensador de avanço obtemos β=0,1
  Φmax=55º=sin-1[[(1-β)/(1+β)] -> β=0,1
Em w = 1,8 rad/s teremos Y = 10 ( pois por definição Y=1/β). Poderemos assim obter cerca de 55º de deslocamento de fase a partir do compensador por avanço de fase.
Portanto com Y=10 e com uma nova frequencia de margem de fase em w = 1,8 rad/s, a função de transferência do compensador de atraso será:

## Slide 751: Função de Transferência do Compensador de Atraso
Gatraso(s) = 1/Y.(s+1/T2)/(s+1/(Y.T2))
Gatraso(s) = 1/10.(s+0,18)/(s+0,018)
  O termo 1/Y=1/10 aparece aqui para garantir que a etapa de compensação em atraso, de forma isolada, não interfira com o ganho em baixas frequências
  Quando calcularmos o compensador em avanço ele conterá um termo Y, o qual irá cancelar o termo 1/Y aqui presente.
  O conjunto de avanço&atraso terá assim ganho em baixa frequência de 1 ou 0 db

## Slide 752: Projeto do Compensador de Avanço
Em w = 1.8 rad/s, o sistema compensado por atraso de fase possui um angulo de fase de 180o. Usando os valores de wmax = 1.8 e β = 0,1, a Eq.(11.9) ( wmax=1/[T.raiz(β)] ) leva à frequência de corte inferior 1/T1 de 0,57 rad/s.
A frequencia de corte superior é então 1/(βT1) = 5,7 rad/s. O compensador por avanço de fase será :
Gavanço(s) = Y.(s+1/T1)/(s+Y/T1)
Gavanço(s) = 10(s+0.57)/(s+5.7)

## Slide 753: Função de Transferência em Malha Aberta
G1(s) = 48(s+0.18)(s+0.57) [s(s+1)(s+4)(s+0.018)(s+5.7)]
Verifasse a banda passante. A banda passante em malha fechada é igual à frequencia onde a resposta em magnitude a malha aberta é aprox. Igual a -7db.
Com base nos diagramas de Bode, a mag.é -7db em 4.5 rad/s. Esta banda excede aquela requerida para atender o requisito de instante de pico

## Slide 754: Verificação Final
O projeto é verificado agora por meio de simulação a fim de obter os valores reais de desempenho. A tabela abaixo resume as características do sistema, as quais atendem os requisitos

## Slide 755: Exercícios
Para entregar :
  Nise, cap.11, pags.509 a 513, exs.1 a 27

## Slide 756: Nise, cap.11, pag.509, ex.1
Projete o ganho K para uma margem de ganho de 10 dbs nos sistemas :
  A) G(s)=K/((s+3)(s+9)(s+15))
  No wxMaxima :
    G(s):=1/((s+3)*(s+9)*(s+15)); G(%i*w);
    polarform(%);
    Obtemos :
    Por inspeção Theta=0 quando w = raiz(207) = 14.387
    Calculando 20*log(abs(G(%i*sqrt(207)))) = -74.293 db
    Nosso K deverá ser 64.293db ou K = 1064.293/20 = 1639.3

## Slide 757: Nise, cap.11, pag.509, ex.1
Projete o ganho K para uma margem de ganho de 10 dbs nos sistemas :
  B) G(s)=K/(s(s+3)(s+9))
  No wxMaxima :
    G(s):=1/((s+3)*(s+9)*s); G(%i*w);
    polarform(%);
    Obtemos :
    Por inspeção Theta=90 quando w = raiz(27) = 5.1962
    Calculando 20*log(abs(G(%i*sqrt(27)))) = -50.211 db
    Nosso K deverá ser 40.211db ou K = 1040.211/20 = 102.46

## Slide 758: Nise, cap.11, pag.509, ex.1
Projete o ganho K para uma margem de ganho de 10 dbs nos sistemas :
  C) G(s)=K(s+2)/(s(s+3)(s+4)(s+5))
  No wxMaxima :
    G(s):=(s+2)/(s*(s+3)*(s+4)*(s+5)); G(%i*w);
    polarform(%); ratsimp(%);
    Obtemos :
    Por inspeção Theta=-180 quando w4-23w2-120=0 ou w=5.2328
    Calculando 20*log(abs(G(%i*5.2328))) = -48.582 db
    Nosso K deverá ser 38.582db ou K = 1038.582/20 = 84.94

## Slide 759: Nise, cap.11, pag.509, ex.2
Projete o ganho K para uma margem de fase de 40o nos sistemas :
  A) G(s)=K/((s+3)(s+9)(s+15))
  No wxMaxima :
    G(s):=1/((s+3)*(s+9)*(s+15)); G(%i*w);
    solve(imagform(G(%i*w))/realform(G(%i*w))=tan(40*%pi/180)
    radcan(%);expand(%)
    Obtemos : w = 8.092 (frequência da margem de fase)
    Calculando 20*log(abs(G(%i*8.092))) = -65.016 db
    Nosso K deverá ser 65.016db ou K = 1065.016/20 = 1781.6

## Slide 760: Nise, cap.11, pag.509, ex.2
Projete o ganho K para uma margem de fase de 40o nos sistemas :
  B) G(s)=K/(s(s+3)(s+9))
  Fase de G(jw) para wf -> -180o + 40o = -120o
  No wxMaxima :
    G(s):=1/((s+3)*(s+9)*s); G(%i*w);
    solve(imagform(G(%i*w))/realform(G(%i*w))=tan(-120*%pi/180)
    Obtemos : w = 1.2266 (frequência da margem de fase)
    Calculando 20*log(abs(G(%i*1.2266))) = -31.153db
    Nosso K deverá ser 31.153db ou K = 1031.153/20 = 36.11

## Slide 761: Nise, cap.11, pag.509, ex.2
Projete o ganho K para uma margem de fase de 40o nos sistemas :
  C) G(s)=K(s+2)/(s(s+3)(s+4)(s+5))
  Fase de G(jw) para wf -> -180o + 40o = -120o
  No wxMaxima :
    G(s):=1/((s+3)*(s+9)*s); G(%i*w);
    solve(imagform(G(%i*w))/realform(G(%i*w))=tan(-120*%pi/180)
    Obtemos : w = 1.6516 (frequência da margem de fase)
    Calculando 20*log(abs(G(%i*1.2266))) = -33.926db
    Nosso K deverá ser 33.926db ou K = 1033.926/20 = 49.691

## Slide 762: Nise, cap.11, pag.509, ex.3
Determine K para que o sistema tenha uma UP=20% se
  A) G(s)=1/(s(s+6)(s+12))
  Z = -ln(UP)/sqrt(ln(UP)2+pi2) = 0.456
  Mf = 2z/sqrt[sqrt(4z4+1)-2z2]*180/pi = 63.964
  Arg(G(j*wf)) = -180+63.964 = -116.04o ou -2.0252
  solve(imagpart(G(%i*w))/realpart(G(%i*w))=tan(-2.0252),w)
  Obtemos w = 1.8601
  K = 1/abs(G(%i*1.8601)) = 141.89

## Slide 763: Nise, cap.11, pag.509, ex.3
Determine K para que o sistema tenha uma UP=20% se
  B) G(s)=(s+4)/(s(s+8)(s+10)(s+12))
  Z = -ln(UP)/sqrt(ln(UP)2+pi2) = 0.456
  Mf = 2z/sqrt[sqrt(4z4+1)-2z2]*180/pi = 63.964
  Arg(G(j*wf)) = -180+63.964 = -116.04o ou -2.0252
  solve(imagpart(G(%i*w))/realpart(G(%i*w))=tan(-2.0252),w)
  Obtemos w = 4.5323
  K = 1/abs(G(%i*4.5323)) = 970.88

## Slide 764: Nise, cap.11, pag.509, ex.3
Determine K para que o sistema tenha uma UP=20% se
  C) G(s)=(s+2)(s+7)/(s(s+4)(s+8)(s+10)(s+15))
  Z = -ln(UP)/sqrt(ln(UP)2+pi2) = 0.456
  Mf = 2z/sqrt[sqrt(4z4+1)-2z2]*180/pi = 63.964
  Arg(G(j*wf)) = -180+63.964 = -116.04o ou -2.0252
  solve(imagpart(G(%i*w))/realpart(G(%i*w))=tan(-2.0252),w)
  allroots(rhs(%[1]))
  Obtemos w = 5.1524
  K = 1/abs(G(%i*5.1524)) = 1187.7

## Slide 765: Nise, cap.11, pag.509, ex.3
Determine K para que o sistema tenha uma UP=15% se
  C) G(s)=(s+20)(s+25)/(s(s+5)(s+8) (s+14))
  Z = -ln(UP)/sqrt(ln(UP)2+pi2) = 0.517
  Mf = 2z/sqrt[sqrt(4z4+1)-2z2]*180/pi = 76.51
  Arg(G(j*wf)) = -180+76.51 = -103.49o ou -1.8062
  solve(imagpart(G(%i*w))/realpart(G(%i*w))=tan(-1.8062),w)
  allroots(rhs(%[1]))
  Obtemos w = 0.773
  K = 1/abs(G(%i*0.773)) = 0.88

## Slide 766: Nise Cap.11, pag.510, ex.5
G(s) = 1/(s(s+7)), com UP = 15% e Ts = 2s
Projetar um compensador que leve a Kv = 50, mantendo a UP em 15%
  Z = -ln(UP)/sqrt(ln(UP)2+pi2) = 0.517
  Mf = 2z/sqrt[sqrt(4z4+1)-2z2]*180/pi = 53.17
  Arg(G(j*wf)) = -180+53.17 = -126,83o ou -2.213
  Para calcular wf :
    solve(imagpart(G(%i*w))/realpart(G(%i*w))=tan(-126.83*%pi/180),w)
    Obtemos : wf=5,24
  Para obter o ganho na frequência da margem de fase :
  1/abs(G(%i*wf)); Obtemos : K = 45.84

## Slide 767: Nise Cap.11, pag.510, ex.5
G(s) = 12.088/(s(s+7))
Kv = 50 , com Kv=Lims->0s*G(s), logo K*12.088/7=50 e K = 350/45.84 = 7.64
  Teremos uma etapa de ganho com K = 7.64
O compensador será Gc(s) = kc(s+zc)/(s+pc)
G1(s) = 350/(s(s+7)), Arg(G(j*wf)) = -116.83o pois acrescentamos 10o na m.fase; Calculando a frequência da margem de fase, temos wf = 3,54 ;
O módulo de 350/(s(s+7)) em 3,54 é 22db
O compensador (kc(s+zc)/(s+pc)) deverá adicionar então -22db em wf=3,54

## Slide 768: Nise, cap.11, pag.510, ex.5
Wf = 3,54
Fazemos o zero do compensador ser localizado uma década antes de Wf, ou zc = 0,354
Nesta frequência traçamos uma reta de -20db/década ( subindo, pois estamos descendo nas frequências )
O polo do compensador estará no encontro desta reta com a linha de 0 db. Analiticamente :
20log(wp)-20log(0.354)=-22
Dai wp = 0.354*10^(-22/20) = 0.028

## Slide 769: Ganho do compensador
O compensador até o momento é :
GHc = Kc(s+0,354)/(s+0.028)
Como ele deve ter ganho 1 ( 0 db ) em baixa frequência fazemos Kc = 0.028/0.354 = 0.0794
O compensador fica então :
GHc = 0.0794*(s+0.354)/(s+0.028)

## Slide 770: Nise, cap.11, pag.510, ex.5 (alternativa de projeto)
Wf = 3,54
Fazemos o zero do compensador ser localizado uma OITAVA antes de Wf, ou zc = 3,54/2 = 1,77
Nesta frequência traçamos uma reta de -20db/década ( subindo, pois estamos descendo nas frequências )
O polo do compensador estará no encontro desta reta com a linha de 0 db. Analiticamente :
20log(wp)-20log(1,77)=-22
Dai wp = 1,77*10^(-22/20) = 0.14

## Slide 771: Ganho do compensador
O compensador até o momento é :
GHc = Kc(s+1,77)/(s+0.14)
Como ele deve ter ganho 1 ( 0 db ) em baixa frequência fazemos Kc = 0.14/1.77 = 0.08
O compensador fica então :
GHc = 0.08*(s+1,77)/(s+0.14)

## Slide 772: Comparando os compensadores
No caso do compensador projetado com o zero uma DÉCADA antes da frequência de margem de fase ( 3,54 ), os tempos de resposta ficarão extramente lentos
Neste caso vale a pena tentar o projeto com o zero colocado apenas uma OITAVA antes da frequência de margem de fase ( 3,54 )
Isto poderá ser comprovado na simulação ( a seguir ) verificando o tempo que os sistemas levarão para atingir o regime permanente.

## Slide 773: Simulações ( via Vissim )
Apenas pelo ganho ajustando UP : rápido porém com erro grande
Apenas pelo ganho ajustando o ERRO: erro pequeno porém oscilante
Compensador projetado por DÉCADA : muito lento
Compensador projetado por OITAVA : rápido, erro pequeno, pouco oscilante

## Slide 774: Nise, cap.11, pag.510, ex.6
PAREI AQUI

## Slide 775: Sistemas de Controle
Compensadores PID
Revisão

## Slide 776: Compensadores PID
FONTE: Ogata e http://www.eie.polyu.edu.hk/~enkin/hd/PID.pdf
Controle proporcional:
U(s)
E(s)
R(s)
Y(s)
Controle integral:
Controle derivativo:
Aumenta o tipo do sistema em 1;
Ganho em regime infinito
Elimina o erro em regime para uma entrada degrau.
Reduz sobre-sinal e oscilação
Não tem efeito sobre a resposta em regime
Sensível a ruído

## Slide 777: Compensadores PID
FONTE: Ogata e http://www.eie.polyu.edu.hk/~enkin/hd/PID.pdf
Compensador PI:
Compensador PD:
Compensador PID:



Exemplo: controle do processo

## Slide 778: Compensadores P
FONTE: Ogata e http://www.eie.polyu.edu.hk/~enkin/hd/PID.pdf
Função de transferência de malha aberta:
Função de transferência de malha fechada:
Aumento no ganho:
  Melhora a resposta transitória e em regime (resposta mais rápida, com menor erro)
  Reduz o erro em regime (mas não o elimina)
  Reduz a estabilidade

## Slide 779: Compensadores P

## Slide 780: Compensadores P

## Slide 781: Compensadores P

## Slide 782: Compensadores PI
Função de transferência de malha fechada:
O que deve mudar na resposta ao degrau ao se variar o parâmetro Ki, (mantendo Kp constante) ?

## Slide 783: Compensadores PI

## Slide 784: Compensadores PD
Função de transferência de malha aberta:
Função de transferência de malha fechada:
Que mudanças esperam observar na resposta ao degrau quando comparado aos compensadores P e PI?

## Slide 785: Compensadores PD

## Slide 786
Compensadores PID
Função de transferência de malha aberta:
Função de transferência de malha fechada:
Resposta a uma entrada degrau:

## Slide 787
Compensadores PID

## Slide 788: Projeto de compensadores PID
Baseado no conhecimento das ações P, I e D.
  Tentativa e erro;
  Sintonia manual;
  Simulação.
Método heurístico de Ziegler-Nichols (década de 1940):
  Baseado em um processo em malha aberta (primeiro método);
  Baseado no ganho crítico (malha fechada – segundo método).
FONTE: Ogata e http://www.eie.polyu.edu.hk/~enkin/hd/PID.pdf

## Slide 789: Primeiro método de Ziegler-Nichols

## Slide 790: Primeiro método de Ziegler-Nichols
Compensador P:
Compensador PI:
Compensador PID:

## Slide 791: Segundo método de Ziegler-Nichols
Usando somente a ação de controle proporcional (Ki = Kp = 0), aumente Kp de 0 ao valor crítico Ku, no qual a saída exibe uma oscilação sustentada pela primeira vez (ou seja, até que o sistema se torne marginalmente estável. (Se a saída não exibe uma oscilação sustentada para qualquer valor que Kp pode assumir, então o método não se aplica.)
O ganho crítico Ku e o correspondente período de oscilação Pu (em segundos) são determinados experimentalmente.

## Slide 792: Segundo método de Ziegler-Nichols
Compensador P:
Compensador PI:
Compensador PID:

## Slide 793: Tentativa e erro – exemplo FONTE: http://www.engin.umich.edu/group/ctm/PID/PID.html
Considere um processo dado por:
Objetivo: verificar como cada termo do compensador contribui para obter:
  Pequeno tempo de subida ;
  Mínimo sobre-sinal;
  Erro de regime nulo.

## Slide 794: Tentativa e erro – exemplo FONTE: http://www.engin.umich.edu/group/ctm/PID/PID.html
Processo em malha aberta:
num=1; den=[1 10 20]; step(num,den)
Ganho DC = 1/20
saída = 0,05
erro ess = 0,95
kp = 1/ess – 1
Tempo de subida  1 seg
Tempo de estabilização  1,5 seg

## Slide 795: Tentativa e erro – exemplo FONTE: http://www.engin.umich.edu/group/ctm/PID/PID.html
Incluir um ganho Kp para reduzir o erro em regime e o tempo de subida (mas, aumenta o sobre-sinal):
Kp=300;
num=[Kp];
den=[1 10 20+Kp];
t=0:0.01:2; step(num,den,t)
OU:
num=1;
den=[1 10 20];
Kp=300;
[numCL,denCL]=cloop(Kp*num,den);
t=0:0.01:2;
step(numCL, denCL,t)

## Slide 796: Tentativa e erro – exemplo FONTE: http://www.engin.umich.edu/group/ctm/PID/PID.html
Observe que o compensador proporcional reduziu o tempo de subida e o erro em regime, aumentou o sobre-sinal e diminuiu um pouco o tempo de acomodação (ou estabilização).

## Slide 797: Tentativa e erro – exemplo FONTE: http://www.engin.umich.edu/group/ctm/PID/PID.html
Vamos agora introduzir um controle PD (espera-se reduzir o sobre-sinal e o tempo de estabilização):
Kp=300; % Como antes
Kd=10;
num=[Kd Kp];
den=[1 10+Kd 20+Kp]; t=0:0.01:2; step(num,den,t)

## Slide 798: Tentativa e erro – exemplo FONTE: http://www.engin.umich.edu/group/ctm/PID/PID.html
O compensador PD reduziu o sobre-sinal e o tempo de acomodação, e teve pouco efeito no tempo de subida e no erro em regime:

## Slide 799: Tentativa e erro – exemplo FONTE: http://www.engin.umich.edu/group/ctm/PID/PID.html
Introduzindo um controle PI no sistema, espera-se observar um decréscimo no tempo de subida, um aumento no sobre-sinal e no tempo de estabilização e a eliminação do erro em regime (para uma entrada degrau).
Kp=30; % Reduziu-se este parâmetro
Ki=70; % Parâmetro integral
num=[Kp Ki];
den=[1 10 20+Kp Ki];
t=0:0.01:2; step(num,den,t)

## Slide 800: Tentativa e erro – exemplo FONTE: http://www.engin.umich.edu/group/ctm/PID/PID.html
Reduziu-se o ganho proporcional (Kp) uma vez que o controle integral também atua na redução do tempo de subida e no aumento do sobre-sinal (assim como o controle proporcional).
A resposta acima obtida mostra a eliminação do erro em regime.

## Slide 801: Tentativa e erro – exemplo FONTE: http://www.engin.umich.edu/group/ctm/PID/PID.html
Por último, será introduzido um compensador PID.
Após várias tentativas e acertos de erros, os ganhos Kp = 350, Ki = 300 e Kd = 50 forneceram a resposta desejada.
Kp=350; Ki=300; Kd=50;
num=[Kd Kp Ki]; den=[1 10+Kd 20+Kp Ki]; t=0:0.01:2;
step(num,den,t)

## Slide 802: Tentativa e erro – exemplo FONTE: http://www.engin.umich.edu/group/ctm/PID/PID.html
Com o compensador PID, obteve-se um sistema sem sobre-sinal, com um tempo de subida rápido e nenhum erro de regime.

## Slide 803: Tentativa e erro – exemplo FONTE: http://www.engin.umich.edu/group/ctm/PID/PID.html
Ao projetar um compensador PID (por tentativa e erro) para um dado sistema, sugere-se:
1) Obtenha a resposta em malha aberta e determine o que precisa ser melhorado.
2) Adicione um controle proporcional para melhrar o tempo de subida;
3) Adicione um controle derivativo para melhorar o sobre-sinal;
4) Adicione um controle integral para eliminar o erro em regime;
5) Ajuste os parâmetros Kp, Ki e Kd até que a resposta esteja dentro das especificações desejadas.
Observe que nem sempre são necessárias as três ações de controle em um único sistema. Se, por exemplo, um controle PI fornece uma resposta satisfatória, não é necessária a implementação do termo derivativo. Costuma-se manter o compensador o mais simples possível.

## Slide 804: Outros métodos de projeto de PID FONTE: Ogata e http://dot.che.gatech.edu/information/research/issicl/che4400/files/lecturenote/lecture06b_01.pdf
Método Cohen-Coon (baseado na resposta de um sistema de primeira ordem)

## Slide 805: Método baseado no critério do erro integral http://dot.che.gatech.edu/information/research/issicl/che4400/files/lecturenote/lecture06b_01.pdf
Os parâmetros que minimizam o erro integral dependem dos parâmetros da planta de primeira ordem com atraso de transporte.
Os parâmetros que minimizam o erro integral para uma variação na referência e uma variação na carga são diferentes. Escolhe-se um deles.

## Slide 806: Tipos de erro integral http://dot.che.gatech.edu/information/research/issicl/che4400/files/lecturenote/lecture06b_01.pdf

## Slide 807: Regras de sintonia ITAE http://dot.che.gatech.edu/information/research/issicl/che4400/files/lecturenote/lecture06b_01.pdf

## Slide 808: Comparação dos métodos IAE, ISE e ITAE http://dot.che.gatech.edu/information/research/issicl/che4400/files/lecturenote/lecture06b_01.pdf

## Slide 809: Variação na carga vs. variação na referência http://dot.che.gatech.edu/information/research/issicl/che4400/files/lecturenote/lecture06b_01.pdf

## Slide 810: Sistemas de Controle
Compensadores de Atraso
Revisão

## Slide 811: Compensador em atraso FONTE: http://www.control.utoronto.ca/people/profs/francis/356_info/coursenotes/ch5.pdf
P(s): Função de transferência do processo.
C(s): Função de transferência do compensador.
Para uma característica em avanço: 0< a < 1. (Por que?)
Considere T > 0 e K > 0.
Determine os diagramas de Bode (assintóticos) do compensador C(s).

## Slide 812
Compensador em atraso – diagramas de Bode assintóticos FONTE: http://www.control.utoronto.ca/people/profs/francis/356_info/coursenotes/ch5.pdf
Diagramas de Bode assintóticos:

## Slide 813
Compensador em atraso – características de magnitude FONTE: http://www.control.utoronto.ca/people/profs/francis/356_info/coursenotes/ch5.pdf
Magnitude:
Para :
Para
(0 < a < 1)  atenuação

## Slide 814
Compensador em atraso – exemplo FONTE: http://www.control.utoronto.ca/people/profs/francis/356_info/coursenotes/ch5.pdf
Exemplo: Considere uma planta com função de transferência:
Deseja-se que o sistema em malha fechada atenda às seguintes especificações de desempenho:
  Quando a entrada r(t) for uma rampa unitária, o erro em regime deverá ser menor do que 5%;
  A margem de fase do sistema de ser de aproximadamente 45o, para um amortecimento adequado da resposta transitória.
Projete um compensador em atraso para a planta que atenda a estas especificações de desempenho.

## Slide 815
Compensador em atraso – procedimentos
FONTE: http://www.control.utoronto.ca/people/profs/francis/356_info/coursenotes/ch5.pdf
Passo 1: Determine o ganho K para atender à especificação de resposta em regime estacionário.
Para ess < 0,05  kv > 20.
O processo sem compensador tem um valor de kv de:
Assim, deve-se ter:
Passo 2: Trace os diagramas de Bode de KP(s) e determine a MF e a freqüência de cruzamento de ganho:

## Slide 816
Compensador em atraso – procedimentos
FONTE: http://www.control.utoronto.ca/people/profs/francis/356_info/coursenotes/ch5.pdf

## Slide 817
Compensador em atraso – procedimentos
FONTE: http://www.control.utoronto.ca/people/profs/francis/356_info/coursenotes/ch5.pdf
Passo 2: (continuação) :
Para aumentar a MF, preservando a especificação em regime (Passo 1), utiliza-se um compensador em atraso C1(s). Como queremos que MF  45o sem modificar a fase do sistema, devemos determinar a freqüência em que a fase já esteja com esta MF e transformar esta freqüência na nova wcganho(atenuando a magnitude para que seja = 0dB nesta freqüência).
Assim, determine a freqüência em que:
A referência acima indicada sugere uma margem de segurança de 4,6o. O Ogata, no entanto, sugere uma margem de 5o a 10o.

## Slide 818
Compensador em atraso – procedimentos
FONTE: http://www.control.utoronto.ca/people/profs/francis/356_info/coursenotes/ch5.pdf
Passo 2: (continuação) :
Utilizando a margem de segurança indicada nesta bibliografia, temos:
Pelo diagrama de Bode de fase, a freqüência (rd/s) em que esta fase ocorre é:
Nesta freqüência, a magnitude do sistema KP(jw) é:

## Slide 819
Compensador em atraso – procedimentos
FONTE: http://www.control.utoronto.ca/people/profs/francis/356_info/coursenotes/ch5.pdf
Passo 3: Determine o valor de a necessário para fazer com que a magnitude do sistema compensado seja igual a 0dB nesta nova freqüência de cruzamento de ganho :
Para que o compensador não interfira na fase de KP(jw), a freqüência associada ao zero, 1/aT, deve estar “longe” desta nova freqüência de cruzamento de ganho. Assim:
Função de transferência do compensador: ,

## Slide 820
Compensador em atraso – procedimentos
FONTE: http://www.control.utoronto.ca/people/profs/francis/356_info/coursenotes/ch5.pdf

## Slide 821
Compensador em atraso – comparação
FONTE: http://www.control.utoronto.ca/people/profs/francis/356_info/coursenotes/ch5.pdf

## Slide 822
Compensador em atraso – comparação
FONTE: http://www.control.utoronto.ca/people/profs/francis/356_info/coursenotes/ch5.pdf

## Slide 823: Sistemas de Controle
Compensadores de Avanço
Revisão

## Slide 824: Compensador em avanço FONTE: http://www.control.utoronto.ca/people/profs/francis/356_info/coursenotes/ch5.pdf
P(s): Função de transferência do processo.
C(s): Função de transferência do compensador.
Para uma característica em avanço: a > 1. Considere T > 0 e K > 0.
Determine os diagramas de Bode (assintóticos) do compensador C(s).

## Slide 825: Compensador em avanço – diagramas de Bode assintóticos FONTE: http://www.control.utoronto.ca/people/profs/francis/356_info/coursenotes/ch5.pdf
Diagrama de Bode de magnitude assintótico:

## Slide 826: Compensador em avanço – características de magnitude FONTE: http://www.control.utoronto.ca/people/profs/francis/356_info/coursenotes/ch5.pdf
Para :

## Slide 827: Compensador em avanço – características de magnitude FONTE: http://www.control.utoronto.ca/people/profs/francis/356_info/coursenotes/ch5.pdf
Para :

## Slide 828: Compensador em avanço – diagramas de Bode assintóticos FONTE: http://www.control.utoronto.ca/people/profs/francis/356_info/coursenotes/ch5.pdf
E o diagrama de Bode de fase (assintótico)?
Ponto médio entre 1/aT e 1/T na escala logarítmica de freqüência

## Slide 829: Compensador em avanço – características de fase FONTE: http://www.control.utoronto.ca/people/profs/francis/356_info/coursenotes/ch5.pdf
Como determinar a magnitude de C1(jw) em w = wmax?
  Esta magnitude é o ponto médio entre 1 e a, na escala logarítmica de |C1| (ou a média geométrica entre 1 e a).
E, finalmente, como determinar jmax , a fase de C1(jwmax )?

## Slide 830: Compensador em avanço – características de fase FONTE: http://www.control.utoronto.ca/people/profs/francis/356_info/coursenotes/ch5.pdf
Aplique a lei dos senos no triângulo obtuso definidos pelos ângulos q e jmax e pelos lados e .

## Slide 831: Compensador em avanço – características de fase FONTE: http://www.control.utoronto.ca/people/profs/francis/356_info/coursenotes/ch5.pdf
Portanto:
Exercício: (a) Para uma planta P(s) = 1/s2 , projete um compensador em avanço para obter uma margem de fase de 45o e uma freqüência de cruzamento de ganho de 10 rd/s. Inclua os diagramas de Bode do processo em malha aberta sem compensação e, a seguir, os diagramas de Bode do processo+compensador. (b) Com o auxílio do Matlab, determine a resposta a um degrau unitário para o processo em malha fechada com realimentação unitária, inicialmente sem o compensador. A seguir, compare com a resposta ao degrau do sistema processo+compensador.

## Slide 832: Compensador em avanço – procedimentos FONTE: http://www.control.utoronto.ca/people/profs/francis/356_info/coursenotes/ch5.pdf
Exemplo: Para a mesma planta P(s) = 1/s(s+2) do exemplo do compensador em atraso e as mesmas especificações, vamos agora projetar um compensador em avanço.
Passo 1: Da mesma forma, o primeiro passo é ajustar o ganho K do compensador para atender à especificação de resposta em regime estacionário. Como se trata da mesma especificação, o resultado é o mesmo do exemplo anterior: K = 40.
Passo 2: Trace os diagramas de Bode de KP(s) e determine a MF e a freqüência de cruzamento de ganho. Vimos que:

## Slide 833: Compensador em avanço – procedimentos FONTE: http://www.control.utoronto.ca/people/profs/francis/356_info/coursenotes/ch5.pdf
Passo 3: Determinação do parâmetro a .
No caso do compensador em avanço, deseja-se que o avanço de fase jmax fornecido pelo compensador aumente a MF do processo sem compensação para o valor desejado.
  Lembre-se do projeto do compensador em atraso: naquele caso, fizemos o projeto para que a fase do compensador não influenciasse a fase do processo sem compensação. A influência principal do compensador seria na amplitude (atenuando-a, a fim de diminuir a freqüência de cruzamento de ganho do sistema).
Para o compensador em avanço, como queremos utilizar o avanço de fase por ele fornecido para ajustar a MF do sistema, haverá também uma influência na magnitude do sistema não compensado. Esta influência deverá ser compensada neste passo do projeto.

## Slide 834: Compensador em avanço – procedimentos FONTE: http://www.control.utoronto.ca/people/profs/francis/356_info/coursenotes/ch5.pdf
Passo 3: (continuação) Neste caso, como há influência tanto no ganho quanto na fase, a determinação da nova freqüência de cruzamento de ganho não será tão precisa quanto foi no caso do compensador em atraso.
Vimos que, para o processo sem compensação:
Pela especificação, pede-se uma MF  45o  é necessário que o compensador em avanço forneça pelo menos 45o – 18o = + 27o de avanço de fase.
A adição do compensador em avanço modifica a curva de magnitude de Bode, “empurrando” a freqüência de cruzamento de ganho para a direita (por que?). Deve-se procurar compensar esta influência adicionando-se uma margem de segurança aos 27o de avanço determinados anteriormente.

## Slide 835: Compensador em avanço – procedimentos FONTE: http://www.control.utoronto.ca/people/profs/francis/356_info/coursenotes/ch5.pdf
O Ogata sugere a adição de 5o para compensar a mudança na freqüência de cruzamento de ganho.
A bibliografia citada no título, porém, utiliza um aumento de 10% no avanço. Seguindo este critério, o avanço de fase deve ser de:

Passo 4: Neste passo, deseja-se fazer com que wmax seja a nova freqüência de cruzamento de ganho. Vimos que, nesta freqüência, o ganho devido ao compensador é:

## Slide 836: Compensador em avanço – procedimentos FONTE: http://www.control.utoronto.ca/people/profs/francis/356_info/coursenotes/ch5.pdf
Passo 4: (continuação) Para que a magnitude do processo + compensador seja igual a 0 dB na freqüência wmax, deve-se ter KP(jwmax) = 1/a ou KP(jwmax) dB = – 20log(1/a).
Assim:
Esta será a nova freqüência de cruzamento de ganho do sistema. Nestas condições:

## Slide 837: Compensador em avanço – procedimentos FONTE: http://www.control.utoronto.ca/people/profs/francis/356_info/coursenotes/ch5.pdf
Passo 5: Como todos os parâmetros do compensador (K, a e T) estão determinados, a função de transferência do compensador em avanço projetado é dada por:
Passo 6: Verifique a MG do sistema para ver se está satisfatória (se o sistema está estável).
Vamos verificar também a resposta ao degrau do sistema em malha fechada, e compará-la com a resposta ao degrau do mesmo sistema em malha fechada, mas com o compensador em atraso anterior.
Para utilizar o Matlab no auxílio destes projetos: vide explicações no Dorf, no Ogata e no site http://www.engin.umich.edu/group/ctm/freq/freq.html.

## Slide 838: Compensador em avanço – resultados FONTE: http://www.control.utoronto.ca/people/profs/francis/356_info/coursenotes/ch5.pdf
Processo + comp. avanço
Processo sem compensação
Processo + comp. atraso
Diagramas de Bode de malha aberta!

## Slide 839: Compensador em avanço – resultados FONTE: http://www.control.utoronto.ca/people/profs/francis/356_info/coursenotes/ch5.pdf
Processo + comp. atraso
Processo sem compensação
Processo + comp. avanço
Resposta ao degrau em malha fechada!

## Slide 840: Compensadores – largura de faixa (bandwidth) FONTE: Ogata
Freqüência de corte: A freqüência wc na qual o módulo da resposta em freqüência de malha fechada é 3dB abaixo de seu valor na freqüência zero (alguns autores usam o ponto de –6dB ao invés do ponto –3dB).
  O sistema de malha fechada filtra os componentes do sinal cujas freqüências são maiores do que a freqüência de corte e transmite aquelas componentes do sinal com freqüências menores do que a freqüência de corte.
Largura de faixa: a faixa de freqüência 0  w  wc na qual o módulo da malha fechada não cai –3dB.  A largura de faixa (bandwidth) fornece uma indicação da velocidade de resposta de um sistema de controle.
Para que o sistema siga precisamente entradas arbitrárias, é necessário que o sistema possua uma grande largura de faixa. Do ponto de vista do ruído, entretanto, a largura de faixa não deve ser demasiadamente grande.

## Slide 841: Compensadores – largura de faixa (bandwidth)
Processo + comp. atraso
Processo sem compensação
Processo + comp. avanço
Diagramas de Bode de malha fechada!

## Slide 842: Compensadores – comparação FONTE: Ogata
A compensação em avanço atinge o resultado desejado através dos méritos de sua contribuição em avanço de fase.
A compensação em atraso atinge o resultado através dos méritos da sua propriedade de atenuação em altas freqüências.
No domínio s, a compensação em avanço possibilita modificar o lugar das raízes e, portanto, propicia os pólos de malha fechada desejados. No domínio da freqüência, a compensação em avanço aumenta a margem de fase e a largura de faixa. Uma largura de faixa aumentada significa uma redução no tempo de acomodação (ou estabilização). A largura de faixa de um sistema com compensação em avanço é sempre maior do que outro com compensação em atraso. Portanto, se for desejada uma maior largura de faixa, ou resposta mais rápida, deve ser empregada a compensação em avanço. Se, entretanto, estiverem presentes sinais de ruído, então pode não ser desejável uma grande largura de faixa uma vez que torna o sistema mais susceptível a sinais de ruído, devido ao aumento do ganho em altas freqüências. Neste caso, deve ser usada a compensação em atraso.

## Slide 843: Compensadores – comparação FONTE: Ogata
A compensação em atraso melhora a precisão em regime estacionário; entretanto, reduz a largura de faixa. Se a redução da largura de faixa for excessiva, o sistema compensado apresentará uma resposta lenta. Se forem desejadas tanto resposta rápida como boa precisão estática, deve ser empregado um compensador avanço-atraso.
A compensação em avanço exige um aumento adicional no ganho para compensar a atenuação inerente da rede em avanço. Isto significa que a compensação em avanço requer um ganho maior do que o exigido pela compensação em atraso. (Um ganho maior, em muitos casos, implica maior espaço, maior peso e mais alto custo.)
Embora um grande número de compensações práticas possam ser conseguidas com redes em avanço, em atraso, ou avanço-atraso, para um sistema complicado uma compensação simples, através do uso destas redes, pode não fornecer resultados satisfatórios. Então, devem ser empregados diferentes compensadores possuindo diferentes configurações de pólos e zeros.

## Slide 844: Sistemas de Controle
Compensadores de Avanço&Atraso
Revisão

## Slide 845: Compensador avanço-atraso FONTE: http://ece.gmu.edu/~gbeale/ece_421/comp_freq_lag_lead.pdf
Filosofia geral do procedimento de projeto:
  Parte em avanço do controlador: ajustar a curva de Bode de fase, a fim de estabelecer a MF desejada na freqüência especificada, sem reduzir o valor da magnitude na freqüência zero.
  Parte em atraso do controlador: atenuar a curva de magnitude a 0dB nesta freqüência especificada. O compensador em atraso deve atenuar a magnitude da combinação série do compensador em avanço Gc_av(s) e do processo Gp(s) na freqüência escolhida.
  Assim, no procedimento aqui apresentado, o compensador em avanço deve ser projetado primeiro.

## Slide 846: Compensador avanço-atraso
Para este procedimento, o sistema a ser compensado deve ter as seguintes características:
  A fase do sistema não compensado na freqüência de cruzamento de ganho escolhida deve ser mais negativa do que o valor necessário para se satisfazer a especificação de margem de fase (caso contrário, não seria preciso uma compensação em avanço).
  A curva de Bode de magnitude (após o projeto do controlador em avanço) deve estar acima de 0dB nesta freqüência especificada para a freqüência de cruzamento de ganho (caso contrário, não seria necessária uma compensação em atraso, bastaria colocar um ganho adicional).

## Slide 847: Compensador avanço-atraso
  O compensador avanço-atraso básico possui dois estágjos, um para a compensação em avanço e outro para compensação em atraso.
  Se for desejada apenas um estágio de avanço, o valor máximo necessário para se mover a curva de fase, de modo que a especificação de MF possa ser satisfeita na freqüência de cruzamento de ganho, deve ser menor do que 90o. Geralmente, este valor máximo está restrito na faixa entre 55o e 65o.
  Se for desejada apenas um estágio de atraso, é necessário que a curva de magnitude possa ser atenuada até 0dB na freqüência de cruzamento de ganho sem o uso de componentes com valores muito elevados.

## Slide 848: Compensador avanço-atraso
Sistema compensado:
  A freqüência de cruzamento de ganho (freqüência correspondente a um ganho de 0dB) e a largura de banda do sistema com compensador avanço-atraso podem ser menores ou maiores do que aqueles do sistema não-compensado (apenas o processo) ou do que aqueles do sistema após o ajuste da especificação do erro de regime permanente.
  Isso depende do valor escolhido para a freqüência de cruzamento de ganho.
  Quanto maior a freqüência de cruzamento de ganho, mais rápida será a resposta do sistema no domínio do tempo (por que?). Uma maior velocidade de resposta pode ser uma vantagem em muitas aplicações, mas uma das desvantagens de uma largura de banda maior é que mais ruído e outros sinais de alta freqüência (normalmente indesejados) passarão pelo sistema. Uma menor largura de banda também resulta em uma robustez maior do sistema quando ele possui dinâmicas de alta freqüência não modeladas, como os modos de flexão em aeronaves e veículos espaciais.

## Slide 849: Compensador avanço-atraso
Estrutura do compensador:

## Slide 850: Compensador avanço-atraso
Estrutura do compensador (continuação):
Diagramas de Bode de magnitude e fase do compensador avanço-atraso (a = 1 / b):

## Slide 852: Compensador avanço-atraso
Características do compensador:
  Atenuação da magnitude nas freqüências intermediárias;
  Deslocamento de fase positiva em freqüências um pouco mais altas;
  Freqüência positiva máxima: w = wmax  média geométrica de zc_av e pc_av .
  Mínimo valor da freqüência de magnitude: (aproximadamente) na freqüência correspondente à média geométrica de zc_atr e pc_atr .
  O grande deslocamento de fase negativo em freqüências intermediárias é indesejado mas inevitável.
  Um projeto satisfatório do compensador requer que os pólos e zeros sejam apropriadamente posicionados de maneira que os benefícios do deslocamento de fase positiva e da atenuação de magnitude sejam obtidos na freqüência correta, sem que o deslocamento de fase negativo cause problemas.

## Slide 853: Compensador avanço-atraso
Procedimento de projeto:
(costuma-se primeiro projetar o compensador em avanço e, a seguir, o compensador em atraso.)
  Especificações: erro em regime permanente, margem de fase e freqüência de cruzamento de ganho.
  Determine Kc para satisfazer a especificação de regime permanente.
  Trace o diagrama de Bode de G(s) = Kc Gp(s)
  Projete a porção em avanço compensador avanço-atraso:
    Determine o deslocamento de fase de G(jw) na freqüência de cruzamento de ganho especificada e calcule a MF do sistema não-compensado (assumindo que a freqüência de cruzamento de ganho especificada define a MF do sistema não compensado);
    Calcule os valores de fmax e a necessários para elevar a curva de fase até o valor necessário para satisfazer a especificação de MF.

## Slide 854: Compensador avanço-atraso
Procedimento de projeto (continuação):
    Utilize o valor de a e da freqüência de cruzamento de ganho especificada para calcular o zero zc_av e o pólo pc_av do compensador em avanço.
  Projete a porção em atraso do compensador avanço-atraso:
    Determine a magnitude de G(jw) na freqüência de cruzamento de ganho especificada;
    Determine o deslocamento na curva de magnitude no valor da freqüência de cruzamento de ganho especificada causada pelo compensador em avanço;
    Determine a atenuação necessária na magnitude para que o sistema composto pelo processo + compensador em avanço tenha um módulo de 0dB na freqüência de cruzamento de ganho especificada, e calcule o valor de b;
    Utilizando os valores de b e da freqüência de cruzamento de ganho especificados, calcule o zero zc_atr e o pólo pc_atr do compensador em atraso.

## Slide 855: Compensador avanço-atraso
Exemplo: Considere um processo modelado por:
  Projete um compensador avanço-atraso para o processo, para que o sistema compensado atenda às seguintes especificações:
  erro em regime para uma entrada parabólica: ess = 0,0125;
  MF  45o;
  wc’  5 rd/s
  Solução:
1) O processo não compensado possui um erro de regime dado por:

## Slide 856: Compensador avanço-atraso
Exemplo (continuação):
Com um compensador em avanço, a constante de erro de aceleração (constante de erro para uma entrada parabólica) passa a ser dado por:

## Slide 857: Compensador avanço-atraso
Exemplo (continuação):
2) Traça-se agora o diagrama de Bode de G(jw) para a combinação série do ganho do compensador e o sistema Gp(jw) ( = Kc Gp(jw) = 80 / s2 ). Esta será a função de transferência a ser utilizada para determinar a localização dos pólos e zeros.
3) Determinar (s / zc_av + 1) (s / pc_av + 1). Os valores de zc_av e pc_av devem ser escolhidos de modo que a especificação de MF em wc’ seja atendida. (Veja que as porções das curvas traçadas não são alteradas, e, portanto, a especificação de erro em regime continuará sendo atendida).
Objetivo do compensador em avanço: contribuir com uma fase positiva, de modo a aumentar a fase do sistema compensado e atender a especificação de MF.  Para tanto, é necessário determinar o deslocamento de fase positiva exigida.

## Slide 859: Compensador avanço-atraso
Exemplo (continuação):
  MF do sistema não compensado:
  Como o sistema é do tipo 2, e não há outros pólos e zeros  G (jwc) = – 180o em todas as freqüências.
  3) Conhecendo-se a MF acima, pode-se determinar o deslocamento de fase positiva que deve ser fornecida pelo compensador em avanço.
  Em wc = 5 rd/s, G (jwc) deve ser alterada de modo a atender à especificação de MF ( 45o). Vamos incluir uma margem de segurança de 10o. Assim:

## Slide 860: Compensador avanço-atraso
Exemplo (continuação):
  Com fmax, pode-se determinar a:

## Slide 861: Compensador avanço-atraso
Exemplo (continuação):
  Último passo: determinar zc_av e pc_av .
  Observe que, no projeto do estágio em avanço do compensador avanço-atraso, não precisamos determinar a nova freqüência de cruzamento de ganho: este valor já está especificado.
  O estágio em atraso atenuará o deslocamento na curva de magnitude causado pela parte em avanço do compensador.
  Conhecendo-se a e wc, não há decisões adicionais a serem tomadas  basta calcular zc_av e pc_av .

## Slide 862: Compensador avanço-atraso
Exemplo (continuação):

## Slide 864: Estágio em atraso
Exemplo (continuação): estágio em atraso do compensador
  Diagramas de Bode de magnitude e fase de Gc_av(s)Gp(s):
    Curva de fase: valor correto em w = 5 rd/s
    Curva de magnitude: deslocado de 0dB
  Estágio em atraso do compensador  atenuar a magnitude de Gc_av(s)Gp(s) para 0dB na freqüência de cruzamento de ganho especificada (wc).
  Determinação de b:
    Para w >> zc_atr (e, portanto, do que pc_atr): | Gc_atr(s) | = – 20 log(b)
    Como determinar b?

## Slide 865: Estágio em atraso
Vimos que um compensador em atraso, para w >> zc_at = 1/tat :
Esta atenuação deve trazer o ganho do sistema+Gcavanço para 0dB na freqüência de cruzamento fornecida, w’c = 5 rd/s:
Ganho do compensador em avanço
em fmax

## Slide 866: Estágio em atraso
Assim:
Este valor de b irá fornecer a atenuação necessária em w = 5rd/s para que esta seja a nova freqüência de cruzamento de ganho do sistema.
A última etapa do projeto do compensador avanço-atraso é determinar o valor do pólo e do zero da porção em atraso do compensador.
Como nos procedimentos anteriormente descritos para um compensador em atraso, sugere-se posicionar o zero do compensador (cuja freqüencia é maior do que a do pólo) uma década abaixo da nova freqüência de cruzamento de ganho.

## Slide 867: Compensador completo
Assim:
Portanto, a função de transferência final do compensador avanço-atraso é dada por:
Observe que a especificação para o erro em regime foi satisfeita:
Para verificar a especificação de MF, trace o diagrama de Bode de malha aberta do sistema compensado:

## Slide 869: Considerações FONTE: http://ee.wustl.edu/class/ee431/fl2003/Lecture/Lecture%2011%20Design%20via%20Frequency%20Response.ppt
A compensação no domínio da freqüência pode ser resumida por:
Adição de um ganho em baixas freqüências para melhorar o desempenho em regime.
Adição de um ângulo de fase na MF desejada para melhorar a resposta transitória.
A freqüência da MF (ou freqüência de cruzamento de ganho) aproxima a largura de banda de malha fechada. A adição de um ângulo de fase pode ser usada para se realizar um projeto para uma largura de banda desejada e/ou margem de fase desejada.
Elementos fundamentais da abordagem:
Traduzir especificações fornecidas em largura de faixa de malha fechada e/ou especificações de margem de fase.
O controle da largura de faixa se dá pela seleção da freqüência relativa ao 0dB (a freqüência de cruzamento de ganho).

## Slide 870: Considerações e z  MF
O controle da margem de fase se dá pela seleção do ângulo de fse correto na freqüência de cruzamento.
Pode-se aproximar a largura de faixa pela freqüência de cruzamento de ganho, que é a freqüência relacionada à MF.
Aproximação:
Margem de fase ~
100*damping ratio

## Slide 871: Máximo sobressinal  MF
Note:
Margens de fase de 40 a 60 graus correspondem a sobressinais percentuais máximos de 30 a 10 %.

## Slide 872: Largura de faixa normalizada  z
Note:
1) Sistemas subamortecidos:
BW ~ Freqüência Natural
2) Sistemas sobreamortecidos:
BW ~
0.5* Freqüência Natural

## Slide 873: Compensação em avanço
1) Kc é selecionado de modo que A seja a BW de malha fechada desejada.
2) wmax é selecionada próximo a A para que a fase máxima do compensador seja fornecida próxima à freqüência de cruzamento de ganho.
3) Como o ganho do compensador não é unitário em A, o compensador modifica a freqüência de cruzamento de ganho para C.

## Slide 874: Sistemas de Controle
Compensação Rootlocus & Frequência
Exercícios de Revisão

## Slide 875
Problema 1: Dado o sistema com compensador proporcional da figura (a), determine K para z = 0,174. A seguir, mostre que o compensador PI reduz o erro em regime sem afetar significativamente a resposta transitória.

## Slide 876
K é escolhido para se obter um fator de amortecimento de 0.174.
K=164.6
Kp = 164.6/(1*2*10) = 8.23
e_ss = 1/(1+8.23) = 0.108

## Slide 877
Insira um pólo em s=0 e determine o ângulo do eixo real positivo até a localização do pólo de malha fechada desejado.
Insira um zero de modo que o ângulo do zero até a localização do pólo dominante é aproximadamente igual ao do pólo adicionado.
Calibre (determine o valor de K) que estabelece os pólos de malha fechada dominantes.
Cheque os pólos e zeros de malha fechada para ter certeza de que os pólos desejados são dominantes.

## Slide 878
O desempenho transitório é praticamente igual.
O sistema PI compensado possui um erro de regime nulo para uma entrada do tipo degrau. – Desempenho de um sistema do tipo 1.

## Slide 879
Problema 2 (Compensador em atraso): Para o mesmo sistema da figura (a) anterior, melhore o erro em regime da por um fator de 10.
Projete um compensador pelo método do LGR que atenda a esta especificação de regime.
Solução: Com K = 164.6, Kp = 8.23 e ess = 1/(1+8.23) = 0.108.
Para uma melhoria de 10 vezes:
ess = 0.0108 = 1/(1+Kp)
1+Kp = 1/0.0108 = 92.59
Kp = 91.59
Portanto o ganho deve aumentar por um fator de 91.59/8.23 = 11.13

## Slide 881
K adjustado para 158.1 de modo a manter o fator de amortecimento. Kp=87.75
ess = 0.011.

## Slide 882
Problema 3: Dado o sistema com realimentação unitária a seguir, projete: (a) um compensador PD de modo a fornecer um sobressinal de 16% e uma redução de três vezes no tempo de acomodação; (b) um compensador em avanço para as mesmas especificações. Utilize primeiro a abordagem do LGR e, a seguir, um método baseado na resposta em freqüência.

## Slide 883
16% Overshoot implies a damping ratio of 0.504.
Dominant pole real part of -1.205 implies a settling time of 4/1.205 = 3.320.

## Slide 884
Abordagem do Nise: Primeiro melhore a resposta transitória usando um compensador PD ou em avanço e, a seguir, utilize um compensador PI ou em atraso para melhorar o erro em regime permanente. Este tipo de abordagem pode resultar em um sistema com elevada banda-passante sensível a ruídos de sensores.
Abordagem alternativa (do Ogata, por exemplo): Se, por outro lado, primeiro melhorarmos o erro em regime usando PI (ou compensação em atraso) e então usarmos PD (ou compensação em avanço) para melhorar a resposta transitória, esta abordagem pode resultar em um sistema com baixa banda passante, sobredimensionada com relação ao erro em regime, mas tolerante a ruídos de sensores.
( Comentários do professor Dr. William Murphy em suas notas de aula: http://ee.wustl.edu/class/fl04/ese441/ )

## Slide 885
4.

## Slide 889
5.

## Slide 895
6.

## Slide 902: Sistemas de Controle
Prova N1 – Modelagem de Sistemas Dinâmicos, Compensação por Root-Locus e Frequência

## Slide 903: Sistemas de Controle
Análise de Variáveis de Estado
Nise – Capítulo 3

## Slide 904: Nise, pag.101, Exemplo 3.3

## Slide 905: Nise, pag.101, Exemplo 3.3
Colocando na forma matricial : ( x’ = A.x + B.u )

## Slide 906: Nise, pag.101, Exemplo 3.3
Considerando x2 como saída : ( y = C.x + D.u )

## Slide 907: Nise, pag.102, ex.3.2

## Slide 908: Nise, pag.102, ex.3.2
Colocando na forma matricial : ( x’ = A.x + B.u )

## Slide 909: Nise, pag.102, ex.3.2

## Slide 910: Nise, pag.102, ex.3.2
Considerando x3 como saída : ( y = C.x + D.u )

## Slide 911: Nise, pag.104, ex.3.4 – Converter para o espaço de estados

## Slide 912: Nise, pag.104, ex.3.4 – Converter para o espaço de estados

## Slide 913: Nise, pag.104, ex.3.4 – Converter para o espaço de estados

## Slide 914: Nise, pag.104, ex.3.4 – Converter para o espaço de estados
Equações de Estado
Forma Matricial

## Slide 915: Nise, pag.104, ex.3.4 – Converter para o espaço de estados

## Slide 916: Nise, pag.106, ex.3.5 – Conversão de funções com polinômio no numerador
Exercício anterior
Considerando que :
x1’ = x2 ou x2 = s.x1
x2’ = x3 ou x3 = s.x2 = s2.x1
Teremos no segundo bloco :
C(s) = 2.x1 + 7.x2 + x3

## Slide 917: Nise, pag.106, ex.3.5 – Conversão de funções com polinômio no numerador
Forma Matricial

## Slide 918: Nise, pag.106, ex.3.5

## Slide 919: Nise exercício 3-4

## Slide 920: Nise exercício 3-4

## Slide 921: Nise exercício 3-4

## Slide 922: Nise exercício 3-4

## Slide 923: Nise exercício 3-4

## Slide 924: Nise exercício 3-4

## Slide 925: Nise exercício 3-4
  Resolvendo para x1, x2, x3, x4, x5 e x6
    vars : [x1,x2,x3,x4,x5,x6]
    varsL : [x1l,x2l,x3l,x4l,x5l,x6l]
    Eq4 : M1*x4l=L4*(x3l-x1l)+L2*(x2l-x1l)+K*(x2-x1)-L1*x1l
    Eq5 : M2*x5l=F-L5*(x2l-x3l)-L2*(x2l-x1l)-K*(x2-x1)
    Eq6 : M3*x6l=L5*(x2l-x3l)-L4*(x3l-x1l)-L3*x3l
    sist : linsolve([x1l=x4, x2l=x5, x3l=x6, Eq4, Eq5, Eq6],varsL)
  Calculando a matrix de coeficientes
    A : coefmatrix(sist,vars)*-1
      Obtemos assim a matriz A

## Slide 926: Nise exercício 3-4
  Calculando a matriz de coeficientes e de termos indep.
    Bl : augcoefmatrix(sist,vars)*-1
  Obtemos a ultima coluna de Bl e somamos a transpose(varsL)
    col(Bl,7)+transpose(varsL)
      Obtermos assim por inspeção a matriz B
  Substituindo os valores dos parâmetros ( todos iguais a 1 ), temos as matrizes prontas para o cálculo da função de transferência e simulação temporal
  Lembrando que a matriz C, como a saida é x3, será : C : matrix([0,0,1,0,0,0])

## Slide 927: Resolvendo via wxMaxima
Resposta ao impulso (função de transferência) :
Adaptando a matrix C a uma saída em x2 e x1 teremos : C2=[0,1,0,0,0,0] e C1=[1,0,0,0,0,0]

## Slide 928: Simulando as três saídas no Vissim
Note que foi acrescentado um zero a cada função para tornar o degrau igual a um impulso, pois a tranformada do degrau = 1/s

## Slide 929: Sistemas de Controle
Modelagem de Sistemas Dinâmicos
Modelo de Um Motor CC

## Slide 930: Modelagem de Um Motor DC
Um motor DC é um conversor ( ou transdutor ) de corrente em torque, sendo :
  Tm = Km φ ia , onde :
    Tm – torque do motor
    Φ – fluxo magnético
    ia – corrente na armadura
    Km – constante de proporcionalidade
  Considerando-se o fluxo φ constante, teremos :
    Tm = Kiia , ou seja o torque motor é proporcional à corrente de armadura

## Slide 931: Cont.
Ao girar o rotor impõe uma tensão contrária ao movimento do rotor, proporcional à velocidade do mesmo, dada por :
  eb = Km φ ωm , onde :
    eb – tensão contrária
    ωm – velocidade do rotor
    Km – constante de proporcionalidade
  Considerando-se o fluxo φ constante teremos :
    eb = Kb ωm , ou seja a tensão de carga do motor é proporcional a velocidade de giro do motor

## Slide 932: É montado então o modelo abaixo :
Jm – inércia do rotor
Bm – coeficiente de atrito
TL – torque de carga do motor

## Slide 933: Sendo assim :
Elementos externos ao motor (entradas ) :
  ea -> tensão aplicada
  TL -> torque de carga
Fatores induzidos no motor ( saida ) :
  Tm = Ki ia – o torque motor é proporcional à corrente
Fatores produzidos pelo motor ( saida ) :
  eb = Kbωm – a tensão de carga é prop. ao giro

## Slide 934: Relacionando ambos ( entrada – saida )
Equação elétrica
  ea = Raia + Laia’ + eb
  ea = Raia + Laia’ + Kbωm
Equação mecânica
  Jmθ’’ = Tm – TL - Bm ωm
    Ou seja : a aceleração angular vezes o momento de inércia do rotor é igual ao torque motor menos o torque de carga menos o torque de atrito
  Jm ωm’ = Kiia – TL - Bm ωm

## Slide 935: Isolando as derivadas :
  Na primeira
    ea = Raia + Laia’ + Kbωm
    ia’ = (ea/La)- (Ra/La)ia – (Kb/La)ωm
    ia’ = -(Ra/La)ia –(Kb/La)ωm +0.θ +(ea/La)
  Na segunda
    Jm ωm’ = Kiia – TL - Bm ωm
    ωm’ = (Ki/Jm)ia – (TL/Jm)- (Bm/Jm)ωm
    ωm’ = (Ki/Jm)ia –(Bm/Jm)ωm +0.θ –(TL/Jm)

## Slide 936: Colocando em forma matricial

## Slide 937: Tomando as transformadas de Laplace, fazendo as cond.iniciais=0, e isolando as variáveis

## Slide 938: Montando o diagrama de blocos

## Slide 939: Montando o diagrama de blocos

## Slide 940: Montando o diagrama de blocos

## Slide 941: Montando o diagrama de blocos

## Slide 942: Montando o diagrama de blocos

## Slide 943: Montando o diagrama de blocos

## Slide 944: Montando o diagrama de blocos

## Slide 945: Montando o diagrama de blocos

## Slide 946: Sistemas de Controle
Modelagem de Sistemas Dinâmicos
Linearização

## Slide 947: Considere o sistema abaixo

## Slide 948: Modelando o sistema
Parte mecânica :
  M.y’’=M.g-i2/y
Parte elétrica :
  e = R.i+L.i’
Variáveis de Estado :
  y y’ = z
  z = y’ z’ = g-i2/(M.y)
  i i’ = -(R/L)i+e/L

## Slide 949: Linearizando
Parte mecânica :
  M.y’’=M.g-i2/y
Parte elétrica :
  e = R.i+L.i’
Matrizes de Linearização :
  d(y’)/dy = 0 ; d(y’)/dz = 1 ; d(y’)/di = 0 ; d(y’)/de = 0
  d(z’)/dy = i2/(M.y2); d(z’)/dz = 0 ; d(z’)/di = 2i/(My) ; d(z’)/de = 0
  d(i’)/dy = 0 ; d(i’)/dz = 0 ; d(z’)/di = -(R/L) ; d(z’)/de =1/L

## Slide 950: Analisando nas proximidades do equilíbrio onde ( y=y0=cte )
Parte mecânica :
  M.y’’=M.g-i2/y
Parte elétrica :
  e = R.i+L.i’
Variáveis de Estado :
  y = y0 y’ = 0
  z = y’ = 0 z’ = g-i2/(M.y) = 0
  i = raiz(g.M.y)
  Logo para y = constante, i = raiz(g.M.y)
  Substituindo nas matrizes anteriores :

## Slide 951: Calculando as Matrizes de Linearização

## Slide 952: Calculando as Matrizes de Linearização

## Slide 953: Sendo assim para y=const, o sistema pode ser aproximado por :

## Slide 954: Resumo
Para linearizar um sistema você deverá :
  Calcular as equações de estado, isto é as equações das derivadas primeiras das variáveis de estado do sistema na sua forma não-linear
  Calcular a derivada parcial de cada equação em relação a cada variável de estado e em relação a cada uma das entradas
  Considerar uma das variáveis constantes e determinar novas relações para as variáveis de estado
  Montar as matrizes A* e B* do sistema linearizado

## Slide 955: Sistemas de Controle
Modelagem de Sistemas Dinâmicos
Sistema de Acompanhamento Solar

## Slide 956: Um sistema de acompanhamento solar

## Slide 957: Eixos de referência

## Slide 958: Um sistema de acompanhamento solar

## Slide 959: Um sistema de acompanhamento solar

## Slide 960: Característica não-linear do discriminador de erro é linearizada fazendo-se tg α ~ α para α->0

## Slide 961: Um sistema de acompanhamento solar

## Slide 962: Um sistema de acompanhamento solar

## Slide 963: Um sistema de acompanhamento solar

## Slide 964: Um sistema de acompanhamento solar

## Slide 965: Diagrama de Blocos
Motor CC

## Slide 966: Exercícios
Para entregar :
  Nise, cap.2, pags.81 a 88, exs.1-55

## Slide 967: Nise, cap.3 – pags.117 a 122
Exs 1 a 24

## Slide 968: Sistemas de Controle
Resolução das Equações de Estado
Transformada de Laplace
Matriz de Transição de Estados
Nise – Capítulo 4

## Slide 969: Vamos resolver o sistema de equações de estado via transf.de Laplace
Autovalores da Matriz A

## Slide 970: Vamos agora resolver o sistema pela matriz de transição de estados

## Slide 971: Vamos agora resolver o sistema pela matriz de transição de estados

## Slide 972: Vamos agora resolver o sistema pela matriz de transição de estados

## Slide 973: Vamos agora resolver o sistema pela matriz de transição de estados
Integral de Convolução -> Resposta Forçada
Matriz de Transição de Estados -> Resposta Natural
Resposta Completa = Natural + Forçada

## Slide 974: Nise 4-12, pag.161
Determine a matriz de transição de estados e a função x(t) para o sistema abaixo :

## Slide 975: Nise 4-12, pag.161 - Resolução

## Slide 976: Nise 4-12, pag.161 - Resolução

## Slide 977: Nise 4-12, pag.161 - Resolução

## Slide 978: Nise 4-12, pag.161 – Resolução – sequência de comandos no wxMaxima
    A : matrix([0,1],[-8,-6]);
    B : matrix([0],[1]);
    x0 : matrix([1],[0]);
    phi : invert(s*ident(2)-A);
  Obs : a função ilt (inverse laplace transform ) não atua sobre matrizes, logo deve-se aplica-la a cada elemento da matriz
    PHI_t[t] := matrix([ilt(phi[1,1],s,t),ilt(phi[1,2],s,t)],[ilt(phi[2,1],s,t),ilt(phi[2,2],s,t)]);
    PHI_t[t].x0;
    expand(integrate(PHI_t[t-tau].B,tau,0,t)+PHI_t[t].x0);

## Slide 979: Nise 4-10
Encontre a função de transferência e os pólos do sistema representado no espaço de estados pelo sistema :

## Slide 980: Nise 4-10
No wxMaxima :
  A função de transferência será G[s] := ratsimp(C.invert(s*ident(3)-A).B)
    Onde A,B,C são as matrizes dadas no problema
  Os polos serão as raízes do denominador (comum) a todos os termos de (s.I-A)-1
    allroots(denom(invert(s*ident(3)-A)[1,1]))
      s = 0,735 ; s = -9,418 ; s = 9,683

## Slide 981: Nise cap.4 – Ex.de Espaço de Estados via Laplace
No wxMaxima :
  A função de transferência será G[s] := ratsimp(C.invert(s*ident(3)-A).B)
    Onde A,B,C são as matrizes dadas no problema e x0 as condições iniciais
  A saída Y[s] será :
    Y[s] := ratsimp(C.invert(s*ident(3)A).(x0+B)*laplace(r(t),t,s))
  Os polos serão as raízes do denominador (comum) a todos os termos de (s.I-A)-1
    allroots(denom(invert(s*ident(3)-A)[1,1]))

## Slide 982: Nise – Cap.4 – pags.170-177
Exs: 10, 34-49, 62

## Slide 983: Sistemas de Controle
Redução de Subsistemas Múltiplos
Formas canônicas : controlável e observável Transformações
Nise – Capítulo 5

## Slide 984: Nise, pags 224-232
Exs.23-57,62

## Slide 985: Sistemas de Controle
9a Aula
Projeto no Espaço de Estados
Representação por Matrizes de Estado
Projeto por Variáveis de Estado
Controlabilidade
Nise Cap.12

## Slide 986: Iremos retomar o trabalho com matrizes
Suponha o sistema na figura (a):
  X’=A.X+B.U
  y = C.X
Suponha agora que a realimentação seja feita com as variáveis de estado X e não com a saída y

## Slide 987: Teremos a seguinte situação (descrita em b) :
  X’= A.X+B.U
  X’= A.X+B.(-K.X+r)
  X’= (A-B.K).X+B.r
  y = C.X
O projeto no espaço de estados consiste então em igualar a eq.característica à eq.desejada e det.K

## Slide 988: Representação em variáveis de fase e processo a controlar com real.de estado

## Slide 989: Nise, exemplo 12.1, pag.519, alocação de pólos via variáveis de estado
Dado o processo a controlar :
  G(s) = 20(s+5)/[s(s+1)(s+4)], projetar os ganhos de realimentação das variáveis de fase que levem a uma UP = 9,5% e um Ts = 0,74s
Resolução :
  UP = 9,5% -> ζ = 0,6 /// Ts = 0,74 -> ωn = 9,01
  Dai σ= -0,6*9,01 = -5,4 /// ω= 9,01.√(1-0,62)= 7,21
  Pto.Op. = -5,4+/-7,21j
  O ideal seria escolher -5 como o 3o polo de malha fechada. O livro escolhe -5,1 para fins didáticos

## Slide 990: Nise, exemplo 12.1, pag.519, alocação de pólos via variáveis de estado
A equação característica ( denominador de T(s), a função de transferência em malha fechada ), fica portanto :
  D(s) = (s+5,4-7,21j)(s+5,4+7,21j)(s+5,1)
  D(s) = s3+15.9s2+136.2s+413.8

## Slide 991: Devemos agora montar o diagrama de fluxo de sinal da malha aberta e das realimentações
Implementar G(s)
  C(s) = X(s).[20(s+5)]
  R(s) = X(s) .[s(s+1)(s+4)] <- Começar aqui
  R(s) = X(s).[s3+5s2+4s]
  R(s)-5s2X(s)-4sX(s)=s3X(s) <- Implementar
  C(s) = 20sX(s)+5X(s) <- Implementar
Implementar a função de malha fechada
  Variáveis -> x1(s)=x(s), x2(s)=sx(s) e x3(s)=s2x(s)
  Realiamentação -> –k1x(s), -k2sx(s) e –k3s2x(s)
Gráficos a seguir

## Slide 992: Gráficos de fluxo de sinal para o problema 12.1

## Slide 993: Das equações e gráficos anteriores obtemos :

## Slide 994: Vamos agora resolver para X(s)

## Slide 995: Vamos agora resolver para X(s) (cont.)

## Slide 996: Vamos agora resolver para X(s) (cont.)

## Slide 997: Vamos agora encontrar os ks

## Slide 998: Vamos agora retornar ao sistema inicial

## Slide 999: E calcular a função de transferência Y(s)/R(s)

## Slide 1000: E calcular a função de transferência Y(s)/R(s)

## Slide 1001: E calcular a função de transferência Y(s)/R(s)

## Slide 1002: E calcular a função de transferência Y(s)/R(s)

## Slide 1003: E calcular a função de transferência Y(s)/R(s)

## Slide 1004: E calcular a função de transferência Y(s)/R(s)

## Slide 1005: Por último devemos verificar os resultados por simulação

## Slide 1006: Controlabilidade
Considere os sistemas abaixo.
Em (a) todas as variáveis de estado são acessíveis via sinal de controle u
Em (b), x1 não é acessível
(b) é dito não controlável

## Slide 1007: Controlabilidade por Inspeção das Matrizes de Estado na forma paralela
Vide slide anterior para visualização da forma paralela
Como o sistema é dado por X’=A.X+B.u, para que pelo menos uma variável X’ não seja acessível, B deverá ter pelo menos uma linha nula.

## Slide 1008: Critério de Controlabilidade (forma generalizada)
Dado : X’=A.X+B.u, onde X é uma matriz de n linhas.
Diz-se que o sistema será completamente controlável se a matriz :
  Cm = [B AB A2B … An-1B] for de posto ou rank n

## Slide 1009: Nise, pag.522-3, exemplo 12.2, Controlabilidade
Verificar a controlabilidade do sistema :

## Slide 1010: Nise, pag.522-3, exemplo 12.2, Controlabilidade
Verificar a controlabilidade do sistema :

## Slide 1011: Sistemas de Controle
10a Aula
Projeto no Espaço de Estados
Projeto por Transformação a Variáveis de Fase
Nise Cap.12

## Slide 1012: Nise, Exemplo 12.3 – Projeto de Controlador Igualando Coeficientes
Seja Y(s)/U(s)=10/[(s+1)(s+2)], projetar uma retroação de estado para obter-se UP=15% e Ts=0,5s
Resolução
  Y(s)(s2+3s+2)=10U(s)
  Y(s)s2=10U(s)-3sY(s)-2Y(s)

## Slide 1013: Resolvendo a equação característica

## Slide 1014: Encontrando o ponto desejado de operação
UP=15% ->ζ = 0,52 // Ts = 0,5s -> ωn = 15,47
σ = - ζ ωn = -8,04 // ω = ωn √(1- ζ2) = 13,21
s = -8,04+/-13,21j
Montando o polinômio a partir das raízes s
s2+16,1s+239,32

## Slide 1015: Igualando o polinômio do ponto de operação com a equação característica
Estes são os ganhos das realimentações do sistema

## Slide 1016: Projeto de controle em formas outras que não a canônica de controle
Suponha uma forma não canônica de controle, z, mas que possua matriz de controle Cmz
  Z’=A.Z+B.U
  y =C.Z
  Cmz = [ B A.B A2B … An-1B ]
Suponha que a relação entre a forma z e a forma canônica x seja dada por
  Z = P.X
  Onde P é a matriz de transformação

## Slide 1017: Trocando no sistema Z por PX
P.X’=A.P.X+B.U
y = C.P.X
  Demonstra-se que :
    Cmx = P-1[ B A.B A2B … An-1B ]
    Cmx = P-1 Cmz
    P = Cmx.Cmz-1
  Considerando que na forma final de retroação u = -KxX+r (vide figura) e X = P-1.Z
  Demonstrasse a partir da 1a
  equação do slide que : Kz = KxP-1

## Slide 1018: Resumindo
Dada uma representação não canônica Z, na forma de equações de estado, podemos obter sua matriz de controle Cmz
A partir da forma Z, podemos obter a equação característica (det(sI-A)=0) e montar uma forma canônica padrão ( em X ) com os coeficientes da equação característica do sistema Z
Podemos assim obter Cmx a matriz de controle da forma padrão e em seguida a nova equação característica, agora com a inclusão dos coeficientes de realimentação (os Kx )

## Slide 1019: Resumindo
Utilizamos as condições de desempenho desejadas do sistema e possibilidades de cancelamento pólo / zero para determinar os pólos desejados do sistema de malha fechada
Montamos a equação característica desejada a partir dos pólos obtidos no passo anterior
Retornamos ao sistema x e calculamos os Kx por comparação entre a equação característica desejada e a equação característica do sistema X que inclui os coeficientes Kx

## Slide 1020: Resumindo
Sendo assim P = Cmz.Cmx-1 e Kz=Kx.P-1 onde os Kz serão os ganhos no sistema original
Incluimos os coeficientes Kz no gráfico original e o sistema esta montado.
Por último obtemos a função de transferência do sistema realimentado e analisamos a resposta transitória para confirmar o atendimento dos requisitos de desempenho.

## Slide 1021: Nise, pag.527, exemplo 12.4. Projeto de Controlador por Transformação
Seja o sistema : G(s)=(s+4)/[(s+1)(s+2)(s+5)]. , com as variáveis em série. Projetar o controlador para obter UP=20,8% e Ts=4s
Estratégia :
  Partir do sistema atual, Z, e obter a equação característica. Obter Cmz
  A partir do ponto de operação, obter a equação característica determinar os coeficientes das matrizes canônicas, X. Obter Cmx
  Calcular P=Cmz.Cmx-1 e os Kx
  A partir dos Kx calcular Kz = KxP-1

## Slide 1022: Resolução parte 1 – Equações de estado forma não de fase

## Slide 1023: Resolução parte 2 – Ponto de Operação Desejado ( pólos )

## Slide 1024: Resolução parte 3 – Equações de estado forma canônica controlável

## Slide 1025: Resolução parte 4 – Cálculo dos K

## Slide 1026: Diagrama em z com as realimentações em formato não de variável de fase

## Slide 1027: Sistemas de Controle
Projeto no Espaço de Estados
Observabilidade
Nise Cap.12

## Slide 1028: Definição
Teoria da Observabilidade
  Sempre que as variáveis de estado não estiverem disponíveis para serem enviadas ao controlador elas poderão ser estimadas e o valor desta estimativa utilizado pelo controlador

## Slide 1029: Modelo

## Slide 1030: Potencial dificuldade de implementação
Agora vejamos uma desvantagem desta proposta
Perceba que a diferença entre as variáveis de estado independe da entrada, ou seja tem dinâmica própria!
Sendo assim, apesar de convergente ( se o processo for estável ) a velocidade será a mesma da resposta transitória do processo a controlar

## Slide 1031: Solução
Isto indica portanto que para implementar um projeto de observador temos que forçar seu tempo de resposta, ser mais rápido que o do processo a controlar, de modo que o controlador receba dados estimados de maneira instantânea
Como?
  Através do uso de retroação
  Veja o modelo no slide a seguir :

## Slide 1032: Ex.de forma canônica de observabilidade, sem e com realiment.

## Slide 1033: O projeto do Observador
Feito de forma independente do controlador
No controlador temos de calcular um vetor K com os valores da realimentação
No observador teremos de calcular um vetor L com os valores de realimentação de modo que a resposta transitória do observador seja mais rápida que a resposta da malha de controle.

## Slide 1034: Metodologia de Projeto para o Observador
O ponto de partida é o modelo de observador em (c)

## Slide 1035: Tal modelo tem as seguintes equações de estado :

## Slide 1036: Agora vamos calcular as equações de estado do erro em sí

## Slide 1037: Selecionamos a equação desejada para a resposta do observador e igualamos à equação característica
A igualdade entre a equação característica e o polinômio desejado, determina os valores dos ks (e por conseqüência o vetor L)
Lembre que o polinômio desejado é obtido pela escolha conveniente dos autovalores necessários para a obtenção da resposta do sistema de observação

## Slide 1038: Nise, exemplo 12.5, pag.533 Projeto de observador na forma canônica
Projetar um observador para o processo :
G(s) = (s+4)/[(s+1)(s+2)(s+5)], de modo que o mesmo responda 10x mais rápido que a malha controlada no exemplo anterior (12.4)

## Slide 1039: Resolução 1 – Representação na forma canônica do observador e o sinal diferença associado

## Slide 1040: Resolução 2 – Criar o polinômio característico e o erro do observador

## Slide 1041: Resolução 3 – Criar a equação característica e com os pólos o polinômio caracter.desejado
O sistema controlado possui pólos em -1+/-2j
Colocar os pólos do observador em -10+/-20j e -100
O polinômio fica então :

## Slide 1042: Observabilidade
y=C.x=[1 1 1]x
Observável
(b) y=C.x=[0 1 1]x
não observável
Presença do 0 indica não observabilidade, mas isto é sempre verdadeiro somente p/a forma paralela

## Slide 1043: Matriz de Observabilidade
Seja o sistema com n variáveis:
Se a matriz Om for de posto ( ou rank ) n o sistema é dito observável

## Slide 1044: Projeto por Transformação
De maneira similar ao projeto de controladores, os observadores podem ser projetados através de uma transformação, a partir de variáveis que não sejam de estado na forma canônica. Ela é :
Onde z é a representação na forma não canônica e x na forma canônica, tal como nos projetos de controladores

## Slide 1045: Erro estacionário
Um integrador pode ser obtido pelo método do espaço de estados através da representação abaixo :

## Slide 1046: Representação de Processo + Controlador + Observador

## Slide 1047: Exercícios
Para entregar :
  Nise, cap.12, pag.552 a 556, exs.1 a 37

## Slide 1048: Sistemas de Controle
Sistemas de Controle Digital
Conversão A/D, modelagem, ZOH e transformada Z

## Slide 1049: Diferença básica na implementação :
Utilização do computador irá requerer sinais quantizados e em instantes de tempo definidos

## Slide 1050: Posicionamento do computador no loop de controle
Etapa que irá requerer uma análise detalhada : a conversão analógico digital

## Slide 1051: Etapa mais simples : a conversão digital analógica

## Slide 1052: Etapa que irá requerer uma análise mais detalhada : conversão A/D
Abaixo são apresentados os gráficos de uma conversão

## Slide 1053: Conversão A/D : Descrição do processo

## Slide 1054: Conversão A/D : Descrição do processo

## Slide 1055: Conversão A/D : Descrição do processo

## Slide 1056: Depois de ser amostrado, o sinal deve ser “mantido” em um determinado nível
Como podemos modelar tal dispositivo?

## Slide 1057: Modelando um ZOH (Zero Order Holder)
Uma função de transferência em s é a resposta de um sistema a um impulso em sua entrada
A entrada de um ZOH é uma sequência de impulsos
Sua saida, para cada impulso, é um nível de tensão fixo, até a chegada de um novo impulso

## Slide 1058: Modelando um ZOH (cont.)
Logo, temos no tempo :
  Entrada : δ(t).A ( onde A é o módulo do impulso )
  Saída : [u(t)-u(t-kT)].A ( onde A é o nível de tensão na saida de duração T, o período do sinal de amostragem)
Sendo assim, teremos na frequência a seguinte sequência :
  Entrada : 1.A ( a transformada de δ(t).A )
  Saída : [1/s – e-KTs/s].A
  Logo a função de transf.de um ZOH é :

## Slide 1059: Onde estamos?
O processo A/D envolverá então :
  Um amostrador :
  Um ZOH :
  Note que a entrada do ZOH pressupõe um trem de impulsos, logo podemos considerar a entrada do ZOH como o sinal :
  O qual pressupõe Tw=1

## Slide 1060: Vamos trabalhar com o sinal amostrado ideal ( Tw=1 )
Esta é a transformada z para um sinal amostrado f(kT)

## Slide 1061: Tabelas de pares f(t)->F(s)->F(z)->f(kT)

## Slide 1062: Propriedades da Transformada Z

## Slide 1063: Nise, pag.565, cap13, exemplo 1
Transformada z de f(t) = t
  Perceba que para o sistema digital a função, ou o sinal, somente existe nos instantes de amostragem, logo no caso discreto f(kT)=kT, onde k varia de 0 a ∞ e T é o período de amostragem.
  Para modelar tal existência lançamos mão da função : f*(t) = ΣkT.δ(t-kT), a função temporal amostrada
  Sua transformada será : F*(s) = ΣkT.e-kTs
  Mudando para a variável z, F(z) = ΣkT.z-k = T Σkz-k
  Vamos calcular o somatório no próximo slide

## Slide 1064: Calculo do somatório

## Slide 1065: Calculo do somatório

## Slide 1066: Nise, exemplo 13.1, via Matlab
Obtenção da Transformada Z de f=kT, onde k é um número inteiro e T o período de amostragem. Para tanto fazemos :
  ztrans(k*T,k,z) % por default ztrans assume que a varíavel discreta é n e a variável de transformação é z. Neste caso queremos que a variável discreta seja k e a variável transformada seja z. T deve permanecer como o período de amostragem.
  Como resultado obtemos : f(z)=Tz/(z-1)2 .

## Slide 1067: Exemplo 2, Nise, pag.567, cap.13
Cálculo da Transformada z inversa de F(z) = 0,5z/[(z-0,5)(z-0,7)]

## Slide 1068: Nise, exemplo 13.2, via Matlab
Encontrar a transformada inversa de F(z)=0,5z/((z-0,5)(z-0,7)). Para tanto fazemos :
  F1 = 0.5*z/((z-0.5)*(z-0.7));
  iztrans(F1,z,k)
  Obtemos como resposta :
  f(kT)=5/2*(7/10)^k-5/2*(1/2)^k

## Slide 1069: Nise, Ex.Avaliação, 13.2, pag.568
Calcular a F(kT) de
  F(z) = z(z+1)(z+2)/[(z-0,5)(z-0,7)(z-0,9)]
  F(z)/z=-114.75/(z-0.7)+68.875/(z-0.9)+46.88/(z-0.5)
  F(z) = -114.7z/(z-0.7) + 68.9z/(z-0.9) + 46.9z/(z-0.5)
  F(z) = -114.7(0.7)k+68.9(0.9)k+46.9(0.5)k
No Matlab :
  Fz = z*(z+1)*(z+2)/((z-0.5)*(z-0.7)*(z-0.9))
  iztrans(Fz,z,k)
  Resposta :
  -459/4*(7/10)^k+551/8*(9/10)^k+375/8*(1/2)^k

## Slide 1070: Nise, Exemplo 13.4, pag.569
Dado um ZOH em série com G1(s)=(s+2)/(s+1) determine a F(z) do conjunto, se o período de amostragem é de 0,5s (lembrar que esT = z)

## Slide 1071: Nise, Exemplo 13.4, pag.569, via Matlab
Dado um ZOH em série com G1(s)=(s+2)/(s+1) determine a F(z) do conjunto, se o período de amostragem é de 0,5s (lembrar que esT = z)
  zeros = [-2]; polos = [-1];
  num = poly(zeros); den = poly(polos);
  GH = tf(num,den); Fz = c2d(GH,0.5,’zoh’)
  Obtemos como resposta :
  Transfer function: z - 0.2131
  --------------
  z - 0.6065
  Sampling time: 0.5

## Slide 1072: Backup Slides
Propriedades
e Resolução de Problemas de Transformada Z
Coleção Schaum

## Slide 1073: Exemplo 1
Calcule F(z) para f(k)=1

## Slide 1074: Transformada Z – Convolução
Seja o produto de funções em Z

## Slide 1075: Relembrando : Séries Convergentes
A soma dos termos da série abaixo, será :

## Slide 1076: A Transformada Z de uma f(k)=Ak

## Slide 1077: Calcule F(z) de f(k)=e-αTk

## Slide 1078: A Transformada Inversa Z-1
Linearidade
  Z(f1(z))=F1(z) , Z(f2(z))=F2(z)
  Z(a.f1(z))=a.F1(z) , Z(b.f2(z))=b.F2(z)
  Z(a.f1(z)+b.f2(z)) = a.F1(z)+b.F2(z)

## Slide 1079: Deslocamento

## Slide 1080: Teoremas do Valor Inicial e Final

## Slide 1081: Escalonamento em Frequência

## Slide 1082: Deslocamento no Tempo

## Slide 1083: Exercício 1
Calcule F(z) de f(k)=(1/3)k+(1/2)k

## Slide 1084: Exercício 2
Calcule F(z) de f(k)=1/4 , 1/8, ..., (½)k

## Slide 1085: Exercício 3
Calcule f(0), sabendo que F(z)=z/(z-1/4)

## Slide 1086: Exercício 4
Calcule F(z) de f(k)=u(k) (pulso unitário)

## Slide 1087: Exercício 5
Calcule F(z) de f(k)=k (rampa unitária)

## Slide 1088: Exercício 6
Calcule F(z), para f(k)=kAk

## Slide 1089: Exercício 7
Uma relação interessante

## Slide 1090: Exercício 8
Inverter F(z)=1/((z+1)(z+2))

## Slide 1091: Sistemas de Controle
Sistemas de Controle Digital
Estabilidade no Plano Z, Erros de Estado Estacionário, Resposta Transitória

## Slide 1092: Estabilidade no Plano z
Lembrando que z = esT vamos verificar qual a equivalência do S.P.E, eixo jω e S.P.D. no plano z
Fazendo s = jω teremos z = ejωT ou z = 1.ejωT
  Isto equivale em z a um circulo de raio unitário
  Logo o eixo dos imaginários será um circulo unitário com centro na origem
Fazendo s = -a+jω teremos z = e-aT+jωT
  Logo o S.P.E estará no interior do círculo unitário
  Por consequência, o S.P.D estará no exterior do círculo unitário

## Slide 1093: Regiões de Estabilidade

## Slide 1094: Nise, Exemplo 13.6, pag.574
Seja o sistema de controle amostrado na figura abaixo. Determine se o sistema é estável para K=20 e K=100 e um período de amostr. T=0,1s.

## Slide 1095: Calculando a função de transferência em Z

## Slide 1096: Calculando a função de transferência em Z

## Slide 1097: Calculando os pólos a malha fechada para K=20 e K=40
No wxMaxima
T(z,20);ratsimp(%);denom(%);allroots(%)
  z=-0,095 e z=-0,7 -> ESTÁVEL
T(z,40);ratsim(%);denom(%);allroots(%)
  z=-0,025 e z=-2,641 -> INSTÁVEL

## Slide 1098: Nise, exemplo 13.6, via Matlab
G(s) = 27/(s(s+27)) + Z.O.H. . Analisar a estabilidade para K=20, K=100 com T=0,1s
Fazemos :
  num = [27]; den = poly([0 -27]); GH=tf(num,den);
  Gz = c2d(GH,0.1,’zoh’); rlocus(Gz);
  Obtemos como resposta o gráfico do próximo slide.
  Marcamos o ponto de cruzamento do rootlocus com o círculo unitário e descobrimos o ganho máximo.

## Slide 1099: Nise, exemplo 13.6, via Matlab
K máx = 33.2
Logo para
  K=20 ; estável
  K=100; instável

## Slide 1100: Nise, exemplo 13.6,via Matlab
As respostas temporais para diferentes valores de K podem ser obtidas pelo comando step.
  K=1
  Ts = feedback(K*GH,1)
  Tz = feedback(K*GHz,1)
  step(Ts,Tz)

## Slide 1101: Nise, exemplo 13.6,via Matlab
Para K=1 a resposta discreta era praticamente igual a contínua. Observe a diferneça com K=10
  K=10
  Ts = feedback(K*GH,1)
  Tz = feedback(K*GHz,1)
  step(Ts,Tz)

## Slide 1102: Nise, exemplo 13.6,via Matlab
Com K=20 o sistema digital torna-se subamortecido. Para faze-lo mais similar ao analógico deve-se diminuir T (per.de amostragem)
  K=20
  Ts = feedback(K*GH,1)
  Tz = feedback(K*GHz,1)
  step(Ts,Tz)

## Slide 1103: Nise, exemplo 13.6,via Matlab
Refazemos a análise agora com T=0.01s e K=20. O sistema dig. volta a ser similar ao analógico.
  GHz=c2d(GH,0.01,’zoh’)
  K=20
  Ts = feedback(K*GH,1)
  Tz = feedback(K*GHz,1)
  step(Ts,Tz)

## Slide 1104: Nise, exemplo 13.6,via Matlab
O novo rootlocus apresenta ganho máximo bem maior ( na faixa de 220 ) como pode ser visto abaixo

## Slide 1105: Nise, Exemplo 13.7, pag.576 – Faixa de valores para a Estabilidade
Determinar a faixa de valores de T ( período de amostragem ) que tornará o sistema estável

## Slide 1106: Cálculo de T(z)
Dai -1<11x-10 -> x>9/11 -> T<0,2
Dai 11x-10<1 -> x<1 -> T>0
Sendo assim, a faixa de estabilidade para este sistema será 0<T<0,2 seg.de período de amostr.

## Slide 1107: Nise, Exemplo 13.7, pag.576 – Faixa de valores para a Estabilidade (via Matlab)
Determinar a faixa de valores de T ( período de amostragem ) que tornará o sistema estável
Neste caso o Matlab é eficiente apenas para gerar a T(z)
Veja a seguir a sequência de comandos

## Slide 1108: Nise, Exemplo 13.7, pag.576 – Faixa de valores para a Estabilidade (via Matlab)
ilaplace(10/(s*(s+1)),s,t)
gz1=ztrans(10-10*exp(-k*T),k,z)
gz = gz1*(z-1)/z; gz = simplify(gz); pretty(gz)
Tz = gz/(1+gz); simplify(Tz); pretty(Tz)
Obtemos : Tz = 10(1-e-T)/(z-11e-T+10)

## Slide 1109: Nise, Exemplo 13.7, pag.576 – Faixa de valores para a Estabilidade (via Matlab)
Tz = 10(1-e-T)/(z-11e-T+10)
O polo deverá ser menor que 1 logo temos que resolver -11e-T+10=1 -> T = -log(9/11) ~ 0.2
O que concorda com o método anterior

## Slide 1110: Transformações lineares s->z
Transformação de estabilidade
  Seja s=(z+1)/(z-1) e sua inversa z=(s+1)/(s-1)
  Elas realizam uma transformação, na qual valores no eixo imaginário de s são mapeados na circunferência de raio unitário de z
  Demonstração : s = a+bj ->
  |z|2=[(a+1)2+b2]/[(a-1)2+b2]
  Se a<0 (S.P.E.,estável) -> (a+1)2<(a-1)2 -> |z|<1
  Se a=0 (ponto limite) -> (a+1)2=(a-1)2 -> |z|=1
  Se a<0 (S.P.D.,instável) -> (a+1)2>(a-1)2 -> |z|>1

## Slide 1111: Exemplo 13.8, Estabilidade z-s
Seja D(z)=z3-z2-0,2z+0,1 . Determine o número de pólos no interior do círculo unitário
Faça : z : (s+1)/(s-1) ;
Dz: z^3-z^2-0.2*z+0.1
allroots(num(ratsimp(Dz)))
E verifique quais se existem raízes de s no S.P.D.

## Slide 1112: Erros de Estado Estacionário
O teorema do valor final para sistemas discretos é :
  limt->∞ f(t) = limz->1 (1-z-1)F(z)
E por conseguinte as fórmulas de erro são :
  E(z)=R(z)-C(z)
  E(z)=R(z)-R(z).T(z)
  E(z)=R(z)(1-G(z)/(1+G(z)))
  E(z)=R(z)(1+G(z)-G(z))/(1+G(z))
  E(z)=R(z)/(1+G(z))

## Slide 1113: Erros de Estado Estacionário
E por conseguinte as fórmulas de erro são :
  E(z)=R(z)/(1+G(z))
  limt->∞ e(t) = limz->1 (1-z-1)E(z)
  Degrau :
    R(z)=z/(z-1)
    limt->∞ e(t) = limz->1 1/(1+G(z))
    Kp = limz->1 G(z)
  Rampa :
    R(z)=Tz/(z-1)2
    limt->∞ e(t) = limz->1 T/((z-1).G(z))
    Kv = 1/T.limz->1(z-1)G(z)

## Slide 1114: Erros de Estado Estacionário (resumo)
Teorema do Valor Final em z :
  e(∞) = limz->1 (1-z-1)E(z)
Com base neste teorema :
  Kp = limz->1G(z) -> e(∞) =1/(1+Kp)
  Kv = T-1 limz->1(z-1)G(z) -> e(∞) =1/Kv
  Ka = T-2 limz->1(z-1)2G(z) -> e(∞) =1/Ka

## Slide 1115: Nise, exemplo 13.9, pag.581
Determine os erros de estado estacionário para G1(s)=10/(s(s+1))
Acrescentando o ZOH :
  G(z) = (z-1)/z.Z{10/s2-10/s+10/(s+1)}
  G(z) = (z-1)/z.{10Tz/(z-1)2-10z/(z-1)+10z/(z-e-T)}
  G(z) = 10T/(z-1)-10+10(z-1)/(z-e-T)
  Kp = G(1) = ∞ -> e(∞) = 1/(1+G(1)) = 0
  Kv = 1/T.limz-1(z-1)G(z) = 10-10(z-1)+10(z-1)/(z-e-T) = 10 -> e(∞) = 1/Kv = 0,1
  Ka = 1/T.limz-1(z-1)2G(z) = 0 -> e(∞) = ∞

## Slide 1116: Resposta Transitória
Antes de apresentar os diagramas no plano z, lembre : z = eTs e s = σ + jωd -> z = eσT.ejωdT
Em s, Ts cte -> σ cte -> z = cte.ejωdT -> circulos
Em s, Tp cte -> ω cte -> z = eσT.ejcte -> retas
Em s, Up cte -> ω/σ cte -> curva descrita por :
  z = esT = e(σ + jω)T -> ω/σ=tg(θ)=sen(θ)/cos(θ)
  ω/σ = √(1-ζ2)/ζ -> σ = ωζ/√(1-ζ2)
  z = e[ωζ/√(1-ζ2) + jω]T

## Slide 1117: Resposta Transitória (curvas normalizadas no T de amostragem)

## Slide 1118: Sistemas de Controle
Sistemas de Controle Digital
Estabilidade e Resposta Transitória pelo Root-Locus
Compensação em Cascata, Implementação de Compensadores

## Slide 1119: Nise, pag.584, ex.13.10
Esboce o lugar das raízes e a faixa de ganho estável para o sistema abaixo :

## Slide 1120: Root-Locus
Dado que T(z) = G(z)/[1+G(z)] o lugar das raízes em z tem a mesma forma do lugar das raízes em s
A região de estabilidade é determinada no entanto pelo cruzamento do root-locus com o círculo unitário e não com o eixo imaginário
Fazemos então :
  z:Ep+%i*sqrt(1-Ep^2); gz:(z+1)/[(z-1)*(z-0.5)];
  K : -1/gz ; ratsimp(imagpart(K)) ; expand(solve(%=0,Ep)) ; Ep = 0.5

## Slide 1121: Root-Locus e Localização do Ponto crítico de ganho

## Slide 1122: Determinação do Ganho Crítico
Ep : 0.5; z:0.5+%i*sqrt(1-0.5^2);
gz : (z+1)/((z-1)*(z-0.5)); K : -1/gz
abs(K) ; K = 0.5
Logo a região de estabilidade é para 0<K<0.5

## Slide 1123: Nise, pag.584, ex.13.10 (via Matlab)
Esboce o lugar das raízes e a faixa de ganho estável para o sistema abaixo :
GHz=tf([1 1],poly([1 0.5]),1); rlocus(GHz);
Marcamos no lugar das raízes o cruzamento do rootlocus com o círculo unitário e obtemos o ganho crítico.

## Slide 1124: Rootlocus de GH(z) via Matlab
O ganho então é 0.492 o que concorda com o cálculo anterior

## Slide 1125: Nise, Ex.13.11, pag.585
Calcule K no sistema do slide anterior para que ζ=0.7
Solução : a=0.7/√(1-0.72)= 0.98
Curva de Amort cte = e-0.98ωT.ejωT
A forma mais rápida de resolver este problema é gráfica e através do Matlab. O programa é apresentado a seguir.

## Slide 1126: Programa para o exemplo 13.11
Comandos Matlab
  clf; numgz=[1 1]; dengz=poly([1 0.5]); ‘G(z)’;
  Gz = tf(numgz,dengz,[ ]);
  z=input(‘Digite o Valor da Relação de Amortecimento’);
  rlocus(Gz); zgrid(z,0); title([‘Lugar das Raízes no Plano z’])
  [K,p]=rlocfind(Gz); ‘T(z)’; Tz=feedback(K*Gz,1)
  step(Tz);title([‘Resposta ao Degrau do Sistema Compensado por Ganho’])
  pause

## Slide 1127: Resolução Gráfica (slide do livro texto)

## Slide 1128: Resolução
Pelo gráfico apresentado no Matlab o ponto de encontro do root-locus com a curva de amortecimento constante é z = 0.719+j0.215
Voltando na G(z) e calculando K = -1/G(z) para o valor de z acima, teremos K = 0.0627
Com K=0.0627, G(z)=(z+1)/[(z-1)(z-0.5)] e uma entrada em degrau R(z)=z/(z-1), teremos como resposta
C(z)=0.0627(z2+z)/(z3-2.4373z2+2z-0.5627)
Lembre-se que esta função tem validade somente nos instantes de amostragem

## Slide 1129: Grafico da Resposta para K=0.0627 e Amortecimento=0.7 (slide do livro texto)

## Slide 1130: Rootlocus (slide do Matlab)
num = [1 1];
den = poly([1 0.5]);
GHz=tf(num,den,1);
rlocus(GHz)
sgrid(0.7,0)
Obtemos K=0.0616

## Slide 1131: Resposta temporal (gráfico Matlab)
K = 0.0616
Tz = feedback(K*GHz,1)
step(Tz)

## Slide 1132: Resposta temporal (gráfico Matlab)
Vamos comparar a resposta com um equivalente analógico.
Fazemos :
GH=d2c(GHz)
K = 0.0616
Ts = feedback(K*GHs,1)
step(Ts,Tz)

## Slide 1133: Compensação em Cascata
Neste caso utilizaremos uma transformação z->s que preserva a resposta transitória. Tal transformação é conhecida como Transformação de Tustin e é dada por :

## Slide 1134: Determinação do T
T deve ficar entre 0.15/ω a 0.50/ω onde ω é a frequência de 0db da curva de magnitude de resposta de frequência da associação em cascata do compensador com o processo a controlar.

## Slide 1135: Nise, pag.588, ex.13.12
Sistema a compensar :

## Slide 1136: Nise, pag.588, ex.13.12
Crie um compensador digital para G(s)=1/[s(s+6)(s+10)] com UP=20% e Ts=1,1s
Resolução :
  Criar o compensador em s->Gc(s)=1977(s+6)/(s+29.1)
  G1(s) = Gc(s).G(s) = 1977/(s*(s+10)*(s+29.1))
  s =jw ; M = abs(G1(s)) ;
  M = 1977/sqrt[(291w-w3)2+1528.81w4]
  Fazendo M=1 (0 db) e calculando w, w=5,77
  O valor limite inferior de T estará entre 0.15/5.77= 0.026s e 0.5/5.77=0.086s. Utilizaremos T=0.01s

## Slide 1137: Nise, pag.588, ex.12, cont.
Aplicando a transformação de Tustin no controlador Gc(s) = 1977(s+6)/(s+29.1) :
  s =2(z-1)/[T(z+1)], com T = 0.01s
  s = 2(z-1)/[0.17733(z+1)] = 11.278(z-1)/(z+1) Dai Gc(z) = (1778z-1674)/(z-0.746)
Temos então os seguintes elementos a considerar
  Compensador digital : Gc(z) = (1778z-1674)/(z-0.746)
  ZOH : ZOH(s) = (1-e-Ts)/s
  Processo a controlar : 1/[s(s+6)(s+10)]

## Slide 1138: Nise, pag.588, ex.12, cálculo de Tf(z)
Vamos combinar estes elementos e proceder ao cálculo da função de transferência conforme segue

## Slide 1139: Nise, pag.588, ex.12, cálculo de Tf(z)
Lembrando que T=0.01s neste problema :

## Slide 1140: Resposta no tempo para vários valores de T

## Slide 1141: Implementação do Controlador Digital Gc(z)
De maneira similar aos sistemas analógicos em que a divisão por s significava uma integração, nos sistemas digitais, a divisão por z pode ser entendida como um atraso de uma unidade de tempo.

## Slide 1142: Nise, exemplo 13.13, Implementação de um compensador digital em cascata
Implemente :
  Gc(z)=X(z)/E(z)=(z+0.5)/(z2-0.5z+0.7)
Resolução
  (z2-0.5z+0.7)X(z)=(z+0.5)E(z)
  z2X(z)=(z+0.5)E(z)+(0.5z-0.7)X(z)
  X(z)=(z-1+0.5z-2)E(z)+(0.5z-1-0.7z-2)X(z)
  X(z)=(z-1+0.5z-2)E(z)+(0.5z-1X(z)-0.7z-2X(z)
A implementação segue no slide a seguir :

## Slide 1143: Implementação de Um Controlador Digital

## Slide 1144: Exercícios
Para entregar :
  Nise, cap.13, pags.598 a 602, exs.1 a 31

## Slide 1145: Nise, cap.13, pag.598, ex.1.a
Calcular manualmente a transformada de : e-at.u(t)
Lembrando que :

## Slide 1146: Nise, cap.13, pag.598, ex.1.b
Calcular manualmente a transformada de : u(t)
Lembrando que :

## Slide 1147: Nise, cap.13, pag.598, ex.1.c
Calcular manualmente a transformada de : t2e-atu(t)
Fazendo :
Vamos trabalhar com :

## Slide 1148: Nise, cap.13, pag.598, ex.1.c
Calcular manualmente a transformada de : t2e-atu(t)
Vamos trabalhar com (cont.):
Lembrando :
Fazendo :

## Slide 1149: Nise, cap.13, pag.598, ex.1.c
Calcular manualmente a transformada de : t2e-atu(t)
Continuando :

## Slide 1150: Nise, cap.13, pag.598, ex.1.c
Calcular manualmente a transformada de : t2e-atu(t)

## Slide 1151: Nise, cap.13, pag.598, ex.1.c
Calcular manualmente a transformada de : t2e-atu(t)

## Slide 1152: Nise, cap.13, pag.598, ex.1.c
Calcular manualmente a transformada de : t2e-atu(t)
Observe que :

## Slide 1153: Nise, cap.13, pag.598, ex.1.c
Calcular manualmente a transformada de : t2e-atu(t)
Logo :

## Slide 1154: Nise, cap.13, pag.598, ex.1.c
Calcular manualmente a transformada de : t2e-atu(t)
FINALMENTE!

## Slide 1155: Nise, cap.13, pag.598, ex.1.d
Calcular manualmente a F(z) de f(t)=cos(ωt)u(t)

## Slide 1156: Nise, cap.13, pag.598, ex.1.d
Calcular manualmente a F(z) de f(t)=cos(ωt)u(t)

## Slide 1157: Nise, cap.13, pag.598, ex.1.d
Calcular manualmente a F(z) de f(t)=cos(ωt)u(t)

## Slide 1158: Nise, cap.13, pag.598, ex.1.d
Calcular manualmente a F(z) de f(t)=cos(ωt)u(t)

## Slide 1159: Nise, cap.13, pag.598, ex.1.d
Calcular manualmente a F(z) de f(t)=cos(ωt)u(t)

## Slide 1160: Nise cap.13, pag.598, ex.2
Repita o problema anterior utilizando o Matlab e a Toolbox de Matemática Simbólica
Os comandos seriam :
  syms t K T a
  pretty(ztrans(exp(-a*t*T),t,z))
  pretty(ztrans(heaviside(t*T),t,z))
  pretty(ztrans((t*T)^2*exp(-a*t*T),t,z))
  pretty(ztrans(cos(w*t*T)),t,z)
    pretty -> apresenta a saida em um formato mais fácil
    ztrans(f(t),t,z) -> gera a transformada z de f(t). Observe que para aparecer o periodo de amostragem T ele deve ser explicitamente colocado na definição de função

## Slide 1161: Nise, cap.13, pag.598, ex.3
Para cada F(z) calcule a transformada inversa utilizando expansão em frações parciais
  No wxMaxima :
    numer : true
    f(z):=z*(z+3)*(z+5)/((z-0.4)*(z-0.6)*(z-0.8))
    partfrac(f(z)/z,z)
    Obtemos como resultado :
    1147.5/(5*z-2)-2520/(5*z-3)+1377.5/(5*z-4)
    Fazemos então :
    f1(z):=1147.5/5*1/(z-2/5)
    f2(z):=-2520/5*1/(z-3/5)
    f3(z):=1377.5/5*1/(z-4/5)

## Slide 1162: Nise, cap.13, pag.598, ex.3.a
Para cada F(z) calcule a transformada inversa utilizando expansão em frações parciais
  No wxMaxima :
    numer : true; f(z):=z*(z+3)*(z+5)/((z-0.4)*(z-0.6)*(z-0.8))
    partfrac(f(z)/z,z)
    Obtemos como resultado :
    1147.5/(5*z-2)-2520/(5*z-3)+1377.5/(5*z-4)
    Fazemos então :
    f1(z):=1147.5/5*1/(z-2/5) -> 229.5*(2/5)^K
    f2(z):=-2520/5*1/(z-3/5) -> 504*(3/5)^K
    f3(z):=1377.5/5*1/(z-4/5) -> 275*(4/5)^K

## Slide 1163: Nise, cap.13, pag.598, ex.3
Para cada F(z) calcule a transformada inversa utilizando expansão em frações parciais
  No Matlab :
    syms z,k
    pretty(iztrans(z*(z+3)*(z+5)/((z-0.4)*(z-0.6)*(z-0.8),z,k))
    Obtemos como resposta :
    k k k
    459/2 (2/5) - 504 (3/5) + 551/2 (4/5)

## Slide 1164: Nise, cap.13, pag.598, ex.3.b
Para cada F(z) calcule a transformada inversa utilizando expansão em frações parciais
  No wxMaxima :
    numer : true; f(z):=(z+0.2)*(z+0.4)/((z-0.1)*(z-0.5)*(z-0.9))
    partfrac(f(z)/z,z)
    Obtemos como resultado :
    46.87/(10*z-1)+49.65/(10*z-9)-15.75/(2*z-1)-1.78/z Fazemos então :
    f1(z):=46.87/10*1/(z-1/10) -> 4.687*(1/10)^K
    f2(z):=49.65/10*1/(z-9/10) -> 4.965*(9/10)^K
    f3(z):=15.75/2*1/(z-1/2) -> 7.875*(1/2)^K
    f4(z):=-1.78/z -> -1.78 em K=1 e 0 em K#1

## Slide 1165: Nise, cap.13, pag.598, ex.3.c
Para cada F(z) calcule a transformada inversa utilizando expansão em frações parciais
  No wxMaxima :
    numer : true; f(z):=(z+1)*(z+0.2)/(z*(z-0.5)*(z-0.6))
    partfrac(f(z)/z,z)
    Obtemos como resultado :
    177.78/(5*z-3)-84/(2*z-1)+6.45/z+0.67/z^2 Fazemos então :
    f1(z):=177.78/5*1/(z-3/5) -> 35.56*(3/5)^K
    f2(z):=84/2*1/(z-1/2) -> 42*(1/2)^K
    f3(z):=6.45/z -> 6.45 em K=1 e 0 em K#1
    f4(z):=0.67/z2 -> 0.67 em K=2 e 0 em K#2

## Slide 1166: Nise, cap.13, pag.598, ex.4
Repita o problema 3 utilizando a Toolbox de Matemática Simbólica do MATLAB
  Fazemos :
  syms z k
  iztrans(z*(z+3)*(z+5)/((z-0.4)*(z-0.6)*(z-0.8)),z,k)
  iztrans((z+0.2)*(z+0.4)/((z-0.1)*(z-0.5)*(z-0.9)),z,k)
  iztrans((z+0.1)*(z+0.2)/(z*(z-0.5)*(z-0.6)),z,k)
  Podemos também envolver o comando iztrans com o comando pretty para obter uma saída mais fácil de ser visualizada.

## Slide 1167: Nise, cap.13, pag.598, ex.6,a (incl.ZOH)
Usando expansão em frações parciais e a Tabela 13.1 determine a transformada z para cada G(s) se T=0,5s
No wxMaxima : G(s):=(s+4)/(s*(s+2)*(s+5)); partfrac(G(s),s)

## Slide 1168: Nise, cap.13, pag.598, ex.6,a
Usando expansão em frações parciais e a Tabela 13.1 determine a transformada z para cada G(s) se T=0,5s

## Slide 1169: Nise, cap.13, ex.9.a, pag.599
Obtenha a função de transf.do diagrama abaixo:

## Slide 1170: Nise, cap.13, ex.10, pag.599
Obtenha a função de transf.do diagrama abaixo:

## Slide 1171: Nise, cap.13, ex.11, pag.599
Obtenha a função de transf.do sistema :

## Slide 1172: Nise, cap.13, pag.599, ex.12
Obtenha a faixa de valores de T (período de amostragem) que mantém o sistema estável

## Slide 1173: Nise, cap.13, pag.599, ex.12
Obtenha a faixa de valores de T (período de amostragem) que mantém o sistema estável
Logo 0<T<3.923s para que o sistema seja estável

## Slide 1174: Nise Pag.593 – Controle de Antena : Transitório Através do Ganho

## Slide 1175: Nise Pag.595 Compensador Digital em Cascata

## Slide 1176: Nise Pag.601 Ex.28 – Controle de Rumo de Robô

## Slide 1177: Nise Pag.601 Ex.29 Acionador de Disco Flexível

## Slide 1178: Nise Pag.601 Ex.31 Pantógrafo de Trem de Alta Velocidade