## Slide 1: Métodos Numéricos Introdução ao Curso
Prof.Gustavo Corrêa Mirapalheta

## Slide 2: Objetivo da Disciplina
Capacitar o aluno a resolver problemas de engenharia, física e matemática do ponto de vista numérico (isto é, não-algébrico)

## Slide 3: Bibliografia
Básica
  CHAPRA, Steven C. & CANALE, Raymond P. Métodos Numéricos para Engenharia. McGraw-Hill, 2008
  Whiteley, Jonathan Finite Element Methods: A Practical Guide. Springer, 2017.
  STRANG, Gilbert Computational Science and Engineering. 1ª ed., Cambridge Press, 2007.

## Slide 4: Bibliografia
Complementar
  BARTHE, Klaus Jurgen Finite Element Procedures. 2nd ed., Prentice-Hall, 2012.
  DE LEVIE, Robert Advanced Excel for Scientific Data Analysis. Oxford University Press, 2008
  BELYTSCHKO, Ted A First Course in Finite Elements, Willey, 2007.
  RAGSDALE, Cliff Spreadsheet Modeling and Decision Analysis. Thomson, 2008, 5th ed.
  SILVESTER, Peter Finite Methods for Electrical Engineers. Cambridge, 1996.
  LOGAN, Daryl A First Course in the Finite Element Method. Cengage, 2010.

## Slide 5: Avaliação e Aprovação
MF = 0,40N1+ 0,60N2
  N1 : Prova Parcial
  N2 : Prova Final
Aprovação : MF >= 5
Gustavo Corrêa Mirapalheta
  Gustavo.mirapalheta@gmail.com
  (11) 9-9204 1201

## Slide 6: Sequência

## Slide 7: Tutorial de Python
1ª Aula

## Slide 8: Ambiente de Desenvolvimento Python
Baixar a distribuição Anaconda ou Winpython.
  Neste tutorial será utilizada a distribuição Anaconda
Após baixar, iniciar o ambiente de trabalho
  Neste caso trabalharemos com o Spyder
Vide próximo slide

## Slide 9: Métodos Numéricos Tutorial de Matlab
Prof.Gustavo Corrêa Mirapalheta
Console de Comandos
Diretório Atual
Edição de Scripts
Histórico de Comandos
Explorador de Variáveis
Explorador de Projetos

## Slide 10: Comandos de ambiente
Listagem de variáveis do ambiente:
  whos
Para utilizar comandos de windows:
  import os
Para determinar o diretório atual:
  os.getcwd()
Listar arquivos no diretório atual:
  os.listdir()
Para obter ajuda: vide próximo slide

## Slide 11
Selecione o comando e pressione CTRL+I
O Help aparecerá na aba Ajuda, nesta tela

## Slide 12: Comandos e operações básicas
Limpeza da console: ctrl+l
Remoção de uma variável: del a
Remoção apenas do valor: a=None
Potência, por ex. 102: 10**2 (NÃO É 10^2)
Para calcular, mas não apresentar o resultado:
  z = 3; <-Ponha o “;” no final da expressão
Ctrl+D reinicia o interpretador (limpa a memória)

## Slide 13: Pacotes de funções
Funções científicas: import scipy as sp
Para ver as funções do pacote scipy digite na console “sp.” e aperte a tecla TAB.
  sp.sqrt(-1) 1j
  (4+3j)**2 (7+24j)
Funções numéricas: import numpy as np
  np.pi 3.141592653589793
  np.spacing(1) 2.2204460492503131e-16

## Slide 14: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 03.graficos - geometria, polares, sombrero 3D, mec.celeste.xlsx

## Slide 15: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 04.gráficos - superfície 3D.xlsx

## Slide 16: Métodos Numéricos
2a Aula

## Slide 17: Erros de Arredondamento e Truncamento
Cálculo de ex e cos(x) via série de Taylor

## Slide 18: Erros em um sistema computacional
Uma das fontes de erros nos métodos numéricos são os chamados erros de arredondamento:
  São inerentes a forma como os computadores digitais guardam os números, pois em algum momento números como raiz de 2 devem ser “quebrados”
  Estes erros são produzidos toda vez que o computador faz uma conta, logo mais cálculos levam a mais erros
  Para evitar que estes erros se acumulem, devemos tentar manter os cálculos em uma quantidade tão limitada quanto possível

## Slide 19: Observando os erros de arredondamento
Uma série de Taylor pode ser utilizada para estimar o valor de uma função. Por exemplo:
  f(xi+1) = f0(xi) + f1(xi).h + f2(xi).h2/2 + f3(xi).h3/3! + …
  Sendo assim, estime o valor do número e partindo do valor de ex e suas derivadas para x=0, para os seguintes valores de passo h : 1, 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001
  Determine a quantidade de fatores em cada passo, necessária para atingir a máxima precisão ( isto é o menor erro entre o valor de exp(1) e o obtido pela série) bem como o valor deste erro
  Faça um gráfico do menor erro x o tamanho do passo

## Slide 20: Erros de Arredondamento – h=1

## Slide 21: Erros de Arredondamento – h=0,1

## Slide 22: Erros de Arredondamento – h=0,01

## Slide 23: Erros de Arredondamento – h=0,001

## Slide 24: Erros de Arredondamento – h=0,0001

## Slide 25: Erros em um sistema computacional
A outra fonte são os erros de truncamento.
  Eles são decorrentes do processo numérico em sí, uma vez que estes envolvem valores os quais não podem ser determinados com precisão absoluta.
  Sendo assim quanto maior for a quantidade e cálculos ( isto é menor for o intervalo entre um cálculo e outro ) maior será a precisão do resultado.
  Perceba que este tipo de erro corre em direção contrária ao erro de arredondamento, sendo assim chegaremos sempre a um valor de compromisso

## Slide 26: Observando os erros de truncamento
Calcule e a partir da série de Taylor para ex com 5 termos ( até h4 ) e determine o erro mínimo em cada caso para os seguintes valores de passo : h = 1, 0.1, 0.01, 0.001 e 0.0001
Faça um gráfico do erro mínimo obtido com os diferentes valores de passo e compare com o gráfico anterior

## Slide 27: Erro de truncamento – h = 1

## Slide 28: Erro de truncamento – h = 0,1

## Slide 29: Erro de truncamento – h = 0,01

## Slide 30: Erro de truncamento – h = 0,001

## Slide 31: Erro de truncamento – h = 0,001

## Slide 32: Erro de truncamento – h = 0,0001

## Slide 33: Erros de arredondamento x truncamento

## Slide 34: Execícios
1) Calcule e-10 a partir da série de Taylor para diferentes valores de passo e apresente o valor de erro.
2) Como pode ser diminuido o erro no cálculo acima?
3) Calcule cos(pi/3) a partir de cos(x)=1 pela série de Maclaurin correspondente (passo único).
4) Calcule cos(pi/3) a partir da série Taylor (passo variável)
5) Estime o erro a partir do valor exato

## Slide 35: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 01.séries de taylor, erros trunc x arred, funções ex, cos.xlsx

## Slide 36: Métodos Numéricos
3a Aula

## Slide 37: Raízes de Equações
Cálculo da Lei dos Gases Ideais x Equação de van der Waals
via Tabela de Dados e Newton/Raphson

## Slide 38: Método de Newton-Raphson
Seja uma curva f(x)
Desejamos encontrar xi tal que f(xi)=0
Partimos de um ponto x0, que nos fornece f(x0)
No ponto x0 a reta tangente à curva tem como equação fr(x)=m.x+b, onde m=f’(x0)
Podemos calcular b, b = f(x0)-f’(x0).x0
Daí fr(x)=f’(x0).x+f(x0)-f’(x0).x0
Fazendo fr(x1)=0, obtemos a estimativa para o próximo valor da raiz :
0=f’(x0).x1+f(x0)-f’(x0).x0 -> x1=x0-f(x0)/f’(x0)

## Slide 39: Lei dos Gases Ideais x Equação de van der Waals
Lei dos Gases Ideais :
  p : pressão, V : volume, n : no.de mols
  R : constante universal dos gases, T : temperatura
Equação de van der Walls :
  v=V/n : volume molar
  a e b : constantes empíricas para cada gás
Exercício : comparar o volume molar de dois gases calculados pela Lei dos gases e pela eq.de van der Waals

## Slide 40: Exercício : CO2 e O2
R = 0,082054 L atm/(mol K)
CO2
  a=3,592
  b=0,04267
O2
  a=1,360
  b=0,03183

## Slide 41: Exercício : Pressões e temperaturas de interesse
Pressões de interesse :
  1, 10 e 100 atm
Temperaturas de interesse :
  300, 500 e 700K
Valor de interesse : V/n (volume molar)
  Vamos montar tabelas e calcular os valores automaticamente

## Slide 42: Cálculos
Para obter v = V/n ( o volume molar ) pela equação de van der Waals fazemos :
E resolvemos para v através do método de Newton Raphson por exemplo. Por este método :

## Slide 43: Cálculos
Para utilizar este método é necessário obter a expressão da derivada f’(v) a qual é :
Vamos agora calcular tabelas nas quais serão calculadas várias combinações de temperatura e pressão, para a lei dos gases ideais e para a equação de van der Waals para o CO2 e para o O2

## Slide 44: Exercício : Tabela para a Lei dos Gases Ideais

## Slide 45: Exercício : Equação de van der Waals para o CO2

## Slide 46: Exercício : Equação de van der Waals para o O2

## Slide 47: Métodos Numéricos
4a Aula

## Slide 48: Raízes de Equações
Lei dos Gases Ideais x Equação de van de Waals
Método da Secante, Bissecção e Matlab

## Slide 49: Exercício : Método da Secante
Este método estima a derivada através de uma secante, através do seguinte cálculo :
As demais etapas são iguais ao método de Newton-Raphson

## Slide 50: Exercício
Implemente o método da secante para o problema da aula passada

## Slide 51: Equação de van der Waals – CO2 (método da secante)

## Slide 52: Equação de van der Waals – O2 (método da secante)

## Slide 53: Equação de van der Waals - bissecção
O método da bissecção baseia-se em uma tentativa e erro em sequência
Partimos de f(xlow)<0 e f(xhigh)>0
A próxima estimativa será xr=(xlow+xhigh)/2
  Se f(xlow).f(xr)<0 fazemos xhigh=xr
  Se f(xlow).f(xr)>0 fazemos xlow=xr
Prosseguimos com este processo até atingir a convergência desejada
Vantagem : convergência garantida
Desvantagem : extrema lentidão
  Vide o próximo slide

## Slide 54: Exercício : Implemente o método da bissecção para a equação de van der Waals
Compare o número de passos necessários para a convergência com os necessários para o método da secante

## Slide 55: Exercício : Comparar o método da secante com o da bissecção
Observe o número de passos para a convergência :

## Slide 56: Observe agora pela bissecção

## Slide 57: Matlab
No caso de polinômios o Matlab pode resolver com o comando roots(a) , onde a é um vetor formado pelos coeficientes do polinômio a ser calculadas as raízes.

## Slide 58: Solver e Atingir Meta (Excel)
Em ambos os casos deseja-se atingir um determinado valor em uma célular pela alteração de outra
Ambos são recursos poderosos, porém não se prestam a criação de tabelas ( a menos que se utilize aplicativos tais como o SolverTable )

## Slide 59: Chapra-Canale – 8.7, 8.19

## Slide 60: Chapra-Canale – 8.32, 8.36

## Slide 61: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 02.raizes de equações.xlsm

## Slide 62: Métodos Numéricos
5a Aula

## Slide 63: Sistemas de Equações Algébricas
Método de Gauss Siedel via Excel (com e sem iteração explícita )

## Slide 64: Métodos para Resolução de Sistemas Lineares : Gauss/Siedel (convergência)
Seja o sistema :
  11x1 + 13x2 = 286
  11x1 - 9x2 = 99
Vamos resolver no Excel, primeiro pelo processo de Gauss/Siedel, implementado de forma explícita
Vide slides a seguir

## Slide 65: 1o Exemplo : Primeiro isolar x1 na primeira e substituir na segunda
Neste caso faremos :
  Começamos com uma estimativa para x2
  x1 = ( 286 - 13x2 )/11
  x2 = ( 99 - 11x1 )/(-9)
  E testamos o método até a convergência ( ou não )
  Vide o próximo slide (planilha)

## Slide 66: 1o Exemplo : Primeiro isolar x1 na primeira e substituir na segunda

## Slide 67: 2o Exemplo : Primeiro isolar x2 na primeira e substituir na segunda
Neste caso faremos :
  Começamos com uma estimativa para x1
  x2 = ( 286 - 11x1)/13
  x1 = ( 99 + 9x2)/11
  E testamos o método até a convergência ( ou não )
  Vide o próximo slide (planilha)

## Slide 68: 2o Exemplo : Primeiro isolar x2 na primeira e substituir na segunda

## Slide 69: Por que a convergência depende da ordem de substituição?
Veja a figura abaixo :

## Slide 70: Vamos agora aprender uma técnica nova no Excel : ITERAÇÃO
Para tanto, habilite o Excel a trabalhar com referências circulares
  Para tanto clique na “bola” depois em “opções”, “fórmulas” e “habilitar cálculo iterativo”
  Isto permitirá executar a iteração em uma única célula
  Em seguida implemente as planilhas a seguir

## Slide 71: Planilhas com iteração

## Slide 72: Sistemas de Equações Algébricas
Iteração em Um Sistema com Três Variáveis

## Slide 73: Exercício
Resolva pelo método da iteração, o seguinte sistema :
  13x -8y -3z = 20
  -8x +10y –z = -5
  -3x –y +11z = 0

## Slide 74: Resolução
Para tanto temos de fazer a seguinte iteração :
  x = f(y,z)
  z = g(x)
  y = h(x,z)

## Slide 75: Resolução
Para tanto temos de fazer a seguinte iteração :
  x = f(y,z)
    13x-8y-3z=20
    X = (20+8Y+3Z)/13 (ok)
  z = g(x)
    -8x+10y-z=-5
    z = 5-8x+10y
    z = 5-8x+10(11z-3x)
    z = (5-38x+110z)
    -109z = 5 – 38x
    Z = (38X-5)/109 (ok)
  y = h(x,z)
    -3x –y +11Z = 0
    Y = 11z-3X (ok)
Note que devemos trazer a
iteração de volta para a
mesma equação
ISTO É IMPORTANTE :
O loop de iteração sempre
deverá retornar para o
mesmo ponto

## Slide 76: Indo para a planilha
Apertando F9
mais 12 vezes :

## Slide 77: Métodos Numéricos
6a Aula

## Slide 78: Sistemas de Equações Algébricas
Multiplicação e Inversão de Matrizes via Excel e Matlab : Cálculo de Treliças

## Slide 79: Vamos hoje estudar outra técnica de resolução de sistemas lineares : a inversão de matrizes
O método se baseia no seguinte :
  A.x = B ( A, x e B matrizes, sendo A uma matriz de coeficientes e B um vetor de resultados )
No exemplo da aula passada teríamos :
  11x1 + 13x2 = 286
  11x1 - 9x2 = 99
Com isso :
  A = 11 13 B = 286 x = x1
  11 -9 99 x2

## Slide 80: Neste caso resolveremos o sistema da seguinte forma :
A.x = B -> x = A-1.B onde A-1 é a matriz inversa.
Implementando no Excel

## Slide 81: No Matlab
Neste caso utilizamos os comandos “.” para a multiplicação de matrizes e “inverse” para a inversão.
O resultado será imediato
Perceba que com tais métodos, sistemas de qualquer tamanho podem ser resolvidos

## Slide 82: Chapra-Canale – 12.6

## Slide 83: Chapra-Canale, 12.14
Calcule os esforços na base da treliça abaixo

## Slide 84: Chapra-Canale 12.29
Determine as correntes de malha na figura abaixo :

## Slide 85: Chapra-Canale 12.36
Calcule os esforços nos cabos da figura abaixo ( o ângulo com a horizontal é de 45o ) :

## Slide 86: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 05.sistemas algébricos.xlsm

## Slide 87: Métodos Numéricos
6a Aula

## Slide 88: Métodos Numéricos
6a Aula
Sistemas de Equações Lineares
Introdução ao Método dos Elementos Finitos
Ref.Finite Element Procedures – K.J.Barthe, exemplo 3.1

## Slide 89: Resolver o sistema linear abaixo
Cada mola tem como equação básica: (lei de Hooke ou força é a ao deslocamento).
Com base nesta relação, a partir dos esforços (R) descreva os deslocamentos (U) na estrutura abaixo, conhecento os coeficientes k das molas.

## Slide 90: Equações por elemento (locais)

## Slide 91: Equações por elementos (locais)

## Slide 92: Fazendo a somatória de forças por nó

## Slide 93: Equações por elemento (globais)

## Slide 94: Equações por elemento (globais)

## Slide 95: Fazendo a somatória de matrizes:
///

## Slide 96: Fazendo a somatória de matrizes:
///
O sistema permite calcular os deslocamentos U1, U2 e U3 (pois conhecemos as constantes K e os esforços resultantes R).
Com os deslocamentos U pode-se calcular os esforços internos F na estrutura.

## Slide 97: Métodos Numéricos
6a Aula
Sistemas de Equações Lineares
Introdução ao Método dos Elementos Finitos
Ref.Finite Element Procedures – K.J.Barthe, exemplo 3.2

## Slide 98: Lei de Condução de Calor
O fluxo é proporcional à diferença de temperatura
  onde
    Fluxo por unidade de área
    K condutância térmica
    q temperatura em i
  q1 = q2 = q3 = q4 ou Condição de equilíbrio térmico

## Slide 99: Calcular os fluxos de calor nas superfícies abaixo

## Slide 100: Transferências de calor
Saindo do
ambiente
Saindo do
slab1
Saindo do
slab2

## Slide 101: Por analogia com os esforços mecânicos
Saindo do
ambiente
Saindo do
slab1
Saindo do
slab2

## Slide 102: Por analogia com os esforços mecânicos
Saindo do
ambiente
Saindo do
slab1
Saindo do
slab2
Temperatura de referência: positivo fluxo para direita: Dif.de temperatura da referência para o outro ponto

## Slide 103: Por analogia com os esforços mecânicos
Saindo do
ambiente
Saindo do
slab1
Saindo do
slab2
Temperatura de referência: positivo fluxo para direita: Dif.de temperatura da referência para o outro ponto
q0
q0
q1
q1

## Slide 104: Por analogia com os esforços mecânicos
Saindo do
ambiente
Saindo do
slab1
Saindo do
slab2
Temperatura de referência: positivo fluxo para direita: Dif.de temperatura da referência para o outro ponto
q0
q0
q1
q1

## Slide 105: Por analogia com os esforços mecânicos
Saindo do
ambiente
Saindo do
slab1
Saindo do
slab2
Temperatura de referência: positivo fluxo para direita: Dif.de temperatura da referência para o outro ponto
q0
q0
q1
q1

## Slide 106: Calculando para as 3 superfícies
Saindo do ar para a superfície q1
Saindo da superfície q1 para a superfície q2
Saindo superfície q2 para a superfície q3
Saindo superfície q3 para o ar

## Slide 107: Aplicando a condição de equilíbrio térmico
Conhecemos e
Por manipulação algébrica

## Slide 108: Passando para a forma matricial
Observe que poderíamos ter obtido o sistema acima por inspeção direta no equivalente mecânico, lembrando que:
  U = q e R = k.q

## Slide 109: Métodos Numéricos
6a Aula
Sistemas de Equações Lineares
Introdução ao Método dos Elementos Finitos
Ref.Finite Element Procedures – K.J.Barthe, exemplo 3.3

## Slide 110: Observe o sistema hidráulico a seguir
Em um sistema hidráulico temos Dp = R.q
No caso da figura os elementos são os ramos do sistema hidráulico. Temos as variáveis de estado como as pressões pA, pB, pC, pD, onde pB=0

## Slide 111: Observe o sistema hidráulico a seguir
Como são as pressões as variáveis de estado, a equação de constituição do é:
No 1º elemento: . 2º:
No 3º elemento: . E:
Lembrando que: pb=0

## Slide 112: Observe o sistema hidráulico a seguir
Teremos então:
No 1º elemento: . 2º:
No 3º elemento: e E:
Além disso:

## Slide 113: Observe o sistema hidráulico a seguir
Montamos então o seguinte sistema:

## Slide 114: Observe o sistema hidráulico a seguir
Reformatando o sistema:

## Slide 115: Observe o sistema hidráulico a seguir
O 1º elemento terá a equação de formação:
2º:.3º:
4º:.5º:

## Slide 116: Observe o sistema hidráulico a seguir
Lembrando que pb=0:
2: . 3: 4: 5:

## Slide 117: Observe o sistema hidráulico a seguir
Lembrando que pb=0:
2: . 3: 4: 5:

## Slide 118: Métodos Numéricos
6a Aula
Sistemas de Equações Lineares
Introdução ao Método dos Elementos Finitos
Ref.Finite Element Procedures – K.J.Barthe, exemplo 3.4

## Slide 119: Resolver o circuito abaixo
No exemplo estrutural tínhamos: F=k.U.
O elemento era uma estrutura tipo mola
Os Us eram as variáveis de estado e eram somadas e subtraidas.
Os Fs eram aplicados nos nós de cada elemento.

## Slide 120: Resolver o circuito abaixo
Neste exemplo temos : DV=R.I
O elemento agora é um loop de circuito.
As variáveis de estado serão as correntes de cada loop.
Será aplicada em cada elemento (loop) uma diferença de tensão nos seus nós.

## Slide 121: Resolver o circuito abaixo
Para resolver o circuito, primeiro vamos definir os elementos
  O 1º loop é formado por B – 1 – 2. Sua variável de estado é I1. É aplicada uma diferença de potencial de 2E nele.
  O 2º loop é formado por A – 3. Sua variável de estado é I2. É aplicada uma diferença de potencial de E nele.
  O 3º loop é formado por 3 – 2 – 4. Sua variável de estado é I3. Não é aplicada nenhuma diferença de potencial no mesmo.

## Slide 122: Resolver o circuito abaixo
Agora montamos a matriz de rigidez.
  Para o 1º loop, percorremos o mesmo no sentido de I1 e somamos todas as resistências encontradas. No caso teremos 4R. Este é o elemento R11.
  Ainda no primeiro loop, não temos contato entre I1 e I2. Logo R12 é zero.
  Finalizamos o primeiro loop observando que em “2” I1 entra em contato com I3 em sentido contrário. Logo R13 é igual a -2R.

## Slide 123: Resolver o circuito abaixo
Montagem da matriz de rigidez (2º loop).
  Para o 1º loop, percorremos o mesmo no sentido de I2 e somamos todas as resistências encontradas. No caso teremos 4R. Este é o elemento R22.
  Ainda no segundo loop, não temos contato entre I1 e I2. Logo R21 é zero.
  Finalizamos o segundo loop observando que em “3” I2 entra em contato com I3 em sentido contrário. Logo R23 é igual a -4R.

## Slide 124: Resolver o circuito abaixo
Montagem da matriz de rigidez (3º loop).
  E para o 3º loop, percorremos o mesmo no sentido de I3 e somamos todas as resistências encontradas. No caso teremos 12R. Este é o elemento R33.
  Neste caso temos contato entre I3 e I1 (em “2”). Logo R31 = -2R.
  Finalizamos o terceiro loop observando que em “3” I3 entra em contato com I2 em sentido contrário. Logo R32 é igual a -4R.

## Slide 125: Resolver o circuito abaixo
Sistema de Equações. O sistema de equações resultante fica então:

## Slide 126: Métodos Numéricos
7a Aula

## Slide 127: Otimização
Introdução

## Slide 128: Exemplo 3.2 – Modelo de Mix de Produtos
A companhia Monet produz quatro tipos diferentes de molduras para quadros. Cada moldura requer uma certa quantidade de trabalho, metal e vidro, é vendida por um preço específico e possui um limite de demanda distinto dos demais, conforme a tabela abaixo:
A Monet pode obter até 4.000 horas de trabalho por R$ 8,00 por hora, 6.000 kg de metal por $0,50 por kg e 10.000 kg de vidro por R$ 0,75 por kg.
A Monet precisa decidir o quanto produzir durante a próxima semana, de modo a maximizar seu lucro, mas deverá garantir que não ficará nenhum produto em estoque.
 | Mold.(1) | Mold.(2) | Mold.(3) | Mold.(4)
Trabalho (horas) | 2 | 1 | 3 | 2
Metal (kg) | 4 | 2 | 1 | 2
Vidro (kg) | 6 | 2 | 1 | 2
Preço | R$ 28,50 | R$ 12,50 | R$ 29,25 | R$ 21,50
Demanda | 1.000 | 2.000 | 500 | 1.000

## Slide 129: Ex. 3.2(cont) – Modelo Algébrico
Maximizar 6x1 + 2x2 + 4x3 + 3x4 (objetivo de lucro)
Sujeito a : 2x1 + x2 + 3x3 + 2x4  4.000 (restrição de trabalho)
4x1 + 2x2 + 1x3 + 2x4  6.000 (restrição de metal)
4x1 + 2x2 + x3 + 2x4  10.000 (restrição de vidro)
x1  1.000 (restrição de demanda da moldura 1)
x2  2.000 (restrição de demanda da moldura 2)
x3  500 (restrição de demanda da moldura 3)
x4  1.000 (restrição de demanda da moldura 4)
x1, x2, x3, x4  0 (restrições de não negatividade)
Por que?

## Slide 130: Modelo em Planilha

## Slide 131: Otimização
Via Solver : Cálculo do custo mínimo de um tanque

## Slide 132: Vamos estudar agora métodos de otimização via Excel/Solver
A teoria por trás de tais métodos é o cálculo de raízes da primeira derivada.
O foco nesta disciplina será na modelagem e resolução de tais problemas em planilha Excel.
O primeiro problema é apresentado no slide a seguir :

## Slide 133: Projeto de Tanque com Custo Mínimo
Com base na figura a seguir pede-se determinar D e L para que o custo do tanque seja o menor possível

## Slide 134: Projeto de Tanque com Custo Mínimo

## Slide 135: Para resolver tais problemas devemos determinar :
Variáveis de projeto
  Neste caso : D e L do tanque onde
  D é o diâmetro interno do tanque
  L é o comprimento do tanque

## Slide 138: Para resolver tais problemas devemos determinar :
Variáveis de projeto
  Neste caso : D e L do tanque onde
  D é o diâmetro interno do tanque
  L é o comprimento do tanque
Função objetivo
  Neste caso : Custo do tanque
  Custo do Tanque : Ct = Cm.M + Cs.Lt
  Cm = custo do material e Cs = custo da solda
  M = massa total e Lt = comprimento total

## Slide 141: Para resolver tais problemas devemos determinar :
Variáveis de projeto
  Neste caso : D e L do tanque onde
  D é o diâmetro interno do tanque
Função objetivo
  Neste caso : Custo do tanque
  Custo do Tanque : Ct = Cm.M + Cs.Lt
  Cm = custo do material e Cs = custo da solda
  M = massa total e Lt = comprimento total
Vamos colocar a função objetivo em uma expressão dependente de D e L
  Vide slides a seguir

## Slide 142: Para resolver tais problemas devemos determinar :
Função Objetivo
  M = Vt.ρ (M=massa, Vt=volume total, ρ=densidade)

## Slide 147: Para resolver tais problemas devemos determinar :
Função Objetivo
  M = Vt.ρ (M=massa, Vt=volume total, ρ=densidade)
  Volume Externo = Lπ.[(D/2+t)2

## Slide 149: Para resolver tais problemas devemos determinar :
Função Objetivo
  M = Vt.ρ (M=massa, Vt=volume total, ρ=densidade)
  Volume Externo = Lπ.[(D/2+t)2
  Volume Interno = Lπ.(D/2)2

## Slide 151: Para resolver tais problemas devemos determinar :
Função Objetivo
  M = Vt.ρ (M=massa, Vt=volume total, ρ=densidade)
  Volume Externo = Lπ.[(D/2+t)2
  Volume Interno = Lπ.(D/2)2
  Volume da Tampa =tπ.(D/2+t)2

## Slide 153: Para resolver tais problemas devemos determinar :
Função Objetivo
  M = Vt.ρ (M=massa, Vt=volume total, ρ=densidade)
  Volume Externo = Lπ.[(D/2+t)2
  Volume Interno = Lπ.(D/2)2
  Volume da Tampa =tπ.(D/2+t)2
  Volume Total = Vt = Vol.Ext. - Vol.Int. + 2.Vol.Tampa
    D=diametro interno, t=espessura, L=comprimento do cilindro

## Slide 155: Para resolver tais problemas devemos determinar :
Função objetivo
  Li = comprimento de solda interno
  Li = πD

## Slide 157: Para resolver tais problemas devemos determinar :
Função objetivo
  Li = comprimento de solda interno
  Li = πD
  Le = comprimento de solda externo
  Le = 2π(D/2+t)

## Slide 159: Para resolver tais problemas devemos determinar :
Função objetivo
  Li = comprimento de solda interno
  Li = πD
  Le = comprimento de solda externo
  Le = 2π(D/2+t)
  Lw = comprimento de solda total nas 2 placas
  Lw = 2(Li + Le)

## Slide 161: Para resolver tais problemas devemos determinar :
Agora deve-se calcular as restrições
  O Volume Interno deve ser igual a 0,8 m2
  Volume Interno = 0,8m3

## Slide 163: Para resolver tais problemas devemos determinar :
Agora deve-se calcular as restrições
  O Volume Interno deve ser igual a 0,8 m2
  Volume Interno = 0,8m3
  O comprimento máximo é 2m
  L<=Lmax=2
  O diâmetro máximo é 1m
  D<=Dmax=1

## Slide 166: E o problema do ponto de vista matemático fica :
Max C=4,5M +20Lw
Sujeito a :
  0,8 = πD2/4.L
  L<=2 e D<=1
Onde
e

## Slide 169: Isto nos leva para a seguinte planilha de modelagem

## Slide 170: E os valores apresentados no slide anterior serão otimizados pelo Solver :

## Slide 171: Levando ao seguinte resultado

## Slide 172: Métodos Numéricos
8a Aula

## Slide 173: Otimização
Otimização: Método Simplex

## Slide 174: Método Simplex
Uma empresa de móveis pode produzir dois tipos de mesa : a mesa tipo A, que consome 1 litro de tinta, 9 horas de trabalho e 12 metros de madeira, ou mesa tipo B que consome 1 litro de tinta, 6 horas de trabalho e 16 metros de madeira, por mesa fabricada. O lucro unitário das mesas é 350 reais para o tipo A e 300 para B. A empresa possui disponível 200 litros de tinta, 1566 horas de trabalho e 2880 metros de madeira. Com base nestes dados pede-se:
a) Qual seria o lucro se fossem fabricadas 150 mesas do tipo A e 100 mesas do tipo B?
b) É viável fabricar tais quantidades?
c) Qual deve ser a produção para obtermos o maior lucro, dentro dos limites de estoque de matéria prima disponíveis?

## Slide 175: Otimização
Via Solver : Aplicações do Método Simplex

## Slide 176: Exemplo 3.2 – Modelo de Mix de Produtos
 | Mold.(1) | Mold.(2) | Mold.(3) | Mold.(4)
Trabalho (horas) | 2 | 1 | 3 | 2
Metal (kg) | 4 | 2 | 1 | 2
Vidro (kg) | 6 | 2 | 1 | 2
Preço | R$ 28,50 | R$ 12,50 | R$ 29,25 | R$ 21,50
Demanda | 1.000 | 2.000 | 500 | 1.000
A companhia Monet produz quatro tipos diferentes de molduras para quadros. Cada moldura requer uma certa quantidade de trabalho, metal e vidro, é vendida por um preço específico e possui um limite de demanda distinto dos demais, conforme a tabela abaixo:
A Monet pode obter até 4.000 horas de trabalho por R$ 8,00 por hora, 6.000 kg de metal por $0,50 por kg e 10.000 kg de vidro por R$ 0,75 por kg.
A Monet precisa decidir o quanto produzir durante a próxima semana, de modo a maximizar seu lucro, mas deverá garantir que não ficará nenhum produto em estoque.

## Slide 177: Resolução 1ª Parte
Suponha que você irá produzir quantidades de cada moldura iguais a demanda.
Calcule a quantidade de horas totais necessárias

## Slide 178: Resolução 2ª Parte
Suponha que você irá produzir quantidades de cada moldura iguais a demanda.
Calcule a quantidade de horas totais necessárias
Calcule a quantidade de metal total necessária

## Slide 179: Resolução 3ª Parte
Suponha que você irá produzir quantidades de cada moldura iguais a demanda.
Calcule a quantidade de horas totais necessárias
Calcule a quantidade de metal total necessária
Calcule a quantidade de vidro total necessária

## Slide 180: Resolução 4ª Parte
Suponha que você irá produzir quantidades de cada moldura iguais a demanda.
Calcule a quantidade de horas totais necessárias
Calcule a quantidade de metal total necessária
Calcule a quantidade de vidro total necessária
Calcule a receita total obtida com a venda das molduras

## Slide 181: Resolução 5ª Parte
Suponha que você irá produzir quantidades de cada moldura iguais a demanda.
Calcule a quantidade de horas totais necessárias
Calcule a quantidade de metal total necessária
Calcule a quantidade de vidro total necessária
Calcule a receita total obtida com a venda das molduras
Calcule o custo total incorrido na aquisição das matérias primas

## Slide 182: Resolução 6ª Parte
Suponha que você irá produzir quantidades de cada moldura iguais a demanda.
Calcule a quantidade de horas totais necessárias
Calcule a quantidade de metal total necessária
Calcule a quantidade de vidro total necessária
Calcule a receita total obtida com a venda das molduras
Calcule o custo total incorrido na aquisição das matérias primas
Calcule o lucro total decorrente da venda das molduras e da compra das matérias primas necessárias

## Slide 183: Resolução 7ª Parte
Suponha que você irá produzir quantidades de cada moldura iguais a demanda.
Calcule a quantidade de horas totais necessárias
Calcule a quantidade de metal total necessária
Calcule a quantidade de vidro total necessária
Calcule a receita total obtida com a venda das molduras
Calcule o custo total incorrido na aquisição das matérias primas
Calcule o lucro total decorrente da venda das molduras e da compra das matérias primas necessárias
É viável fabricar as molduras em quantidades iguais às suas demandas? Por que?

## Slide 184: Resolução 8ª Parte
Suponha que você irá produzir quantidades de cada moldura iguais a demanda.
Calcule a quantidade de horas totais necessárias
Calcule a quantidade de metal total necessária
Calcule a quantidade de vidro total necessária
Calcule a receita total obtida com a venda das molduras
Calcule o custo total incorrido na aquisição das matérias primas
Calcule o lucro total decorrente da venda das molduras e da compra das matérias primas necessárias
É viável fabricar as molduras em quantidades iguais às suas demandas? Por que?
Determine através do Solver quais seriam as quantidades de cada moldura que deveriam ser fabricadas para que, dentro das quantidades de matéria prima disponível em estoque, o lucro fosse máximo.

## Slide 185: Ex. 3.2(cont) – Modelo Algébrico
Maximizar 6x1 + 2x2 + 4x3 + 3x4 (objetivo de lucro)
Sujeito a : 2x1 + x2 + 3x3 + 2x4  4.000 (restrição de trabalho)
4x1 + 2x2 + 1x3 + 2x4  6.000 (restrição de metal)
4x1 + 2x2 + x3 + 2x4  10.000 (restrição de vidro)
x1  1.000 (restrição de demanda da moldura 1)
x2  2.000 (restrição de demanda da moldura 2)
x3  500 (restrição de demanda da moldura 3)
x4  1.000 (restrição de demanda da moldura 4)
x1, x2, x3, x4  0 (restrições de não negatividade)
Por que?

## Slide 186: Modelo em Planilha

## Slide 187: Análise de Sensibilidade via Relatórios do Solver
O quanto a margem de lucro da Moldura 4 deve ser “reduzida” para que M4 faça parte da solução ótima

## Slide 188: Alterando o preço de M4 para R$ 21,70 e reexecutando o Solver...
M4 passa a fazer parte de uma nova solução ótima.
Obs: As vezes é necessário aumentar a margem para um valor um pouco superior a $21,7. Por exemplo $21,71 ou até mesmo menos.

## Slide 189: Análise de Sensibilidade via Relatórios do Solver
Caso seja apresentado um custo reduzido em uma variável que já faça parte da solução ótima o mesmo deve ser desprezado

## Slide 190: Análise de Sensibilidade via Relatórios do Solver
Os preços sombra indicam o quanto a variação unitária de uma restrição irá afetar o lucro ótimo.

## Slide 191
Alterando a quantidade de horas disponíveis para 4.001 e reexecutando o Solver, o Lucro Ótimo passa para $9.201,2
Alterando a quantidade de kgs de metal disponíveis para 6.001 e reexecutando o Solver, o Lucro Ótimo passa para $9.200,4

## Slide 192: Um problema interessante:
Como gastar R$ 500,00, isto é, devemos adquirir mais horas de trabalho ou mais quilogramas de metal?
  Observe o seguinte: Preço Sombra das horas = $1,20
  Preço Sombra do metal = $ 0,40
  Vantagem aparente para as horas de trabalho.
  PORÉM, o preço sombra avalia as restrições em condições de igualdade, isto é, +1 hora de trabalho sendo equivalente a +1 quilograma de metal.
  Neste caso, +1 hora de trabalho custa R$ 8,00, portanto poderíamos adquirir R$500,00 / R$ 8,00 = +62,5 horas. Tomando por base o preço sombra das horas de $1,20 isto levaria a um novo lucro ótimo de +62,5 x $1,20 = $75,00
  No caso do metal, +1 kg de metal custo R$ 0,50, portanto poderíamos adquirir R$500,00 / R$ 0,50 = +1.000 kg. Tomando por base o preço sombra do metal de $0,40 isto levaria a um novo lucro ótimo de +1.000 x $0,40 = $400,00
  Portanto devemos adquirir mais metal.

## Slide 193: Um problema interessante (cont.):
Ocorre o seguinte :
  Pr.Sombra Horas = 1,2 / Pr.Sombra Metal = 0,4 =>
  Pr.S.H / Pr.S.M. = 3
  Custo Unit.Horas = 8 / Custo Unit.Metal = 0,5
  C.Un.H / C.Un.M = 16
  Vantagem relativa do metal = 16x custo / 3x pr.sombra = 5,33x
Isto significa que, levando em consideração uma restrição orçamentária, o metal (nas condições atuais do problema) é 5,33 vezes mais lucrativo que as horas.

## Slide 194: Análise de Sensibilidade via SolverTable
Vamos agora analisar o efeito do aumento da quantidade de horas disponíveis no lucro da empresa diretamente na planilha.
Façamos uma análise da solução ótima ( variáveis e função objetivo ) para a quantidade de horas disponíveis variando de 2.500 a 5.000 horas em incrementos de 250 horas

## Slide 195
Observe que nesta faixa de disponibilidade de horas uma variação de 250 horas provoca um acréscimo de lucro de $300, isto é $300/250h = $1,2/hora o que confirma o preço sombra

## Slide 196
Observe também que fora da faixa indicada no relatório do solver, neste caso uma redução maior que 1.000 horas (a partir das 4.000 originais), uma variação de 250 horas (2.500 para 2.750) leva a uma alteração do lucro ótimo de $7.500 para $7.000 o que indica um preço sombra de $500/250 = $2/hora e não $1,2/hora

## Slide 197
Mesmo raciocíonio para alterações fora da faixa superior de acréscimo (no caso original +250 horas). Neste caso, uma variação de 250 horas (4.750 para 5.000) leva a uma alteração do lucro ótimo de $10.000 para $10.250 o que indica um preço sombra de $250/250 = $1/hora, novamente um valor distinto de $1,2/hora

## Slide 198: Gráfico Lucro Ótimo x Horas Disponíveis

## Slide 199: Otimização
Via Solver : Aplicações do Método Simplex
Alocação de Recursos Humanos

## Slide 200: Exercício 10
O dono de um restaurante tem a seguinte necessidade diária de garçons para manter a qualidade do serviço: segunda-feira – 18 garçons; terça-feira – 27 garçons; quarta-feira – 22 garçons; quinta-feira – 26 garçons; sexta-feira – 25 garçons; sábado – 21 garçons; domingo – 19 garçons. o salário semanal dos funcionários é de R$ 655,00, mais R$ 25,00 por dia trabalhado no final de semana. Considerando-se que a legislação exige que cada funcionário tenha no mínimo dois dias consecutivos de descanso a cada semana, calcule o número de funcionários em cada turno para atender a demanda diária à um custo mínimo.

## Slide 201: Resolução

## Slide 202: Otimização
Via Solver : Aplicações do Método Simplex
Logística

## Slide 203: Exercício 08
A Sucofresco é uma empresa que cultiva laranjas e prepara suco para comercialização. Suas plantações estão em três cidades diferentes, tendo 275.000 alqueires em Laranjal, 400.000 alqueires em Rio Claro e 300.000 alqueires em Santa Clara. A Sucofresco tem fábricas para o processamento da laranja em três localidades, sendo que a de São Carlos tem capacidade para processar o equivalente a 200.000 alqueires, a de Jandira 600.000 e a de Santa Rita 225.000.
Ela contrata uma empresa local para transportar a laranja do pomar às fábricas, que cobra uma taxa fixa por quilômetro transportado do hectare equivalente de laranja. A tabela abaixo sumariza as distâncias dos pomares às fábricas.
Pomar São Carlos Jandira Santa Rita
Laranjal 21 50 40
Rio Claro 35 30 22
Santa Clara 55 20 25
A Sucofresco quer determinar quantos alqueires enviará de cada pomar para cada fábrica a fim de minimizar a o custo do transporte.

## Slide 204: Resolução

## Slide 205: Otimização
Via Solver : Cálculo do custo mínimo na emissão de dejetos

## Slide 206: Premissas
Wi = (1-xi).Pi
  Onde : Pi = carga de dejetos da cidade i , xi = fração da poluição retirada e Wi = quantidade de dejetos remanescente
ci = (Wi + Qu.cu)/Qi
  Onde : ci=concentração (mg/L) no ponto de descarga, Qu e cu=escoamento e concentração a montante, Qi e ci =escoamento e concentração a jusante, em (L/dia) e (mg/L)
Nascentes livres de poluição, rios com capacidade de recuperação entre cidades i e j = Rij

## Slide 207: Observe agora o sistema fluvial abaixo:
Sabendo que
  Quant.Totali= Concentraçãoi * Vazãoi
  Custo total = ΣdiPixi , onde
    di = custo de limpeza
    Pi = quantidade de dejetos
    xi = proporção a ser retirada
  Calcule as proporções que atendem aos requisitos de concentração de efluentes com o menor custo

## Slide 208: Observe agora o sistema fluvial abaixo:
Nó 1 : c1 = (1-x1).P1/Q13
  Explicando :
    O total de efluentes que saem do nó 1 é c1.Q13 ( concentração em 1 . Vazão de 1 para 3 )
    Este total é P1 ( a quantidade de efluentes produzida ) vezes ( 1 – x1 ), onde x1 é a proporção dos efluentes que é limpa.
    Igualando os itens acima e isolando c1, chegamos a equação apresentada

## Slide 209: Observe agora o sistema fluvial abaixo:
Nó 1 : c1 = (1-x1).P1/Q13
Nó 2 : c2 = (1-x2).P2/Q23
  Segue a mesma lógica do nó 1

## Slide 210: Observe agora o sistema fluvial abaixo:
Nó 1 : c1 = (1-x1).P1/Q13
Nó 2 : c2 = (1-x2).P2/Q23
Nó 3 : c3 = [R13.c1.Q13+R23.c2.Q23+(1-x3).P3]/Q34
  No nó três temos o total de efluentes que chegam nele, que é a quantidade que sai de 1 (c1.Q13), vezes um fator R13 de limpeza natural do rio, mais a quantidade de sai de 2 vezes seu fator de limpeza mais o produzido em 3

## Slide 211: Observe agora o sistema fluvial abaixo:
Nó 1 : c1 = (1-x1).P1/Q13
Nó 2 : c2 = (1-x2).P2/Q23
Nó 3 : c3 = [R13.c1.Q13+R23.c2.Q23+(1-x3).P3]/Q34
Nó 4 : c4 = [R34.c3.Q34 + (1-x4).P4]/Q45
  Mesmo raciocínio do nó 3

## Slide 212: Observe agora o sistema fluvial abaixo:
Nó 1 : c1 = (1-x1).P1/Q13
Nó 2 : c2 = (1-x2).P2/Q23
Nó 3 : c3 = [R13.c1.Q13+R23.c2.Q23+(1-x3).P3]/Q34
Nó 4 : c4 = [R34.c3.Q34 + (1-x4).P4]/Q45
Objetivo : Min.Ct=d1P1x1 + d2P2x2 + d3P3x3 + d4P4x4
c1…c4<=cs (conc.limite) e 0<x1…x4<1 (proporç.)

## Slide 213: Levando para a planilha

## Slide 214: Colocando as restrições e objetivo no Solver

## Slide 215: Obtemos como resultado :

## Slide 216: Métodos Numéricos
9a Aula

## Slide 217: Otimização
Problemas de Transporte de Produtos

## Slide 218: Um problema de fluxo de produtos
A empresa Bavarian Motor Company fabrica carros de luxo em Hamburgo, na Alemanha e exporta tais carros para os Estados Unidos.
Os carros são exportados de Hamburgo para os portos de Newark/NJ e Jacksonville/FL.
A partir destes portos os carros são transportados por trêm ou cegonhas, para distribuidores localizados nas cidades de Boston/MA, Columbus/OH, Atlanta/GA , Richmond/VN e Mobile/AL
A figura a seguir apresenta as possíveis rotas disponíveis para a empresa, bem como os custos de transporte de cada carro, ao longo do caminho indicado.
No momento 200 carros estão disponíveis nos portos de Newark e 300 carros estão disponíveis em Jacksonville
Os carros necessários nos distribuidores são 100, 60, 170, 80 e 70 respectivamente.
A BMC precisa determinar quantos carros transportar por qual rota, para que o custo total de transporte seja mínimo.

## Slide 219: Vamos montar o diagrama com as cidades e os carros
Columbus
3
D:60
Isto significa que :
Columbus é o nó de número 3
Possui uma demanda de 60 automóveis

## Slide 220: Vamos colocar os outros nós
Columbus
3
D:60
Boston
2
D:100
Newark
1
S:200
Richmond
4
D:80
J’ville
7
S:300
Mobile
6
D:70
Atlanta
5
D:170

## Slide 221: Agora vamos ligar as cidades
Columbus
3
D:60
Boston
2
D:100
Newark
1
S:200
Richmond
4
D:80
J’ville
7
S:300
Mobile
6
D:70
Atlanta
5
D:170

## Slide 222: E adicionar os custos de cada rota
Columbus
3
D:60
Boston
2
D:100
Newark
1
S:200
Richmond
4
D:80
J’ville
7
S:300
Mobile
6
D:70
Atlanta
5
D:170
$30
$40
$50
$35
$40
$30
$35
$25
$45
$50
$50

## Slide 223: Em uma prova estes seriam os “dados” do problema
Columbus
3
D:60
Boston
2
D:100
Newark
1
S:200
Richmond
4
D:80
J’ville
7
S:300
Mobile
6
D:70
Atlanta
5
D:170
$30
$40
$50
$35
$40
$30
$35
$25
$45
$50
$50

## Slide 224: Como modelar este problema em uma planilha?
Columbus
3
D:60
Boston
2
D:100
Newark
1
S:200
Richmond
4
D:80
J’ville
7
S:300
Mobile
6
D:70
Atlanta
5
D:170
$30
$40
$50
$35
$40
$30
$35
$25
$45
$50
$50

## Slide 225: 1º Passo : Análise Global da Rede
Oferta de Produtos (Capacidades) :
  Existe uma “oferta” total de 300+200=500 automóveis nos portos
Demanda de Produtos :
  Existe uma demanda total de 100+60+80+170+70 = 480 automóveis nos distribuidores
Logo pode-se atender toda a demanda da rede
Sendo assim as restrições genéricas serão :
  Nós de saída -> Saída Líquida <= Oferta ou Capacidade
    Sendo a Saída Líquida = Soma do que sai – Soma do que entra
  Nós de entrada -> Entrada Líquida >= Demanda
    Sendo a Entrada Líquida = Soma do que entra – Soma do que sai

## Slide 226: 2º Passo : Restrições nos nós
Nós de saída :
  Fluxo de Saída – Fluxo de Entrada <= Capacidade
  Logo para o nó no.1 (Newark), a restrição será :
    X12 + X14 <= 200
Nós de entrada :
  Fluxo de Entrada – Fluxo de Saída >= Demanda
  Logo para o nó no.2 (Boston), a restrição será :
    X12 - X23 >= 100

## Slide 227: Sendo assim teríamos de montar as seguintes restrições :
Columbus
3
D:60
Boston
2
D:100
Newark
1
S:200
Richmond
4
D:80
J’ville
7
S:300
Mobile
6
D:70
Atlanta
5
D:170
$30
$40
$50
$35
$40
$30
$35
$25
$45
$50
$50
X12 + X14 <= 200
100 <= X12 - X23
60 <= X23 + X53 - X35
80 <= X54 + X14 + X74
170 <= X35 + X65 + X75 - X54 - X56 - X53
70 <= X56 + X76 - X65
X76 + X75 + X74 <= 300

## Slide 228: Vamos aprender um método que automatiza a montagem da planilha
Columbus
3
D:60
Boston
2
D:100
Newark
1
S:200
Richmond
4
D:80
J’ville
7
S:300
Mobile
6
D:70
Atlanta
5
D:170
$30
$40
$50
$35
$40
$30
$35
$25
$45
$50
$50
X12 + X14 <= 200
100 <= X12 - X23
60 <= X23 + X53 - X35
80 <= X54 + X14 + X74
170 <= X35 + X65 + X75 - X54 - X56 - X53
70 <= X56 + X76 - X65
X76 + X75 + X74 <= 300

## Slide 229: 1o) Transcreva o mapa de rotas para a tabela abaixo :

## Slide 230: 2o) Acrescente o custo de cada rota

## Slide 231: 3o) Deixe espaço para as células variáveis

## Slide 232: 4o) Inclua a função objetivo
=somarproduto(C6:C16;H6:H16)

## Slide 233: 5o) Acrescente as restrições dos nós de saída

## Slide 234: 6o) Acrescente as restrições dos nós de entrada

## Slide 235: 7o) Inclua a fórmula genérica para os nós de saída
=SOMA(($C$6:$C$16)*(J6=$D$6:$D$16))-SOMA(($C$6:$C$16)*(J6=$F$6:$F$16))

## Slide 236: 8o) Inclua a fórmula genérica para os nós de entrada
=-SOMA(($C$6:$C$16)*(J12=$D$6:$D$16))+SOMA(($C$6:$C$16)*(J12=$F$6:$F$16))

## Slide 237: 9o) Preencha o Solver e resolva

## Slide 238: 9o) Preencha o Solver e resolva

## Slide 239: Resumo da Resolução
={SOMA(($B$6:$B$7)*(I6=$C$6:$C$7))-SOMA(($B$6:$B$7)*(I6=$E$6:$E$7))}
={SOMA(($B$12:$B$16)*(I6=$C$12:$C$16))-SOMA(($B$12:$B$16)*(I6=$E$12:$E$16))}

## Slide 240: O que vimos ?
Uma forma genérica de resolução de problemas em rede. Qualquer problema que possa ser modelado como um problema em rede poderá ser resolvido pela forma padrão apresentada.

## Slide 241: Métodos Numéricos
10a Aula

## Slide 242: Otimização
Via Excel&VBA : Otimização da estrutura de uma mountain bike

## Slide 243: Considere a estrutura de uma mountain bike conforme abaixo :
Os esforços no quadro podem ser descritos pela equação :

## Slide 244: Exercício : Determinar a energ.potêncial mínima V(x,y) e os deslocamentos em função do ângulo θ
Para este problemas temos como parâmetros :
  E = 2x1011 Pa (módulo de Young)
  A = 0,0001 m2 (área da seção transversal)
  w= 0,44 m (largura)
  l=0,56 m (comprimento)
  h=0,50 m (altura)
  F=10.000 N

## Slide 245: Para um determinado ângulo θ
Podemos chamar o solver e determinar a energia potencial mínima e suas deflexões associadas ( máximas ) para diferentes ângulos de inclinação do quadro da bicicleta
Porém para fazer um gráfico V(x,y)min x Theta deveríamos chamar o Solver repetidas vezes OU

## Slide 246: Automatizar o processo via VBA
Vá até a guia “Desenvolvedor” no Excel 2007
Vá em controles e clique Inserir
Depois vá em “Controles ActiveX” e clique em “Inserir Botão de Controle”
Clique na planilha onde deseja que o botão apareça
Vá em “Controles” e clique em “Modo de Design”
Depois clique 2 vezes no botão que você inseriu e entre no ambiente do VBA

## Slide 247: Automatizando o processo via VBA
Na janela a esquerda inclua o seguinte :
  Em name : macro_01
  Em caption : Gráfico
  Em takefocusonclick : False
Vá para o editor ao lado da janela e selecione o texto macro_01 e comece o programa
A listagem aparece no próximo slide

## Slide 248: Automatizando o processo via VBA
    Option Explicit
    Private Sub macro_01_Click()
      Dim i as integer
      Range("F5") = "Theta“
      Range("G5") = "x“
      Range("H5") = "y“
      Range("I5") = "V(x,y)"
    For i = 0 To 90
      Range("F3") = i
      Solversolve Userfinish:=True
      Range("F" & i + 6) = Range("F3")
      Range("G" & i + 6) = Range("G3")
      Range("H" & i + 6) = Range("H3")
      Range("I" & i + 6) = Range("I3")
    Next i
    End Sub

## Slide 249: Automatizando o processo via VBA
Depois vá em Depurar, Compilar e em seguida saia do modo de design
Volte para a planilha clique no botão “Gráfico” e olhe o que acontecerá
Agora você pode montar um gráfico da deflexão total z = raiz(x2 + y2) e da energia potencial mínima em função do ângulo Theta

## Slide 250: V(x,y)min em função de Theta

## Slide 251: z , x e y em função de Theta

## Slide 252: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 07.otimização, deriv.numérica, solver e vba.xlsm

## Slide 253: Métodos Numéricos
11a Aula

## Slide 254: Simulação
Via Excel
Overbooking em Companhias Aéreas

## Slide 255: Overbooking em cias. aéreas
Mateus Fraga é uma analista de operações na Cia.Aérea Brás. Na última semana Mateus recebeu o pedido de determinar quantos assentos a Brás deverá vender no vôo 701, que vai de Campinas para Congonhas.
O avião utilizado é um pequeno aparelho com 19 assentos disponíveis. A Brás vende passagens ( non-refundable ) ao preço de R$ 150,00.

## Slide 256: Overbooking – cont.
As estatísticas da indústria mostram que para cada ticket vendido para o vôo, existe 10% de chance do passageiro não comparecer ao embarque. Desta forma, se a Brás vender 19 assentos existe uma boa chance que um ou mais assentos do vôo fiquem vazios.
Por outro lado, se a Brás vender um número muito maior de assentos, alguns terão de ser deslocados para um vôo posterior.

## Slide 257: Overbooking – cont.
Para compensar tal transtorno, a Brás oferece a estes passageiros refeição grátis e um vôo sem custo em outro horário mais tarde, algumas vezes até mesmo pagando para eles ficarem em um hotel. Em média a Brás gasta R$ 325,00 para cada passageiro que tem de ser deslocado.
Este custo inclui o custo de insatisfação do cliente por sofrer um deslocamento de horário.
Mateus gostaria de determinar qual o volume de overbooking ótimo para a Brás considerando a seguinte distribuição de demanda para o vôo :

## Slide 258: Distribuição de Demanda por Assentos

## Slide 259: Resolução (I) – Simular o no-show
=SE(ALEATÓRIO()<R$1;0;1)
Em R$1 temos 10%
ALEATORIO() gera um número ao acaso
entre 0 e 1
A chance de ele gerar um número ao acaso
entre 0 e 1 e que seja menor que 0,1 (10%)
é :
10%!

## Slide 260: Resolução (II) - Simular a demanda de passageiros
=PROCV(ALEATÓRIO();F2:G13;2)
ALEATÓRIO() -> Número
ao acaso
PROCV -> Procure o nº ao
acaso na 1ª coluna
em F2:G13
PROCV -> e traga o número
na 2ª coluna
A 1ª coluna tem a distribuição
acumulada. A procura ao
acaso gera a distribuição
pedida

## Slide 261: Resolução (III) – Modelo Financeiro
Número a ser testado
Número gerado segundo
uma distribuição de
probabilidade
Menor entre Reservas
e Demanda
Número gerado segundo
a distribuição de
probabilidade do
no-show
Reservas aceitas
*
Preço por Assento
(Passageiros a emb.
-
Assentos Disponíveis)
*
Custo de Realocação

## Slide 262: Montagem da Planilha
Próximos slides mostram a montagem da planilha passo a passo

## Slide 276: Resolução (IV) - Simulação
Vamos agora “mandar” o Excel calcular o lucro de uma série de dias, para uma determinada quantidade de passagens aceitas
  A quantidade será maior que o número de assentos no avião, ou seja haverá overbooking
O que queremos descobrir é, qual o maior lucro (médio) que se poderá esperar, dadas as características financeiras do problema e as probabilidades de demanda e no-show

## Slide 281: Resolução (V) – Intervalos de Confiança
Para gerar os intervalos de confiança devemos lembrar conceitos de estatística
Em uma distribuição normal padrão (Z, com média=0 e desvio padrão = 1), para termos uma faixa de 95% de confiança, bicaudal, devemos deixar 5%/2 = 2,5% de cada lado da distribuição
Queremos então Z(2,5%) e Z(97,5%). A função que fornece tais valores no Excel é INV.NORMP(%)
Ela fornece Z(2,5%)->INV.NORMP(2,5%)~-1,96 e Z(97,5%)->INV.NORMP(97,5%)~1,96

## Slide 282: Resolução (V) – Intervalos de Confiança
A partir de um Z temos a seguinte fórmula :
E isolando X temos então :
A implementação de tais resultados é apresentada no slide a seguir

## Slide 284: Resolução - Final
No próximo slide é apresentado o resultado da simulação como uma tabela onde é calculado o lucro médio, o desvio padrão, o intervalo de confiança e valores mínimos e máximos do lucro para distintas quantidades de passagens postas a venda.
A maior média de lucro, indicará a quantidade de passagens que devemos vender
Altere os parâmetros da planilha e veja as mudanças nos resultados da simulação!
OBS: Por conta de limitações da “tabela de dados” do Excel, a tabela foi gerada na planilha plan1.

## Slide 288: Resultados
Na simulação mostrada no slide anterior a maior média ficou com 21 passagens postas a venda.
Se a simulação for rodada mais algumas vezes ( teclando F9 ), percebe-se que o ponto de maior lucro esperado, i.e. maior média, oscila entre 20 e 21 passagens postas a vendas
Caberia ao gerente agora decidir qual a quantidade a ser posta a venda tendo por base outros fatores de decisão não levados em conta no modelo.

## Slide 289: Métodos Numéricos
12a Aula

## Slide 290: Simulação
Via Excel
Minimização de Risco em Carteiras de Ações

## Slide 291: Seleção de Portfolios
O problema a seguir é um clássico da análise financeira. Diz respeito a selecionar um grupo de ativos que, mantendo um ganho determinado, minimize o risco no investimento nestes ativos.
O risco aqui será definido como a variabilidade dos retornos, em outras palavras como sua variância.

## Slide 292: Seleção de Portfólios – Retornos dos Ativos

## Slide 293: Seleção de Portfólios – Risco combinado dos ativos

## Slide 294: Seleção de Portfólios – Proporção dos ativos
A proporção de cada ativo na carteira será dada pelo vetor p onde suas componentes serão a proporção do ativo em questão

## Slide 295: Para um portfólio temos :
Retorno do portfólio :
  Rp=pitRi
Variância do portfólio :
  Sp=pitCpi

## Slide 296: Seleção de Portfólios - Resolução

## Slide 297: Exercício
Para o portfólio anterior calcule o gráfico do menor risco para vários valores de retorno possível do portfolio
Utilize a técnica do Solver + VBA para automatizar o cálculo
Esta curva que você irá calcular chama-se ( na teoria de finanças ) Fronteira Eficiente

## Slide 298: Chapra-Canale, 16.5

## Slide 299: Chapra Canale – 16.12

## Slide 300: Chapra Canale – 16.13

## Slide 301: Chapra-Canale 16.28

## Slide 302: Ragsdale 5.14

## Slide 303: Ragsdale, 12.13

## Slide 304: Ragsdale 12.25

## Slide 305: Métodos Numéricos
13a Aula

## Slide 306: 1a Prova
  Raízes, sistemas de equações lineares, otimização e simulação

## Slide 307: Métodos Numéricos
14a Aula

## Slide 308: Entrega de Trabalhos e Revisão da Prova

## Slide 309: Métodos Numéricos
15a Aula

## Slide 310: Ajuste de Curvas
Mínimos quadrados : via Excel/Solver regressão linear, múltipla e não-linear (Ragsdale)

## Slide 311: Exemplo
Qual será a relação entre o gasto com propaganda e as vendas?

## Slide 312: Façamos uma tabela :
Soma
dos quadrados
das diferenças
entre o observado
e o calculado

## Slide 313: E vamos procurar a e b pelo Solver!
Variáveis
Objetivo

## Slide 314: E vamos procurar a e b pelo Solver!
Reta de Regressão

## Slide 315: E se suspeitamos que a variável depende de mais de um x?
Estamos diante de uma regressão múltipla!
Veja o exemplo a seguir :

## Slide 316: Um modelo para previsão do retorno de uma ação
Deseja-se estimar o retorno % de uma ação a partir de dois índices : o P/L e o risco da ação.
A relação que procuramos é :
  Retorno = b0 + b1(PL) + b2(Risco)
Obtenha os valores de b0, b1 e b2 a partir da tabela do próximo slide

## Slide 317: Retorno x PL & Risco

## Slide 318: Cálculo de b0, b1 e b2

## Slide 319: Vamos melhorar o ajuste?
E se tentarmos ajustar por :
  Retorno = b0 + b1(PL) + b2(Risco) + b3(PL)2 + b4(Risco)2
Será que isto diminuirá a :
  ...soma ...
  ...dos quadrados ...
  ...das diferenças ...
  ...entre o observado ...
  ...e o calculado?

## Slide 320: Veja...
Aumentamos a precisão do modelo!

## Slide 321: O que aprendemos?
Como ajustar dados em uma tabela à uma função linear ou não.
Conceitos básicos de :
  regressão linear
  regressão não-linear
  regressão múltipla

## Slide 322: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 16.regressão - polinomial - solver - regressão - sistema linear.xlsx

## Slide 323: Métodos Numéricos
16a Aula

## Slide 324: Ajuste de Curvas
Mínimos quadrados : via Excel/Matrizes : regressão linear simples e múltipla e regressão não linear

## Slide 325: Vamos “formalizar” os resultados obtidos na parte anterior da aula
Ou seja, vamos ver que “contas” podemos fazer para não depender do Solver
Mas antes vamos precisar de algumas definições

## Slide 326: Definições
No exemplo da propaganda :

## Slide 327: Definições
Nossa função de estimação para o Y será : Yi=β0+ β1Xi
β =
β0
β1

## Slide 328: Definições
E a expressão a ser minimizada será : Etotal=∑ei= e12+ e22+ e32+...+ en2+
Na forma matricial :
E =
Et =
Etotal = Et . E

## Slide 329: Vamos trabalhar com a expressão matricial de Et

## Slide 330: Vamos minimizar Etotal

## Slide 331: Esta é a expressão de cálculo dos parâmetros

## Slide 332: Exercícios
Monte as planilhas e calcule os parâmetros para os dois problemas da aula passada
Comprove que os parâmetros calculados pelo Solver e diretamente pelas matrizes são aproximadamente iguais
Qual o conjunto de parâmetros apresenta o erro total menor? O do Solver ou o das matrizes? Por que?

## Slide 333: Solução
No próximo slide é apresentada a fórmula matricial para cálculo dos betas no caso de Y=b0+b1.X

## Slide 335: Solução
No próximo slide é apresentada a fórmula matricial para cálculo dos betas no caso de Retorno = b0 + b1.P/L + b2.Risco

## Slide 337: Solução
No próximo slide é apresentada a fórmula matricial para cálculo dos betas no caso de Ret.=b0 + b1.P/L + b2.Risco + b3.P/L2 + b4.Risco2

## Slide 339: Chapra Canale, 20.23

## Slide 340: Chapra Canale, 20.25

## Slide 341: Chapra-Canale, 20.40

## Slide 342: Chapra-Canale, 20.52

## Slide 343: Slides Extras
Derivação com Matrizes
Cálculo de δE/δβ passo-a-passo

## Slide 344: Cálculo passo a passo de sE/sβ

## Slide 345: Cálculo passo a passo de sE/sβ

## Slide 346: Cálculo passo a passo de sE/sβ

## Slide 347: Cálculo passo a passo de sE/sβ

## Slide 348: Cálculo passo a passo de sE/sβ

## Slide 349: Cálculo passo a passo de sE/sβ

## Slide 350: Cálculo passo a passo de sE/sβ

## Slide 351: Cálculo passo a passo de sE/sβ

## Slide 352: Cálculo passo a passo de sE/sβ

## Slide 353: Cálculo passo a passo de sE/sβ

## Slide 354: Métodos Numéricos
17a Aula

## Slide 355: Ajuste de Curvas
Mínimos quadrados : via Excel/Matrizes : séries de Fourier & ajuste de dados senoidais (via Solver)

## Slide 356: Teorema de Fourier : Forma Matemática
Representação de sinais periódicos como uma uma constante mais uma soma de senos e cossenos com frequências múltiplas de uma frequência denominada frequência fundamental ou primeira harmônica

## Slide 357: Perceba pela fórmula anterior que :
… o ajuste de f(t) é um conjunto de coeficientes constantes que são aplicados aos senos e cossenos …
… sendo assim podemos imaginar como um ajuste de mínimos quadrados aplicados a senos e cossenos …
… e calcular os coeficientes pelos métodos dos mínimos quadrados vistos até aqui ( matrizes ou solver )

## Slide 358: Exercício
Encontre os coeficientes de Fourier que ajustam a função onda quadrada (0 se |t|<1, 1 se |t|>1) através do Solver
Encontre os coeficientes de Fourier que ajustam a função triângulo através do Solver

## Slide 359: Métodos Numéricos
18a Aula

## Slide 360: Ajuste de Curvas
Mínimos quadrados : ajuste de funções periódicas via Série de Fourier (método matricial)

## Slide 361: Exercício
Encontre os coeficientes de Fourier que ajustam a função onda quadrada (0 se |t|<1, 1 se |t|>1) através do método matricial
Encontre os coeficientes de Fourier que ajustam a função triângulo através do método matricial
Para ambas as funções faça um gráfico do valor dos coeficientes da série de Fourier vs. a frequência associada

## Slide 362: Exercícios
Chapra-Canale cap.19
  Exs. 1 a 8

## Slide 363: Chapra-Canale, 19.1 a 8

## Slide 364: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 16.regressão, interpolação, splines, solver, regressão, matrizes.xlsx

## Slide 365: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 17.fourier - quadrada, harmônicas, matrizes, solver e VBA.xlsm

## Slide 366: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 17.fourier - dente de serra.xlsm

## Slide 367: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 17.fourier - dente de serra.xlsm

## Slide 368: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 17.fourier - letra M.xlsx

## Slide 369: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 17.fourier - triangular.xlsx

## Slide 370: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 17.fourier - FFT - Filtro Digital.xlsx

## Slide 371: Métodos Numéricos
19a Aula

## Slide 372: Ajuste de Curvas
Interpolação via Excel : Polinômio de Newton

## Slide 373: Até o momento ajustamos curvas a dados com erro “grande”
Vamos agora ajustar curvas a dados com erros pequenos, ou até mesmo nulos.
Queremos agora funções que “passem” pelos pontos e para isso vamos utilizar o método denominado “interpolação por Polinômios de Newton”
Como funciona?

## Slide 374: Suponha dois ptos,[x0;f(x0)] e [x1;f(x1)]
Podemos ajustar uma reta (i.e. encontrar b0 e b1 ) a eles da seguinte forma :
Pois :
E :

## Slide 375: Suponha agora 3 pontos
Podemos ajustar uma parábola ( encontrar b0, b1 e b2) da seguinte forma :
Pois :

## Slide 376: Suponha agora 4 pontos
Podemos ajustar uma cúbica (b0, b1, b2 e b3) da seguinte forma :
Pois :

## Slide 377: Vamos agora trabalhar com uma cúbica e isolar os bs
Vamos agora partindo de alguns valores de ln estimar o ln(2)

## Slide 378: Interpolação Linear
Sabendo que Ln(1)=0 e L(6)=1,791759 estime o Ln(2)

## Slide 379: Interpolação Quadrática
Sabendo que Ln(1)=0, L(4)=1,386294 e L(6)=1,791759 estime o Ln(2)

## Slide 380: Interpolação Cúbica
Sabendo que Ln(1)=0, L(4)=1,386294, L(6)=1,791759 e Ln(5)=1,609438, estime o Ln(2)

## Slide 381: Interpolação por Quarto Grau
Agora apenas mantendo o padrão de formação do polinômio

## Slide 382: Erros
O erro de um polinômio de Newton de ordem n é da ordem da diferença entre a interpolação com o polinômio de ordem n e com o polinômio de ordem n+1
Portanto para se ter uma idéia do erro basta calcular a diferença percentual entre a aproximação com o polinômio atual e o seguinte

## Slide 383: Exercício : Estime o erro de Ln(2) na interpolação cúbica
Pela cúbica Ln(2) ~ 0,629769
Pela quadrica Ln(2) ~ 0,675722
Calculando a dif.% :
  erro ~ |0,675722-0,629769| /0,629769
  erro ~ 7,46%
  o que leva a uma ordem de 10%
Sabendo que Ln(2) = 0,693147 calculamos :
  erro = 10,23%

## Slide 384: Exercícios de Interpolação
Chapra-Canale, cap.18
  Exercícios 18.1 a 18.6

## Slide 385: Chapra-Canale, 18.1 a 18.5

## Slide 386: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 16.regressão - ecologia reserva natural, interp.piecewise.xlsx

## Slide 387: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 16.regressão - por splines cúbicos - via matriz de regressão.xlsx

## Slide 388: Métodos Numéricos
20a Aula

## Slide 389: Ajuste de Curvas
Interpolação : via Matab : Análise de Splines na transferência de calor

## Slide 390: Métodos Numéricos
21a Aula

## Slide 391: Integração Numérica Regra dos Trapézios
Integração numérica de funções analíticas via Excel : Cálculo da Corrente Eficaz

## Slide 392: O trabalho produzido por uma corrente senoidal é dado por :
Se i(t)=10.e-(t/T).sin([2pi/T].t) para 0<t<T/2, i(t)=0 para T/2<t<T e T=1s, calcule a Irms através da regra dos trapézios.

## Slide 393: Solução (estimativas feitas com a regra dos trapézios) (valor exato : 15,41261)

## Slide 394: Integração Numérica Regra de Simpson
Prof.Gustavo Corrêa Mirapalheta

## Slide 395: O Método mais intuitivo é o da Regra dos Trapézios
No entanto o método mais preciso é um pouco diferente
Nele utilizamos 3 pontos e calculamos as áreas em blocos de dois Dx .
A fórmula fica
No próximo slide esta regra é utilizada para calcular ln(x) e o resultado comparado com a regra dos trapézios

## Slide 396: Comparação - Trapézios x Simpson Erro(Simpson) ~ 200 vezes menor

## Slide 397: Integração Numérica Quadratura Gaussiana
Integração numérica de funções analíticas via Excel : Quadratura Gaussiana

## Slide 408: Métodos Numéricos
22a Aula

## Slide 409: Integração
Integração numérica de funções tabulares via Excel : Cálculo do trabalho realizado por uma força

## Slide 410: Integração em tabelas
Desejamos integrar F.cos(theta).x, na tabela abaixo :
Valor exato : 129,52
Razões para os erros nos próximos slides

## Slide 411: Integração em tabelas
Razões para o erro são evidentes olhando o gráfico exato e comparando com os pontos fornecidos

## Slide 412: Chapra-Canale, 24.18

## Slide 413: Chapra-Canale 24.31 & 24.32

## Slide 414: Chapra-Canale 24.55

## Slide 415: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 12.integração, analítica, tabular, ln, sen, vba, gaussiana.xlsm

## Slide 416: Métodos Numéricos
23a Aula

## Slide 417: Resolução Numérica de Equações Diferenciais Ordinárias
Solução Exata
Solução via Método de Euler
Solução via Método de Runge-Kutta de 4ª Ordem

## Slide 418: Solução Exata
Suponha o problema de valor inicial :
  y´= 0,1.y
  y(0) = 1
  Resolvendo por separação de variáveis, e aplicando a condição inicial, a solução exata será :
  y = e0,1t

## Slide 419: Solução Numérica – Método de Euler
Suponha o problema de valor inicial :
  y´= 0,1.y
  y(0) = 1
  A solução de Euler para o intervalo t = [0 , 10] , dividindo o mesmo em subintervalos com h = 0,1 será dada por :
  y[t+h] = y[t] + y´[t].h

## Slide 420: Solução Numérica : Método de Runge-Kutta de 4a Ordem

## Slide 421: Análise Gráfica do Método RK4
y(t0)
k1
h
t0
t1
h/2
k2
k3
k4
k2
k3
k4
k1=f(t0,y0)
k2=f(t0+h/2,y0+k1.h/2)
k3=f(t0+h/2,y0+k2.h/2)
k4=f(t0+h,y0+k3.h)
k=(k1+2k2+2k3+k4)/6
y(t1)=y(t0)+k.h
k
y(t1)

## Slide 422: Resolver a equação diferencial e elaborar o gráfico da solução para :
y´=0,1.y com y[0]=1
  para t = [0 , 10] com h=0,1
  para t = [0 , 100] com h =1
Pela solução exata, y=e0,1t
Pelo método de Euler
Pelo método de Runge-Kutta de 4ª ordem
Resolução : vide planilha em anexo

## Slide 423: Resolução por Euler – h=0,1 - Planilha

## Slide 424: Resolução por Euler - Gráfico

## Slide 425: Resolução por Euler – h=1

## Slide 426: Resolução por Euler – h=1 - Gráfico

## Slide 427: Resolução por Runge-Kutta 4a ordem, h=1, t=[0;100] ; Implement.por VBA
Function yl_(y As Double) As Double
yl_ = 0.1 * y
End Function
Function rk4_(y0 As Double, h As Double)
Dim k1, k2, k3, k4 As Double
k1 = yl_(y0)
k2 = yl_(y0 + h / 2 * k1)
k3 = yl_(y0 + h / 2 * k2)
k4 = yl_(y0 + h * k3)
rk4_ = y0 + h / 6 * (k1 + 2 * k2 + 2 * k3 + k4)
End Function

## Slide 428: Exata x RK4 - Comparação

## Slide 429: SEDOLs - Solução Exata
Suponha o problema de valor inicial :
  x´= -x -2y ; y´= 2x +y
  x(0)=1 ; y(0)=2
  Para obter a solução algébrica exata, pelo Matlab:
    z = dsolve('Dx=-x-2*y','Dy=2*x+y','x(0)=1','y(0)=2')
    z =
    x: [1x1 sym]
    y: [1x1 sym]
    z.x
    cos(3^(1/2)*t) - (5*3^(1/2)*sin(3^(1/2)*t))/3
    z.y
    2*cos(3^(1/2)*t) + (4*3^(1/2)*sin(3^(1/2)*t))/3

## Slide 430: SEDOLs – Método de Euler
Suponha o problema de valor inicial :
  x´= -x -2y ; y´= 2x +y
  x(0)=1 ; y(0)=2
  A solução de Euler para o intervalo t = [0 , 10] , dividindo o mesmo em subintervalos com h = 0,1 será dada por :
  y[t+h] = y[t] + y´[t].h
  x[t+h] = x[t] + x´[t].h

## Slide 431: SEDOLs – Euler - Planilha

## Slide 432: SEDOLs – Euler x Exata - Gráfico

## Slide 433: Solução Numérica : Método de Runge-Kutta de 4a Ordem

## Slide 434: RK4 - Planilha

## Slide 435: SEDOLs – RK4 x Exata - Gráfico

## Slide 436: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 24.EDOs - 01 - Crescimento Populacional.xlsx

## Slide 437: Equações Diferenciais
Via Excel : Método de Euler : Resposta Transiente de Um Reator

## Slide 438: Chapra-Canale
Vide pdf em anexo

## Slide 439: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 24.EDOs - 12 - Concentração Química - Euler, ODE_RK4, Dif.Finitas.xlsm

## Slide 440: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 24.EDOs - 12 - Concentração Química - Euler, ODE_RK4, Dif.Finitas.xlsm

## Slide 441: Métodos Numéricos
24a Aula

## Slide 442: Equações Diferenciais
Via Excel : Método de Runge-Kuta : Modelos Predador-Presa

## Slide 443: Chapra-Canale
Vide pdf em anexo

## Slide 444: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 24.EDOs - 36 - Predador Presa.xlsm

## Slide 445: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 24.EDOs - 36 - Predador Presa.xlsm

## Slide 446: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 24.EDOs - 36 - Predador Presa.xlsm

## Slide 447: Métodos Numéricos
25a Aula

## Slide 448: Equações Diferenciais
Via Matlab : Análise de Autovalores e Autovetores : Cálculo de transientes em um circuito elétricos

## Slide 449: Chapra-Canale
Vide pdf em anexo

## Slide 450: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 06.autovetores, circularização, var.correlacionadas, cholesky.xlsm

## Slide 451: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 24.EDOs - 17 - Circuito Elétrico Oscilante - Euler, ODE_RK4, Dif.Finitas.xlsm

## Slide 452: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 24.EDOs - 17 - Circuito Elétrico Oscilante - Euler, ODE_RK4, Dif.Finitas.xlsm

## Slide 453: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 24.EDOs - 17 - Circuito Elétrico Oscilante - Euler, ODE_RK4, Dif.Finitas.xlsm

## Slide 454: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 24.EDOs - 17 - Circuito Elétrico Oscilante - Euler, ODE_RK4, Dif.Finitas.xlsm

## Slide 455: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 24.EDOs - 17 - Circuito Elétrico Oscilante - Euler, ODE_RK4, Dif.Finitas.xlsm

## Slide 456: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 24.EDOs - 17 - Circuito Elétrico Oscilante - Euler, ODE_RK4, Dif.Finitas.xlsm

## Slide 457: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 24.EDOs - 17 - Circuito Elétrico Oscilante - Euler, ODE_RK4, Dif.Finitas.xlsm

## Slide 458: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 24.EDOs - 17 - Circuito Elétrico Oscilante - Euler, ODE_RK4, Dif.Finitas.xlsm

## Slide 459: Métodos Numéricos
26a Aula

## Slide 460: Equações Diferenciais
Via Matlab : Método de Euler x Runge-Kuta : Análise do pêndulo oscilante

## Slide 461: Chapra-Canale
Vide pdf em anexo

## Slide 462: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 24.EDOs - 24 - Pêndulo Euler, RK4, ODE_RK4 & Dif.Finitas.xlsm

## Slide 463: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 24.EDOs - 24 - Pêndulo Euler, RK4, ODE_RK4 & Dif.Finitas.xlsm

## Slide 464: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 24.EDOs - 24 - Pêndulo Euler, RK4, ODE_RK4 & Dif.Finitas.xlsm

## Slide 465: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 24.EDOs - 24 - Pêndulo Euler, RK4, ODE_RK4 & Dif.Finitas.xlsm

## Slide 466: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 24.EDOs - 24 - Pêndulo Euler, RK4, ODE_RK4 & Dif.Finitas.xlsm

## Slide 467: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 24.EDOs - 24 - Pêndulo Euler, RK4, ODE_RK4 & Dif.Finitas.xlsm

## Slide 468: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 24.EDOs - 24 - Pêndulo Euler, RK4, ODE_RK4 & Dif.Finitas.xlsm

## Slide 469: Exercícios
Chapra-Canale, cap.28, exs.1 a 41
Vide arquivo “Métodos Numéricos 2010 01 - 24&26 - Chapra - EDOs.pdf” em anexo

## Slide 470: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 24.EDOs - 04 - Massa Mola Valores Pico Euler & ODE_RK4.xlsm

## Slide 471: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 24.EDOs - 04 - Massa Mola Valores Pico Euler & ODE_RK4.xlsm

## Slide 472: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 24.EDOs - 04 - Massa Mola Valores Pico Euler & ODE_RK4.xlsm

## Slide 473: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 24.EDOs - 04 - Massa Mola Valores Pico Euler & ODE_RK4.xlsm

## Slide 474: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 24.EDOs - 04 - Massa Mola Valores Pico Euler & ODE_RK4.xlsm

## Slide 475: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 24.EDOs - 06 - Massa Mola com 2 corpos Euler & ODE_RK4.xlsm

## Slide 476: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 24.EDOs - 06 - Massa Mola com 2 corpos Euler & ODE_RK4.xlsm

## Slide 477: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 24.EDOs - 06 - Massa Mola com 2 corpos Euler & ODE_RK4.xlsm

## Slide 478: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 24.EDOs - 06 - Massa Mola com 2 corpos Euler & ODE_RK4.xlsm

## Slide 479: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 24.SEDOLs - massa mola, botões e valores de pico.xlsm

## Slide 480: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 24.SEDOLs - massa mola, botões e valores de pico.xlsm

## Slide 481: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 24.EDOs - 34 - Sistema com Três Corpos.xlsm

## Slide 482: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 24.EDOs - 34 - Sistema com Três Corpos.xlsm

## Slide 483: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 24.EDOs - 34 - Sistema com Três Corpos.xlsm

## Slide 484: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 24.SEDOLs - sistema com 3 variáveis - análise tempo - frequência - método de Euler.xlsm

## Slide 485: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 24.SEDOLs - sistema com 3 variáveis - análise tempo - frequência - método de Euler.xlsm

## Slide 486: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 24.SEDOLs - sistema com 3 variáveis - análise tempo - frequência - método de Euler.xlsm

## Slide 487: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 24.SEDOLs - sistema com 3 variáveis - análise tempo - frequência - método de Euler.xlsm

## Slide 488: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 24.SEDOLs - sistema com 3 variáveis - análise tempo - frequência - rk4.xlsm

## Slide 489: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 24.SEDOLs - sistema com 3 variáveis - análise tempo - frequência - rk4.xlsm

## Slide 490: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 24.EDOs - 13 - Movimento Acelerado - Euler, ODE_RK4, Dif.Finitas.xlsm

## Slide 491: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 24.EDOs - 13 - Movimento Acelerado - Euler, ODE_RK4, Dif.Finitas.xlsm

## Slide 492: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 24.EDOs - 13 - Movimento Acelerado - Euler, ODE_RK4, Dif.Finitas.xlsm

## Slide 493: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 24.EDOs - 13 - Movimento Acelerado - Euler, ODE_RK4, Dif.Finitas.xlsm

## Slide 494: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 24.EDOs - 09 - Família de Soluções Bernoulli exata & ODE_RK4.xlsm

## Slide 495: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 24.EDOs - 16 - Família de Soluções.xlsm

## Slide 496: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 24.EDOs - 16 - Família de Soluções.xlsm

## Slide 497: Métodos Numéricos
27a Aula

## Slide 498: Equações Diferenciais Parciais
EDPs via Diferenças Finitas (distribuição de temperaturas em uma chapa) via Excel

## Slide 499: Equação de Laplace
Também conhecida por equação elíptica
Fornece solução para o estado estacionário
Forma genérica :

## Slide 500: Método das diferenças finitas
  Começando com a expressão da derivada forward :
  Fazendo a derivada backward
  Por analogia :

## Slide 501: Aplicando na equação diferencial

## Slide 502: Implementando isto em um grid (células em uma planilha)

## Slide 503: Para que este sistema funcione você deverá habilitar o cálculo iterativo do Excel
Isto decorre do seguinte raciocínio:
  a11 depende (entre outros) de a21
  a21 depende de a31 ; a31 depende de a32 ;
  a32 depende de a33 ; a33 depende de a23 ;
  a23 depende de a22 ; o qual depende de a11!
  Sendo assim se não habilitarmos o cálculo iterativo o Excel irá “reclamar” que ocorreu uma referência circular.

## Slide 504: Chapa aquecida de todos os lados Solução em planilha
Sendo assim, neste tipo de equação, o método envolve calcular em cada célula a soma das quatro vizinhas e dividir por quatro ( por causa do equílibrio térmico )

## Slide 505: Chapa aquecida de 3 lados
O método envolve calcular em cada célula a diferença das quatro vizinhas – menos na borda isolada, onde voce calcula a média de três células vizinhas apenas

## Slide 506: Aumentando a precisão da integração

## Slide 507: Introduzindo uma fonte de calor na chapa

## Slide 508: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 27.EDPs dif.finitas, Laplace, Calor, Onda, com e sem VBA.xlsm
Eq.de Laplace, High Definition, Resolução via VBA

## Slide 509: Métodos Numéricos
28a Aula

## Slide 510: Equações Diferenciais Parciais
EDPs via Diferenças Finitas (condução do calor em uma barra) via Excel

## Slide 511: Equação de Fourier
Também conhecida por equação parabólica
Fornece solução dinâmica
Forma genérica :

## Slide 512: Aplicando na equação diferencial, considerando uma derivada forward no tempo (t) e uma centered no espaço (x)
  Resolvendo para F(x,t+ht), pois sabemos a temperatura em todos os pontos da barra (x-hx,x,x+hx), no instante inicial de tempo (t) e desejamos a temperatura em instantes futuros (t+h) de tempo :

## Slide 513: Obs: Convergência do método
De acordo com o slide anterior, a solução da EDP parabólica obedece a regra:
Para garantir a convergência do cálculo iterative, deve-se obedecer as seguintes regras:
  , para que os erros não cresçam
  , para que os erros não cresçam ou oscilem
  , para que o erro de truncagem seja mínimo
Na prática adota-se para garantir as 3 cond.

## Slide 514: Retornando à implementação da solução, a equação tem uma variável tempo associada
Isto fará com que a solução seja dinâmica
Além de preparar a planilha para aceitar a iteração, incluimos um controle com barra deslizante para simular a variação de temperatura ao longo do tempo na barra
Vide slide a seguir

## Slide 515: Solução em planilha

## Slide 516: Grafico T(x,t) – Observe as distintas curvas de aquecimento para dif.pontos da barra

## Slide 517: Resolva o exercício anterior para as seguintes condições :
K=1; dt=0,15; dx=0,7
L=35; t=[0;15]
T(x,0)=0, exceto em T(17,5;0)=50
  Isto significa que a barra receberá uma quantidade de calor repentinamente em um ponto.
Obtenha os gráficos da distribuição de temperatura para t=0;1;2;4;8 e 15;
Para qual tipo de gráfico a distribuição parece estar se aproximando?

## Slide 518: Distribuição para t = 0

## Slide 519: Distribuição para t = 1

## Slide 520: Distribuição para t = 2

## Slide 521: Distribuição para t = 4

## Slide 522: Distribuição para t = 8

## Slide 523: Distribuição para t = 15

## Slide 524: Gráficos Sobrepostos

## Slide 525: Parece ser uma Gaussiana
Vamos comprovar!
Uma Gaussiana é :
Para incluir o tempo t, fazemos
Com isto a Gaussiana fica :
Aplicando na equação diferencial :

## Slide 526
Além disso, a integral da Gaussiana de x=–inf a x=+inf (isto é do inicio ao fim da barra) é sempre 1.
Isto equivale neste caso a conserv.da energia, pois T.dx = dq, onde q é o calor (energia) total na barra

## Slide 527: Sendo assim (I):
Pode-se concluir que o processo de difusão térmica, isto é, o espalhamento do calor ao longo de um corpo …
… neste caso uma barra, mas vale também para uma superfície …
… é similar ao processo conhecido como Passeio Aleatório, ou Random Walking, em inglês …

## Slide 528: Sendo assim (II):
… este processo descreve o comportamento de um sistema no qual é impossível prever com exatidão o comportamento de um sistema elemento por elemento …
… este modelo também descreve o comportamento de sistemas financeiros (bolsa de valores) no qual o comportamento de cada participante, instante a instante é impossível de ser previsto com exatidão.

## Slide 529: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 27.EDPs dif.finitas, Laplace, Calor, Onda, com e sem VBA.xlsm
Equação do Calor, Resolução via VBA

## Slide 530: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 27.EDPs dif.finitas, Laplace, Calor, Onda, com e sem VBA.xlsm
Equação do Calor, Distribuição de Temperaturas, Curva Gaussiana

## Slide 531: Métodos Numéricos
29a Aula

## Slide 532: Equações Diferenciais Parciais
EDPs via Diferenças Finitas (equação de onda) via Excel

## Slide 533: Equação de Onda
Também conhecida por equação hiperbólica
Fornece solução dinâmica
Como envolve segundas derivadas a solução oscila
Forma genérica :

## Slide 534: Resolução da Equação de Onda Unidimensional
Condições de contorno:
  No espaço :
    u(0,t) = 0
    u(L,t) = 0
  No tempo :
    u(x,0) = f(x)
    ut(x,0) = g(x)

## Slide 535: Resolução da Equação de Onda Unidimensional
Aproximações para as derivadas :
  uxx(x ,t) = [ u(x+hx , t) – 2.u(x , t) + u(x-hx , t) ] / hx2
  utt(x ,t) = [ u(x , t+ht) – 2.u(x , t) + u(x , t-ht) ] / ht2
Aplicando na equação : utt = c2.uxx
Isolando u(x,t+ht), teremos :
onde r = c.ht/hx

## Slide 536: Aplicando as condições de contorno
No caso da condição de contorno espacial:
  Quando x=0 ou x=L para qualquer instante de tempo u(0,t)=u(L,t)=0.
No caso da condição de contorno temporal:
  De acordo com a expressão para solução da eq.diferencial, precisamos u(x,-ht) e u(x,0) para calcular u(x,+ht) e dar início ao processo de solução.
  Quando t=0, u(x,0)=f(x).
  Sabemos que ut(x,0)=g(x). Sabemos também que uma derivada centrada, para t=0 é dada por :
    ut(x,0) = [ u(x,0+ht) - u(x,0-ht) ]/(2ht)
    Sendo assim u(x,0-ht) = u(x,0+ht) – ut(x,0).2.ht

## Slide 537: Substituindo u(x,-ht) em u(x,t+ht)

## Slide 538: Sendo assim podemos resumir o problema com o seguinte conjunto de condições : (planilha no próximo slide)
Condições de contorno
Cálculo inicial [ u(x,ht) ]
Cálculos subsequentes

## Slide 539: Planilha de Cálculo

## Slide 540: Gráfico 3D

## Slide 541: Animação
Feita em outra planilha com a função DESLOC
A lógica é a seguinte :
  “Puxamos” a linha dos valores de x e uma linha dos valores de t da outra planilha
  Os valores de t são em seguida colocados em uma função desloc
  O valor do deslocamento da linha é obtido através de uma célula nesta planilha
  Este valor por sua vez é calculado a partir de um controle tipo barra deslizante
  Clicando no controle, o valor passado a desloc é alterado e com isso novos valores de x são trazidos da planilha original

## Slide 542: Fazendo o gráfico andar em ciclos
O parâmetro da função DESLOC não vem diretamente do valor do VBA.
Ao invés disto fazendo um cálculo com a função resto (MOD(A;B)).
Passamos um valor pelo qual o valor proveniente do VBA deve ser dividido.
O resto desta divisão é então passado para desloc.
Se queremos que desloc “ande” até o tempo x, passamos um valor de “B” em desloc que faça o resto de MOD fazer o valor de DESLOC ir até a linha correspondente.

## Slide 543: Animação
Além disso para tornar a animação mais real incluimos um pequeno controle activex (Desenvolvedor, Inserir, Controles ActiveX, Botão de Comando)
Depois na programação do botão de comando incluimos o seguinte programa VBA :
  Private Sub CommandButton1_Click()
  Dim i As Integer
  For i = 1 To 1000
  Range("B2") = i
  ActiveSheet.Activate
  Next i
  End Sub
Após compilar e sair do modo de design, retornando à planilha, ao clicar no botão de comando teremos início a animação.

## Slide 545: Modifique as condições de contorno e veja o novo gráfico animado
c = 0,25 ; L= 5
u(x,0)= e-4(x-2,5)2 e ut(x,0) = u(0,t) = u(L,t) = 0
ht= 0,1 ; hx= 0,05
Para visualizar este gráfico devemos aumentar a largura da planilha, para ela ir até x=5 com um passo de 0,05 e sua altura para ela ir até t=40
O parâmetro “B” em MOD(A;B) é 400 neste caso.

## Slide 546: t = 0

## Slide 547: t = 2

## Slide 548: t = 4

## Slide 549: t = 8

## Slide 550: t = 12

## Slide 551: t = 18

## Slide 552: t = 20

## Slide 553: A planilha encontra-se em anexo
Métodos Numéricos - 29b.EDPs via dif.finitas - Equação da Onda - Pulsos Sobrepostos

## Slide 554: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 27.EDPs dif.finitas, Laplace, Calor, Onda, com e sem VBA.xlsm
Equação de Onda

## Slide 555: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 27.EDPs dif.finitas, Laplace, Calor, Onda, com e sem VBA.xlsm
Equação de Onda

## Slide 556: Métodos Numéricos
30a Aula
Método dos Elementos Finitos
1D – Resolução por Inspeção Direta

## Slide 557: Método dos Elementos Finitos
Vamos resolver a equação com condições de contorno e .
Neste método, dividimos o domínio em pedaços denominados elementos.
Neste exemplo teremos quatro elementos: (1) de x=0 até x=2,5; (2) de x=2,5 até x=5; (3) de x=5 até x=7,5 e (4) de x=7,5 até x=10.
Desenvolve-se uma solução algébrica para um elemento e depois aplica-se esta solução a todos os elementos do domínio.
Em cada elemento ela terá a forma T(x) = a + bx.
Como os elementos tem pontos de contato (os nós ou vértices), nestes locais ocorre a soma de efeitos.
O objetivo é montar um sistema de equações lineares que permita calcular os valores da solução nos nós.
Neste exemplo temos pelo menos 3 incógnitas: os valores da solução em x=2,5; x=5,0 e x=7,5. Em x=0, T=40 e em x=10, T=200.

## Slide 558: Método dos Elementos Finitos
A solução será expressa como T(x) = a + bx.
Na forma matricial:
Agora suponha um elemento que começa em x1 e termina em x2. Ele terá T(x1)=T1 e T(x2)=T2.
Na forma matricial temos:
Resolvendo:
Sendo assim a solução terá a seguinte expressão:
O que nos leva a:

## Slide 559: Método dos Elementos Finitos
O método em sí requer a criação de funções de peso. São funções escolhidas de tal forma que tenham valor igual a 1 em um dos extremos do elemento e 0 nos outros.
Como neste exemplo cada elemento tem dois extremos (também chamados de vértices) vamos escolher duas funções de peso, v1 e v2, tais que: v1(x1)=1 e v1(x2)=0 e v2(x1)=0 e v2(x2)=1.
Uma vez que T(x) = a + b.x, vamos fazer v1 e v2 ter a mesma forma.
Colocando na forma matricial temos então para v1:
  o que nos leva a:
E para v2:
  o que nos leva a:

## Slide 560: Método dos Elementos Finitos
Voltamos a equação e iniciamos a montagem da solução em um elemento genérico, de x1 a x2.
Primeiro multiplicamos por cada uma das funções peso obtendo duas equações (pois criamos duas vi). Para v1 teremos:
Em seguida integramos ao longo do elemento

## Slide 561: Método dos Elementos Finitos
Aplicamos integração por partes, para fazer as derivadas baixarem de ordem:
Resolvemos o 1º termo e a 2ª integral, lembrando que (neste exemplo), todos os elementos tem :

## Slide 562: Método dos Elementos Finitos
A derivada dentro da integral é calculada ao longo do elemento, portanto é uma constante (ao contrário da derivada nos extremos, a qual é calculada em um ponto). Sendo assim, podemos retirar da integral e obter:
ou

## Slide 563: Método dos Elementos Finitos
Para v2 teremos:

## Slide 564: Método dos Elementos Finitos
Para v2 teremos (cont.):

## Slide 565: Método dos Elementos Finitos
Temos então as seguintes equações
Combinando as duas na forma matricial, obtemos a solução em um dos elementos:
Temos agora de aplicar esta solução ao longo do domínio, lembrando que devemos somar a solução nos pontos de contato.
Por exemplo, a solução no nó 3 (em x=5,0) será a soma do efeito de x2 do elemento 2 e x1 do elemento 3

## Slide 566: Método dos Elementos Finitos
Calculamos a solução em cada elemento:

## Slide 567: Método dos Elementos Finitos
Multiplicamos as matrizes:

## Slide 568: Método dos Elementos Finitos
Somamos as expressões nos respectivos nós:
Nó 1
Nó 2
Nó 3
Nó 4
Nó 5

## Slide 569: Método dos Elementos Finitos
Montamos o sistema de equações correspondente:
Aplicamos as condições de contorno:

## Slide 570: Método dos Elementos Finitos
Isolamos as incógnitas
E resolvemos o sistema obtendo: T’1=66;T2=173,75;T3=245;T4=253,75;T’5=-34

## Slide 571: Método dos Elementos Finitos
Resolvendo a equação de forma algébrica, para comparar os resultados, obtemos:
Aplicando as condições de contorno:
A solução será então:

## Slide 572: Comparando a solução exata com a dos elementos finitos

## Slide 573: Métodos Numéricos
31a Aula
Método dos Elementos Finitos
1D – Quadros Desenvolvidos em Sala de Aula

## Slide 576: Métodos Numéricos
31a Aula
Método dos Elementos Finitos
1D – Resolução por Matrizes de Conexão

## Slide 577: Matriz de Conexão Global -> Local
Vamos montar uma matriz de conexão. Esta matriz indicará a partir das numerações globais nos nós, qual será a numeração equivalente local.
Para tal observe a matriz C abaixo.
Por exemplo, a partir dela vemos que T1_2 e T2_1 (nó 2 do elemento 1 e nó 1 do elemento 2) são equivalentes a T2 (nó 2 no sistema global).

## Slide 578: Matriz de Nós Global Forma automática de montagem
Vamos agora partir da matriz local:
  e montar uma matriz para todos os nós desconectados (S) da seguinte forma:

## Slide 579: Matriz de Nós Global Forma automática de montagem
Por soma de efeitos, o sistema de equações é:
O qual foi montado a partir da matriz local:
C111 | C121 |  |  |  |  | T1 |  | (-12,5+T1’)
C211 | C221+C112 | C122 |  |  |  | T2 |  | (-12,5-T2’) + (-12,5+T2’)
 | C212 | C222+C113 | C123 |  | . | T3 | = | (-12,5-T3’) + (-12,5+T3’)
 |  | C213 | C223+C114 | C124 |  | T4 |  | (-12,5-T4’) + (-12,5+T4’)
 |  |  | C214 | C224 |  | T5 |  | (-12,5-T5’)

## Slide 580: Matriz de Nós Global Forma automática de montagem
Podemos obter o sistema pelo cálculo Ct.S.C e pela substituição das condições de contorno
-0,4 | 0,4 |  |  |  |  | T1=40 |  | (-12,5+T1’)
0,4 | -0,8 | 0,4 |  |  |  | T2 |  | -25
 | 0,4 | -0,8 | 0,4 |  | . | T3 | = | -25
 |  | 0,4 | -0,8 | 0,4 |  | T4 |  | -25
 |  |  | 0,4 | -0,4 |  | T5=200 |  | (-12,5-T5’)
-0,4 | 0,4 |  |  |  |  | 40 |  | (-12,5+T1’)
0,4 | -0,8 | 0,4 |  |  |  | T2 |  | -25
 | 0,4 | -0,8 | 0,4 |  | . | T3 | = | -25
 |  | 0,4 | -0,8 | 0,4 |  | T4 |  | -25
 |  |  | 0,4 | -0,4 |  | 200 |  | (-12,5-T5’)

## Slide 581: Matriz de Nós Global Forma automática de montagem
A matriz será (por cálculo direto Ct.S.C) e substituição de condições de contorno (cont.):
-16 | 0,4 |  |  |  |  |  |  | -12,5+T1’
16 | -0,8 | 0,4 |  |  |  | T2 |  | -25
 | 0,4 | -0,8 | 0,4 |  | . | T3 | = | -25
 |  | 0,4 | -0,8 | 80 |  | T4 |  | -25
 |  |  | 0,4 | -80 |  |  |  | -12,5-T5’
 | 0,4 |  |  |  |  |  |  | +16-12,5+T1’
 | -0,8 | 0,4 |  |  |  | T2 |  | -16-25
 | 0,4 | -0,8 | 0,4 |  | . | T3 | = | -25
 |  | 0,4 | -0,8 |  |  | T4 |  | -80-25
 |  |  | 0,4 |  |  |  |  | +80-12,5-T5’

## Slide 582: Matriz de Nós Global Forma automática de montagem
A matriz será (por cálculo direto Ct.S.C) e substituição de condições de contorno (cont.):
-1 | 0,4 |  |  |  |  | T1’ |  | +3,5
 | -0,8 | 0,4 |  |  |  | T2 |  | -41
 | 0,4 | -0,8 | 0,4 |  | . | T3 | = | -25
 |  | 0,4 | -0,8 |  |  | T4 |  | -105
 |  |  | 0,4 | 1 |  | T5’ |  | +67,5
1 | 0,4 |  |  |  |  | -T1’ |  | +16-12,5
 | -0,8 | 0,4 |  |  |  | T2 |  | -16-25
 | 0,4 | -0,8 | 0,4 |  | . | T3 | = | -25
 |  | 0,4 | -0,8 |  |  | T4 |  | -80-25
 |  |  | 0,4 | 1 |  | +T5’ |  | +80-12,5

## Slide 583: Montamos e resolvemos o sistema de equações final
Obtemos após a resolução: T’1=66;T2=173,75;T3=245;T4=253,75;T’5=-34
-1 | 0,4 |  |  |  |  | T1’ |  | +3,5
 | -0,8 | 0,4 |  |  |  | T2 |  | -41
 | 0,4 | -0,8 | 0,4 |  | . | T3 | = | -25
 |  | 0,4 | -0,8 |  |  | T4 |  | -105
 |  |  | 0,4 | 1 |  | T5’ |  | +67,5

## Slide 584: Implementação do Sistema em Excel
Resolução via Solver:

## Slide 585: Comparando a solução exata com a dos elementos finitos

## Slide 586: Métodos Numéricos
31a Aula
Método dos Elementos Finitos
1D – Resolução por Matrizes de Conexão
2ª Parte

## Slide 587: Vamos agora aumentar o uso das matrizes de conexão.
O sistema original em um elemento era:
Vamos reformatar o sistema assim:
Ou de maneira formal:
  M1e.Te = M2e.Fe+M3e.T’e
No próximo slide vamos montar as bloco diagonais a partir de M1e, M2e e M3e.

## Slide 588: Matriz Bloco Diagonal Mb1

## Slide 589: Matrizes Bloco Diagonais Mb2 e Mb3
  ,

## Slide 590: Matriz de Conexão
Lembrando, a matriz de conexão Tlocal = C.Tglobal é:
  , ,

## Slide 591: Sistema, Numeração Local
Em termos da numeração local (desconectada), o sistema de equações ao ser expandido passa de:
  M1e.Te = M2e.Fe+M3e.T’e
para:
  TtlocalMb1.Tlocal = FtlocalMb2.Flocal+T’tlocalMb3.T’local.
  Como Tlocal =C.Tglobal, substituindo temos:
  TtglobCtMb1C.Tglob = FtglobCtMb2.C.Fglob+T’tglobCtMb3.CT’glob
  Ou simplesmente: TtM1.T = FtM2.F+T’tM3.T’
Nos próximos slides calcularemos:
  M1=CtMb1C, M2=CtMb2C, M3=CtMb3C

## Slide 592: Calculando M1=CtMb1C, M2=CtMb2C, M3=CtMb3C,
Teremos:

## Slide 593: Podemos agora montar o sistema global
Em um elemento: M1e.Te = M2e.Fe+M3e.T’e
De forma global: M1.T = M2.F+M3.T’ ou:
Aplicando as condições de contorno T1=40, T5=200 e efetuando os produtos matriciais à direita do igual:
Observe que desta forma, de maneira inteiramente formal e matricial, chegamos ao mesmo sistema anterior.

## Slide 594: Métodos Numéricos
33a Aula
Método dos Elementos Finitos
Resultados Importantes de Álgebra Linear: Forma Quadrática e Derivada da Forma Quadrática.

## Slide 595: Alguns resultados de álgebra matricial interessantes
Caso exista uma expressão da forma: ela pode ser decomposta na chamada forma quadrática, onde:
A forma quadrática é representada em álgebra matricial pela expressão:

## Slide 596: Alguns resultados de álgebra matricial interessantes - II
Suponha uma forma quadrática onde é uma matriz quadrada, um vetor com linhas, um escalar e .
Neste caso o vetor de derivadas parciais será: . A demonstração pode ser vista abaixo:
  .
  Calculando e abandonando o termo por ser de ordem superior teremos: .
  Transpondo o 1º termo (possível pois é [1x1]) teremos . Sendo assim: , (vetor linha).
  Para voltar a ter um vetor coluna, transpomos o resultado obtendo:

## Slide 597: Métodos Numéricos
33a Aula
Método dos Elementos Finitos – Equação da Linha de Transmissão. 1D – Resolução por Matrizes de Conexão, Formulação Matricial – Ref.Sylvester

## Slide 598: Equação da Linha de Transmissão
A potência em uma linha de transmissão é dada pela expressão:
  . onde V é o potencial elétrico, L o comprimento da linha, g a condutividade em relação à terra e R a resistividade dos condutores.
O potencial elétrico ao longo da linha é tal que a perda de potência será sempre mínima.
Nosso problema matemático portanto é calcular a integral acima e em seguida encontrar V(x) tal que

## Slide 599: Vamos então resolver a integral W e a equação por elementos finitos
. Variável de cálculo: V(x)
  O domínio de integração vai de x=0 a x=L, dividido em k=5 elementos, cada um com xL (left), xR (x right) e V(x) associados, VL e VR os quais podem ser condiçoes de contorno ou incógnitas, dependendo do elemento.
  As funções de forma serão: e
  Sendo assim a solução em cada elemento será:
V1
V2
V3
V4
V5
V6
xL
xR
1
xL
xR
2
xL
xR
3
xL
xR
4
xL
xR
5

## Slide 600: Supondo que e que cada ...
... tem como função solução uma função com a forma dada por: , onde VL e VR são valores fixos (dados ou a descobrir) e aL e aR são funções de x de 1º grau, a integral a ser calculada torna-se:
Esta integral pode ser expressa em um formato matricial da seguinte maneira:

## Slide 601: Continuando o ajuste da integral para uma forma matricial:
Lembrando que VL e VR são considerados valores constantes, dados ou a calcular:
Passando a integral para dentro das matrizes:
Chamando a 1ª matriz de Tk e a 2ª de Sk podemos escrever:

## Slide 602: Continuando o ajuste da forma:
Temos no momento:
  onde e
Fazendo e teremos:
O próximo passo (a ser executado também por conveniência) é a normalização da variável x. (vide próximo slide)

## Slide 603: Vamos agora normalizar a variável x
Em cada elemento x vai de xL até xR. Vamos tornar as funções de forma aL(x) e aR(x) funções de uma variável e a qual será 0 quando x=xL e 1 quando x=xR.
Para que isto ocorra o valor de e será dado pela expressão:
  . Como o comprimento de cada elemento é constante, fazemos: o que torna e igual a:

## Slide 604: O próximo passo é calcular as funções aL e aR em função de e
Sabendo que temos que
Fazendo a troca de variável em aL teremos:
E fazendo o mesmo em aR teremos:
Vamos calcular agora a diferencial dx:
No próximo slide vamos recalcular as integrais, agora em função da variável e

## Slide 605: Agora vamos usar as funções a(e) para calcular os elementos da matriz T
Lembrando, cada valor Tij de T , em cada elemento k , de comprimento Lk é dado por:
Vamos trocar a variável x por e: ,
  , , e
Com isto temos:
O que nos leva a: e

## Slide 606: Agora vamos usar as mesmas relações para calcular os elementos da matriz S
Lembrando, cada valor Sij de S , em cada elemento k é dado por:
Vamos trocar a variável x por e: ,
  , , e
Com isto temos:

## Slide 607: Continuando o cálculo dos elementos da matriz S
Lembrando que: ,
Portanto: ,
Com isto temos: e

## Slide 608: A função Wk pode então ser escrita como:
  Onde e
De forma ainda mais compacta:
  onde
Ou então:
  onde

## Slide 609: Montagem dos em uma matriz global
Suponha que seja da forma .
Para (ou seja no 1º elemento) os valores da matriz correspondem às seguintes combinações de nós: .
Na matriz a forma será
A correspondência neste caso será
E assim sucessivamente.

## Slide 610: Montagem dos em uma matriz global (continuação):
Suponha agora que os nós estão dispostos da seguinte forma:
  Em uma coluna: e
  Em uma linha:

## Slide 611: Montagem dos em uma matriz global (continuação):
A matriz M global será portanto:
Este formato é chamado de bloco-diagonal.

## Slide 612: Temos a solução em nos k elementos, vamos agora criar o grid de conexão
Lembrando que queremos calcular os valores de V(x) nas posições do grid, temos as seguintes numerações locais e globais:
Vamos criar uma matriz que mostre a equivalência entre os dois sistemas de numeração (local e global ou desconectado e conectado):
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V1
V2
1
V3
V4
2
V5
V6
3
V7
V8
4
V9
V10
5

## Slide 613: Igualando os nós podemos criar a seguinte matriz de equivalência (conexão)
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V1
V2
1
V3
V4
2
V5
V6
3
V7
V8
4
V9
V10
5
ou
ou ainda

## Slide 614: Voltando a expressão de solução:
Em um elemento temos: , onde V é um vetor [2x1] e Mk uma matriz [2x2]
No caso do sistema global onde V é um vetor [10x1] e Mb uma matriz bloco-diagonal [10x10]
Porém como vimos: ou apenas .
Sendo assim: , onde
A física do problema fornece a condição matemática final para a montagem do sistema de equações, a qual é . Esta condição é uma qual é uma equação matricial (vide slide inicial).
Como foi mostrado em slide anterior para os casos em que queremos derivar uma forma quadrática em relação às componentes de V (como agora), o vetor de derivadas na forma de um vetor coluna é dado por:
  , logo o sistema de equações é:

## Slide 615: OBS: Diferença na numeração do livro texto
Como pode ser observado nos slides anteriores, a numeração dos nós na matriz bloco diagonal Mb é direta V1L, V1R, V2L, V2R, ... , V6L, V6R. A numeração das linhas da matriz de conexão C segue esta ordem (como era de se esperar).
No entanto no livro texto (Finite Element Methods for Electrical Engineers, Peter Sylvester, 3rd ed., 1996) a numeração das linhas e colunas da matriz C é diferente. Apesar disso (talvez por coincidência), a sequência apresentada no livro texto fornece o resultado correto para 5 elementos. Porém, quando passamos para 6 elementos, o sistema de equações produzido pela matriz C (do livro texto) fornece resultados errados.
Sendo assim, vamos seguir a numeração da matriz C que fornece resultados corretos, conforme veremos a seguir.

## Slide 616: Sistema final: Exemplo
Vamos resolver um exemplo no qual teremos:
  R = 1; g = 0,5 ; Lk = 0,5
A matriz Se será
A matriz bloco diagonal Sb será:

## Slide 617: Sistema final: Exemplo
A matriz Te será
A matriz bloco diagonal Tb será:

## Slide 618: Sistema final: Exemplo
A matriz Me será
Para os valores deste exemplo: R = 1; g = 0,5 ; Lk = 0,5
A matriz bloco diagonal Mb será:

## Slide 619: Sistema Final Exemplo
A matriz de conexão C foi calculada como:
  Sendo assim a matriz M será

## Slide 620: Sistema Final Exemplo
O vetor de derivadas será:
Neste exemplo, V6 é uma condição de contorno, dada (V6=2) e V1 ... V5 incógnitas a descobrir.

## Slide 621: Sistema Final Exemplo
Fazendo para os nós que não são condição de contorno e substituindo V6=2 teremos o sistema:

## Slide 622: Sistema Final Exemplo
O sistema do slide anterior (abaixo) é então reduzido a um sistema 5x5:

## Slide 623: Sistema Final Exemplo
O sistema final (abaixo) é resolvido e fornece:

## Slide 624: A solução exata é dada abaixo como medida de comparação:
, onde L=2,5 pois temos 5 elementos de comprimento Lk=0,5.
A tabela abaixo compara os resultados numérico (por elementos finitos) e exato (algébrico)

## Slide 625: Por último comparamos as soluções na forma gráfica:

## Slide 626: Métodos Numéricos
32a Aula
Método dos Elementos Finitos
2D – Equação de Laplace – Domínio Quadrangular, Apenas uma incógnita – Resolução algébrica

## Slide 627: Equação de Laplace em um Quadrado
Apenas uma incógnita (temperatura na parte central do quadrado).
  Sendo assim é necessário apenas um vi em cada elemento.
A equação básica de montagem fica:
  grad(T) . grad(v1) = 0
A sequência de montagem é mostrada a seguir.
  Numere todos os nós locais (1,2,3) sempre em sentido anti-horário.
  Os nós em que existe a condição de contorno não entram no sistema global.
    Isto implica que neste caso teremos apenas uma equação no sistema global, pois temos apenas uma incógnita, T no centro do quadrado.
  Se o nó com incógnita em um elemento for o “1” deve-se calcular , se for o “2”, deve-se calcular e se for o “3” .
  As somas de efeitos são realizadas por nó.

## Slide 628: Equação de Laplace uxx+uyy=0 no domínio abaixo:
Condições de Contorno
  u(1,0) = Ue
  u(1,1) = Une
  u(0,1) = Un
  u(-1,1) = Unw
  u(-1,0) = Uw
  u(-1,-1) =Usw
  u(0,-1) = Us
  u(1,-1) = Use

## Slide 629: Forma Fraca e valores das funções de teste Vi(x,y)=0 na fronteira
onde
=quadrado slide anterior
=fronteira de .
Fazendo vi=0 na fronteira obtemos:
,
a qual é a Forma Fraca da equação

## Slide 630: Sistema global U(x,y)=SUifi(x,y) e Forma de Galerkin vi = fi
Existe 1 incógnita global, U0, logo é necessário apenas um vi por triângulo.
Função de teste
quando Função de teste Função peso, temos o método de Galerkin

## Slide 631: Montagem por Elemento – T1
;
;

## Slide 632: Montagem por Elemento – T2
;
;

## Slide 633: Montagem por Elemento – T3
;
;

## Slide 634: Montagem por Elemento – T4
;
;

## Slide 635: Montagem por Elemento – T5
;
;

## Slide 636: Montagem por Elemento – T6
;
;

## Slide 637: Montagem do Sistema Global
Os 6 triângulos produzem então:
(1) , (2)
(3) , (4)
(5) , (6)
Somando os 6 triângulos:
ou
o que leva à forma:

## Slide 638: Métodos Numéricos
32a Aula
Método dos Elementos Finitos
2D – Equação de Laplace – Domínio Quadrangular, Apenas uma incógnita – Quadros Desenvolvidos em Sala

## Slide 641: Métodos Numéricos
32a Aula
Método dos Elementos Finitos
2D – Equação de Laplace – Domínio Trapezoidal, Fonte: Urse, Universidade de Utah

## Slide 642: Equação de Laplace em um Trapézio
Exemplo de Urse, Univ.Utah
  Detalhes no arquivo wxMaxima em anexo
Um trapézio dividido em 3 triângulos.
  1o triângulo: (0,10), (5,0), (10,10)
    Local: 1, 2, 3 - Global: 1, 2, 3
    Valores nos nós: T1=100, T2, T3
  2o triângulo: (5,0), (15,0), (10,10)
    Local: 1, 2, 3 - Global: 2, 4, 3
    Valores nos nós: T2, T4=50, T3
  3o triângulo: (15,0), (20,10), (10,10)
    Local: 1, 2, 3 - Global: 4, 5, 3
    Valores nos nós: T4=50, T5, T3

## Slide 643: Equação de Laplace em um Trapézio
Exemplo de Urse, Univ.Utah
Dicas:
  Numere todos os nós locais sempre em sentido anti-horário, (1, 2 e 3).
  Os nós em que existe a condição de contorno não entram no sistema global
  Se o nó com incógnita em um elemento for o “1” deve-se calcular gradU. gradV1, se for o “2”, deve-se calcular gradU . gradV2 e se for o “3” gradU. gradV3.
  As somas de efeitos são realizadas por nó.

## Slide 644: Laplace em Trapézio – gradU.gradVi = 0
  1º Elemento: (0,10), (5,0), (10,10)
    Local: 1, 2, 3 - Valores nos nós: T1=100, T2, T3
      gradU . gradV2 = -(T3-2*T2+100)/200
      gradU . gradV3 = (5*T3-2*T2-300)/400
  2o Elemento: (5,0), (15,0), (10,10)
    Local: 1, 2, 3 - Global: 2, 4, 3
    Valores nos nós: T2, T4=50, T3
      gradU . gradV1 = -(2*T3-5*T2+150)/400
      gradU . gradV3 = (2*T3-T2-50)/200
  3o Elemento: (15,0), (20,10), (10,10)
    Local: 1, 2, 3 - Global: 4, 5, 3
    Valores nos nós: T4=50, T5, T3
      gradU . gradV2 = (5*T5-3*T3-100)/400
      gradU . gradV2 = -(3*T5-5*T3+100)/400

## Slide 645: Laplace em Trapézio – Equações
  Eq1:ratsimp(Elem1_Nó2 + Elem2_Nó2);
    -(4*T3-9*T2+350)/400 = 0
  Eq2:ratsimp(Elem1_Nó3 + Elem2_Nó3 + Elem3_Nó3);
    -(3*T5-14*T3+4*T2+500)/400 = 0
  Eq3:ratsimp(Elem3_Nó5);
    (5*T5-3*T3-100)/400 = 0
Solução
  solve([Eq1,Eq2,Eq3],[T2,T3,T5]);
  [[T2=4650/67,T3=4600/67,T5=4100/67]]
  T2=69.40; T3=68.65; T5=61.19

## Slide 646: Métodos Numéricos
34a Aula
Método dos Elementos Finitos
2D – Formulação no Elemento Triangular

## Slide 647: Vamos obter o formato da solução no triângulo
Suponha o triângulo ao lado:
  U1, U2, U3: condições de contorno
  (x1,y1) (x2,y2) (x3,y3): geometria
U1
(x1,y1)
(x3,y3)
U3
U2
(x2,y2)

## Slide 648: Observe que os ds e os Us são números
U1
(x1,y1)
(x3,y3)
U3
U2
(x2,y2)

## Slide 649: Os Vs são as funções de teste
e
e
e
++

## Slide 650: Observe que são números

## Slide 651: Podemos então imaginar o sistema como a matriz abaixo:
, a qual pode ser transformada em:
, onde os “as” são números provenientes das coordenadas dos triângulos e os “Us” ou são incógnitas ou condições de contorno.

## Slide 652: Métodos Numéricos
34a Aula
Método dos Elementos Finitos
2D – Forma Fraca da Equação de Laplace

## Slide 653: Vamos desenvolver a forma fraca em um dos triângulos
=0
=0
, aplicando o Teorema de Green:
, onde ds é o contorno do triângulo e dA a área do mesmo.
Como as funções vi são arbitrárias, faremos as mesmas serem 0 na fronteira do domínio global e 1 nos pontos de incógnita.
Com isto ficamos apenas com:

## Slide 654: Desenvolvimento da forma fraca (cont.)
Vimos nos slides anteriores que serão sempre números portanto podemos fazer:
Como a integral ocorre no triângulo (estamos em um elemento) teremos:
Vamos aplicar esta equação no domínio apresentado a seguir:

## Slide 655: Métodos Numéricos
34a Aula
Método dos Elementos Finitos
2D – Equação de Laplace: Aplicação em um domínio quadrangular. Resolução Algébrica por inspeçao direta no wxMaxima

## Slide 656: Vamos agora resolver a Eq.de Laplace no grid e condições de contorno abaixo
As numerações dos elementos são no sentido anti-horário.
Ex.:1->0, Ta, 100
2: 0, 100, Ta
3: 100, Tb, Ta,
4: 100, 200, Tb
5: 200, 400, Tb
7: 100, Td, 200
8: 100, Ta, Td
9: Ta, Tc, Td
10: Ta, Tb, Tc
11: Tb, 500, Tc
12: Tb, 400, 500
14: 200, Td, 400
15: Td, 500, 400
16: Td, Tc, 500
17: Tc, 600, 500
18: Tc, 500, 600

## Slide 657: Vamos agora resolver a Eq.de Laplace no grid e condições de contorno abaixo
Em cada triângulo temos uma área igual A= b.h/2 = 2.2/2 = 2

## Slide 658: Equações para Ta
Ta será a soma das contribuições do Elem(1)Nó(2), Elem(2)Nó(3), Elem(3)Nó(3), Elem(10)Nó(1), Elem(9)Nó(1), Elem(8)Nó(2).
Esta soma deve ser igualada a 0.

## Slide 659: Ta, Triângulo 1
No triângulo 1 a incógnita (Ta) ocorre no nó 2, logo a contribuição do elemento 1 para o valor final de Ta será:

## Slide 660: Ta, Triângulo 2
No triângulo 2 a incógnita (Ta) ocorre no nó 3, logo a contribuição do elemento 2 para o valor final de Ta será:

## Slide 661: Ta, Triângulo 3
No triângulo 3 a incógnita (Ta) ocorre no nó 3, logo a contribuição do elemento 3 para o valor final de Ta será:

## Slide 662: Ta, Triângulo 10
No triângulo 10 a incógnita (Ta) ocorre no nó 1, logo a contribuição do elemento 10 para o valor final de Ta será:

## Slide 663: Ta, Triângulo 9
No triângulo 9 a incógnita (Ta) ocorre no nó 1, logo a contribuição do elemento 9 para o valor final de Ta será:

## Slide 664: Ta, Triângulo 8
No triângulo 8 a incógnita (Ta) ocorre no nó 2, logo a contribuição do elemento 8 para o valor final de Ta será:

## Slide 665: Ta, Soma global
A equação global de Ta será portanto:

## Slide 666: Tb, Soma global
Aplicando a mesma lógica para Tb:

## Slide 667: Tc, Soma global
Aplicando a mesma lógica para Tc:

## Slide 668: Td, Soma global
Aplicando a mesma lógica para Td:

## Slide 669: Equações dos elementos via wxMaxima
Lembrando:
    inversaXY(x1,y1,x2,y2,x3,y3) := invert(matrix([x1,y1,1],[x2,y2,1],[x3,y3,1]));
    Ui(x,y,U1,x1,y1,U2,x2,y2,U3,x3,y3) := matrix([x,y,1]) . inversaXY(x1,y1,x2,y2,x3,y3) . transpose(matrix([U1,U2,U3]));

## Slide 670: Equações dos elementos via wxMaxima
Lembrando:
  Será necessário calcular logo:
    gradUi(x,y,U1,x1,y1,U2,x2,y2,U3,x3,y3) := matrix([diff(Ui(x,y,U1,x1,y1,U2,x2,y2,U3,x3,y3),x)] , [diff(Ui(x,y,U1,x1,y1,U2,x2,y2,U3,x3,y3),y)]);

## Slide 671: Equações dos elementos via wxMaxima
Lembrando as funções de teste:
    V1(x,y,x1,y1,x2,y2,x3,y3) := matrix([x,y,1]) . inversaXY(x1,y1,x2,y2,x3,y3).transpose(matrix([1,0,0]));
  Será necessário calcular logo:
    gradV1(x,y,x1,y1,x2,y2,x3,y3) := matrix([diff(V1(x,y,x1,y1,x2,y2,x3,y3),x)] , [diff(V1(x,y,x1,y1,x2,y2,x3,y3),y)]);

## Slide 672: Equações dos elementos via wxMaxima
Lembrando as funções de teste:
    V2(x,y,x1,y1,x2,y2,x3,y3) := matrix([x,y,1]) . inversaXY(x1,y1,x2,y2,x3,y3).transpose(matrix([0,1,0]));
  Será necessário calcular logo:
    gradV2(x,y,x1,y1,x2,y2,x3,y3) := matrix([diff(V2(x,y,x1,y1,x2,y2,x3,y3),x)] , [diff(V2(x,y,x1,y1,x2,y2,x3,y3),y)]);

## Slide 673: Equações dos elementos via wxMaxima
Lembrando as funções de teste:
    V3(x,y,x1,y1,x2,y2,x3,y3) := matrix([x,y,1]) . inversaXY(x1,y1,x2,y2,x3,y3).transpose(matrix([0,0,1]));
  Será necessário calcular logo:
    gradV3(x,y,x1,y1,x2,y2,x3,y3) := matrix([diff(V3(x,y,x1,y1,x2,y2,x3,y3),x)] , [diff(V3(x,y,x1,y1,x2,y2,x3,y3),y)]);

## Slide 674: Equações dos elementos via wxMaxima
Vamos agora criar uma função wxMaxima que permita calcular diretamente a partir das coordenadas globais do triângulo e das condições de contorno. Para isto fazemos:
  Area:2 (neste caso)
  T1(x,y,U1,x1,y1,U2,x2,y2,U3,x3,y3) := ev( ratsimp( gradUi(xi,yi,U1i,x1i,y1i,U2i,x2i,y2i,U3i,x3i,y3i) . gradV1(xi,yi,x1i,y1i,x2i,y2i,x3i,y3i) ) * Area, xi=x,yi=y,U1i=U1,x1i=x1,y1i=y1,U2i=U2,x2i=x2,y2i=y2,U3i=U3,x3i=x3,y3i=y3);

## Slide 675: Equações dos elementos via wxMaxima
Fazendo o mesmo para e lembrando que neste exemplo Area=2 teremos:
  T2(x,y,U1,x1,y1,U2,x2,y2,U3,x3,y3) := ev( ratsimp( gradUi(xi,yi,U1i,x1i,y1i,U2i,x2i,y2i,U3i,x3i,y3i) . gradV2(xi,yi,x1i,y1i,x2i,y2i,x3i,y3i) ) * Area, xi=x,yi=y,U1i=U1,x1i=x1,y1i=y1,U2i=U2,x2i=x2,y2i=y2,U3i=U3,x3i=x3,y3i=y3);

## Slide 676: Equações dos elementos via wxMaxima
E para (com Area=2) teremos:
  T3(x,y,U1,x1,y1,U2,x2,y2,U3,x3,y3) := ev( ratsimp( gradUi(xi,yi,U1i,x1i,y1i,U2i,x2i,y2i,U3i,x3i,y3i) . gradV3(xi,yi,x1i,y1i,x2i,y2i,x3i,y3i) ) * Area, xi=x,yi=y,U1i=U1,x1i=x1,y1i=y1,U2i=U2,x2i=x2,y2i=y2,U3i=U3,x3i=x3,y3i=y3);

## Slide 677: Voltamos ao grid (para recordação):
E começamos a montagem de cada Ta, Tb, Tc, Td, elemento por elemento
Vide slides seguintes

## Slide 678: Ta
T12:T2(x,y,0,-3,-3,Ta,-1,-1,100,-3,-1);
T23:T3(x,y,0,-3,-3,100,-1,-3,Ta,-1,-1);
T33:T3(x,y,100,-1,-3,Tb,1,-1,Ta,-1,-1);
T101:T1(x,y,Ta,-1,-1,Tb,1,-1,Tc,1,1);
T91:T1(x,y,Ta,-1,-1,Tc,1,1,Td,-1,1);
T82:T2(x,y,100,-3,-1,Ta,-1,-1,Td,-1,1);
Eq1:ratsimp(T12+T23+T33+T101+T91+T82);
  -Td-Tb+4*Ta-200 = 0

## Slide 679: Tb
T32:T2(x,y,100,-1,-3,Tb,1,-1,Ta,-1,-1);
T43:T3(x,y,100,-1,-3,200,1,-3,Tb,1,-1);
T53:T3(x,y,200,1,-3,400,3,-1,Tb,1,-1);
T121:T1(x,y,Tb,1,-1,400,3,-1,500,3,1);
T111:T1(x,y,Tb,1,-1,500,3,1,Tc,1,1);
T102:T2(x,y,Ta,-1,-1,Tb,1,-1,Tc,1,1);
Eq2:ratsimp(T32+T43+T53+T121+T111+T102);
  -Tc+4*Tb-Ta-600 = 0

## Slide 680: Tc
T92:T2(x,y,Ta,-1,-1,Tc,1,1,Td,-1,1);
T103:T3(x,y,Ta,-1,-1,Tb,1,-1,Tc,1,1);
T113:T3(x,y,Tb,1,-1,500,3,1,Tc,1,1);
T181:T1(x,y,Tc,1,1,500,3,1,600,3,3);
T171:T1(x,y,Tc,1,1,600,3,3,500,1,3);
T162:T2(x,y,Td,-1,1,Tc,1,1,500,1,3);
Eq3:ratsimp(T92+T103+T113+T181+T171+ T162);
  -Td+4*Tc-Tb-1000 = 0

## Slide 681: Td
T72:T2(x,y,100,-3,-1,Td,-1,1,200,-3,1);
T83:T3(x,y,100,-3,-1,Ta,-1,-1,Td,-1,1);
T93:T3(x,y,Ta,-1,-1,Tc,1,1,Td,-1,1);
T161:T1(x,y,Td,-1,1,Tc,1,1,500,1,3);
T151:T1(x,y,Td,-1,1,500,1,3,400,-1,3);
T142:T2(x,y,200,-3,1,Td,-1,1,400,-1,3);
Eq4:ratsimp(T72+T83+T93+T161+T151+T142);
  4*Td-Tc-Ta-600 = 0

## Slide 682: Juntando as quatro equações e resolvendo o sistema:
Eq1: -Td-Tb+4*Ta-200 = 0
Eq2: -Tc+4*Tb-Ta-600 = 0
Eq3: -Td+4*Tc-Tb-1000 = 0
Eq4: 4*Td-Tc-Ta-600 = 0
solve([Eq1,Eq2,Eq3,Eq4],[Ta,Tb,Tc,Td]);
  [[Ta=200,Tb=300,Tc=400,Td=300]]
O que se for colocado no grid concordará com o resultado (neste caso) por diferenças finitas.

## Slide 683: Métodos Numéricos
34a Aula
Método dos Elementos Finitos
2D – Equação de Laplace – Domínio Quadrangular, Resolução via Matriz de Rigidez e Matrizes de Conexão – Ref. Sylvester

## Slide 684: Discretização do Domínio (Grid)
Sequência de Numeração Global

## Slide 685: Matriz de Conexão C (global->local)

## Slide 686: Coordenadas dos Nós (1, x, y) e Elementos

## Slide 687: gradVi.gradU.A por elemento – Fórmula genérica a partir das coordenadas dos nós
Sequência de operações no wxMaxima
  alpha(x,y,x1,y1,x2,y2,x3,y3) := ratsimp(matrix([1,x,y]). invert(matrix([1,x1,y1],[1,x2,y2],[1,x3,y3])));
  T(x,y,T1,x1,y1,T2,x2,y2,T3,x3,y3) := alpha(x,y,x1,y1,x2,y2,x3,y3). transpose(matrix([T1,T2,T3]));
  gradT(x,y,T1,x1,y1,T2,x2,y2,T3,x3,y3) := matrix([diff(T(x,y,T1,x1,y1,T2,x2,y2,T3,x3,y3),x)], [diff(T(x,y,T1,x1,y1,T2,x2,y2,T3,x3,y3),y)]);
  v1(x,y,x1,y1,x2,y2,x3,y3) := alpha(x,y,x1,y1,x2,y2,x3,y3). transpose(matrix([1,0,0]));
  v2(x,y,x1,y1,x2,y2,x3,y3) := alpha(x,y,x1,y1,x2,y2,x3,y3). transpose(matrix([0,1,0]));
  v3(x,y,x1,y1,x2,y2,x3,y3) := alpha(x,y,x1,y1,x2,y2,x3,y3). transpose(matrix([0,0,1]));

## Slide 688: gradVi.gradU.A por elemento – Fórmula genérica a partir das coordenadas dos nós
Sequência de operações no wxMaxima (cont.)
  gradv1(x,y,x1,y1,x2,y2,x3,y3) := matrix([diff(v1(x,y,x1,y1,x2,y2,x3,y3),x)], [diff(v1(x,y,x1,y1,x2,y2,x3,y3),y)]);
  gradv2(x,y,x1,y1,x2,y2,x3,y3) := matrix([diff(v2(x,y,x1,y1,x2,y2,x3,y3),x)], [diff(v2(x,y,x1,y1,x2,y2,x3,y3),y)]);
  gradv3(x,y,x1,y1,x2,y2,x3,y3) := matrix([diff(v3(x,y,x1,y1,x2,y2,x3,y3),x)], [diff(v3(x,y,x1,y1,x2,y2,x3,y3),y)]);

## Slide 689: gradVi.gradU.A por elemento – Fórmula genérica a partir das coordenadas dos nós
Sequência de operações no wxMaxima (cont.)
  Eq1(T1,x1,y1,T2,x2,y2,T3,x3,y3) := transpose(gradT(x,y,T1,x1,y1,T2,x2,y2,T3,x3,y3)). gradv1(x,y,x1,y1,x2,y2,x3,y3);
  Eq2(T1,x1,y1,T2,x2,y2,T3,x3,y3) := transpose(gradT(x,y,T1,x1,y1,T2,x2,y2,T3,x3,y3)). gradv2(x,y,x1,y1,x2,y2,x3,y3);
  Eq3(T1,x1,y1,T2,x2,y2,T3,x3,y3) := transpose(gradT(x,y,T1,x1,y1,T2,x2,y2,T3,x3,y3)). gradv3(x,y,x1,y1,x2,y2,x3,y3);

## Slide 690: gradVi.gradU.A por elemento – Fórmula genérica a partir das coordenadas dos nós
Sequência de operações no wxMaxima (cont.)
  Eq(T1,x1,y1,T2,x2,y2,T3,x3,y3) := ratsimp(matrix([Eq1(T1,x1,y1,T2,x2,y2,T3,x3,y3)], [Eq2(T1,x1,y1,T2,x2,y2,T3,x3,y3)], [Eq3(T1,x1,y1,T2,x2,y2,T3,x3,y3)]));
Como a equação é gradVi.gradU.A = 0 (Eq.de Laplace), podemos desprezar o denominador das expressões, pois o mesmo será igual para todas as matrizes.
Sendo assim, finalmente obtemos a expressão por elemento no próximo slide:

## Slide 691: gradVi.gradU.A por elemento – Fórmula genérica a partir das coordenadas dos nós
Sequência de operações no wxMaxima (cont.)
  coefmatrix( [ expand(num( Eq(T1,x1,y1,T2,x2,y2,T3,x3,y3)[1,1]))=0, expand(num( Eq(T1,x1,y1,T2,x2,y2,T3,x3,y3)[2,1]))=0, expand(num( Eq(T1,x1,y1,T2,x2,y2,T3,x3,y3)[3,1]))=0] , [T1,T2,T3]);
Com isto obtemos a seguinte expressão (vide próximo slide):

## Slide 692: gradVi.gradU.A por elemento – Fórmula genérica a partir das coordenadas dos nós
gradVi.gradU.A =
Vamos agora implementar esta fórmula para dois elementos em uma planilha Excel (vide próximo slide).

## Slide 693: gradVi.gradU.A para os elementos 1 e 2 – Implementação em Excel

## Slide 694: A partir da tabela de coordenadas por elemento no grid montamos a matriz S

## Slide 695: Sistema Global (Ct.S.C).T = 0
A matriz de coeficientes (Ct.S.C) e o sistema global podem ser vistos a seguir:
O sistema é composto apenas das equações nas linhas em azul. O vetor Resultado é calculado fazendo-se o produto matricial de (Ct.S.C) pelo vetor de Variáveis. A resolução é obtida via Solver fornecendo como variáveis as células em azul e como restrição mandando igualar as beges do vetor de resultado a 0.

## Slide 696: Métodos Numéricos
35a Aula
Método dos Elementos Finitos
2D – Equação de Laplace – Domínio Quadrangular, Resolução via Matriz de Rigidez e Matrizes de Conexão – Matriz de Rigidez local via VBA - Ref. Sylvester

## Slide 697: Vamos voltar a expressão de U(x,y) com D como a matriz inversa

## Slide 698: Calculamos os gradientes e .
, ,

## Slide 699: Podemos então calcular . a partir:
dos elementos da matriz inversa, os quais são calculados a partir das coordenadas dos vértices dos elementos.

## Slide 700: Transformando em uma única matriz:
Como neste caso a equação a ser resolvida é e o nosso domínio foi dividido em um grid de triângulos iguais, a área dos mesmos pode ser simplificada, restando apenas

## Slide 701: Procedimento geral
Em cada elemento:
  Matriz Inversa:
  Sistema de Equações:
  Matriz de Rigidez:

## Slide 702: Procedimento geral (cont.)
No domínio como um todo:
  Matriz de Conexão:
  Matriz de Drichlet:
  Sistema Global:
O sistema global é resolvido apenas para os nós com incógnitas. Os valores da solução nos demais nós são utilizados como condições de contorno.
No slide a seguir é apresentada a implementação em planilha do exemplo de Strang, desenvolvido nos slides anteriores (eq.de Laplace no centro de um quadrado)

## Slide 703: Laplace, ex.Strang. Solução via Excel & Solver

## Slide 704: Procedimento geral (cont.)
Nos slides a seguir vamos implementar a sequência de resolução em Excel para a equação de Laplace em um quadrado dividido em nove outros quadrados.
Este é uma versão menor do exemplo de Chapra Canale, cap.32, apresentado nos slides anteriores em detalhes.
A resolução será progressivamente transferida para o VBA, conforme poderá ser percebido.

## Slide 705: Laplace v.1 –Excel, solução via Solver

## Slide 706: Laplace v.2 – Excel, solução via matrizes

## Slide 707: Laplace – Matriz de Rigidez via VBA

## Slide 708: Laplace v.3 – Matriz de Rigidez via VBA

## Slide 709: Laplace v.4 – Matriz Bloco Diagonal via VBA

## Slide 710: Laplace v.5 – Troca de colunas via VBA

## Slide 711: Laplace v.6 – Coeficientes do Sistema de Equações via VBA

## Slide 712: Próximos Desenvolvimentos em VBA
1º) Criar uma função que receba a matriz de coeficientes do sistema global, os nós incógnitas e os valores de U nos nós com condições de contorno e retorne os valores de U nos nós incógnitas.
2º) Integrar o procedimento acima, criando uma função que receba: as coordenadas dos vértices globais, divididas por elemento, a matriz de conexão, os valores de U nos nós com condições de contorno e retorne os valores de U nos nós incógnitas.

## Slide 713: Métodos Numéricos
36a Aula
Método dos Elementos Finitos
Exemplos de Whiteley, Finite Elements in Practice. Implementação em Python (Anaconda e Spyder)

## Slide 714: Métodos Numéricos
36a Aula
Método dos Elementos Finitos
Exemplos de Condução de Calor e Circuitos Elétricos. Logan, A First Course in Finite Elements. Implementação em Python (Anaconda e Spyder)

## Slide 715: Métodos Numéricos
36a Aula
Método dos Elementos Finitos
Exemplos de Finite Elements Procedures, Barthe. Implementação em Python (Anaconda e Spyder)

## Slide 716: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 31.EDPs via FEM - 1D&2D, matrizes silvester - com VBA v.6.xlsm
1D Sylvester v.1

## Slide 717: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 31.EDPs via FEM - 1D&2D, matrizes silvester - com VBA v.6.xlsm
1D Sylvester v.2

## Slide 718: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 31.EDPs via FEM - 1D&2D, matrizes silvester - com VBA v.6.xlsm
1D Chapra v.1

## Slide 719: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 31.EDPs via FEM - 1D&2D, matrizes silvester - com VBA v.6.xlsm
1D Chapra v.2

## Slide 720: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 31.EDPs via FEM - 1D&2D, matrizes silvester - com VBA v.6.xlsm
1D Chapra v.3

## Slide 721: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 31.EDPs via FEM - 1D&2D, matrizes silvester - com VBA v.6.xlsm
1D Chapra v.4

## Slide 722: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 31.EDPs via FEM - 1D&2D, matrizes silvester - com VBA v.6.xlsm
1D_Chapra 31.1&2

## Slide 723: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 31.EDPs via FEM - 1D&2D, matrizes silvester - com VBA v.6.xlsm
2D-Strang

## Slide 724: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 31.EDPs via FEM - 1D&2D, matrizes silvester - com VBA v.6.xlsm
2D-Chapra v.1

## Slide 725: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 31.EDPs via FEM - 1D&2D, matrizes silvester - com VBA v.6.xlsm
2D-Chapra v.2 - ordenado

## Slide 726: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 31.EDPs via FEM - 1D&2D, matrizes silvester - com VBA v.6.xlsm
2D-mat.rigidez

## Slide 727: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 31.EDPs via FEM - 1D&2D, matrizes silvester - com VBA v.6.xlsm
2D-Chapra v.3 - rigidez VBA

## Slide 728: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 31.EDPs via FEM - 1D&2D, matrizes silvester - com VBA v.6.xlsm
2D-Chapra v.4 - blockdiag VBA

## Slide 729: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 31.EDPs via FEM - 1D&2D, matrizes silvester - com VBA v.6.xlsm
2D-Chapra v.5 - trocacoluna VBA

## Slide 730: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 31.EDPs via FEM - 1D&2D, matrizes silvester - com VBA v.6.xlsm
2D-Chapra v.6 - element_sys VBA

## Slide 731: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 32.caos – diagrama de Feigenbaum.xlsx

## Slide 732: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 32.caos - fractal de Mandelbrot.xlsx (gráfico em outra aba) (indicar a fonte da planilha)

## Slide 733: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 32.caos - fractal de Mandelbrot.xlsx (imagem)

## Slide 734: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 32.caos - fractals - leaf v.2.0.xlsm

## Slide 735: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 32.caos - iterador jenson lorenz.xlsx

## Slide 736: Resoluções na planilha em anexo:
Visualização parcial. Planilha de nome: 32.caos - iterador jenson lorenz.xlsx (mapa de bifurcação)

## Slide 737: Métodos Numéricos
37a a 40a Aula

## Slide 738: Sequência Final de Aulas
37ª Aula: N2
38ª Aula: Prova Sub
39a aula: Correção e Revisão das provas
40a aula: Fechamento