## Slide 1: Transformadas de Laplace
Prof.Gustavo Corrêa Mirapalheta
Hsu, cap.3

## Slide 2: Agenda – Transformadas de Laplace
Motivação : Circuito RLC
Transf.de Laplace: Definição
Função Degrau
Deslocamento no tempo
Exponencial decrescente
Função Impulso
Linearidade
Rampa
Polinomial
  Função Gamma (opcional)
Seno e cosseno
Deslocamento na frequência
Seno e cosseno amortecidos
Transf.Inv.: Fraç.Parciais, resíduos
Derivação
Integração
Equações Diferenciais Ordinárias
Mudança de escala no tempo
Mudança de escala na frequência
Teorema do valor inicial
Teorema do valor final
Integral de convolução
Multiplicação no tempo
Resolução de Circuitos
Diagramas de Bode
Resp.em Frequência, Op.Amps

## Slide 3: Motivação – Circuito RLC Série
Equações diferenciais + condições iniciais + função de entrada complexa
Transformam-se em uma equação algébrica!

## Slide 4: Definições
Transformada de Laplace
  É uma operação matemática que transforma uma função de variável t em uma função de variável s
  Esta função em variável s possui uma série de propriedades que permitem cálculos complexos como se fossem operações algébricas

## Slide 5
Função degrau unitário
u
u

## Slide 6: Transformada de Laplace de um Degrau

## Slide 7: Funções deslocadas no tempo

## Slide 8: Transformada de Laplace de Uma Função Deslocada no Tempo

## Slide 9: Exercicios
Cosidere um pulso definido por f(t) = A 0<t<T, f(t) = 0 todos os outros instantes. Encontre F(s)
  Considere a soma das funções A(u(t)-u(t-T))
  Esta soma representa a função f(t). Logo :

## Slide 10: Transformadas de Laplace de f(t) = e-t

## Slide 11: Exercicios
Cosidere um pulso definido por f(t) = eat 0<t<T, f(t) = 0 todos os outros instantes. Encontre F(s)
  Considere a soma das funções eat (u(t)-u(t-T))
  Esta soma representa a função f(t). Logo :

## Slide 12: Função Impulso

## Slide 13: Transformadas de Laplace
Transformada de a1f1(t)+a2f2(t)=>a1F1(s)+a2F2(s)
Em outras palavras : A Transformada de Laplace é uma operação linear!

## Slide 14: Exercícios
Usando a propriedade da linearidade, encontre a transformada de Laplace de f(t) = e-3t + t, t>0
Usando a propriedade da linearidade, encontre a transformada de Laplace de f(t) = A(1-e-bt)u(t)

## Slide 15: Transformadas de Laplace
Rampa : f(t) = t

## Slide 16: Transformadas de Laplace
Polinomial : f(t) = tn

## Slide 17: Transformadas de Laplace: Aplicação ao Cálculo da Função Gama (opcional)
Para valores inteiros, ou
Para valores inteiros,
Pode-se também provar que

## Slide 18: Transformadas de Laplace de cos(wt)
Cossenoidal : f(t) = cos(ώt)

## Slide 19: Transformadas de Laplace sen(wt)
Senoidal : f(t) = sen(ώt)

## Slide 20: Transformada de Laplace de funções deslocadas na frequência

## Slide 21: Transformadas de Laplace cos.amort.
Cossenóide amortecida : f(t) = e-atcos(ώt)

## Slide 22: Transformadas de Laplace seno amort.
Senóide amortecida : f(t) = e-atsin(ώt)

## Slide 23: Exercicios de Transformadas de Laplace
Encontre a transformada de Laplace F(s) para :
  f(t) = t2.e-3t,t>0
  f(t) = δ(t-T), t>=0
  f(t) = e-4t.sen(5t), t>=0

## Slide 24: Exercicios de Transformadas de Laplace
Encontre a transformada de Laplace F(s) para :
  f(t) = e-1u(t-0,5) t>0
  f(t) = -(t-T)/T.u(t-T), t>=0

## Slide 25: Transformadas de Laplace de Sinais

## Slide 26: Transformadas de Laplace de Sinais

## Slide 27: Transformadas de Laplace de Sinais

## Slide 28: Exercícios de Inversão de Transformadas de Laplace
Encontre f(t) quando :
  F(s) = (s+3)/(s3+ 3s2+ 6s+4)
  Fazendo a expansão :

## Slide 29: Exercícios de Inversão de Transformadas de Laplace
Encontre f(t) quando :
  F(s) = (s2-2s+1)/(s3+ 3s2+ 6s+4)
  Fazendo a expansão :

## Slide 30: Exercícios de Inversão de Transformadas de Laplace
Encontre f(t) quando :
  F(s) = (5s-1)/(s3- 3s-2)
  Fazendo a expansão :

## Slide 31: Exercícios de Inversão de Transformadas de Laplace
Encontre f(t) quando :
  F(s) = 1/(s3+3s2+4s+2)
  Fazendo a expansão :

## Slide 32: Exercícios de Inversão de Transformadas de Laplace
Encontre f(t) quando :
  F(s) = (2s+6)/(s+1)(s2+2s+5)
  Fazendo a expansão :

## Slide 33: Exercícios de Inversão de Transformadas de Laplace
Encontre f(t) quando :
  F(s) = (2s+6)/s(s2+3s+2)
  Fazendo a expansão :

## Slide 34: Transformadas de Laplace
Transformada da derivada

## Slide 35: Transformada de Laplace
Transformada da integral

## Slide 36: Transformada de Laplace
Resolução de Equações Diferenciais

## Slide 37: Transformada de Laplace
Resolução de Equações Diferenciais (cont.)

## Slide 38: Transformada de Laplace
Time-scaling

## Slide 39: Transformada de Laplace
Frequency-scaling

## Slide 40: Transformada de Laplace
Teorema do valor final ( t->∞ )

## Slide 41: Transformada de Laplace
Teorema do valor inicial ( t->0 )

## Slide 42: Exercício
Encontre f(0) e f(∞) quando :
  F(s) = (s+10)/(3s3+2s2+1s)
    f(0) =lims->∞sF(s) =lims->∞ (s2 +10s)/(3s3+2s2+1s) =s2/3s3 =0
    f(∞)=lims->0sF(s) =lims->0 (s2 +10s)/(3s3+2s2+1s)= 10s/1s=10
Encontre f(0) e f(∞) quando :
  F(s) = -2(s+7)/(s2-2s+10)
    f(0) = lims->∞sF(s) = -2(s2+7s)/(s2-2s+10) = -2s2/s2 = -2
    f(∞) = lims->0sF(s) = -2(s2+7s)/(s2-2s+10) = -14s/12 = 0

## Slide 43: Exercício
Encontre f(0) e f(∞) quando :
  F(s) = (2s2 -3s+4)/(s3+3s2+2s)
    f(0) = lims->∞sF(s) = lims->∞ (2s3 -3s2+4s)/(s3+3s2+2s) = 2s3/s3 = 2
    f(∞) = lims->0sF(s) = lims->0 (2s3 -3s2+4s)/(s3+3s2+2s)= 4s/2s = 2
Encontre f(0) e f(∞) quando :
  F(s) = (s+16)/(s2+4s+12)
    f(0) = lims->∞sF(s) = (s2+16s)/(s2+4s+12) = s2/s2 = 1
    f(∞) = lims->0sF(s) = (s2+16s)/(s2+4s+12) = 16s/12 = 0

## Slide 44: Convolução
Sistema

## Slide 45: Convolução
Sistema

## Slide 46: Convolução
Sistema
δ(t)
g(t)

## Slide 47: Convolução
Sistema
Aδ(t)
Ag(t)

## Slide 48: Convolução
Sistema
Aδ(t-a)
Ag(t-a)

## Slide 49: Convolução
Sistema
f(t)δ(t-a)
f(a)g(t-a)

## Slide 50: Convolução
Sistema
∫0∞f(t)δ(t-a)da
∫ 0∞ f(a)g(t-a)da

## Slide 51: Convolução
Sistema
f(t)
∫ 0∞ f(a)g(t-a)da
Diz-se então que a resposta de um sistema a uma entrada qualquer é dada pela convolução da função de entrada com a resposta do sistema à função impulso

## Slide 52: Transformada de Laplace de Uma Convolução
Diz-se então que a transformada de uma convolução é o produto algébrico das tranformadas individuais
G(s), a resposta do sistema ao impulso, é também chamada de função de transferência

## Slide 53: Transformada de Laplace
Convolução no tempo

## Slide 54: Transformada de Laplace
Multiplicação no tempo

## Slide 55: Aplicações em Circuitos
Notes: Figure: 13-14-01AO2-13.4

## Slide 56: Aplicações em Circuitos
Notes: Figure: 13-17

## Slide 57: Aplicações em Circuitos
Notes: Figure: 13-15

## Slide 58: Aplicações em Circuitos
Notes: Figure: 13-12-01AO2-13.3

## Slide 59: Aplicações em Circuitos
Notes: Figure: 13-13

## Slide 60: Aplicações em Circuitos
Notes: Figure: 13-16-01AO2-13.5

## Slide 61: Aplicações em Circuitos
Notes: Figure: 13-60-42P13.53

## Slide 62: Séries de Fourier
Prof.Gustavo Corrêa Mirapalheta
Hsu, cap.5

## Slide 63: Agenda
Funções periódicas
Exemplos de funções periódicas
  Onda quadrada
  Onda triangular
  Onda senoidal
  Sinais compostos
Teorema de Fourier
  Derivação das fórmulas para os coeficientes de Fourier
Exercícios

## Slide 64: O Teorema de Fourier : Qualquer onda periódica é uma soma de senóides

## Slide 65: Teorema de Fourier : Forma Matemática
Representação de sinais periódicos como uma uma constante mais uma soma de senos e cossenos com frequências múltiplas de uma frequência denominada frequência fundamental ou primeira harmônica

## Slide 66: Fórmulas para o cálculo dos coeficientes de Fourier – a0

## Slide 67: Fórmulas para o cálculo dos coeficientes de Fourier – a0
Utilizando o wxMaxima :
  declare(k,integer);
    done
  integrate(cos(2*%pi/T*k*t),t,-T/2,T/2);
    0
  integrate(sin(2*%pi/T*k*t),t,-T/2,T/2);
    0
  integrate(a0,t,-T/2,T/2);
    a0.T
  Logo

## Slide 68: Fórmulas para o cálculo dos coeficientes de Fourier – a0

## Slide 69: Fórmulas para o cálculo dos coeficientes de Fourier –ak
Para k#m a integral é 0
Para k=m temos

## Slide 70: Fórmulas para o cálculo dos coeficientes de Fourier –ak
Utilizando o wxMaxima :
  declare(k,integer);declare(m,integer);
  integrate(ak*cos(2*%pi*k/T*t)*cos(2*%pi*m/T*t),t,-T/2,T/2);
  0
  integrate(ak*cos(2*%pi*k/T*t)*cos(2*%pi*k/T*t),t,-T/2,T/2);
  ak.T/2
  Logo :

## Slide 71: Fórmulas para o cálculo dos coeficientes de Fourier

## Slide 72: Cálculo dos coeficientes da série de Fourier
Onda quadrada:

## Slide 73: Cálculo dos coeficientes da série de Fourier
Onda quadrada:
  ,

## Slide 74
Série de Fourier da onda quadrada com n=5.

## Slide 75
Série de Fourier da onda quadrada com n=10.

## Slide 76
Série de Fourier da onda quadrada com n=20.

## Slide 77
Série de Fourier da onda quadrada com n=200.

## Slide 78
Série de Fourier da onda quadrada com n=1000.

## Slide 79: Exercício 16.1, Nilsson
Encontre os coeficientes da série de Fourier que representa o sinal abaixo :

## Slide 80: Exercício 16.1, Nilsson (solução)
Utilizando o wxMaxima :
    declare(k,integer);
    a0:1/T*(integrate(Vm,t,0,2*T/3)+integrate(Vm/3,t,2*T/3,T));
      7/9*Vm
    ak:2/T*(integrate(Vm*cos(2*%pi/T*k*t),t,0,2*T/3)+integrate(Vm/3*cos(2*%pi/T*k*t),t,2*T/3,T));
      (2*sin((4*%pi*k)/3)*Vm)/(3*%pi*k)
    bk:2/T*(integrate(Vm*sin(2*%pi/T*k*t),t,0,2*T/3)+integrate(Vm/3*sin(2*%pi/T*k*t),t,2*T/3,T));
    trigsimp(%)
      -((2*cos((4*%pi*k)/3)-2)*Vm)/(3*%pi*k)

## Slide 81: Exercício 16.1, Nilsson (solução)
Para produzir um gráfico com animação :
    a0:7/9;
    ak[k]:=(2*sin((4*%pi*k)/3))/(3*%pi*k);
    bk[k]:=-(2*cos((4*%pi*k)/3)-2)/(3*%pi*k);
    v(kf,t):=a0 + sum(ak[k]*cos(2*%pi*k/T*t)
    + bk[k]*sin(2*%pi*k/T*t),k,1,kf);
    with_slider(n,makelist(n,n,1,30),
    [v(n,t)],
    [t,-2,2],
    [y,-0.1,1.3]);

## Slide 82: Exercício : Calcule os coeficientes da série de Fourier dos sinais a seguir: Senóide retificada (completa e ½ onda)
Notes: Figure: 16-02a,b

## Slide 83: Senóide retificada completa
Para representar a senóide retificada completa podemos fazer :
  kill(all);Vm:1;T:1;
  wxplot2d([(sin(%pi*t/T))], [t,0,T])$

## Slide 84: Senóide retificada completa – a0, ak, bk
Coeficientes :
  a0 : 1/T*integrate(sin(%pi*t),t,0,T);
  Resultado :
  declare(k,integer);
  ak:2/T*integrate(sin(%pi*t/T)*cos(2*%pi/T*k*t),t,0,T);
  Resultado :
  bk:2/T*integrate(sin(%pi/T*t)*sin(2*%pi/T*k*t),t,0,T);
  Resultado : 0
  Função :

## Slide 85: Senóide retificada completa – a0, ak, bk
Gráfico :
  Função :
  v(kf,t):=2/%pi-sum(4/(4*%pi*k^2-%pi)* cos(2*%pi/1*k*t),k,1,kf);
  wxplot2d([v(20,t)],[t,-2,2])

## Slide 86: Senóide retificada completa – a0, ak, bk
Gráfico com animação :
  Função :
  v(kf,t):=2/%pi-sum(4/(4*%pi*k^2-%pi)* cos(2*%pi/1*k*t),k,1,kf);
  with_slider(k,makelist(n,n,1,20), [abs(sin(%pi*t)),v(k,t)],
  [t,-2,2],
  [y,-0.1,1.1],
  [legend,""]);

## Slide 87: Senóide Retificada – meia onda
Função com período = 1, Vmax = 1 :
  kill(all)
  T:1;Vm:1;
  wxplot2d([1*sin(2*%pi*t)],[t,0,1/2]);
    Observe que a onda tem a forma de um seno para 0 a 0.5 (meio periodo), depois é 0. Para isso dobramos a frequência (sin(2*pi*t)) e calculamos a integral em meio período (0 a ½)

## Slide 88: Senóide retificada – a0
Calculando no wxMaxima :
  a0_ : 1/T*Vm*(integrate(sin(2*%pi*t),t,0,T/2));
  Resultado : a0=1/pi

## Slide 89: Senóide retificada – cálculo de ak
Calculando no wxMaxima (lembre-se Vm=T=1):
  ak_: 2/T*Vm* integrate(sin(2*%pi*t/T)*cos(2*%pi*k/T*t),t,0,T/2);
  trigsimp(%);
  Resultado :
  Para k = 1 -> Resultado pela fórmula é invalido a integral deve ser avaliada em separado
  Para k = ímpar -> ak=0
  Para k = par ->

## Slide 90: Senóide retificada – cálculo de a1
Calculando no wxMaxima (lembre-se Vm=T=1):
  ak_: 2/T*Vm* integrate(sin(2*%pi*t/T)*cos(2*%pi*1/T*t),t,0,T/2);
  trigsimp(%);
  Resultado :

## Slide 91: Senóide retificada – cálculo de bk
Calculando no wxMaxima (lembre-se Vm=T=1):
  ak_: 2/T*Vm* integrate(sin(2*%pi*t/T)*sin(2*%pi*k/T*t),t,0,T/2);
  trigsimp(%);
  Resultado :
  Para k = 1 -> Resultado pela fórmula é invalido a integral deve ser avaliada em separado
  Para demais valores de k -> bk=0

## Slide 92: Senóide retificada – cálculo de b1
Calculando no wxMaxima (lembre-se Vm=T=1):
  ak_: 2/T*Vm* integrate(sin(2*%pi*t/T)*sin(2*%pi*1/T*t),t,0,T/2);
  trigsimp(%);
  Resultado :

## Slide 93: Senóide retificada – Repr.em série
A representação em série fica então :
Para representar a série com k variando de 1 ao infinito fazemos :

## Slide 94: Senóide retificada – Repr.em série
Para produzir o gráfico no wxMaxima da série :
  v_(kf,t):=1/%pi + 1/2*sin(2*%pi/T*t) + sum( 2/%pi*1/(1-(2*k)^2)* cos(2*%pi/T*(2*k)*t), k,1,kf)
  wxplot2d([v_(30,t)], [t,-2,2])
  Série com 30 termos válidos, Vm=1, portanto não incluido na função geradora no wxMaxima, gráfico mostrado no slide a seguir

## Slide 95: Senóide retificada – Repr.em série
O gráfico da série é mostrado a seguir :
  Série com 30 termos válidos

## Slide 96: Senóide retificada – gráfico com animação
  with_slider(k,makelist(n,n,1,10),
  [abs(sin(2*%pi*t),v_(k,t)],
  [t,-2,2],
  [y,-0.2,1.1],
  [legend,””])

## Slide 97: Onda Triangular
Notes: Figure: 16-03

## Slide 98: Neste caso :
Preparação do ambiente:
  kill(all);Vm:1;T:1;
a0
  a0:1/T*integrate(Vm/T*t,t,0,T);
  Resultado : a0=1/2
ak
  declare(k,integer);
  ak:2/T*integrate(Vm/T*t*cos(2*%pi*k*t),t,0,T);
  Resultado : ak=0 para todo k
bk
  declare(k,integer);
  bk:2/T*integrate(Vm/T*t*sin(2*%pi*k*t),t,0,T);
  Resultado :

## Slide 99: A série então fica :
No wxMaxima :
  v(kf,t):=1/2 – sum(sin(2*%pi*k*t)/(%pi*k),k,1,kf);
  wxplot2d(v(30,t),[t,-2,2]);

## Slide 100: Para produzir um gráfico com animação:
No wxMaxima :
  with_slider(n,makelist(n,n,1,10), [t,v(n,t)], [t,0,1], [y,-0.2,1.1], [legend,""]);

## Slide 101: Exercícios 1a, 1b, 1c: Calcular a série de Fourier das funções a seguir : onda quad., triangular e trem de pulsos
Notes: Figure: 16-04a-c

## Slide 102: Exercício 1a : Onda Quadrada
Resolução
  Inicialização
    kill(all);declare(k,integer);w0[T]:=2*%pi/T;
  Cálculo de a0 (Resposta a0=0)
    1/T*(integrate(Vm,t,0,T/2)+integrate(-Vm,t,T/2,T));
  Cálculo de ak (Resposta ak=0)
    2/T*(integrate(Vm*cos(w0[T]*k*t),t,0,T/2)+ integrate(-Vm*cos(w0[T]*k*t),t,T/2,T));

## Slide 103: Exercício 1a : Onda Quadrada
Resolução
  Cálculo de bk ->
    2/T*(integrate(Vm*sin(w0[T]*k*t),t,0,T/2)+ integrate(-Vm*sin(w0[T]*k*t),t,T/2,T));
    ratsimp(%)
    Para k=par, bk=0
    Para k=ímpar, bk=4Vm/(pi.k)
    Fazendo k variar de 1 a kf, bk fica com a expressão :
    b[k,Vm]:=4*Vm/(%pi*(2*k-1))

## Slide 104: Exercício 1a : Onda Quadrada
Resolução
  Gráfico de v(t)
    b[k,Vm]:=4*Vm/(%pi*(2*k-1))
    v[kf,Vm,T,t]:=sum(b[k,Vm]*sin(w0[T]*(2*k-1)*t),k,1,kf)
    with_slider(n,makelist(n,n,1,25), [v[n,1,1,t]], [t,-2,2]);

## Slide 105: Exercício 1b: Onda Triangular
Fazer em aula

## Slide 106: Exercício 1c: Trêm de pulsos
  >>kill(all);declare(k,integer);w0[T]:=2*%pi/T;
Cálculo de a0
  >> 1/T*(integrate(Vm,t,0,T/2)+integrate(-Vm,t,T/2,T));
Cálculo de ak
  >>2/T*(integrate(Vm*cos(w0[T]*k*t),t,0,T/2)+integrate(-Vm*cos(w0[T]*k*t),t,T/2,T));
Cálculo de bk
  >>2/T*(integrate(Vm*sin(w0[T]*k*t),t,0,T/2)+integrate(-Vm*sin(w0[T]*k*t),t,T/2,T));
  >> ratsimp(%);

## Slide 107: Exercício 1c: Trêm de pulsos
Para k par bk=0 pois 2(-1)^k-2 = 0
Para k impar bk é multiplicado por 4
  >> b[k,Vm]:=(4*Vm)/(%pi*(2*k-1));
  >> v[kf,Vm,T,t]:=(sum(b[k,Vm]*sin(w0[T]*(2*k-1)*t),k,1,kf));
  >> with_slider(n,makelist(n,n,1,25),
  [v[n,1,1,t]],
  [t,-2,2]);

## Slide 108: Exercício 1c: Trêm de pulsos
  >> kill(all);load(draw);
  >> bk[k,Vm]:=-((2*(-1)^k-2)*Vm)/(%pi*k);
  >> bpts[kf]:=makelist([k,bk[k,1]],k,1,kf);
  >> bpts[10];
  >> wxplot2d([[discrete,bpts[20]]],
  [x,0,20],[y,-1,2],[style,points]);

## Slide 109: Funções Pares e Ímpares
Função par: f(x) = f(-x), por exemplo cos(x)
Função ímpar: f(x) = -f(-x), por ex., sin(x)
Produto de função par por par é par
Produto de função ímpar por ímpar é par
Produto de função par por ímpar é ímpar

## Slide 110: Efeito da simetria nos coef.de Fourier
Funções ímpares -> Simetria tipo cosseno
  f(t) = f(-t) -> bk = 0 para todo k

## Slide 111: Efeito da simetria nos coef.de Fourier
Funções pares -> Simetria tipo seno
  f(t) = -f(-t) -> ak = 0 para todo k

## Slide 112: Efeito da simetria nos coef.de Fourier
Simetria de ½ onda -> girar no meio do período não muda a forma da onda
  f(t) = -f(t – T/2) -> ak = bk = 0 para k par
  Deslocar meio periodo e inverter = sinal original

## Slide 113: Efeito da simetria nos coef.de Fourier
Simetria de ¼ de onda
  Girar no 1o ¼ de período e no 2o ¼ de período mantém a onda igual
  1o sinal abaixo tem simetria de ¼ de onda, 2o não tem.

## Slide 114: Exercício 2
Encontre a série de Fourier do sinal abaixo ( comprove as propriedades de simetria )

## Slide 115: Exercício 2 (solução) – a0
Por simetria, a0=0
Pelo wxMaxima :
  a0 : 0;
  a0 : a0+1/T*Vm*integrate(6*t/T,t,0,T/6);
  a0 : a0+1/T*Vm*integrate(1,t,T/6,T/3);
  a0 : a0+1/T*Vm*integrate(3-6*t/T,t,T/3,2*T/3);
  a0 : a0+1/T*Vm*integrate(-1,t,2*T/3,5*T/6);
  a0 : a0+1/T*Vm*integrate(6*(-1+t/T),t,5*T/6,T);
Teremos como resposta
  0
  (Vm*T)/12
  (Vm*T)/4
  (Vm*T)/4
  (Vm*T)/12
  0
Comprovando a simetria

## Slide 116: Exercício 2 (solução) – ak
kill(all)$
declare(k,integer)$
ak : 2/T*Vm*(integrate((6*t/T)*cos(2*%pi/T*k*t),t,0,T/6) + integrate(1*cos(2*%pi/T*k*t),t,T/6,T/3) + integrate((3-6*t/T)*cos(2*%pi/T*k*t),t,T/3,2*T/3) + integrate(-1*cos(2*%pi/T*k*t),t,2*T/3,5*T/6) + integrate((6*(-1+t/T))*cos(2*%pi/T*k*t),t,5*T/6,T) )$
trigsimp(%o2);
x[k]:=%pi*k/3;
f[k]:=(-cos(5*x[k])-cos(4*x[k])+cos(2*x[k])+cos(x[k]));
f[238]=0;f[77]=0 -> qualquer ak=0, simetria tipo seno

## Slide 117: Exercício 2 (solução) – bk
kill(all)$
declare(k,integer)$
bk : 2/T*Vm*(integrate((6*t/T)*sin(2*%pi/T*k*t),t,0,T/6) + integrate(1*sin(2*%pi/T*k*t),t,T/6,T/3) + integrate((3-6*t/T)*sin(2*%pi/T*k*t),t,T/3,2*T/3) + integrate(-1*sin(2*%pi/T*k*t),t,2*T/3,5*T/6) + integrate((6*(-1+t/T))*sin(2*%pi/T*k*t),t,5*T/6,T) )$
trigsimp(%o2);
x[k]:=%pi*k/3;
f[k]:=(-sin(5*x[k])-sin(4*x[k])+sin(2*x[k])+sin(x[k]))*3*Vm/ (%pi*k)^2
Para k=par, bk=0 -> simetria de meia onda

## Slide 118: Exercício 2 (solução) – bk ímpar
O sinal tem simetria de ½onda, portanto pode-se integrar em ½período
kill(all)$
declare(k,integer)$ (Obs: o 2 é devido a simetria. 2 vezes ½ período)
ak : 2*2/T*Vm*(integrate((6*t/T)*sin(2*%pi/T*k*t),t,0,T/6) + integrate(1*sin(2*%pi/T*k*t),t,T/6,T/3) + integrate((3-6*t/T)*sin(2*%pi/T*k*t),t,T/3,T/2) )$
trigsimp(%o2);
x[k]:=%pi*k/3$
f[k]:=(sin(2*x[k])+sin(x[k]));
f[1];f[3];f[5];f[7];f[9];f[11];f[13];f[15];f[17];

## Slide 119: Exercício 2 (solução) – bk ímpar
O sinal tem simetria de ¼ de onda, portanto pode-se integ.de 0 a ¼T kill(all)$
declare(k,integer)$ (O 4 é devido a simetria. 4 vezes ¼ de onda)
ak : 4*2/T*Vm*(integrate((6*t/T)*sin(2*%pi/T*k*t),t,0,T/6) + integrate(1*sin(2*%pi/T*k*t),t,T/6,T/4)
trigsimp(%o2);
Para k impar cos(pi/2.k)=0
x[k]:=%pi*k/3$
b[k]:=sin(x[k]*12/(%pi*k)^2*Vm; (para k impar, isto é 1;3;5;7…)
A função então será representada pela série :

## Slide 120: Exercício 2 (solução) – gráfico de V(t)
Vamos representar a função V(t) pela
Os parâmetros serão :
  T = 5
  Vm = 1
A sequência de comandos do wxMaxima será :
  kill(all)$
  x[k]:=%pi*k/3$
  b[k]:=sin(x[k])/(k^2)$
  tr[T,k,t]:=b[k]*sin(2*%pi/T*k*t)$
  k0[Vm]:= 12*Vm/%pi^2$
  wxplot2d([k0[1]*sum(tr[5,2*k+1,t], k, 0, 20)], [t,-5,5])$
Observações :
  Sequência com 20 termos ímpares; Termos ímpares obtidos com 2*k+1 como parâmetro da função.

## Slide 121: Exercício 2 (solução) – gráfico de V(t)
  Com T=5, Vm=1 e 20 coeficientes ímpares temos :

## Slide 122: Exercício 2 (solução) – gráfico animado de V(t)
  Com T=5, Vm=1 e 20 coeficientes ímpares temos :
  with_slider(kf,makelist(n,n,1,20),
  [k0[1]*sum(tr[5,2*k+1,t], k, 0, kf)],
  [t,-5,5],
  [legend,””)

## Slide 123: Forma fasorial para a série de Fourier
A série de Fourier pode ser expressa da seguinte forma :
  onde :

## Slide 124: Exemplo 3 – Cálcule os coeficientes fasoriais do sinal mostrado abaixo

## Slide 125: Exemplo 3 – Solução
Calculando no wxMaxima as expressões :
    kill(all);
    declare(k,integer);
    a0[Vm,T]:=1/T*integrate(Vm,t,0,T/4);
    a[k,Vm,T]:=2/T*integrate(Vm*cos(2*%pi/T*k*t),t,0,T/4);
    b[k,Vm,T]:=2/T*integrate(Vm*sin(2*%pi/T*k*t),t,0,T/4);

## Slide 126: Exemplo 3 – Solução (2a parte)
Calculando os termos :
    f[k,Vm,T]:=abs(a[k,Vm,T]-%i*b[k,Vm,T]);
    g[k,Vm,T]:=carg(a[k,Vm,T]-%i*b[k,Vm,T])*180/%pi;
    radcan(f[k,Vm,T])
    radcan(-b[k,Vm,T]/a[k,Vm,T])
    Vm é um termo multiplicativo e T não importa.
    Fazeno Vm=T=1, teremos os seguintes valores para os termos da série :

## Slide 127: Exemplo 3 – Solução (3a parte)
Calculando os termos :
  a0[1,1] -> ¼
Termos na forma retangular
  makelist([a[k,1,1]-%i*b[k,1,1]],k,1,7);
Termos na forma polar
  makelist([f[n,1,1],g[n,1,1]],n,1,3);

## Slide 128: Exemplo 3 – Solução (4a parte)
Sendo assim a série fica :
    v(t,Vm,T):=a0[Vm,T] + sum(f[k,Vm,T]*cos(2*%pi*k*t/T+g[k,Vm,T]),k,1,3);
    v(1,1,1)

## Slide 129: Exemplo 4 – Resposta de um circuito RC
Analise a resposta do circuito RC abaixo ao sinal de entrada vg utilizando : série de Fourier para representar o sinal de entrada, impedância complexa e o princípio da superposição para descrever vo ( descreva tanto a amplitude quanto a fase de v0 ) e determine o que ocorrerá quando C->0 e C->∞

## Slide 130: Exemplo 4 – Solução ( 1a parte )
A representação do sinal de entrada vg (uma onda quadrada) em série de Fourier fornece :
A série de Fourier fica :

## Slide 131: Exemplo 4 – Solução ( 2a parte )
A relação V0 x Vg do sistema é :
Para a primeira componente do sinal teremos :
Em forma fasorial :
onde

## Slide 132: Exemplo 4 – Solução ( 2a parte - II )
Sendo assim, a forma alternativa do sinal de saída em função do tempo será :

## Slide 133: Exemplo 4 – Solução ( 2a parte - III )
Devido a simetria de ¼ de onda, existem apenas os ks ímpares. A terceira harmônica portanto será :
E sua forma temporal :
onde

## Slide 134: Exemplo 4 – Solução ( 2a parte – IV )
A késima componente ímpar do sinal de saída será
E o sinal de saída poderá ser representado por :
onde
para k ímpar
para k ímpar

## Slide 135: Exemplo 4 – (3a parte)
Sabendo então que :
Se C->∞ :
Se C-> 0 :

## Slide 136: Valor RMS de um sinal periódico
O valor RMS ou eficaz de um sinal periódico é dado por :
Representando f(t) por sua série de Fourier, integrando e simplificando chega-se a :

## Slide 137: Exemplo – Encontre o valor RMS do sinal abaixo para Vm = 100, pela integral e pelos três primeiros da série de Fourier corresp. :
Resposta : 74,5356v e 74,5306v

## Slide 138: Forma exponencial da série de Fourier
Determinação :
  Partindo da forma exponencial do seno e cosseno
  E substituindo a mesma na forma trigonométrica da série de Fourier :
  Teremos :

## Slide 139: Forma exponencial da série de Fourier
Determinação :

## Slide 140: Forma exponencial da série de Fourier

## Slide 141: Forma exponencial da série de Fourier

## Slide 142: A forma exponencial fica então :

## Slide 143: Exemplo – Encontre os coeficientes complexos da série de Fourier do sinal abaixo :

## Slide 144: Exemplo – Solução :

## Slide 145: Exemplo – Solução (cont.):

## Slide 146: Amplitude e espectro de fase
Suponha a representação complexa dos coeficientes da série de Fourier do exemplo anterior, assumindo que Vmτ/T=1:
Podemos plotar o valor do módulo e da fase de Cn para diversos valores de n por exemplo de -10 a 10
Estes gráficos serão os espectros de amplitude e fase. Neste caso como Cn é sempre real a fase é 0o ou 180o

## Slide 147: Espectro de amplitude

## Slide 148: Espectro de amplitude

## Slide 149: Espectro de fase

## Slide 150: Exemplo : Espectro de Amplitude e de Fase de funções deslocadas no tempo

## Slide 151: Exemplo : Espectro de fase de função deslocada no tempo
O espectro de amplitude não muda. O espectro de fase é apresentado abaixo

## Slide 152: Listas para Entregar
Realizar os exercícios da lista 02 em anexo
Notes: Figure: 13-01a,b

## Slide 153: Backup Slides
Geração de Termos e Reconstrução de Sinal via wxMaxima

## Slide 154: Geração de Termos
  >> kill(all);
  >> declare(k,integer);
  >> T:2;
  >> f[t]:=t;
  >> a0:(1/T)*integrate(f[t],t,-T/2,T/2);
  >> a[k]:=2/T*integrate(f[t]*cos(2*%pi*k*t/T),t,-T/2,T/2);
  >> a[k];
  >> b[k]:=2/T*integrate(f[t]*sin(2*%pi*k*t/T),t,-T/2,T/2);
  >> b[k];
  >> fs[c,t]:=a0+sum(a[k]*cos(2*%pi*k*t/T)+b[k]*sin(2*%pi*k*t/T), k, 1, c);
  >> wxplot2d([fs[10,t]], [t,-2,2])$

## Slide 155: Reconstrução com animação
  >> kill(all);T:1;Vm:1;declare(k,integer);a0:1/T*(integrate(Vm,t,0,2*T/3)+integrate(Vm/3,t,2*T/3,T));
  >> a0:7/9;
  >> ak:2/T*(integrate(Vm*cos(2*%pi/T*k*t),t,0,2*T/3)+integrate(Vm/3*cos(2*%pi/T*k*t),t,2*T/3,T));
  >> ak[k]:=(2*sin((4*%pi*k)/3))/(3*%pi*k);
  >> bk:2/T*(integrate(Vm*sin(2*%pi/T*k*t),t,0,2*T/3)+integrate(Vm/3*sin(2*%pi/T*k*t),t,2*T/3,T));trigsimp(%);
  >> bk[k]:=-(2*cos((4*%pi*k)/3)-2)/(3*%pi*k);
  >> v(kf,t):=a0+sum(ak[k]*cos(2*%pi*k/T*t)+bk[k]*sin(2*%pi*k/T*t),k,1,kf);
  >> with_slider(n,makelist(n,n,1,30),
  [v(n,t)],
  [t,-2,2],
  [y,-0.1,1.3]);
  >> kill(all);T:1;
  >> v_(kf,t):=1/%pi + 1/2*sin(2*%pi/T*t)+sum( 2/%pi*1/(1-(2*k)^2)*cos(2*%pi/T*(2*k)*t),k,1,kf);
  >> with_slider(n,makelist(n,n,1,10),
  [abs(sin(2*%pi*t)),v_(n,t)],
  [t,-2,2],
  [y,-0.2,1.1],
  [legend,""]);
  >> kill(all);
  >> v(kf,t):=1/2-sum(sin(2*%pi*k*t)/(%pi*k),k,1,kf);
  >> with_slider(n,makelist(n,n,1,10),
  [t,v(n,t)],
  [t,0,1],
  [y,-0.2,1.1],
  [legend,""]);

## Slide 156: Transformadas de Fourier inclui Convolução, Autocorrelação, Incerteza e Função Shah
Prof.Gustavo Corrêa Mirapalheta
Hsu, cap.5

## Slide 157: Motivação
Séries de Fourier -> Análise de sinais periódicos
Transformadas de Fourier -> Análise de sinais periódicos e não-periódicos

## Slide 158: Agenda
Transformada de Fourier como um caso limite das séries de Fourier
  Transformada de um pulso
Convergência da Integral de Fourier
  Transformada da exponencial decrescente
  Transformada de uma constante
Utilização da Transformada de Laplace no cálculo de Transformadas de Fourier

## Slide 159: Transformada de Fourier como um caso limite das séries de Fourier
Partindo da forma exponencial da série de Fourier :
Fazendo T->∞ isto implica em

## Slide 160: Transformada de Fourier como um caso limite das séries de Fourier
Perceba que Cn->0 a medida que T->∞
  Pois a série de Fourier perde o sentido quando a periodicidade desaparece
  PORÉM : Cn.T pode e permanece limitado, isto é finito e calculável, PORTANTO :
  Com isto podemos definir a operação chamada de Transformada de Fourier, a qual irá produzir F(w) a partir de f(t), como :

## Slide 161: Transformada de Fourier Inversa
Partindo agora de :

## Slide 162: Ex.1: Calcular a Transformada de um pulso, como o descrito na figura abaixo:

## Slide 163: Ex.1: Calcular a Transformada de um pulso (solução):
Comparando com um trem de pulsos cujos coeficientes da série de Fourier são :
continua no próximo slide…

## Slide 164: Ex.1: Calcular a Transformada de um pulso (solução):
A medida que T aumenta, as linhas espectrais ficam cada vez mais próximas e as amplitudes cada vez menores, porém o formato da curva não se altera
Com isto podemos dizer então que F(w) é a função que descreve o conteúdo em frequência de f(t)
Como pode ser visto no próximo slide

## Slide 165: Ex.1: Calcular a Transformada de um pulso (solução):

## Slide 166: Exemplo: A transf.de Fourier de uma Gaussina é ela própria!
A demonstração é longa, mas mostrada a seguir.
∩
t
0
w
0

## Slide 167: Transformada de uma Gaussiana

## Slide 168: Transformada de uma Gaussiana (cont.)

## Slide 169: Transformada de uma Gaussiana (cont.)

## Slide 170: Transformada de uma Gaussina (cont.)

## Slide 171: Transformada de uma Gaussina

## Slide 172: A Função Delta de Dirac (ou impulso) novamente
t
d(t)
0
A definição pouco explica porém relembrando :
x
d(x-y)
y

## Slide 173: Outra forma de ver a função Delta
Pode-se pensar na função delta como o limite de uma série de funções cujo pico aumenta a medida que a largura diminui:
t
f1(t)
f2(t)
f3(t)
d(t)
0

## Slide 174: Transformada do Impulso – cont.II

## Slide 175: Transformada do Impulso – cont.II

## Slide 176: Transformada do Impulso – A abordagem da Teoria das Distribuições
Medindo a frequência (s) em hertz e não em radianos por segundo (ω). Sendo assim t=1/s
Perceba que o termo de ajuste 1/(2pi) desaparece na transformada inversa!
Temos agora a operação (Direta e Inversa) e as variáveis ( s e t ) operando de maneira similar.

## Slide 177: Distribuição = ao produto interno de duas funções // Aplicação à Transf.de F.
ou

## Slide 178: Aplicação à Transf.Inversa de Fourier
ou

## Slide 179: Transformada do Impulso
Da definição de função Impulso :
Adotando a notação de uma distribuição :
Calculando (e utilizando a propriedade anterior):

## Slide 180: Transformada do Impulso (cont)

## Slide 181: Transformada de Um Impulso Deslocado

## Slide 182: Convergência da Integral de Fourier
A integral irá convergir se existir um valor finito para :
Para sinais de duração finita a integral sempre irá convergir
Para sinais de duração infinita deve-se estudar a convergência
O exemplo a seguir ilustra este ponto

## Slide 183: Ex.2 : Transformada de uma exponencial decrescente
F(w)
Parte imaginária
Parte real
w

## Slide 184: Ex.3:Transformada de uma constante
Se considerarmos uma função constante como um caso limite da exp.descresc. (vide figura ) teremos como Tr.de Fourier: (próximo slide)

## Slide 185: Ex.3:Transformada de uma constante

## Slide 186: Ex.3:Transformada de uma constante (cont.)

## Slide 187: Condições para o uso da Transf.de Laplace no cálculo de Transf.de Fourier
Se ∫ -∞ +∞ |f(t)| converge podemos calcular a transformada de fourier de uma função substituindo s por jw
Se f(t) = 0 para t<0 uma substituição de s por jw é o suficiente
Se f(t) = 0 para t>0 uma substituição de s por -jw é o suficiente
Se f(t) existir para valores negativos e positivos a transformada será : F(s=jw) + F(s=-jw)

## Slide 188: Ex.4 – Transformada de Fourier de f(t) = e-at cos(w0t) para t>=0+
Partindo da F(s) ( transf.de Laplace ) e substituindo s por jw teremos :

## Slide 189: Ex.4 – Transformada de Fourier de f(t) = e-at cos(w0t) para t<=0-
Partindo da F(s) ( transf.de Laplace ) teremos :

## Slide 190: Ex.4 – Transformada de Fourier de f(t) = e-at para t qualquer
Partindo das F(s) anteriores teremos :

## Slide 191: Agenda
Transformadas de Fourier da :
  Função Sinal
  Função Degrau Unitário
  Função Cosseno
Propriedades matemáticas da Transf.de Fourier
  Forma polar e forma retangular
  Linearidade : Multip.por constante e soma
  Diferenciação
  Integração
  Escalonamento no tempo e na frequência

## Slide 192: Transf.de Fourier da Função Sinal

## Slide 193: Transf.de Fourier da Função Sinal (sol.)
Podemos aproximar sign(t) pelas funções abaixo fazendo ε->0

## Slide 194: Transf.de Fourier da função sinal (sol.)

## Slide 195: Transf.de Fourier da Função Degrau Unitário
Podemos considerar u(t) = ½ + sign(t)/2
Logo :

## Slide 196: Transf.de Fourier da Função Cosseno
Suponha uma função de w da seguinte forma :

## Slide 197: Prop.Matem.:Forma polar e retangular

## Slide 198: Forma polar e retangular : considerações

## Slide 199: Forma polar e retangular : considerações

## Slide 200: Prop.Matem.:Linearidade :Mult.p/const

## Slide 201: Prop.Matem.:Linearidade:Soma

## Slide 202: O Efeito da Linearidade : Transformada de Fourier da Soma de Duas Funções
O operador da transformada de Fourier é um operador linear
f(t)
g(t)
t
t
t
w
w
w
F(w)
G(w)
f(t)+g(t)
F(w) + G(w)

## Slide 203: Prop.Matem.:Diferenciação

## Slide 204: Prop.Matem.:Integração

## Slide 205: Prop.Matem.:Escalon.em Frequência

## Slide 206: Teorema do Escalonamento do Tempo
A Transformada de Fourier de uma função escalonada, f(at) é :
Se a < 0, os limite são trocados na mudança de variáveis, introduzing um sinal de menos, daí a utilização do módulo.
Presumindo que a > 0, muda-se as variáveis para : u = at, so dt = du / a
Demonstração :

## Slide 207: O Teorema do Escalonamento em Ação
f(t)
F(w)
Pulso
Curto
Pulso
Mediano
Pulso
Longo
Quanto mais curto o pulso, mais amplo o espectro!
Esta é a essência do Princípio da Incerteza!
w
w
w
t
t
t

## Slide 208: Agenda
Propriedades matemáticas da Transf.de Fourier (cont.)
  Translação no domínio do tempo e da frequência
  Modulação
  Simetria
  Transformada do Complexo Conjugado
  Convolução no domínio do tempo e da frequência
Teorema de Parseval
  Energia contida em um pulso retangular de tensão

## Slide 209: Prop.Matem.:Translação no tempo

## Slide 210: Prop.Matem.: Translação em Frequência

## Slide 211: Prop.Matem.:Modulação

## Slide 212: Modulação : A Transformada de E(t) cos(w0 t)
w
w0
0
-w0
E(t) = e(-t2)
t
Examplo:

## Slide 213: Propriedade do Espelhamento
Se f(t) transformasse para F(w), então F(t) transformasse para :
Renomeando a variável de integração de t para w’, podemos ver que temos um transformada inversa de Fourier:
Isto é a razão de se dizer que f e F são um Par de Transformadas de Fourier.
Reagrupando :

## Slide 214: Transformada de Fourier do Complexo Conjugado de uma função
Demonstração :

## Slide 215: Frequências negativas não contém informação adicional para funções reais
Se uma função for real (e.g., uma onde luminosa!), então f*(t) = f(t). Desta forma:
Demonstrou-se então que :
Desta forma em –w, a parte real da transformada de Fourier de f é a mesma de +w. E a parte imaginária é apenas o negativo dela.

## Slide 216: Prop.Matem.:Convolução no Tempo

## Slide 217: A Convolução
A convolução permite que uma função encurte ou expanda outra função.
mudança de variáveis:
x  t - x
g
*
f
=
x
t
x

## Slide 218: A convolução pode ser executada visualmente por exemplo rect * rect
rect(t) * rect(t) = D(t)
x
rect(x)
t
D(t)

## Slide 219: Convolução com a função Delta
A convolução deixa a função a mesma. Esta convolução não modifica f(t). Dado que o desempenho de um dispositivo pode ser descrito como uma convolução da quantidade que ele esta medindo com a resposta específica do dispositivo, um dispositivo perfeito terá uma resposta típica de função delta.

## Slide 220: O Teorema da Convolução
O teorema da convolução torna a resposta de um sistema na FT inversa da resposta ao impulso vezes a transformada do sinal
Proof:

## Slide 221: Prop.Matem.:Convolução na frequência

## Slide 222: A transf.da função triâng., D(t), é sinc2(w/2)
t
0
1
1
-1
A funcão triângulo tem uma transformada muito parecida com ela própria. Isto pode ser demonstrado por convolução.
∩
w
0
1
2p
-2p

## Slide 223: O Teorema da Convolução em Ação
Pode-se mostrar que a Transf.de Fourier de D(t) é sinc2.
0
1
1
-1
rect(t)
t
0
1
1
-1
t
w
0
1
w
0
1
w
0
1
-1
0
1
1
rect(t)
t

## Slide 224: Teorema de Parseval

## Slide 225: Teorema de Parseval : demonstração

## Slide 226: O que representa F(-ω)?

## Slide 227: Teorema de Parseval : demonstr.(cont.)

## Slide 228: Teorema de Parseval em ação
Domínio do Tempo
Domínio da Frequência
f(t)
| f(t)|2
F(w)
|F(w)|2
t
w
t
w
As duas áreas (isto é a energia do sinal ) tem o mesmo valor tanto no tempo quanto na frequência.

## Slide 229: Ex.5 – Energia em e-a|t|
Pelo lado esquerdo da equação do teorema de Parseval ( ou pelo tempo ) :

## Slide 230: Ex.5 – Energia em e-a|t|
Pelo lado direito da equação do teorema de Parseval ( ou pela frequência ) :

## Slide 231: Interpretação física do Teorema de Parseval

## Slide 232: Interpretação física do Teorema de Parseval

## Slide 233: Interpretação física do Teorema de Parseval = energia em bandas w2 a w1

## Slide 234: Ex.6 :
Qual o percentual de energia em um resístor de 40Ω com uma corrente i=20e-2tu(t), associado as frequências w de 0 a 2√3 rad/s?

## Slide 235: Ex.6 : (cont.)

## Slide 236: Ex.6 : (cont.)

## Slide 237: Ex.7 : Energia na saída de um filtro passa-faixa

## Slide 238: Ex.7 : Energia na saída de um filtro passa-faixa (sol.)

## Slide 239: Ex.7 : Energia na saída de um filtro passa-faixa

## Slide 240: Ex.7 : Energia na saída de um filtro passa-faixa

## Slide 241: Energia contida em um pulso de tensão

## Slide 242: Energia contida em um pulso de tensão

## Slide 243: Energia contida em um pulso de tensão

## Slide 244: Aplicações da Transformada de Fourier - Resposta em Frequência
Prof.Gustavo Corrêa Mirapalheta
Hsu, cap.5

## Slide 245: Diagramas de Bode - formulação
Cálculo da diferença em uma década

## Slide 246: Diagramas de Bode - Gráficos

## Slide 247
Calcule a função de transf. e a resposta em frequência do circuito abaixo :
Notes: Figure: 15-07Ex15.3

## Slide 248: Calcule a função de transf. e a resposta em frequência do circuito abaixo :

## Slide 249: Calcule a função de transf. e a resposta em frequência do circuito abaixo :

## Slide 250: sp16-09
Calcule as Funções de Transferência e Simule as Respostas em Frequência
Notes: sp16-09.jpg

## Slide 251: Sinais e Sistemas
Transformadas Z
Hsu, cap.4

## Slide 252: Transformada Z
Seja a sequência f(0), f(1), f(2), ...
  ou de forma equivalente f(k) para k=0,1,2...
A transformada Z desta sequência é definida como :
  A série converge se:
  Se tiver somente valores finitos, a convergência dependerá apenas do módulo de z.
  Supondo z uma variável complexa, o raio de convergência será composto de círculos centrados na origem.

## Slide 253: Calcule a transformada Z da sequência :
para os demais casos

## Slide 254: Relembrando : Séries Convergentes
A soma dos termos da série abaixo, será :

## Slide 255: A Transformada Z de uma f(k)=Ak
+++...
onde neste caso , sendo assim:
e a convergência ocorre para |Z|>|a|

## Slide 256: Calcule F(z) de f(k)=e-αTk
A partir do resultado anterior, fazemos
Com isso teremos e
Logo , sendo o raio de convergência

## Slide 257: PAREI AQUI

## Slide 258: Deslocamento no Tempo
Vamos calcular a F(z) de f(k-1)
  ,
  Fazendo , temos:
  ,
Supondo f(-1)=0, podemos dizer que um atraso de uma unidade de tempo provoca a multiplicação de F(z) por

## Slide 259: Deslocamento no Tempo (generalizado)

## Slide 260: Teoremas do Valor Inicial e Final

## Slide 261: Escalonamento em Frequência

## Slide 262: Exercício 1
Calcule F(z) de f(k)=(1/3)k+(1/2)k

## Slide 263: Exercício 2
Calcule F(z) de f(k)=1/4 , 1/8, ..., (½)k

## Slide 264: Exercício 3
Calcule f(0), sabendo que F(z)=z/(z-1/4)

## Slide 265: Exercício 4
Calcule F(z) de f(k)=u(k) (pulso unitário)

## Slide 266: Exercício 5
Calcule F(z) de f(k)=k (rampa unitária)

## Slide 267: Exercício 6
Calcule F(z), para f(k)=kAk

## Slide 268: Exercício 7
Uma relação interessante

## Slide 269: Calcule a transformada Z de sen[b.n]

## Slide 270: A Transformada Inversa Z-1
Linearidade
  Z(f1(z))=F1(z) , Z(f2(z))=F2(z)
  Z(a.f1(z))=a.F1(z) , Z(b.f2(z))=b.F2(z)
  Z(a.f1(z)+b.f2(z)) = a.F1(z)+b.F2(z)

## Slide 271: Calcule a transf.Z inversa
Lembrando que é um operador de atraso a série correspondente no tempo, para n>=0 será:
  ou

## Slide 272: Calcule a transf.Z inversa
Lembrando:
Teremos: ou

## Slide 273: Calcule a transf.Z inversa
Lembrando que é um operador de atraso e teremos:

## Slide 274: Calcule a transf.Z inversa
Lembrando que é um operador de atraso e teremos:

## Slide 275: Calcule a transf.Z inversa

## Slide 276: Calcule a transf.Z inversa
Do Cálculo:
,

## Slide 277: Equação de Diferenças

## Slide 278: Equação de Diferenças

## Slide 279: Demonstre a propriedade da diferenciação

## Slide 280: Utilizando a prop.da diferenciação calcule a transf.Z de n2

## Slide 281: Calcule a transf. Z de n3

## Slide 282: Demonstre a propriedade da Similaridade

## Slide 283: Transformada Z – Convolução
Seja o produto de funções em Z

## Slide 284: Relação entre a Transf.Z e a DFT
DFT:
Z:
Sendo assim:

## Slide 285: Sinais e Sistemas
Resumo de Transformadas
Laplace, Fourier, Z e Fourier Discreta

## Slide 286: Resposta de um sistema – Laplace e Z
  f(t) contínua -> F(s) contínua
, onde T é o período de amostragem
  f(n) discreta -> F(z) contínua

## Slide 287: Resp.em frequência – Transf.de Fourier
Resposta em frequência
  Contínua: Transformada de Fourier -> s=jw
  Discreta: Transformada Z ->
Lembrando que onde fa=freq. analógica e fs=freq.amostragem. Logo para calcular a resposta em freqüência a partir de F(z), fazemos F(ejq) e fazemos q variar de -p até +p. Isto decorre do fato que fa só terá representatividade no intervalo -fs/2 até +fs/2, dado que isto implica que q deverá variar entre -p e +p.

## Slide 288: Resp.em freq. – Fourier e Fourier Discreta
Transformada Direta:
  Pois f(n) é discreta produzing F(q) contínua
Transformada Inversa:
  Pois F(q) é contínua produzindo f(n) discreta

## Slide 289: Resp.em freq. – Fourier e Fourier Discreta
Mapeamento no plano complexo

## Slide 290: Transformada de Fourier Discreta
f(n):discreta // F(k):discreta
  No caso anterior f(n):discreta // F(q):contínua. Para tornar a situação computacionalmente aplicável, o ideal é termos ambas as funções discretas. Para tanto supomos q igualmente espaçado sobre N pontos dispostos em um círculo. Sendo assim cada ponto poderia ser descrito como , com k variando de 0 a N-1.
Desta forma, partindo da expressão da transformada Z, a transformação direta e inversa de Fourier assume a forma :
e

## Slide 291: Resposta Temporal x Resposta em Freq.
 | Frequência Contínua | Frequência Discreta
Tempo Contínuo | Transformada de Laplace Transformada de Fourier | Transformada Z
Tempo Discreto |  | Transf.Fourier Discreta Direta: Inversa:
 | Frequência Contínua | Frequência Discreta
Tempo Contínuo |  | 
Tempo Discreto |  |